EZ/ZP/53/2017	Załącznik Nr 2 do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

Opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Lampa do tomografu komputerowego Lightspeed VCT GE Healthcare – 1 szt.

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

| Lp. | Opis parametrów granicznych | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Dokładny opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa do tomografu komputerowego 32 rzędowego Lightspeed VCT produkcji GE Healthcare | TAK |  |
| 2 | Rok produkcji lampy 2017 | TAK |  |
| 3 | Lampa fabrycznie nowa, nieużywana, nierekondycjonowana | TAK |  |
| 4 | Lampa z uziemioną anodą | TAK |  |
| 5 | Lampa zgodna z fabryczną konfiguracją tomografu Lightspeed VCT lub zamienna do tomografu Lightspeed VCT | TAK |  |
| 6 | Lampa w pełni kompatybilna z oprogramowaniem, urządzeniami sterującymi i pozostałymi urządzeniami peryferyjnymi w/w systemu | TAK |  |
| 7 | Pojemność cieplna lampy większa lub równa 8 MHU | PODAĆ PARAMETRY |  |
| 8 | Max. Szybkość chłodzenia lampy: - anody powyżej 2100 KHU/min - dla całej jednostki nie mniej niż 648 KHU/min – WARTOŚĆ | PODAĆ PARAMETRY |  |
| 9 | Moc maksymalna lampy nie mniej niż 100kW dla 140 kV | PODAĆ PARAMETRY |  |
| 10 | Wykonanie kalibracji aparatu po wymianie lampy rtg | TAK |  |
| 11 | Wykonanie testów akceptacyjnych po zakończeniu naprawy | TAK |  |
| 12 | Certyfikat CE / deklaracja zgodności na oferowaną lampę RTG | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych.

Treść oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku 
wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny 
i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia)

……………………………………………………

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do			 		                                                                             reprezentowania Wykonawcy