Załącznik nr 2 g

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Pulsoksymetr

PAKIET NR 4

| Przedmiot: | Pulsoksymetr- 5szt |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: | 2017 |

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WYMAGANIA TAK/ NIE | Parametr oferowany Opisać/potwierdzić |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pulsoksymetr dla noworodków, dzieci i dorosłych, stacjonarno-transportowy z automatyczna rotacją ekranu – pion- poziom, w technologii Masimo. | Tak, opisać |  |
| 2. | Technologia saturacji Masimo Masimo SET – pomiar w ruchu i przy niskiej perfuzji dzięki eliminacji sygnału z krwi żylnej | Tak, opisać |  |
| 3. | Możliwość rozszerzenia o nieinwazyjne pomiary: hemoglobina całkowita, methemoglobina, karboksyhemoglobina, PVI, RRa, | Tak, opisać |  |
| 4. | Aparat prezentuje dane: Spo2, częstość pulsu, krzywą pletyzmograficzną, indeks perfuzji w postaci cyfrowej, komunikaty alarmowe, trendy, czułość | Tak, opisać |  |
| 5. | Zasilanie sieciowe 110/220 47-63 Hz oraz akumulatorowe z wewnętrznego akumulatora litowego , 7 godzin, ładowanie baterii 3 godziny | Tak, opisać |  |
| 6. | Waga 1,36kg | Tak, opisać |  |
| 7. | Zintegrowany z obudową uchwyt do przenoszenia urządzenia | Tak, opisać |  |
| 8 | Zakres pomiaru saturacji 0-100% | Tak, opisać |  |
| 9. | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70% - 100% +/- 2 cyfry | Tak, opisać |  |
| 10 | Zakres pomiaru pulsu 25 -240 uderzeń na minutę | Tak, opisać |  |
| 11. | Dokładność pomiaru w całym zakresie +/- 3 bpm | Tak, opisać |  |
| 12. | Ciągły tryb monitorowania parametrów | Tak, opisać |  |
| 13 | Wysokiej rozdzielczości ekran LCD, kolorowy , dotykowy , z regulacją kontrastu ekranu oraz regulacją podświetlenia ekranu | Tak, opisać |  |
| 14 | Automatyczne dostosowanie jasności wyświetlacza w zależności od panujących warunków | Tak, opisać |  |
| 15 | Widoczne ikony, kolorystycznie różnicujące wybrany profil badania – dorosły ikona niebieska, dziecko ikona zielona, niemowle ikona fioletowa | Tak, opisać |  |
| 16 | Opcje komunikacji: WiFi, Bluetooth, przywołanie pielęgniarki, Ethernet, port USB | Tak, opisać |  |
| 17 | Wyświetlanie wartości pulsu i saturacji w formie cyfrowej | Tak, opisać |  |
| 18 | Menu w postaci piktogramów i dobrze znanych obowiązujących skrótów | Tak, opisać |  |
| 19 | 96 godzinne trendy SpO2 i pulsu z rozdzielczością 2 sekundy, możliwością wydrukowania zewnętrznej drukarce lub przesłania do innego urządzenia szeregowego | Tak, opisać |  |
| 20 | Granice alarmów stale widoczne na ekranie | Tak, opisać |  |
| 21 | Alarm dźwiękowe i wizualny dla wszystkich mierzonych parametrów | Tak, opisać |  |
| 22 | Indywidualne ustawienia granic alarmów i zapamiętywanie ich przez urządzenie | Tak, opisać |  |
| 23 | Zmienna wysokość tonu saturacji podczas zmian jej wartości pozwalająca na śledzenia zmian SpO2 bez podchodzenia do monitora | Tak, opisać |  |
| 24 | Alarm dźwiękowy odłączenia czujnika | Tak, opisać |  |
| 25 | Alarm dźwiękowy wyładowania akumulatora | Tak, opisać |  |
| 26 | Możliwość regulacji głośności alarmu | Tak, opisać |  |
| 27 | Możliwość regulacji czasu wyciszenia alarmu | Tak, opisać |  |
| 28 | Czas uśredniania co 2,4,8,10,12,14 lub 16 sekund | Tak, opisać |  |
| 29 | Wskaźnik pomiaru perfuzji (PI), oceniajacy perfuzję w miejscu pomiaru, wyświetlany w sposób cyfrowy | Tak, opisać |  |
| 30 | Zakres pomiaru perfuzji 0,02% - 20% | Tak, opisać |  |
| 31 | Możliwość ustawienie czułości pomiaru w 3 zakresach: NORM, MAX i APOD | Tak, opisać |  |
| 14. | Wyposażenie kabel pacjenta czujnik wielorazowy typu klips na palec | Tak, opisać |  |
| 15 | Gwarancja min 24 miesiące (kryterium oceny ofert zgodnie z SIWZ) | Tak , podać |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi: .............................................................

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych

..................................

Wykonawca