EZ/ZP/67/2017/EK

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 1 – pakiet komisowy

ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE

Zestaw do przezskórnej wertebroplastyki o zwiększonej objętości i gęstości – 60 szt. Zestaw na 1 poziom: cement kostny z mieszalnikiem, komplet 2 igieł/kaniul do podawania cementu, zestaw strzykawek do podawania cementu. Cement o podwyższonej lepkości (konsystencji plasteliny), gotowy do użycia natychmiast po zmieszaniu reagentów. Czas podawania cementu rozpoczynający się z końcem mieszania cementu trwający do 27 minut w temperaturze pokojowej. Środek kontrastujący dwutlenkiem cyrkonu. Strzykawki do podawania cementu wyposażone w duże skrzydła ułatwiające aplikację cementu. W zestawie igły bocznie otwarte, kodowane kolorami o średnicy 8G, 10G, 12G. Dostępne igły o zakończeniu grotowym oraz jednostronnie ścięte. Igły bocznie otwarte. Do zestawu dołączony adapter służący do pojedynczego napełniania strzykawek. Bezpieczna technika wprowadzania igieł – prowadzenie po drucie Kirschner’a (prowadnik skalowany).

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/67/2017/EK

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 2 – pakiet komisowy

ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE

Zestaw do przezskórnej wertebroplastyki o bardzo wysokiej gęstości – 80 szt. Zestaw do przeznasadowego podawania cementu o bardzo wysokiej lepkości i gęstości, czasie pracy cementem powyżej 8 minut i podwyższonym kontraście (siarczan baru). System przeznaczony do trzonów kręgów zmienionych osteoporotycznie oraz nowotworowych, wykazujących powinowactwo do złamań. Cement PMMA o czasie zastygania - 8 min. Podwyższona gęstość i lepkość natychmiast po rozmieszaniu - konsystencja plasteliny. Cement nieprzezierny dla promieni RTG (środek kontrastujący siarczan baru). Zestaw do podawania cementu wyposażony w dwie igły transpedikularne i jedną biopsyjną. W zestawie podajnik pozwalający na kontrolę ilości podawanego cementu 0,3cc przy jednym pełnym cyklu (obrót 360°) Podawanie cementu za pomocą pompy hydraulicznej. Wszystkie elementy zestawu sterylne jednorazowe . Cement przechowywany w temperaturze pokojowej spełnia wymienione warunki fizyko chemiczne

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/67/2017/EK

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 3 – pakiet sukcesywnych dostaw

ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE

Proteza trzonu kręgowego – odcinek szyjny – 10 szt. Implant wykonany z PEEK nie wymagający wstępnego montażu, sterylny. Implant bez elementów metalowych uniemożliwiających wykonanie badań CT, MRI. W implancie tytanowe znaczniki radiologiczne ułatwiające ocenę położenia klatki w przestrzeni miedzytrzonowej oraz ocenę stopnia dystrakcji. Wysokości implantu 17-70 mm. Możliwość zastąpienia jednego, dwóch/trzech sąsiednich trzonów kręgowych. Możliwość rozszerzania konstrukcji implantu „in situ”. Blokada implantu wykonana z PEEK. Płytki graniczne implantu o ząbkowanej powierzchni zapobiegającej migracji. Możliwość powtarzalnej/kontrolowanej regulacji wysokości implantu z mechanizmem blokującym. Implanty posiadające trwałe oznaczenia. Instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/67/2017/EK

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 4 – pakiet komisowy

ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE

System stabilizacji międzytrzonowej (ACIF) typu „stand alone” – 30 szt. Zestaw podstawowy: 1 klatka (PEEK/TAN), 2 śruby blokujące. Hybrydowy system stabilizacji międzytrzonowej (PEEK/TAN) odcinka szyjnego, niewymagający stosowania dodatkowych stabilizacji, implantowany z dostępu przedniego. Hybrydowa klatka o kształcie prostopadłościennym, do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa szyjnego, sterylna. Klatka wykonana z PEEK, połączona z tytanową płytką wewnętrzną w części przedniej implantu. Znacznik radiologiczny w tylnej części implantu, umożliwiający określenie głębokości położenia klatki. Specjalnie ząbkowana powierzchnia implantu zapobiegająca migracji. Fiksacja implantu w przestrzeni międzytrzonowej 2 śrubami pod dowolnym kątem. Klatki dostępne w 3 kształtach i 8 wysokościach. Śruby blokujące średnicy 3.7 mm, dł., 14, 16, 18 mm. Długości kodowane kolorami. W zestawie implanty próbne umożliwiające optymalny dobór właściwego rozmiaru klatki. Implanty próbne i właściwe kodowane kolorami.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/67/2017/EK

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 5 – pakiet sukcesywnych dostaw

ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE

System laminoplastyki odcinka szyjnego kręgosłupa -12 szt. Zestaw na jeden poziom składa się z płytki oraz 4 śrub mocujących. Płytki tytanowe, niskoprofilowe, wstępnie dogięte jedno- lub dwu- stronnie, mocowane za pomocą śrub. Profil płytek nie przekracza 2mm. Płytki dostępne w 5 rozmiarach. Śruby samogwintujące i samowiercące o średnicy 2.0mm. Śruby rewizyjne o średnicy 2,4mm. Prosta płytka 20 otworowa. Komplet wierteł i śrubokrętów samoutrzymujących, uchwyt do płytek oraz implanty próbne do określenia właściwej długości płytki. Specjalny przyrząd umożliwiający podniesienie łuku laminarnego. Łyżeczka odpowiednio zagięta jak i giętarko-obcinarka do płytek. Instrumentarium wraz z implantami w kontenerze ze stali nierdzewnej przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/67/2017/EK

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 6 – pakiet sukcesywnych dostaw

ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE

Stabilizacja zęba obrotnika śrubą kompresyjną z dostępu przedniego – 8 szt. Śruby kaniulowane (średnica wewnętrzna 1,3 mm), kompresyjne (z gwintem na przedniej części śruby długości 12 mm), samowwiercające. Śruby o średnicy gwintu Ø 3,5 mm, średnicy rdzenia Ø 2,4 mm, średnicy trzonu 2,5 mm. Średnica główki śruby 6,0 mm, z gniazdem heksagonalnym szerokości 2,5 mm pod śrubokręt. Długość śrub 36-50 mm (skok co 2 mm), dostępne w dwóch powtórzeniach. W zestawie specjalna pęseta do podawania śrub. W zestawie kaniulowane: śrubokręt kątowy do śrub średnicy 3,5 mm z końcówką heksagonalną, prowadnica do drutów Kirschner’a oraz rozwiertak pod główkę śruby. Instrumentarium z miarką do drutów Kirschnera okreslającą długość potrzebnej śruby. W zestawie druty Kirschner’a średnicy Ø 1,25 mm, długości 200 mm (skorelowanej z miarką). W zestawie łyżka podważająca do kości przezierna na promienie RTG (szer. 30 mm, dł. 290 mm). Instrumentarium wraz z implantami w kontenerze ze stali nierdzewnej przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/67/2017/EK

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 7 – pakiet komisowy

ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE

Implant międzytrzonowy typu TLIF do odcinka lędźwiowego – 20 szt. Skład zestawu do jednego zabiegu: 1 klatka na poziom. Materiał syntetyczny nie powodujący powstawania artefaktów w MRI, CT: (PEEK). Implanty bez elementów metalowych powodujących artefakty w CT i MRI, posiadające specjalne znaczniki radiologiczne. Implant dostępny również w wersji tytanowej umożliwiającej narastanie tkanki na implant. Implant w kształcie nerki. Powierzchnia implantu ząbkowana, zapewniająca dobre zakotwiczenie i zapobiegająca jego migracji. Możliwość wypełnienia wiórami kostnymi. Instrumentarium dostosowane do wszczepiania implantów z dostępu transforaminalnego, obustronnie. W zestawie narzędzia umożliwiające usunięcie dysku i wytworzenie przestrzeni na implant, obustronne. Rozmiary umożliwiające przywrócenie naturalnej wysokości dysku (wysokość 7-17 mm, 9 rozmiarów). Implanty odtwarzające kąt lordozy: 5°. Implanty dostępne w rozmiarach: 10x28mm oraz 12x31mm. W zestawie uchwyt, który jednocześnie służy do wprowadzania implantów próbnych (przymiarów) oraz implantów właściwych. Uchwyt zapewniający sztywne połączenie z implantem próbnym lub właściwym zapobiegającym jego przedwczesnej rotacji na narzędziu. Uchwyt wyposażony w pokrętło umożliwiające rotację implantu w żądanym momencie. W instrumentarium dystraktor, czarne, matowe, małoinwazyjne narzędzia do usuwania dysku, eliminujące oślepiające światło odbite od powierzchni metalowych. Instrumentarium wraz z implantami w kontenerze przeznaczonym do ich przechowywania i sterylizacji. Implanty posiadające trwałe oznaczenia.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/67/2017/EK

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 8 – pakiet komisowy

ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE

Przezskórny system stabilizacji przeznasadowej kręgosłupa – 150 szt. Podstawowy komplet składa się z 4 śrub, 4 blokad do śrub , 2 prętów i 2 igieł trapanobiopsyjnych. Materiał tytan. System przezskórnej stabilizacji transpedikularnej, system tytanowy. Śruby dostępne w średnicach od 5mm do 7mm i długościach od 30mm do 60mm. Dostępne przezskórne prowadnice do śrub ,,otwarte od góry oraz zamknięte - z punktu widzenia operatora. Pręty mocowane od góry jednym elementem z gwintem zabezpieczającym przed obluzowaniem blokady w śrubie. Blokada o gwincie prostokątnym. Wysokość głowy śruby 14mm, wysokość głowy śruby powyżej pręta 3,99mm. Śruby wieloosiowe (tulipanowe, gwintowane na całej długości), śruby niewymagające gwintowania. Opcjonalnie dostępne śruby perforowane. Gwint na śrubie podwójny. Możliwość wieloosiowego ustawienia śruby w stosunku do pręta. Implanty trwale oznakowane, otwarte od góry (z punktu widzenia operatora). Dostępne pręty tytanowe małoinwazyjne proste w długościach od 35mm do 400mm oraz pręty wstępnie wygięte lordotyczne w długościach od 30mm do 200mm oraz wstępnie wygięte kyfotyczne w długościach od 35mm do 300mm. Długość prętów lordotycznych stopniowana co 5mm w zakresie od 30mm do 90mm. Pręty implantowane z nacięcia skórnego wykonanego pod śrubę. Dostępne 2 uchwyty do wprowadzania pręta – jeden dedykowany do długich stabilizacji, drugi do stabilizacji jednopoziomowych. Śruby dokręcane z powtarzalną siłą przy pomocy klucza dynamometrycznego. Instrumentarium wyposażone w narzędzia umożliwiające redukcję kręgozmyków w stabilizacjach czterośrubowych. Instrumentarium umożliwiające przeprowadzenie dystrakcji lub kompresji.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/67/2017/EK

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 9 – pakiet komisowy

ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE

Klatki międzytrzonowe odcinka szyjnego, PEEK – 300 szt. Zestaw podstawowy: 1 klatka na poziom (wypełniona biometariałem, sterylna). Klatki o kształcie prostopadłościennym, do stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa szyjnego, wypełnione biomateriałem, sterylne. Klatki wykonane z PEEK, bez elementów metalowych umożliwiających wykonanie badań CT, MRI. Klatki z trzema tytanowymi znacznikami radiologicznymi ułatwiającymi ocenę położenia klatki w przestrzeni miedzytrzonowej. Klatki z otworem centralnym wypełnionym biomateriałem – czysty B-trójfosforan wapnia. Klatki odtwarzające lordozę szyjną. W zestawie klatki klinowe oraz zakrzywione, w celu lepszego dopasowania do anatomii kręgów szyjnych. Powierzchnia klatki ząbkowana zapobiegająca migracji implantu. Klatki o wysokości 5-10mm (stopniowane co 1mm) i głębokości 12,5mm. W zestawie implanty próbne umożliwiające odpowiedni dobór właściwego rozmiaru klatki. W zestawie ogranicznik głębokości dla implantów próbnych i właściwych. Narzędzia dostarczane w specjalnej kasecie przeznaczonej do ich przechowywania

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/67/2017/EK

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 10 – pakiet sukcesywnych dostaw

ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE

Implant przezstawowy do kręgosłupa lędźwiowego – 10 szt. Komplet składa się z jednej płytki/klin oraz dwóch śrub blokujących. System tytanowych implantów przezstawowych kręgosłupa stosowanych od poziomu L1 do S1. System umożliwiający stosowanie jedno oraz wielopoziomowe. Kliny dostępne w trzech rozmiarach: S, M, L. Kliny posiadające otwór dla drutu prowadzącego oraz dwa gwintowane otwory dla śrub blokujących. Śruby posiadające gwintowaną głowę w kształcie stożkowym. Średnica śrub 3mm, długość 12mm. Śruby wprowadzane w kliny pod rozbieżnym kątem. Śruby dokręcane z wykorzystaniem ogranicznika momentu obrotowego o wartości 1,2Nm. Implanty kodowane kolorami z trwale oznaczonymi numerami katalogowymi oraz rozmiarami S, M, L. Implanty posiadające otwory umożliwiające zastosowanie biomateriałów. System pozwalający na wszczepienie małoinwazyjne. Implanty pozwalające na zastosowanie, jako systemu samodzielnego (typu standalone) bez dodatkowych implantów. Uchwyt do implantu jednocześnie będący prowadnicami dla śrub blokujących. W zestawie dostępne czarne przezierne poszerzacze oraz retraktory. Zestaw zawierający druty prowadzące o średnicy 2mm, implanty próbne dla każdego rozmiaru, rozwiertak oraz młotek. System znajdujący się kontenerze przeznaczonym do sterylizacji oraz przechowywania.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/67/2017/EK

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 11 – pakiet sukcesywnych dostaw

ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE

Proteza trzonu kręgowego- odcinek piersiowo-lędźwiowy, materiał PEEK – 20 szt. Implant sterylny, wykonany z PEEK wymagający wstępnego montażu – budowa modularna Implant zbudowany z dwóch blaszek granicznych , trzonu protezy i dwóch blokerów łączących trzon z blaszkami (opcjonalnie dostępne implanty protezy zintegrowane nie wymagające wstępnego montażu w wysokości 22-36mm). Wysokości implantu 22-142mm, podstawa protezy o różnych wymiarach – 21mm średnicy, 26 mm x 30 mm, 21 mm x 24 mm (proteza trzonu: piersiowa i lędźwiowa), różne kąty nachylenia płytek granicznych (od -10º do +15º ze skokiem co 5º) Możliwość zastąpienia kilku sąsiednich trzonów kręgowych. Możliwość rozszerzania konstrukcji implantu „in situ” (samoblokujący mechanizm zapadkowy). Płytki graniczne implantu o ząbkowanej powierzchni. W płytkach granicznych dodatkowe elementy blokujące implant w trzonach kręgowych. Otwarta struktura implantu umożliwiająca wypełnienie przeszczepami kostnymi w środku protezy oraz na zewnątrz. Możliwość powtarzalnej/kontrolowanej regulacji wysokości implantu z mechanizmem blokującym.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/67/2017/EK

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 12 – pakiet komisowy

ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE

Zestaw do przezskórnej stabilizacji w osteoporozie ( złamania osteoporotyczne) – 50 szt. W zestawie na jeden poziom (wszystkie elementy sterylne): 2x manometr sprężynowy, 1x komplet igieł trepanobiopsyjnych do nakłucia i wypełnienia trzonu (dwie kompletne igły na poziom), 2x cewnik wysokociśnieniowy ze stentem na balonie: 13x15mm / 15x17mm / 20x17mm, 1x cement kostny z mieszalnikiem, 1x komplet strzykawek. Manometr sprężynowy, sterylny, pozwalający na płynne, kontrolowane podnoszenie i obniżanie ciśnienia. Komplet igieł zawierający między innymi druty Kirschner’a, kaniule robocze, igły trepanobiopsyjne oraz elementy do wytworzenia przestrzeni na stent i cement kostny (wszystkie elementy w podwójnym powtórzeniu). Cewnik wysokociśnieniowy ze stentem na balonie dostępny w trzech rozmiarach 13x15mm, 15x17mm, 20x17mm. Cement o podwyższonej lepkości (konsystencji plasteliny), gotowy do użycia natychmiast po zmieszaniu reagentów. Czas podawania cementu rozpoczynający się z końcem mieszania cementu trwający do 27 minut w temperaturze pokojowej. Igły bocznie otwarte o średnicy 8G, dł. 134mm. Strzykawki pozwalające na bezpieczną, kontrolowaną infuzję cementu.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/67/2017/EK

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 13 – pakiet komisowy

ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE

System stabilizacji transpedikularnej w odcinku piersiowo-lędźwiowym kręgosłupa – 280 szt. Podstawowy komplet składa się z 4 śrub, 4 blokad i 2 prętów i poprzeczki. Tytanowe śruby jednoosiowe i wieloosiowe (tulipanowe o konikalnym trzonie, gwintowane na całej długości) – śruby nie wymagają gwintowania, śruby o podwójnym gwincie. Średnice śrub od 4.35 mm do 7 mm, śruby dostępne w długościach od 30mm do 60mm. Wysokość głowy śruby 14 mm. Wysokość głowy śruby powyżej pręta 3.99mm. Pręty mocowane od góry jednym elementem o gwincie zabezpieczającym przed obluzowaniem blokera w śrubie. Opcjonalnie dostępny podwójny element mocujący śruby mono- i poliaksjalne umożliwiający dystrakcję i kompresję równoległą. Tulipanowe haki laminarne szerokie i wąskie, haki pedikularne, haki odgięte w prawo i w lewo, haki ,,offsetowe’’, haki wyciągowe. Pręty z możliwością docinania do pożądanego rozmiaru dostępne w długościach od 30 mm do 480 mm. Opcjonalnie dostępne poprzeczki. W zestawie narzędzi klucz dynamometryczny. Implanty trwale oznakowane, otwarte od góry (z punktu widzenia operatora)

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/67/2017/EK

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 14 – pakiet sukcesywnych dostaw

ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE

Kaniulowana śruba biodrowa do zespolenia stawu krzyżowo - biodrowego oraz śruby kortykalne do stabilizacji tylnej kręgosłupa z dostępu przyśrodkowego – 16 szt. Kaniulowana śruba biodrowa, wieloosiowa, niskoprofilowa, zawierająca część gwintowaną oraz gładką zabezpieczającą przed uszkodzeniem stawu krzyżowo-biodrowego. Kompatybilna z systemem pracującym na pręcie 5.5, implantowana trójkorowo, przezskórnie lub w technikach otwartych. Dostępna w średnicach od 8-10mm i długościach od 65-110mm. Eliminuje konieczność stosowania łączników biodrowych umożliwiając osadzenie pręta bezpośrednio w osi śruby. Specjalna technika wprowadzania śruby umożliwia jej mocne zakotwiczenie w miednicy. Kaniulowane śruby kortykalne kompatybilne z systemami pracującymi na pręcie 5.5mm . Śruby podwójnie gwintowane, zaprojektowane w technologii TOP NOTCH®, posiadają dodatkowy 18mm gwint kortykalny, który umożliwia prawidłowe umocowanie śruby w nasadzie. Gwint gąbczasty zapewnia optymalne osadzenie śruby w trzonie z zastosowaniem krótszej śruby niż w technice tradycyjnej. Kształt końca śruby sprawia, że śruba jest samocentrująca oraz samogwintująca. Śruby dostępne w średnicach 4.35 – 6mm pracujące na pręcie 5.5.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/67/2017/EK

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 15 – pakiet komisowy

ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE

Klatki międzytrzonowe z dostęu-tylno bocznego oraz igły do podawania cementu przez śruby fenestracyjne kompatybilne z przezskórnym system stabilizacji przeznasadowej kręgosłupa – 240 szt. Klatki zbudowane z materiału PEEK wzmocnionego włóknami węglowymi. Implanty posiadające kształt anatomiczny ścięty, o wygładzonej ściance przedniej i tylnej. Implanty umożliwiające małoinwazyjną implantację. Górna i dolna powierzchnia implantów żebrowana. Możliwa implantacja klatki z dwóch stron do wyboru operatora.Klatki dostępne w dwóch opcjach: równoległe (0 stopni) oraz z kątem nachylenia 5 stopni w płaszczyźnie strzałkowej dla otworzenia lordozy. Implanty dostępne w wysokościach od 7 do 13mm stopniowane co 1mm, szerokościach 9mm i 11mm oraz długościach 23mm, i 27mm. Implant zaopatrzony w nieprzezierne dla promieni RTG, zintegrowane tantalowe znaczniki radiologiczne. Instrumentarium pozwalające na implantację klatek pod dwoma kątami. Kaniule do podawania cementu przez śruby fenestracyjne o kaniulacji 1.75mm. Każda z kaniuli zarówno do techniki otwartej jak i ,,MIS'' posiada koniec o średnicy 1.68mm. Do zestawu dołączona wiertarka szybkoobrotowa umożliwiająca założenie implantu w technice małoinwazyjnej.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/67/2017/EK

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 16 – pakiet komisowy

ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE

Płytka do stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa - płyta dynamiczna – 60 szt. Podstawowy zestaw: 1 płytka, 4 śruby. Płyty tytanowe od jedno do wielosegmentowych. Standardowo dostępne w rozmiarach 23-109 mm. Długość płytek jedno i dwusegmentowych stopniowana co 2mm, trzysegmentowe stopniowane co 3mm, czterosegmentowe stopniowane co 4mm. Szerokie otwory centralne w płytce poprawiające widoczność przestrzeni poza płytką. Śruby dynamiczne, samonawiercające, jedno- i wieloosiowe. Śruby długości 12 do 18 mm stopniowane co 2mm, średnicy 4,0 i 4,5 mm (typy śrub kodowane kolorami) Opcjonalnie dostępne śruby samogwintujące w długościach 18mm – 26mm. Możliwość jedno – i wielokątowego ustawienia śrub (28 stopni). Możliwość wykonania stabilizacji hybrydowej (możliwość stosowania równocześnie śrub jedno- i wieloosiowych). Płytki niskoprofilowe – wysokość płytki wraz z zablokowanymi śrubami nie przekraczająca 2,5mm. Szerokość płytek nie przekraczająca 16,5mm. Samoczynna blokada śruby w płytce, wbudowana w otwór płytki (brak dodatkowych elementów blokujących oraz elementów wystających ponad otwory płytki). Mechanizm blokowania śruby w płytce z możliwością powtórzenia. Płytki wstępnie dogięte. Możliwość zmiany krzywizny płytki bez utraty możliwości blokady śrub. Specjalne zagłębienia na spodzie płytki ułatwiające jej doginanie. Instrumentarium umożliwiające odpowiednie ustawienie płytki (w zestawie szpile fiksacyjne). Instrumentarium pozwalające na bezpieczne, centralne umieszczenie śrub w otworach (specjalne szydło do przekłuwania kości korowej trzonów, celownik do śrub jedno- i wieloosiowych). W instrumentarium narzędzie do doginania płytek (wyginarka z możliwością gięcia płytek na krótkim odcinku). W instrumentarium śrubokręty w podwójnym powtórzeniu. Zestaw zawierający narzędzia do ewentualnej ekstrakcji śrub. Instrumentarium i implanty w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/67/2017/EK

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 17 – pakiet sukcesywnych dostaw

ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE

Uniwersalne łączniki do zabiegów rewizyjnych wraz z prętami przejściowymi– 30 szt. Tytanowe łączniki przeznaczone do zabiegów rewizyjnych umożliwiający wydłużanie stabilizacji transpedikularnych w odcinku piersiowo – lędźwiowym: łączniki boczne oraz domino w systemie prętów 5.5 x 5.5 mm, oraz łączniki boczne wraz z dominami pracujące na prętach o średnicy 6.0mm (6.0 x 6.0). Tzw pręty butelkowe pozwalające przejść z jednej średnicy pręta na drugą. Dostępne pręty w średnicach 3.5/5.5mm dł 500 mm, 4.0/5.5mm dł 500mm, 5.5/6.0mm dł 500mm. Nakrętka do konektora. Łączniki otwarte i zamknięte umożliwiające połączeniu konstrukcji o różnej średnicy pręta – 5.5 x 6.35.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/67/2017/EK

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 18 – pakiet komisowy

ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE

Stabilizacja transpedicularna przezskórna krótko i długoodcinkowa – 30 szt. Komplet: 4 śruby+2 prety+4 blokery+ 4 druty do wprowadzenia śruby + 1 igła Jamshidi, światłowód. Parametry zestawu: - wszystkie implanty z systemem mocowania opartym na jednym elemencie blokującym i tulipanowym charakterze części mocującej śruby -nakrętka bezgwintowa z dwustopniowym systemem blokowania pręta - śruba wieloosiowa o kącie wychylenia od osi o co najmniej 35 stopni -możliwość zablokowania wieloosiowości śruby na pręcie w celu zachowania krzywizn anatomicznych kręgosłupa przy dystrakcji i kompresji - gwint dwuzwojowy dla szybszego wprowadzania śruby - ujemny kąt pióra gwintu śruby - dostępne kaniulowane śruby wielokątowie o walcowym kształcie gwintu z samogwintującym początkiem śruby o średnicach od 5,5mm do 8,5mm oraz o długościach od 30mm do 90mm - w zestawie gładkie pręty o długościach od 40mm do 300 mm z ostrym zakończeniem ułatwiającym aplikacjęprzezskórną, -zestaw zapewnia odpowiednią, stałą i powtarzalna siłę docisku elementu blokującego (klucz dynamometryczny ) -w instrumentarium narzędzia umożliwiające przeprowadzenie dystrakcji oraz kompresji na śrubie, - możliwość aplikacji układu stabilizującego do ciała pacjenta przez kilka niewielkich nacięć skóry bez konieczności klasycznego wielocentymetrowego otwarcia, - instrumentarium pozwala na jednoznaczne, powtarzalne pilotowanie trajektorii pręta w czasie jego wprowadzania do gniazd śrub; określenie trajektorii ruchu pręta zależne od położenia śrub (narzędzia prowadzące pręty zamocowane na elementach tulipanowych śrub), - możliwość reponowania kręgozmyków, - implanty i narzędzia w metalowych pojemnikach

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/67/2017/EK

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 19 – pakiet komisowy

ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE

Implant międzytrzonowy PLIF skośny – 200 szt. Komplet: 1 PLIF / Skośny, implant peek/ napylany tytanem - wbijane Implanty lędźwiowe typu PLIF Oblique / Skośne - możliwość implantacji w technice minimalnie inwazyjnej lub otwartej, - przód klatki w kształcie klina ułatwiający implantację i umożliwiający wprowadzenie implantu bez wstępnej dystrakcji, - obły kształt implantu w płaszczyźnie strzałkowej celem pełnego kontaktu z blaszkami trzonów - wyprofilowany anatomicznie kształt dystraktorów / przymiarów celem łatwiejszego przygotowania przestrzeni pod implantację klatki, - długość implantu od 22mm do 30mm - wysokości implantów od 8mm do 17 mm ze skokiem co 1mm - szerokość implantu od 8mm do 12mm - możliwość napełnienia wiórem kostnym, - obecność znaczników rtg do określenia położenia klatki w przestrzeni kręgosłupa

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/67/2017/EK

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 20 – pakiet komisowy

ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE

Implant Międzytrzonowy TLIF z przegubem blokowanym. Materiał PEEK lub tytan + PEEK – 30 szt. - narzędzie do podania implantu umożliwiające blokowanie i odblokowywanie przegubu implantu/ blokowanie odblokowanie ruchomości implantu względem narzędzia - kształt typu banan - powierzchnia kontaktu z blaszką graniczną ząbkowana - radiologiczne znaczniki tantalowe zapewniające kontrolę śródoperacyjną położenia implantu - implant posiadający otwór zapewniający możliwość wypełnienia go kością lub substytutem kości - dwa rozmiary podstawy implantu będącej w bezpośrednim kontakcie z blaszką graniczną o wymiarach 10mmx28mm i 11mmx33mm - wysokość implantów 7mm - 17mm w dziewięciu rozmiarach

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/67/2017/EK

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 21 – pakiet komisowy

ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE

Stabilizacja przeznasadowa do leczenia zwyrodnień kręgosłupa lędźwiowego – 100 szt. Komplet: 4 śruby/haki+2 prety+4 blokery+1 poprzeczka + 1 pręt do przedłużenia stabilizacji. Parametry zestawu: wszystkie implanty muszą posiadać system mocowania oparty na jednym elemencie blokującym i tulipanowym charakterze części mocującej śruby śruba wieloosiowa o kącie wychylenia od osi o co najmniej 35 stopni nakrętka bezgwintowa z dwustopniowym systemem blokowania pręta możliwość zablokowania wieloosiowości śruby na pręcie w celu zachowania krzywizn anatomicznych kręgosłupa przy dystrakcji i kompresji - gwint dwuzwojowy dla szybszego wprowadzania śruby - ujemny kąt pióra gwintu śruby zapewniający zwiększoną siłę zerwania śruby wielokątowe śruby tulipanowe, dostępne w co najmniej dwóch rodzajach: śruby o walcowym kształcie gwintu z samogwintującym początkiem śruby, dostępne w co najmniej siedmiu rozmiarach średnicy od 4,0mm do 8,5mm i długości od 20mm do 90mm zmienny walcowo – stożkowy kształt gwintu (zmienna średnica sruby) dostępne w co najmniej czterech rozmiarach średnicy od 5,5mm do 7,0 mm i długości od 30mm do 100mm w zestawie śruby monoaksjalne o średnicy od 4.0mm do 8.5mm i długości od 25mm do 90mm haki pedikularne, laminarne oraz ofsetowe w różnych wielkościach podstaw i wysokościach dostępne w minimum 37 konfiguracjach średnica pręta 5,5 mm ( pręt gładki ) łączniki poprzeczne mocowane wielokątowo do pręta bez konieczności doginania elementów łącznika, w zestawie dostępne pręty proste w rozmiarach od 30mm do 150mm w zestawie dostępne pręty anatomicznie zagięte w rozmiarach od 35mm do 95mm możliwość zastosowania śrub wyciągowych wielokątowych

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/67/2017/EK

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 22 – pakiet komisowy

ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE

Klatka międzytrzonowa szyjna z mocowana śrubami do trzonu kręgów – 30 szt. Komplet: 1 klatka + 2 wkręty kostne. Parametry zestawu: wykonane z PEEK przezierne, implanty do międzykręgowej stabilizacji odc inka szyjnego (poziomy C3-C7) połączone na stałe z tytanowym przodem umożliwiającym przykręcenie implantu dwoma śrubami do tzronów - klinowy kształt odtwarzający anatomię kręgosłupa szyjnego lub implant prosty, - obecność znaczników radiologicznych, - co najmniej trzy klatki podstawy implantu w granicach szerokość 14mm – 18mm głebokośc 12-15mm - wysokości klatki 6mm -12mm - otwór wewnątrz implantu umożliwiający umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost kostny - sruby do mocowania implantu w co najmniej dwóch średnicach w wariancie sztywnym i ruchomym umożliwiającymi mocowanie śruby pod dowolnym kontem - śruby w długościach od 12-20mm w wersjach samowiercących i samogwintujących - blokowanie śrub w implancie jednym elementem za pomocą klucza dynamometrycznego - instrumentarium pozwalające na przygotowanie gniazda odwzorowującego kształt implantu w celu jego precyzyjnego osadzenia - wyłącznie przednie mocowanie implantu na narzędziu - celowniki do wiercenia i wprowadzania srub - w zestawie wymagane co najmniej dwa rozwieracze trzonów typu CASPAR łamane osiowo z nakrętkami zabezpieczanymi zeslizgiwanie z pinów (dostępne min. 4 długości pinów) zamykany pojemnik na implanty; metalowy pojemnik na narzędzia z, narzędzia ograniczone do niezbędnego minimum instrumentarium;

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/67/2017/EK

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 23 – pakiet komisowy

ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE

Małoinwazyjny system stabilizacji śrubami kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym– 40 szt. W skład kompletu wchodzą: 4 śruby, 4 blokerów, 2 pręty, 1 igła naprowadzająca. Parametry techniczne: - Tytanowy system do stabilizacji przeznasadowej przezskórnej kręgosłupa w odcinku piersiowo– lędźwiowym z możliwością wprowadzenia implantu międzytrzonowego, - Stabilizacja oparta na przezskórnych wieloosiowych śrubach transpedicularnych, wprowadzanych po drucie Kirschnera, - Śruby z samonawiercającym i cylindrycznym profilem gwintu i stożkowym rdzeniu, o podwójnym rodzaju gwintu: korówkowy - szerszy oraz samotnący - ostry na stożku śruby, - Wszystkie śruby ze zintegrowanymi łopatkami retrakcyjnymi o długościach 70 i 110mm, posiadającymi gwint redukcyjny o długości min. 15 mm, - Śruby kodowane kolorami o średnicach od 4,5 do 8,5 mm stopniowane co 1 mm oraz długościach w zależności od średnicy śruby i długości łopatek od 25 mm do 90 mm - stopniowane co 5 mm, w większych rozmiarach (powyżej 60 mm) co 10 mm, - Śruby umożliwiające zastosowanie prętów o dwóch różnych średnicach 5,5 i 6 mm, - Bloker jednoelementowy z gwintem trapezowym, blokowany kluczem dynamometrycznym, - Pręty tytanowe z heksagonalnym zakończeniem (celem precyzyjnego uchwycenia i wprowadzenia pręta do śruby) o średnicach 5,5 i 6 mm i długości od 30 do 80 mm - stopniowane co 5 mm oraz od 90 do 190 mm - stopniowane co 10 mm, - Możliwość zastosowania pręta prostego 480mm i 600mm, - Dostępne (na domówienie) pręty CoCr 6mm w tych samych rozmiarach oraz pręty wygięte fabrycznie o średnicy 5,5 i 6 mm i długościach od 30 do 130 mm. - W zestawie igły naprowadzające, przeznasadowe z trokarem min. 3 różne średnice, 2 długości oraz 2 kształty ostrzy – stożkowe i jednostronnie ścięte oraz druty Kirschnera nitinolowe i stalowe z końcówką zaostrzona bądź tępą, - Instrumentarium: W zestawie zintegrowany ze śrubami retraktor umożliwiający za pomocą jednego nacięcia miedzy śrubami przeprowadzenie dekompresji, przygotowania dysku i blaszek granicznych do wprowadzenia cage, - Łopatka przyśrodkowa retraktora w długościach 60-120 mm, - W zestawie narzędzia do wielopoziomowej dystrakcji i kompresji, - Konieczność zapewnienia pełnej wizualizacji przebiegu pręta przez głowy śrub z punktu widzenia operatora.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/67/2017/EK

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 24 – pakiet komisowy

ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE

Zestaw klatek lędźwiowych do poszerzania przestrzeni międzytrzonowej z dostępu TLIF (1 klatka – 1 poziom) – 30 szt. (1 klatka – 1 poziom) Wymagania: - implant o nerkowatym kształcie z szerokimi otworami na przeszczepy kostne, wykonany z materiału PEEK; - implant o klinowym zakończeniu części czołowej ułatwiającej jego wszczepienie; - powierzchnia implantu ząbkowana w celu lepszego zakotwiczenia; - implanty znakowane 3 tantalowymi markerami w celu umożliwienia zlokalizowania ich na zdjęciu RTG po wszczepieniu; - co najmniej dwa różne stopnie kąta lordotycznego powierzchni implantu 0º i 4º; - co najmniej dwie różne długości 26 mm i 31 mm oraz dziesięć wysokości od 6 do 15 mm o skoku co 1 mm; - w zestawie dystraktor międzytrzonowy z miarką, mogący służyć również jako przymiar oraz dodatkowo komplet przymiarów sztywnych; - w zestawie instrumentów szybkozłączny aplikator pozwalający na przegubową ruchomość implantu podczas jego implantacji w zakresie od 0-80º; - dwa rodzaje aplikatora: prosty oraz odgięty offsetowo od osi implantu (ułatwiający wizualizację in-situ); - w zestawie dodatkowo młotek, pobijaki oraz narzędzia do przygotowania powierzchni trzonów; - w zestawie płyty dopasowane do każdego rozmiaru implantu ułatwiające instalację na podajniku oraz ubicie przeszczepów kostnych. - cały zestaw w jednej kasecie aluminiowej pozwalającej na sterylizację oraz przechowywanie.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.

EZ/ZP/67/2017/EK

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 25 – pakiet komisowy

ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE

Stabilizacja odcinka szyjnego za pomocą klatki PEEK/Tytan wraz ze śrubami kotwiczącymi – 15 szt. W skład kompletu wchodzi: 1 implant (cage), 2 wkręty kostne. Wymagania: Implanty do międzykręgowej stabilizacji odcinka szyjnego (poziomy C3-C7) wykonane z PEEK i tytanu, Implant umożliwiający sztywne połączenie do trzonów za pomocą wkrętów kostnych, Anatomiczny kształt implantu pozwalający na odtworzenie naturalnej lordozy szyjnej kręgosłupa o trzech stopniach skosu 0°, 4° oraz 8°, Jeden tantalowy marker na tylnej ścianie implantu do oceny położenia klatki, Co najmniej dwie wielkości podstawy implantu 12x14 mm i 14x16 mm. Co najmniej 7 wysokość klatki 6 mm -12 mm, Otwór wewnętrzny implantu umożliwiający umieszczenie wiórów kostnych, materiału syntetycznego lub przerost kostny, Wkręty do mocowania implantu w co najmniej dwóch średnicach (3,5mm i 4,0mm) w wariancie samogwintującym (konieczność nawiercania) oraz samowiercącym.Wkręty o długościach od 8-14 mm stopniowane co 2 mm, Wkręty umiejscowione w implancie o odchyleniach w kierunku dogłowowym/ogonowym 35° oraz w kierunku bocznym 10° umożliwiające implantację kilkupoziomową. System blokujący śruby w implancie (C-ring) nie wymaga dodatkowych elementów komplikujących zabieg umożliwiający rozblokowanie bez zniszczenia implantu, wkręta oraz blokady, Podajnik implantu oraz celownik do wiercenia i wprowadzania śrub jako jedno narzędzie, Wyłącznie przednie mocowanie implantu na podajniku, W zestawie wymagane rozwieracz trzonów typu CASPAR łamane osiowo ( dostępne min. 2 długości pinów) Implanty przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji muszą być umieszczone w dedykowanych pojemnikach z dodatkowym oznaczeniem rodzaju implantu (miejsca ułożenia). Zestaw narzędzi oraz implantów w jednej kasecie aluminiowej.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/67/2017/EK

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 26 – pakiet sukcesywnych dostaw

ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE

Proteza trzonu odcinka piersiowo-lędźwiowego kręgosłupa umożliwiająca dystrakcje in-situ – 10 szt. W skład kompletu wchodzi: 1 korpus protezy, 2 płytki krańcowe + ewentualnie przedłużka. Parametry wymagane: - uchwycenie, implantacja oraz dystrakcja protezy przy pomocy jednego narzędzia, - proteza trzonu musi umożliwiać płynną dystrakcję operowanego segmentu kręgosłupa po jej zaimplantowaniu przy użyciu pojedynczego narzędzia przytrzymującego wszczep w jego części przyśrodkowej - konstrukcja implantu musi umożliwiać odtworzenie zarówno naturalnej krzywizny lordotycznej jak i kyfotycznej kręgosłupa. - możliwość regulacji wysokości implantu od 20,5 do 104,5 mm - implanty o dwóch różnych średnicach 18 i 22 mm, - szeroka gama ząbkowanych zakonczeń kątowych pozwalająca operatorowi na dobranie jednej z dziesięciu możliwych krzywizn (0,3,6,8,11,15,16,18,23,30 st.), co umożliwia wierne odtworzenie naturalnego kształtu kręgosłupa w obrębie operowanego segmentu. - na zakończeniach kątowych powinny znajdować się pionowe kreski-celowniki w celu precyzyjnego ustawienia ich krzywizn względem siebie. - prosta ,jednostopniowa, wbudowana w implant i odwracalna/powtarzalna blokada mechanizmu dystrakcyjnego implantu odznaczona odmiennym kolorem. - w zestawie dostępne implanty umożliwiające dodatkowe-skokowe powiększenie zakresu wysokości protezy co 15 mm. - materiał tytan.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/67/2017/EK

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 27 – pakiet komisowy

ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE

Zestaw umożliwiający przezskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem w przypadkach złamań patologicznych i nowotworów – 50 szt. W skład kompletu wchodzi: urządzenie mieszająco-podające, 2 igły, miękki przewód łączący podajnik z igłą, cement kostny ze środkiem cieniującym – 20g. Parametry wymagane: Sterylne urządzenie mieszająco-podające, pozwalające na wymieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku, a po wymieszaniu możliwość wypełnienia cementem trzonów z tego samego pojemnika; Podajnik o pojemności 14 ml umożliwiający podanie cementu do kilku trzonów; W zestawie powinien znajdować się giętki przewód łączący podajnik z igłą (dł. min.40 cm), zabezpieczający operatora przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania RTG; Możliwość wyboru kilku różnych średnic igieł do podawania masy klejowej lub cementu kostnego (min.3), różnych długości (min. 2) oraz różnych kształtów ostrzy: centralne oraz jednostronnie ścięte (bezpieczne); Cement o optymalnej gęstości, zawierający środek cieniujący – 30% siarczanu baru, zapewniający czas wiązania/twardnienia do 15 min po wymieszaniu składników.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/67/2017/EK

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 28 – pakiet komisowy

ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE

Zestaw umożliwiający przezskórne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem o podwyższonej lepkości w przypadkach złamań patologicznych i nowotworów – 50 szt. W skład kompletu wchodzi: mieszadło z podajnikiem, igła z trokarem szt. 2, miękki przewód łączący podajnik z igłą, cement kostny ze środkiem cieniującym – 20g. Parametry wymagane: Trokar do nakłucia trzonu; Igły do podawania masy klejowej lub cementu kostnego. Możliwość wyboru kilku (min. 3) różnych średnic igieł, 2 długości oraz różnych kształtów ostrzy: centralne oraz jednostronnie ścięte (bezpieczne); Sterylne urządzenie mieszająco-podające, zasilane elektrycznie, pozwalające na automatyczne mieszanie składników cementu w zamkniętym pojemniku z wykluczeniem błędu czynnika ludzkiego oraz samoczynne wypełnianie cementem zestawu do jego dotrzonowego podawania; Podajnik o pojemności 14 ml umożliwiający podanie cementu do kilku trzonów; W zestawie powinien znajdować się min. 40 cm długości przewód giętki łączący podajnik z igłą, zabezpieczający operatora przed bezpośrednim oddziaływaniem promieniowania RTG; Cement o podwyższonej lepkości (po wymieszaniu konsystencja „ciastoliny”), zawierający środek cieniujący – 30% siarczanu baru, zawierający hydrochinon opóźniający wiązanie do 18 min po wymieszaniu składników.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/67/2017/EK

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 29 – pakiet komisowy

ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE

Stabilizacja potyliczno - szyjna – 30 szt. W skład kompletu wchodzi: 2 płytki potyliczne (lub jedna płytka medialna), 4 wkręty potyliczne, 4 haki lub śruby kręgosłupowe poliaxialne, 6 blokerów, 2 pręty, 1 łącznik poprzeczny. Parametry wymagane: mocowanie płytki do potylicy za pomocą wkrętów; min 3 średnice wkrętów; wkręty korowe/potyliczne podstawowe Ø 3,5mm o długości w zakresie min. 6 do 24 mm (stopniowane co 2 mm) oraz rewizyjne Ø 4,0 mm o długości w zakresie min. 6 do 54 mm (stopniowane co 2 i 4 mm); dostępne również wkręty Ø 4,5 mm w zakresie długości 6 do 16 mm. mocowanie do kręgosłupa za pomocą haków laminarnych lub śrub poliaxialnych; haki i śruby otwarte od góry z możliwością centralnego wprowadzenia pręta i blokady od góry pojedynczym blokerem; kilka wielkości haków prostych (min. 4 wielkości) bardzo małe, małe, średnie, duże oraz z offsetem 45o odchylenia (w prawo oraz w lewo); śruby poliaxialne z podcięciem głowy osiowo do pręta Ø 3,5 mm o długości w zakresie min. od 10 do 54 mm ze skokiem co 2 mm o możliwym kącie odchylenia głowy śruby do 55 o; śruby poliaxialne rewizyjne z podcięciem głowy osiowo do pręta Ø 4,0 mm o długości w zakresie min. od 10 do 50 mm o możliwym kącie odchylenia głowy śruby 55o; dostępność śrub poliaxialnych z podcięciem głowy obróconym o 90o do osi pręta (medialnym) Ø 3,5 mm o długości w zakresie min. od 20 do 40 mm oraz Ø 4,0 mm o długości w zakresie min. od 20 do 52 mm; dostępność śrub poliaxialnych z podcięciem głowy osiowo do pręta Ø 3,5 mm o długości w zakresie min. od 22 do 40 mm ze skokiem co 2 mm, a charakteryzujących się brakiem gwintu w przygłowowej części korpusu śruby; płytki potyliczne dające możliwość anatomicznego dostosowania do pogranicza potyliczno - szyjnego z blokowaniem pręta u nasady płytki potylicznej pojedynczym blokerem (1 pręt – 1 bloker); możliwość zastosowania płytek potylicznych prostych lub wstępnie dogiętych (po jednej na każdą stronę) lub 1 płytki ze środkowym wprowadzaniem wkrętów potylicznych; jeden rodzaj nakrętki (blokera) do blokowania prętów na śrubach pedicularnych, hakach oraz w płytkach potylicznych; pręty Ø 3,5 mm o długościach 80, 120, 240 i 350 mm. szybki montaż poprzeczki na prętach poprzez zatrzaskowe łączniki „poprzeczka – pręt”; dostępne łączniki „offsetowe” oraz łączniki typu „pręt-pręt” (tzw. domino) osiowe i równolege; z możliwością łączenia prętów Ø 3,5 mm do prętów Ø: 3,5; 4,5; 5,5 oraz 6 mm; dostępny łącznik tzw. „siodło” umożliwiający połączenie pręta Ø 3,5 mm ze śrubą transpedicularną stosowaną w systemach o średnicy pręta 6,0 mm; w zestawie wymagany jest klucz dynamometryczny do dokręcania nakrętek z określoną powtarzalną siłą materiał: tytan.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/67/2017/EK

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 30 – pakiet komisowy

ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE

Stabilizacja szyjna – 30 szt. W skład kompletu wchodzi: 6 haków lub śrub poliaxialnych, 2 pręty, 1 łącznik poprzeczny, 6 blokerów. Parametry wymagane: mocowanie do kręgosłupa za pomocą haków laminarnych lub śrub poliaxialnych; haki i śruby otwarte od góry z możliwością centralnego wprowadzenia pręta i blokady od góry pojedynczym blokerem; kilka wielkości haków prostych (min 4 wielkości) bardzo małe, małe, średnie, duże oraz z offsetem 45o odchylenia (w prawo oraz w lewo); śruby poliaxialne z podcięciem głowy osiowo do pręta Ø 3,5 mm o długości w zakresie min. od 10 do 24 mm ze skokiem co 2 mm o możliwym kącie odchylenia głowy śruby do 55 o; śruby poliaxialne rewizyjne z podcięciem głowy osiowo do pręta Ø 4,0 mm o długości w zakresie min. od 10 do 50 mm o możliwym kącie odchylenia głowy śruby 55o; dostępność śrub poliaxialnych z podcięciem głowy obróconym o 90o do osi pręta (medialnym) Ø 3,5 mm o długości w zakresie min. od 20 do 40 mm oraz Ø 4,0 mm o długości w zakresie min. od 20 do 52 mm; dostępność śrub poliaxialnych z podcięciem głowy osiowo do pręta Ø 3,5 mm o długości w zakresie min. od 22 do 40 mm ze skokiem co 2 mm, a charakteryzujacych się brakiem gwintu w przygłowowej części korpusu śruby; jeden rodzaj nakrętki (blokera) do blokowania prętów na śrubach pedicularnych oraz hakach; pręty Ø 3,5 mm o długościach 80, 120, 240 i 350 mm. szybki montaż poprzeczki na prętach poprzez zatrzaskowe łączniki „poprzeczka – pręt”; dostępne łączniki „offsetowe” oraz łączniki typu „pręt-pręt” (tzw. domino) osiowe i równolege z możliwością łączenia prętów Ø 3,5 mm do prętów Ø: 3,5; 4,5; 5,5 oraz 6 mm; dostępny łącznik tzw. „siodło” umożliwiający połączenie pręta Ø 3,5 mm ze śrubą transpedicularną stosowaną w systemach o średnicy pręta 6,0 mm; w zestawie wymagany jest klucz dynamometryczny do dokręcania nakrętek z określoną powtarzalną siłą; materiał: tytan

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/67/2017/EK

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 31 – pakiet komisowy

ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE

System małoinwazyjnej, przezskórnej stabilizacji kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym, z możliwością cementu – 30 szt. W skład kompletu wchodzi: 6 x śrub, 6 x blokerów, 2 x pręt, 3 x łączniki cementowe, 1 x mieszalnik, 1 x cement. Parametry wymagane: - stabilizacja oparta na przezskórnych wieloosiowych śrubach pedikularnych (kąt wychylenie kielicha min 50º), wprowadzanych po drucie Kirschnera jako kompleks śruba-łopatki-pierścień, pozwalających na bezpośrednią widoczność wprowadzanych śrub; - śruby wieloosiowe kodowane kolorami w rozmiarach: Ø 4.5 mm – o dł 25 – 45 mm, Ø 5.5 mm – o dł 30 – 55 mm, Ø 6.5 mm i Ø 7.5 mm – o dł. 30 – 60 mm, długość stopniowana co 5 mm; - możliwość zastosowania tych samych śrub w technice zabiegu otwartego; - w zestawie sterylne śruby wieloosiowe, perforowane przeznaczone do augmentacji cementu kostnego; - perforacja śruby powinna być co najmniej w trzech kierunkach, co najmniej po 3 otwory w każdym kierunku; - śruby wieloosiowe, perforowane kodowane kolorami w rozmiarach: Ø 5.5 mm – o dł 40 mm do 60 mm, Ø 6.5 mm, Ø 7.5 mm i Ø 8.5 mm – o dł. 45 mm do 65 mm, długość stopniowana co 5 mm; - dostępne specjalne łączniki do augmentacji cementu pozwalające połączyć śrubę z podajnikiem cementu; - gwint śruby musi zawierać część samonażynającą - ostrą (dystalna-prowadząca część śruby) oraz korówkową (przygłówkowa część śruby), zwiększającą siłę trzymania śruby w nasadzie trzonu, a charakteryzującą się dużo szerszymi zwojami; - w zestawie dostępne łopatki retraktorów w długościach od 3 cm do 13 cm pozwalające zastosować technikę przezskórną i na dopasowanie do anatomii pacjenta; - pręty tytanowe o śr. 6mm i dł. 30mm do 80mm – stopniowane co 5mm, dł. 80mm do 200mm – stopniowane co 10 mm oraz dł. 200 mm do 600 mm; - mocowanie pręta ze śrubą od góry uniwersalnym jednoelementowym blokerem; - w technice przezskórnej dostępne narzędzia (prowadnice) do określania trajektorii pręta, jego długości oraz kąta wygięcia nad skórą pacjenta; - narzędzia kaniulowane pozwalajace na wprowadznie blokerów i jednoczesną korektę (dystrakcję lub kompresję) położenia pręta; - możliwość przeprowadzenia przezskórnie dystrakcji oraz kompresji; - w zestawie dopychacz do pręta, pozwalający na skorygowanie położenia pręta względem śruby w przypadku kręgozmyku; - w zestawie klucz dynamometryczny warunkujący precyzyjne dobranie siły docisku pręta do śruby; - w zestawie dostępne druty Kirschnera.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/67/2017/EK

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 32 – pakiet komisowy

ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE

Zestaw do poszerzenia przestrzeni międzytrzonowej z dostępu typu UniLIF a komplet: 1 klatka– 50 szt. Parametry wymagane: - implant o cylindrycznym kształcie z szerokim otworem na przeszczep kostny, wykonany z materiału PEEK, umożliwiający implantację jednego implantu na jeden poziom, - implanty znakowane tantalowymi markerami w celu umożliwienia zlokalizowania ich, po wszczepieniu na zdjęciu RTG, - dwa stopnie skosu - 0° oraz 4°, - dwie różne długości 30 i 33 mm oraz osiem wysokości od 6 do 14 mm o skoku co 1 mm, - powierzchnia implantu ostro ząbkowana, - różne wysokości ząbków dla lepszej fiksacji.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/67/2017/EK

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 33– pakiet komisowy

ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE

Sztywny stabilizator międzykolczysty, umożliwiający stabilne (bez zachowania ruchomości) połączenie sąsiadujących trzonów kręgowych – 20 szt. - Stabilizator jednoczęściowy otwarty, od tyłu osadzony na wyrostkach kolczystych za pomocą skręcanych śrubek poprzecznych - stabilizator dostępny w 5 rozmiarach od 8mm do 16mm w odstępach co 2mm - możliwość mnogiego zastosowania w zespoleniach wielopoziomowych (3 i więcej) bezpośrednio na sąsiadujących przestrzeniach - możliwość mnogiego zastosowania w połączeniu z dowolnym systemem stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa typu ALIF, PLIF, TLIF lub XLIF - elementy stabilizatora wykonane ze stopu tytanowego - stabilizatory dostępne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach W zestawie: - indywidualne próbniki odpowiadające poszczególnym rozmiarom stabilizatorów, będące jednocześnie narzędziami do osadzania stabilizatora w miejscu wszczepu, - narzędzie umożliwiające kontrolowane rozginanie uchwytów stabilizatora przed implantacją - narzędzie osadzane bezpośrednio na stabilizatorze, umożliwiające kontrolowane równoległe doginanie uchwytów stabilizatora w osi stabilizatora po jego osadzeniu w miejscu wszczepu Zestaw dostarczany w specjalnej kasecie umożliwiającej jego sterylizację i przechowywanie

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/67/2017/EK

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 34– pakiet komisowy

ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE

Dynamiczny (półsztywny) stabilizator międzykolczysty - 40 szt. - półsztywny (dynamiczny) stabilizator międzykolczysty, umożliwiający dynamiczne (z zachowaniem ruchomości) połączenie sąsiadujących trzonów kręgowych - stabilizator jednoczęściowy osadzany na wyrostkach kolczastych bez dodatkowych elementów mocujących - implanty muszą być otwarte od tyłu w celu zapewnienia optymalnego amortyzowania przenoszonych obciążeń - stabilizatory dostępne w dwóch różnych odmianach – standardowej jednopoziomowej i opcjonalnej wielopoziomowej - dostępność w każdej odmianie 5-ciu rozmiarów od 8mm do 16mm w odstępach co 2mm - możliwość mnogiego zastosowania w zespoleniach wielopoziomowych (3 i więcej) bezpośrednio na sąsiadujących przestrzeniach - stabilizatory wykonane ze stopu tytanowego - stabilizatory dostępne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach - możliwość zastosowania w połączeniu z dowolnym systemem stabilizacji wewnętrznej kręgosłupa - zestaw instrumentarium do aplikacji stabilizatorów musi zawierać indywidualne próbniki odpowiadające poszczególnym rozmiarom stabilizatorów, będące jednocześnie narzędziami do osadzenia stabilizatora w miejscu wszczepu, - zestaw instrumentarium do aplikacji stabilizatorów musi zawierać: narzędzie umożliwiające kontrolowane rozginanie uchwytów stabilizatora przed implantacją, narzędzie osadzane bezpośrednio na stabilizatorze, umożliwiające kontrolowane równoległe doginanie uchwytów stabilizatora w osi stabilizatora po jego osadzeniu w miejscu wszczepu, - zestaw instrumentarium do aplikacji stabilizatorów musi być dostarczony w specjalnej kasecie umożliwiającej jego sterylizację i przechowywanie.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/67/2017/EK

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 35– pakiet sukcesywnych dostaw

ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE

Stymulator przeciwbólowy rdzenia kręgowego o stałym natężeniu prądu – 20 szt. - generator o stałym natężeniu prądu, który gwarantuje stały poziom stymulacji bez względu na zmiany oporów. - możliwość zastosowania stymulacji tonicznej oraz stymulacji BURST DR w jednym urządzeniu; Stymulacja burst o częstotliwości 40HZ, składająca się ze stałej sekwencji impulsów o częstotliwości 500Hz, w stałych interwałach, znosząca parestezje. Z potwierdzoną skutecznością w badaniach klinicznych. - Pojemność baterii 7,5 Ah - możliwość wykonania rezonansu całego ciała 1.5T - Elektroda 20 kontaktowa - 5 kolumn, 4 rzędy - Elektroda przezskórne płaska 8 kontaktowe wraz z systemem wprowadzającym - Długość łączników do wyboru: 30 i 60 cm - Długość przewodu elektrod 60 cm - System do stymulacji próbnej- bezprzewodowy - Programator pacjenta- umożliwiający obsługę urządzenia bezprzewodowo za pomocą połączenia bluetooth, obsługiwany w języku polskim - Możliwość bezprzewodowego wgrania aktualizacji oprogramowania bez konieczności ingerencji chirurgicznej.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/67/2017/EK

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

WYMAGANE PARAMETRY

Zestawy do leczenia złamań kompresyjnych w osteoporozie i w nowotworach:

PAKIET NR 36a– pakiet komisowy

ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE

Zestaw do anatomicznej repozycji trzonów kręgosłupa w złamaniach kompresyjnych w OSTEOPOROZIE i w NOWOTWORACH – 20 zestawów Skład kompletu: 1 zestaw do przygotowania przestrzeni pod implant, 2 sterylne zestawy z implantami, 2 podajniki do wprowadzenia cementu, 1 cement, 1 komplet do mieszania i podania cementu, 1 igła przeznasadowa Cechy produktu: - małoinwazyjny zestaw do plastyki trzonów kręgosłupa - jednorazowy, owalny, rozprężalny implant do anatomicznej repozycji trzonów dostępny w czterech średnicach 4.2; 5.0 i 5.8 mm, wykonany ze stopu tytanu, dostarczany w całości sterylny; - w zestawie jednorazowe narzędzia służące do implantacji: 1 igła do nasady trzonu, 2 druty Kirschnera z ostrym lub tępym zakończeniem, kaniulowane wiertło z zamocowaną kaniulą roboczą, 1 wolna kaniula robocza do drugiej nasady, sterylny przymiar implantu, 2 podajniki tłokowe do wprowadzenia cementu o poj. min. 0,9 cc; - zestaw zawierający 2 implanty fabrycznie osadzone na sterylnych jednorazowych podajnikach, nie wymagające montażu przed implantacją; - w zestawie cement o podwyższonej gęstości i lepkości po rozmieszaniu, - kompozycja cementu: min 54% PMMA i min 45% ZrO2 - czas zastygania cementu od zakończenia mieszania przy temperaturze 23 st C. ‐ 14 min - cement o podwyższonej gęstości i lepkości natychmiast po rozmieszaniu, - cement nieprzezierny dla promieni RTG (kontrast ZrO2) - zestaw sterylny jednorazowy - mieszalnik z mechanizmem tłokowym.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

PAKIET NR 36b– pakiet komisowy

ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE

Zestaw do wertebroplastyki w OSTEOPOROZIE i w NOWOTWORACH – 50 zestawów. Skład kompletu: 1 cement PMMA, 1 komplet do mieszania i podania cementu, 1 igła przeznasadowa Cechy produktu: - kompozycja cementu: min 54% PMMA i min 45% ZrO2 - czas zastygania cementu od zakończenia mieszania przy temperaturze 23 st C. ‐ minimum 14 min - cement o podwyższonej gęstości i lepkości natychmiast po rozmieszaniu, - cement nieprzezierny dla promieni RTG (kontrast ZrO2) - zestaw sterylny jednorazowy - strzykawka do podania cementu przystosowana do współpracy z podajnikiem pistoletowym - mieszalnik z mechanizmem tłokowym, kompatybilny z rozprężalnym zestawem do anatomicznej repozycji trzonów, z możliwością zaopatrzenia cementem jednorazowo trzonów bez konieczności repozycji oraz tych, które zostaną zaopatrzone w rozprężalne implanty.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/67/2017/EK

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 37– pakiet komisowy

ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE

Stabilizacja przezskórna z podaniem cementu – 20 zestawów Skład kompletu: 2 zestawy śrub z nakrętkami (każdy zestaw pakowany po dwie szt śrub i nakrętek), 1 zestaw narzędzi, 1 zestaw prętów (pakowany po 2 szt.), 1 kompresor/dystraktor, 1 igła przeznasadowa, 1 kaniula do aplikacji cementu, 1 zestaw do mieszania cementu, 1 cement PMMA Wszystkie implanty są wykonane ze stopu tytanu. Szeroki zakres średnic i długości śrub przeznasadowych: śruby dostępne w średnicach 5.0 mm, 6.0 mm, 7.0 mm i długościach od 35 mm do 50mm dla średnicy 5.0mm oraz od 35mm do 55 mm dla średnic 6.0 i 7.0mm Śruby są dostarczane sterylne w opakowaniach po 2 sztuki śrub na podajnikach w jednym rozmiarze wraz z 2 nakrętkami na podajnikach i dwoma blokerami wieloosiowości. Każda śruba jest wielofunkcyjna: jest wieloosiowa (z możliwością śródoperacyjnego zablokowania/zmiany na śrubę jednoosiową), samonacinająca, samogwintująca, kaniulowana, perforowana i wyciągowa. Gwint śruby na całej długości jest poprowadzony podwójnie oraz zagęszczony w części nasadowej. Każda śruba jest fabrycznie osadzona na podajniku umożliwiającym implantację Każda nakrętka jest fabrycznie osadzona na podajniku umożliwiającym implantację. System jest wyposażony w pręty o średnicy 5,5mm, gładkie wstępnie wygięte w długościach od 40 mm do 100 mm stopniowane co 10 mm, pręty gładkie proste w długościach od 60 mm do 100 mm stopniowane co 10 mm, 130 mm, 160 mm, 200 mm, 300 mm. W zestawie są również dostępne pręty do stabilizacji L5/S1 o zwiększonej lordozie w długościach 30mm i 40 mm. Podajnik do prętów posiada przezierną dla promieni RTG końcówkę umożliwiającą śródoperacyjną weryfikację pozycji pręta Jednorazowy zestaw narzędzi do implantacji jest pakowany sterylnie i zawiera: 4 druty Kirschnera, przebijak, sondę z kulkowym zakończeniem, śrubokręt do śrub/nakrętek, podajnik pręta, rączkę, uchwyt kontrujący, przymiar pręta, zamienny podajnik do śruby System umożliwia wykonanie stabilizacji transpedikuarnej w technice otwartej lub zamkniętej, korekcję kręgozmyku, ustabilizowanie śrub za pomocą cementu kostnego. Dostępne są kompatybilne ze śrubą podajniki do wprowadzania cementu pakowane osobno, sterylne i jednorazowe Opcjonalnie dostępny jest również zestaw do wykonania operacji rewizyjnych, pakowany osobno, sterylny i jednorazowy Narzędzie kompresyjno-dystrakcyjne pakowane jest osobno, dostarczane sterylne i jednorazowe.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/67/2017/EK

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

WYMAGANE PARAMETRY

Zestawy do leczenia złamań kompresyjnych w młodej kości:

PAKIET NR 38a– pakiet komisowy

ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE

Zestaw do anatomicznej repozycji trzonów kręgosłupa w złamaniach kompresyjnych w MŁODEJ KOŚCI (z cementem przebudowywalnym o wysokiej gęstości) – 20 zestawów. Skład kompletu: 1 zestaw do przygotowania przestrzeni pod implant, 2 sterylne zestawy z implantami, 2 podajniki do wprowadzenia cementu, 1 cement przebudowywalny, 1 komplet do mieszania i podania cementu, 1 igła przeznasadowa, Cechy produktu: - małoinwazyjny zestaw do plastyki trzonów kręgosłupa - jednorazowy, owalny, rozprężalny implant do anatomicznej repozycji trzonów dostępny w czterech średnicach 4.2; 5.0 i 5.8 mm, wykonany ze stopu tytanu, dostarczany w całości sterylny; - w zestawie jednorazowe narzędzia służące do implantacji: 1 igła do nasady trzonu, 2 druty Kirschnera z ostrym lub tępym zakończeniem, kaniulowane wiertło z zamocowaną kaniulą roboczą, 1 wolna kaniula robocza do drugiej nasady, sterylny przymiar implantu, podajnik tłokowy do wprowadzenia cementu o poj. min. 1,5 cc; - zestaw zawierający 2 implanty fabrycznie osadzone na sterylnych jednorazowych podajnikach, nie wymagające montażu przed implantacją;- w zestawie cement przebudowywalny o podwyższonej gęstości i lepkości po rozmieszaniu, - kompozycja cementu: ok. 50% HA (hydroksyapatyt), ok. 30% PMMA i ok. 20% ZrO2 - czas zastygania cementu od zakończenia mieszania przy temperaturze 23 st C. ‐ minimum 14 minut - cement o podwyższonej gęstości i lepkości natychmiast po rozmieszaniu, - cement nieprzezierny dla promieni RTG (kontrast ZrO2) - zestaw sterylny jednorazowy - strzykawka do podania cementu przystosowana do współpracy z podajnikiem pistoletowym - mieszalnik z mechanizmem tłokowym.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

PAKIET NR 38b– pakiet komisowy

ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE

Zestaw do wertebroplastyki w MŁODEJ KOŚCI (z cementem przebudowywalnym o wysokiej gęstości – 20 zestawów Skład kompletu: 1 cement przebudowywalny, 1 komplet do mieszania i podania cementu, 1 igła przeznasadowa Cechy produktu: - kompozycja cementu: ok. 50% HA (hydroksyapatyt), ok. 30% PMMA i ok. 20% ZrO2 - czas zastygania cementu od zakończenia mieszania przy temperaturze 23 st C. ‐ minimum 14 minut - cement o podwyższonej gęstości i lepkości natychmiast po rozmieszaniu, - cement nieprzezierny dla promieni RTG (kontrast ZrO2) - zestaw sterylny jednorazowy - strzykawka do podania cementu przystosowana do współpracy z podajnikiem pistoletowym - mieszalnik z mechanizmem tłokowym, kompatybilny z rozprężalnym zestawem do anatomicznej repozycji trzonów, z możliwością zaopatrzenia cementem jednorazowo trzonów bez konieczności repozycji oraz tych, które zostaną zaopatrzone w rozprężalne implanty

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/67/2017/EK

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 39– pakiet komisowy

ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE

Stabilizacja przezskórna – 30 zestawów Skład kompletu: 2 zestawy śrub z nakrętkami (każdy pakowany po dwie szt śrub i nakrętek), 1 zestaw narzędzi, 1 zestaw prętów (pakowany po 2 szt.), 1 kompresor/dystraktor, 1 igła przeznasadowa. Cechy produktu: Wszystkie implanty są wykonane ze stopu tytanu. Szeroki zakres średnic i długości śrub przeznasadowych: śruby dostępne w średnicach 5.0 mm, 6.0 mm, 7.0 mm i długościach od 35 mm do 50mm dla średnicy 5.0mm oraz od 35mm do 55 mm dla średnic 6.0 i 7.0mm Śruby są dostarczane sterylne w opakowaniach po 2 sztuki śrub na podajnikach w jednym rozmiarze wraz z 2 nakrętkami na podajnikach i dwoma blokerami wieloosiowości. Każda śruba jest wielofunkcyjna: jest wieloosiowa (z możliwością śródoperacyjnego zablokowania/zmiany na śrubę jednoosiową), samonacinająca, samogwintująca, kaniulowana, perforowana i wyciągowa. Gwint śruby na całej długości jest poprowadzony podwójnie oraz zagęszczony w części nasadowej. Każda śruba jest fabrycznie osadzona na podajniku umożliwiającym implantację Każda nakrętka jest fabrycznie osadzona na podajniku umożliwiającym implantację. System jest wyposażony w pręty o średnicy 5,5mm, gładkie wstępnie wygięte w długościach od 40 mm do 100 mm stopniowane co 10 mm, pręty gładkie proste w długościach od 60 mm do 100 mm stopniowane co 10 mm, 130 mm, 160 mm, 200 mm, 300 mm. W zestawie są również dostępne pręty do stabilizacji L5/S1 o zwiększonej lordozie w długościach 30mm i 40 mm. Podajnik do prętów posiada przezierną dla promieni RTG końcówkę umożliwiającą śródoperacyjną weryfikację pozycji pręta Jednorazowy zestaw narzędzi do implantacji jest pakowany sterylnie i zawiera: 4 druty Kirschnera, przebijak, sondę z kulkowym zakończeniem, śrubokręt do śrub/nakrętek, podajnik pręta, rączkę, uchwyt kontrujący, przymiar pręta, zamienny podajnik do śruby System umożliwia wykonanie stabilizacji transpedikuarnej w technice otwartej lub zamkniętej, korekcję kręgozmyku, ustabilizowanie śrub za pomocą cementu kostnego. Dostępne są kompatybilne ze śrubą podajniki do wprowadzania cementu pakowane osobno, sterylne i jednorazowe Opcjonalnie dostępny jest również zestaw do wykonania operacji rewizyjnych, pakowany osobno, sterylny i jednorazowy Narzędzie kompresyjno-dystrakcyjne pakowane jest osobno, dostarczane sterylne i jednorazowe

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/67/2017/EK

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 40– pakiet sukcesywnych dostaw

ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE

Zestaw do stabilizacji odcinka potyliczno-szyjnego zakotwiczonych w: masywach bocznych, nasadach, i za łuki wraz z kością potyliczną – 20 zestawów. Podstawowy zestaw: 4 śruby potyliczne, 4 elementy zaczepowe za kręgosłup (śruby, haki laminarne lub kombinacja haków i śrub), 2 pręty potyliczno-szyjne lub dwa pręty szyjne (jeśli stabilizacja dotyczy tylko kręgosłupa bez potylicy) poprzeczka Haki laminarne: - minimum 3 wielkości (mały, średni, duży) - haki osadzone w prawo i lewo - krótkie i długie - tulipanowe - mocowanie haka do pręta jednym elementem blokującym Śruby wieloosiowe (+/-500) - tulipanowe - samogwintujące - wkręcane w masywy boczne - mocowanie pręta do śruby jednym elementem blokującym, z możliwością stałej, powtarzalnej siły docisku (śrubokręt dynamometryczny) - w średnicach 3,5mm, 4,0mm i 4,5mm, długościach 5-50mm Śruby do odcinka C1/C2 (wkręcane przez staw C1/C2) - dostępne w wersji z gwintem do kości korowej - w zestawie również dostępne śruby do odcinka C1/C2 z przedłużonym niegwintowanym rdzeniem pod główką śruby na długości 10mm Śruby potyliczne - samogwintujące, stosownie do metody połączenia z potylicą - odpowiednio o średnicy 3,5mm, 4,5mm lub 5,0mm oraz długościach 4-18mm Pręty potyliczno-szyjne: - niskoprofilowe (jednoelementowy płytko-pręt) - średnicy 3,2 mm - możliwość gięcia i skracania części prostej i płytkowej pręta - możliwość połączenia prętów do potylicy za pomocą płytek W zestawie dostępne otwarte łączniki bocznie odsadzone W zestawie dostępne również łączniki śrub i pręta/prętów. Możliwość bocznego zamocowania pręta do śruby (offset) W instrumentarium narzędzia - do wyginania i cięcia prętów - klucz dynamometryczny do śrub szyjnych - narzędzia do remobilizacji wieloosiowych główek śrub szyjnych „in situ” - celownik z ogranicznikiem do nawiercania otworów pod śruby potyliczne i szyjne w zakresie 6-50mm (stopniowane co 2mm) - miarka do ustalania długości śrub, znaczniki radiologiczne na prawą i lewą stronę - w zestawie pręt próbny do tworzenia wzorca dla wyginania prętów właściwych Implanty posiadające oznaczenia Instrumentarium wraz z implantami w kontenerze przeznaczonym do przechowywania i sterylizacji Wszystkie implanty muszą być kompatybilne i współpracować z neuronawigacją S7

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/67/2017/EK

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 41– pakiet sukcesywnych dostaw

ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE

Zestaw umożliwiający uzupełnienie przestrzeni powstałej pomiędzy trzonami kręgów po korporektomii materiałem sztywnym metalicznym – 20 zestawów - materiał tytan - zakres wymiarowy od 50 do 130mm z gradacją wysokości co 2 mm - zachowanie fizjologicznej lordozy szyjnej (uformowane lordotycznie) - możliwość wypełnienia wiórami kostnymi - przekrój owalny oraz cylindryczny - koszyk umożliwiający docinanie

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/67/2017/EK

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 42– pakiet komisowy

ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE

Zestaw do stabilizacji transpedikularnej z dostępu tylnego w chorobie zwyrodnieniowej krążka międzykręgowego – 100 zestawów. Komplet: (materiał : tytan) – komplet 4 śruby z blokadami ( lub haki), 2 pręty, 1 łącznik poprzeczny, 2 implanty międzytrzonowe dla techniki PLIF lub 1 dla techniki TLIF Opis techniczny: -wielokątowe, samogwintujące śruby tulipanowe, -walcowy kształt gwintu, -ujemny kąt pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby (haka) ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku, -łączniki poprzeczne mocowane wielokątowi do pręta, bez konieczności doginania elementów łącznika -system mocowania śruby do pręta otwarty od góry (patrząc z punktu widzenia operatora) i oparty na jednym elemencie blokująco- zabezpieczającym -mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka lub klucz dynamometryczny) -średnica śrub od 4.5mm do 7.5 mm ze skokiem co 1mm i długościach od 25 do 60mm -średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco- zabezpieczającym przekracza 13mm -wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco- zabezpieczającym nie przekracza 5mm ponad pręt -możliwość stosowania wielokątowych śrub tulipanowych wyciągowych do korekcji kręgozmyku -średnica pręta 5.5mm (pręt gładki), -możliwość stosowania śrub wprowadzanych w talerze biodrowe -wbijane klatki lędźwiowe do techniki PLIF lub TLIF ( materiał: PEEK) -możliwość implantacji technice minimalnie inwazyjnej lub otwartej -zaokrąglony przód klatki ułatwiający implantację i umożliwiający wprowadzenie implantu bez wstępnej dystrakcji -klinowy, obły kształt implantu w płaszczyźnie strzałkowej celem pełnego kontaktu z blaszkami trzonów -wyprofilowany anatomicznie kształt dystraktorów/ przymiarów celem łatwiejszego przygotowania przestrzeni pod implantację klatki -dwie grupy rozmiarów w zależności od wybranej techniki operacyjnej – PLIF- 22mm, 26mm, TLIF- 32mm, 36mm -wysokość implantów od 8 do 14mm ze skokiem co 2mm, -możliwość napełnienia wiórem kostnym -obecność znaczników rtg do określenia położenia klatki w przestrzeni kręgosłupa.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/67/2017/EK

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 43– pakiet komisowy

ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE

Klatki międzytrzonowe lędźwiowe z dostępu tylno- bocznego– 200 szt. Klatki zbudowane z materiału PEEK wzmocnionego włóknami węglowymi. Implanty posiadające kształt anatomiczny ścięty, o wygładzonej ściance przedniej i tylnej. Implanty umożliwiające małoinwazyjną implantację. Górna i dolna powierzchnia implantów żebrowana. Możliwa implantacja klatki z dwóch stron do wyboru operatora. Klatki dostępne w dwóch opcjach: równoległe (0 stopni) oraz z kątem nachylenia 5 stopni w płaszczyźnie strzałkowej dla otworzenia lordozy. Implanty dostępne w wysokościach od 7 do 13mm stopniowane co 1mm, szerokościach 9mm i 11mm oraz długościach 23mm, i 27mm. Implant zaopatrzony w nieprzezierne dla promieni RTG, zintegrowane tantalowe znaczniki radiologiczne. Instrumentarium pozwalające na implantację klatek pod dwoma kątami. Do zestawu dołączona wiertarka szybkoobrotowa umożliwiająca założenie implantu w technice małoinwazyjnej.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/67/2017/EK

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 44– pakiet sukcesywnych dostaw

ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE

Śruby transpedikularne umożliwiające repozycję kręgozmyku – 30 zestawów - śruby transpedikularne o cylindrycznym rdzeniu w rozmiarach od 4,5mm do 8,5mm, stopniowane co 1 mm i długościach części gwintu kostnego od 35 do 50mm stopniowane co 5 mm - boczne łączenie śruby do pręta, min. 3 wielkości łączników śruba-pręt - zakres ruchomości śrub w elementach łączących w stosunku do pręta powyżej 120 stopni w dowolnej płaszczyźnie kręgosłupa - możliwość dystrakcji i kompresji przy zachowaniu wstępnie ustalonego kąta lordozy/kyfozy realizowana poprzez konstrukcje implantów - śruby podciągowe/repozycyjne z możliwością repozycji trzonów kręgowych i z możliwością ostatecznego zablokowania układu na dowolnym etapie repozycji - łączniki poprzeczne mocowane wielokątowo do pręta - możliwość łączenia konstrukcji ze śrubami tulipanowymi - pręty gładkie w różnych długościach od 8cm do 20cm - wymagana stała i powtarzalna siła docisku elementy blokującego (klucz dynamometryczny lub urywany element blokujący) - instrumentarium umożliwiające nastawienie kręgozmyku w oparciu jeden segment ruchowy kręgosłupa

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/67/2017/EK

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 45– pakiet sukcesywnych dostaw

ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE

Stymulator przeciwbólowy rdzenia kręgowego o stałym napięciu prądu. - stymulator rdzeniowy 16 kontaktowy - stałe napięcie prądu - źródło zasilania 6,3 amperogodziny, hybrydowe ogniwo kombinowane SVO (wykorzystujące tlenek srebrowo-wanadowy) 3,2V - wysokość 65 milimetrów - szerokość 49 milimetrów - amplituda od 0 do 10,5 V z przyrostem 0,05V lub 0,1V - czas trwania impulsu od 60 do 450µs (przyrost 10 µs) - częstotliwość od 2 do 130 Hz (przyrost 1Hz dla wartości do 10 Hz, przyrost 5Hz dla wartości od 10 Hz do 130 Hz) - możliwość ustawienia w ramach 26 grup do 32 programów - możliwość zastosowania elektrod przezskórnych lub chirurgicznych - elektrody ośmio lub szesnasto kontaktowe, długość przewodu elektrod do wyboru: 30, 45, 60,65, 70 cm - długość łączników do wyboru: 20, 40, 60 centymetrów - możliwość podłączenia elektrody bezpośrednio do stymulatora lub za pomocą łącznika

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/67/2017/EK

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

(Załącznik nr 2 do umowy)

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 46– pakiet sukcesywnych dostaw

ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE

Stabilizacja dynamiczna odcinka lędźwiowego kręgosłupa Śruby samogwintujące, o stożkowym rdzeniu, cylindrycznym gwincie korowym i gąbczastym (śruby dwurdzeniowe), wieloosiowe, w czterech średnicach (4,5; 5,5; 6,5 i 7,5 mm) i długościach od 25 do 60 mm skok co 5mm; blokowane przy pomocy pojedynczych nakrętek blokujących o płaskim kącie gwintu gwarantujących uzyskanie optymalnej siły docisku. System pozwalający uzyskać kontrolowane zespolenie dynamiczne stabilizowanego segmentu składający się ze śrub tytanowych monoosiowych samogwintujących o stożkowym rdzeniu i cylindrycznym gwincie w wersji otwartej i zamkniętej, pokryte hydroksyapatytem (HA), lub z czystego tytanu o długościach od 35 do 55mm (ze skokiem co 5mm), średnicach: 5.2; 6; 6.4; 7.2; 8 mm; dystansu – elastycznej rurki z poliwęglanu PCU; polimerowej linki zintegrowanej z prętem tytanowym. Dystans i linka z możliwością przycinania na dowolny, odpowiadający warunkom anatomicznym wymiar). Implant pozwalający uzyskać sztywno-dynamiczne zespolenie stabilizowanego segmentu, za pomocą pręta o średnicy 5,5 mm, o długościach 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100mm poprzez śrubę przejściową o długościach 35-60mm oraz średnicach 5,5mm, 6,5mm, 7,5mm, 8,0mm. Wszystkie elementy składowe wykonane ze stopu tytanowego. Implanty dostępne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach. Instrumentarium dostarczane w specjalnej kasecie umożliwiającej sterylizację i przechowywanie

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.