EZ/ZP/96/2017/EK

Załącznik nr 2d do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

PAKIET NR 4

Przedmiot:	Lampa operacyjna LED – dwuczaszowa z kamerą HD w czaszy głównej oraz ramieniem dla monitora i monitorem do laparoskopii – 1 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji: 2017

| LP. | Opis | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dwuczaszowa, bezcieniowa lampa operacyjna mocowana do sufitu na zawieszeniu potrójnym, z kamerą HDTV zamocowaną w czaszy głównej i monitorem LCD. | Tak |  |
|  | Czasza główna ze źródłem światła w formie matrycy o kolorystyce białej z 90 diod LED +/- 10%. | Tak, podać |  |
|  | Czasza satelitarna ze źródłem światła w formie matrycy o kolorystyce białej z 60 diod LED +/- 10%. | Tak, podać |  |
|  | Źródło światła – wyłącznie białe diody LED Nie dopuszcza się światła emitowanego z diod wielokolorowych po zmieszaniu kilku barw. | Tak |  |
|  | Matryce LED z możliwością łatwej wymiany pojedynczych diod LED lub zespołów max. 3 diody. | Tak, podać |  |
|  | Matryce LED osłonięte łatwą do czyszczenia jednorodną osłoną wykonaną ze szkła bezpiecznego. | Tak |  |
|  | Regulacja średnicy pola operacyjnego za pomocą dwufunkcyjnego, centralnego uchwytu sterylnego umieszczonego centralnie na oprawie lampy. | Tak, podać |  |
|  | Regulacja natężenia światła w zakresie min 40%÷100% realizowana za pomocą dwufunkcyjnego, centralnego uchwytu sterylnego i panelu elektronicznego umieszczonego na boku oprawy lub ramieniu lampy. | Tak, podać |  |
|  | Dodatkowe światło endoskopowe emitowane w kierunku pola operacyjnego czaszy o wartości max. 5% natężenia włączane odrębnym przyciskiem. | Tak, podać |  |
|  | Czasza główna o średnicy 70 cm ± 5 cm. | Tak, podać |  |
|  | Czasza satelitarna o średnicy 60 cm ± 5 cm. | Tak, podać |  |
|  | Czasze lampy w kształcie koła o bryle monolitycznej, zamkniętej, zwartej łatwej do utrzymania lampy w czystości | Tak |  |
|  | Czasze jednorodne, bez podziału wykonane z lekkich stopów aluminium dla właściwego odprowadzania ciepła. Nie dopuszcza się czasz wykonanych z tworzyw sztucznych lub/i kompozytów. | Tak |  |
|  | Powierzchnia czasz lekko wypukła, gładka, łatwa do czyszczenia bez szczelin segmentacyjnych i wgłębień, | Tak |  |
|  | Na bokach czaszy ulokowane min. 2 uchwyty tzw. niesterylne dla łatwego pozycjonowania | Tak, podać |  |
|  | W centrum czasz zlokalizowane uchwyty sterylne z nakładkami wymiennymi. | Tak |  |
|  | PARAMETRY ŚWIETLNE |  |  |
|  | Natężenia światła czaszy głównej lampy >= 160 [klux]. | Tak, podać |  |
|  | Natężenia światła czaszy satelitarnej lampy >= 130 [klux]. | Tak, podać |  |
|  | Temperatura barwowa każdej czaszy lampy 4500 [K +/-500K]. | Tak, podać |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barw każdej czaszy lampy CRI >= 96 [%]. | Tak, podać |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej każdej czaszy lampy >= 96 [%]. | Tak, podać |  |
|  | Zakres regulacji, wielkości minimalnej i maksymalnej średnicy pola bezcieniowego w polu operacyjnym dla czaszy głównej lampy od 180 do 300 mm +- 10 mm; dla czaszy satelitarnej: 180 do 280 mm +- 10 mm. | Tak, podać |  |
|  | Głębokość wstępnie zogniskowanego oświetlenia dla czaszy głównej lampy (L1+L2) >= 85 [cm] przy 20% maksymalnego natężenia. | Tak, podać |  |
|  | Głębokość wstępnie zogniskowanego oświetlenia dla czaszy satelitarnej lampy (L1+L2) >= 95 [cm] przy 20% maksymalnego natężenia. | Tak, podać |  |
|  | Mocowanie każdej czaszy lampy na 2 ruchomych ramionach o łącznej długości min. 170 cm. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość obrotu ramienia o 360° wokół sufitowego punktu mocowania lampy. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość obrotu ramienia o 360° na przegubie łączącym ramiona. | Tak, podać |  |
|  | RAMIĘ Z MONITOREM LCD | TAK |  |
|  | Dodatkowe dwuczłonowe ramię z do montażu monitora LCD minimum 24” mocowane na trzecim wysięgniku lampy. | TAK |  |
|  | Możliwość obrotu ramienia o 320° +- 10° wokół punktu mocowania. | TAK |  |
|  | Możliwość obrotu ramienia o 300° +- 10° na przegubie łączącym ramiona. | TAK |  |
|  | Możliwość podnoszenia i opuszczania monitora o 40° +- 10° na przegubie łączącym ramiona. | TAK |  |
|  | Możliwość obrotu monitora o 320° +- 10° wokół osi pionowej. | TAK |  |
|  | Możliwość pochylania od pionu monitora o min. 30°. | TAK |  |
|  | Przemieszczanie ramienia z monitorem za pomocą sterylizowalnego uchwytu. | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran medyczny (1 szt. na salę operacyjną) o przekątnej minimum 24” w standardzie FullHD. Matryca TFT LCD z podświetlaniem w technologii LED. Ekran ma być zawieszony na ramieniu lampy operacyjnej. | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczości monitora 1920x1080 – 2 Mpix. | TAK, podać |  |
|  | Kąt widzenia poziom / pion – 178º / 178 º. | TAK, podać |  |
|  | Jasność minimum 400 cd / m² max 700 cd / m². | TAK, podać |  |
|  | Kontrast monitora 1000:1. | TAK, podać |  |
|  | KAMERA HDTV |  |  |
|  | Kamera przystosowana do instalacji w osi centralnej lampy głównej. | TAK |  |
|  | Przetwornik obrazu w kamerze o czułości minimum 12 lux. | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość minimalna HDTV min 1080i. | TAK, podać |  |
|  | Ilość efektywnych pikseli w rozdzielczości HD min 2 Mpx. | TAK, podać |  |
|  | Zoom optyczny minimum 12 krotny. | Tak, podać |  |
|  | Stop klatka. | Tak |  |
|  | Obrót kamery minimum 360°. | TAK, podać |  |
|  | Regulacja ostrości ręczna i automatyczna. | Tak |  |
|  | Regulacja wzmocnienia ręczna i automatyczna. | Tak |  |
|  | ZASILANIE, ZASILENIE AWARYJNE |  |  |
|  | Włącznik i wyłącznik lampy umieszczony na czaszy lub ramieniu lampy | Tak |  |
|  | Napięcie zasilające 230[V] / 50-60 [Hz] | Tak, podać |  |
|  | Moc pobierana przez matrycę LED czaszy głównej lampy max 60 [W] | Tak, podać |  |
|  | Moc pobierana przez matrycę LED czaszy satelitarnej lampy max 50 [W] | Tak,podać |  |
|  | Możliwość zasilania awaryjnego lampy w przypadku awarii zasilania głównego | Tak |  |
|  | Żywotność matryc LED min. 45 000 godzin | Tak, podać |  |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Sterowanie lampą główną i satelitarną oraz kamerą HD z systemu zarządzania salą operacyjną jako jedna z podstawowych funkcjonalności. Panel o przejrzystym układzie przycisków odwzorowujący panel zastosowany w lampach. | Tak, podać |  |
|  | Zapasowe uchwyty do pozycjonowania opraw wielorazowego użytku, z możliwością sterylizowania ich w autoklawie – 2 szt. na jedną oprawę. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zasilania awaryjnego lampy w przypadku awarii zasilania głównego. | Tak |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi: .............................................................

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych

……………………….

Podpis Wykonawcy

EZ/ZP/96/2017/EK

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

PAKIET NR 4

Przedmiot:	Kolumna anestezjologiczna

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji: 2017

| LP. | OPIS TECHNICZNY | Wymagany parametr graniczny | Potwierdzenie spełnienia warunku / opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy Ilb. | TAK |  |
| 2. | Sufitowy system zasilający w gazy medyczne i energię elektryczną, w skład którego wchodzą następujące elementy: system mocowania do sufitu, płyta przyłączeniowa, zawory gazów, osłona sufitowa, ramię nośne, głowica (konsola) zasilająca wraz z osprzętem. | TAK |  |
| 3. | Płyta przyłączeniowa wyposażona w elektryczną i gazową listwę zasilającą. | TAK |  |
| 4. | Listwa gazowa wyposażona w odpowiednią ilość zaworów gazowych tzw. Serwisowych, gwarantujących odcięcie zasilania gazowego kolumny w celach serwisowych. | TAK |  |
| 5. | Ramię nośne kolumny, z profilu aluminiowego ,łamane, o dł. łącznej min 1800 mm, drugie ramię uchylne, realizujące ruch pionowy głowicy zasilającej w zakresie co najmniej 500 mm. | TAK |  |
| 6. | Łożyska ramion o dużej średnicy prześwitu, zapewniające stabilność kolumny i lekkość poruszania. , Otwór przelotowy o średnicy minimum d=100mm (na przewody i węże gazowe). | TAK podać |  |
| 7. | Rotacja ramion w płaszczyźnie poziomej w zakresie nie mniejszym niż 330o, z możliwością indywidualnego ustawiania blokad. | TAK |  |
| 8. | Ramię nośne kolumny wyposażone w pneumatyczne hamulce obrotu obu osi | TAK |  |
| 9. | Głowica zasilająca pozioma wyposażona w gniazda gazów medycznych kompatybilne z systemem AGA lub DIN (do uzgodnienia przy dostawie): tlen (O2) - 2 szt., sprężone powietrze (AIR) - 1 szt. próżnia (VAC) - 1 szt. podtlenek azotu (N2O) - 1 szt. odciąg gazów poanestetycznych AGSS - 1 szt. | TAK |  |
| 10. | Gniazda elektryczne 230V, z bolcem uziemienia i wskaźnikiem napięcia – 8 szt. (min. dwa obwody) . | TAK |  |
| 11. | Gniazda wyrównania potencjałów - 8 szt. | TAK |  |
| 12. | Na panelach dystrybucyjnych przygotowane puszki instalacyjne pod dodatkowe gniazda niskoprądowe - minimum 2 szt. Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym, poprowadzony pilot (tj. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla). | TAK |  |
| 13. | Szyny medyczne 10x25 do wieszania sprzętów dodatkowych, długość ok. 250-400mm, zamontowane na konsoli lub prowadnicach nośnych -2 szt. | TAK |  |
| 14. | Udźwig netto kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia Użytkownika, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny) minimum 25 kg. | TAK |  |
| 15. | Kolor frontów konsoli zasilającej do wyboru przez Użytkownika wg palety RAL. | TAK |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi: .............................................................

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych

……………………….

Podpis Wykonawcy

EZ/ZP/96/2017/EK

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

PAKIET NR 4

Przedmiot:	Defibrylator -1 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji:

| Lp. | OPIS TECHNICZNY | Wymagany parametr graniczny | Potwierdzenie spełnienia warunku / opis |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Parametry ogólne |  |  |
| 1. | Aparat z polską wersją językową – oprogramowanie / komunikaty wyświetlane na ekranie | Tak |  |
| 2. | Waga urządzenia z akumulatorem, z wyłączeniem łyżek i pozostałych podzespołów < 7kg. | Tak / podać |  |
| 3. | Urządzenie wyposażone w intuicyjne pokrętło do nawigacji, wyboru trybu pracy w zakresie: wyłączony, tryb AED, tryb manualny, stymulacja, monitorowanie (swobodne przełączanie pomiędzy trybami pracy urządzenia – bez konieczności jego wyłączania) oraz przyciski funkcyjne | Tak / opisać |  |
| 4. | Aparat odporny na kurz i zalanie wodą (klasa minimum IP34 wg IEC529) | Tak / podać |  |
| 5. | Możliwość wykonywania automatycznego codziennego testu prawidłowości funkcjonowania defibrylatora (nie wymagający od użytkownika włączania urządzenia), możliwość przeprowadzenia pełnego testu manualnego / możliwość wydruku raportu za pomocą wewnętrznej drukarki defibrylatora. | Tak |  |
| II | Zasilanie |  |  |
| 6. | Zasilanie akumulatorowe - akumulator litowo-jonowy lub równoważny, czas pracy: min. 5 godz. ciągłego monitorowania EKG lub min. 200 defibrylacji z energią 200 J | Tak / podać |  |
| 7. | Urządzenie posiadające minimum dwa gniazda akumulatorów z możliwością wymiany akumulatora bez przerywania pracy urządzenia (na zasilaniu akumulatorowym oraz na zasilaniu sieciowym, automatyczne włączanie) | Tak / opisać |  |
| 8. | Zasilanie sieciowe – moduł zasilacza 230V 50 Hz z funkcją ładowania akumulatora | Tak |  |
| 9. | Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora stale widoczny na monitorze lub panelu czołowym | Tak / podać |  |
| 10. | Czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności max. 5 godzin | Tak / podać |  |
| III | Defibrylacja |  |  |
| 11. | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna AED | Tak |  |
| 12. | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa. Zakres energii min. 1-360J | Tak / podać |  |
| 13. | Min. 22 dostępne poziomy energii defibrylacji | Tak / podać |  |
| 14. | Defibrylacja synchroniczna – kardiowersja | Tak |  |
| 15. | Czas ładowania do energii maksymalnej ≤. 8 sekund | Tak / podać |  |
| 16. | Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – łyżki dla dzieci i dorosłych zintegrowane | Tak |  |
| IV | Tryb AED |  |  |
| 17. | Automatyczna analiza rytmu serca po naklejeniu elektrod defibrylacyjnych | Tak |  |
| 18. | Poziom energii wstrząsu regulowany w zakresie min. 1-200J | Tak / podać |  |
| 19. | Praca w cyklu analiza / defibrylacja / uciskanie klatki piersiowej – zgodnie z aktualnymi wytycznymi algorytmu BLS/AED | Tak |  |
| 20. | Komendy głosowe i komunikaty na ekranie prowadzące przez protokół RKO | Tak |  |
| 21. | Metronom częstości uciśnięć klatki piersiowej (sygnały akustyczne i wizualne wyświetlane na ekranie defibrylatora) | Tak |  |
| 22. | Możliwość programowania energii 1, 2 i 3 wyładowania min. w przedziale od: 1 do 200 J i na min. 20 poziomach energii defibrylacji | Tak / podać |  |
| V | Pomiar EKG |  |  |
| 23. | Monitorowanie EKG z min. 3 odprowadzeń | Tak / podać |  |
| 25. | Monitorowanie min. 3 odprowadzeniowego EKG z prezentacją na ekranie wszystkich odprowadzeń jednocześnie | Tak / podać |  |
| 26. | Zakres pomiaru częstości akcji serca HR min. 1-300 /min. | Tak / podać |  |
| 27. | Wzmocnienie sygnału EKG min. 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0 cm/mV wraz z automatyczną regulacją wzmocnienia dostosowująca prezentację krzywych EKG do aktualnego poziomu sygnału | Tak / podać |  |
| 28. | Wykrywanie elektrostymulatora | Tak |  |
| 29. | Tłumienie sygnału współbieżnego 90 dB lub więcej | Tak / podać |  |
| VI | Moduł stymulatora |  |  |
| 30. | Tryb asynchroniczny i „na żądanie” | Tak |  |
| 31. | Częstość stymulacji w zakresie min. 30-180 imp/min | Tak / podać |  |
| 32. | Szerokość impulsu stymulatora min. 40 msek. | Tak / podać |  |
| 33. | Prąd stymulacji regulowany w zakresie min. 0-140 mA | Tak / podać |  |
| VII | Pomiar oddechu |  |  |
| 34. | Podać technikę pomiaru | Tak / podać |  |
| 35. | Zakres min. od 2 do 120 oddechów/min, prędkość wyświetlania min. 25mm/s | Tak / podać |  |
| 36. | Nadzór bezdechu: min. od 10 do 60 s. | Tak / podać |  |
| VIII | Alarmy |  |  |
| 37. | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna alarmów dla wszystkich monitorowanych parametrów życiowych oraz alarmów technicznych | Tak |  |
| 38. | Możliwość czasowego zawieszenia z regulacją w zakresie od 30 do 120 sekund oraz wyłączenia alarmów | Tak |  |
| 39. | Wyświetlanie na ekranie górnych i dolnych progów alarmowych monitorowanych parametrów życiowych | Tak / podać |  |
| IX | Rejestracja |  |  |
| 40. | Ekran kolorowy LCD / TFT o przekątnej min. 8 cali o wysokim kontraście, rozdzielczość min. 800x600 pixeli | Tak / podać |  |
| 41. | Prezentacja na ekranie min. 3 kanałów dynamicznych | Tak / podać |  |
| 42. | Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości min. 80 mm z możliwością wydruku min. 3 kanałów | Tak / podać |  |
| 43. | Pamięć wewnętrzna oraz możliwość transferu danych a pomocą kart pamięci Parametry pamięci wewnętrznej: archiwizacja danych numerycznych i graficznych min. 100 pacjentów lub min. 200 zdarzeń EKG. | Tak / podać |  |
|  | Inne |  |  |
| 44. | Udostępnienie kodów serwisowych po okresie gwarancji | Tak |  |
| 45. | Możliwość rozbudowy o moduł pulsoksymetrii, pomiar temperatury oraz pomiar nieinwazyjnego ciśnienia krwi | Tak |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi: .............................................................

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych

……………………….

Podpis Wykonawcy

EZ/ZP/96/2017/EK

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

PAKIET NR 4

Przedmiot:	System transmisji obrazu oraz integracji z lampą operacyjną

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji: 2017

| LP. | OPIS TECHNICZNY | Wymagany parametr graniczny | Potwierdzenie spełnienia warunku / opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System transmisji obrazu oraz integracji z lampą operacyjną. W skład systemu wchodzą: - medyczna stacja negatoskopu cyfrowego, - system nagłośnienia sali operacyjnej, - oprogramowanie medyczne zarządzające systemem, - okablowanie łączące elementy systemu, System przeznaczony dla 1 sali operacyjnej w obrębie bloku operacyjnego pozwala na pełną obsługę zarządzania obrazem i aktywnymi źródłami wideo w ramach wyszczególnionych urządzeń. | TAK |  |
|  | MEDYCZNA STACJA NEGATOSKOPU CYFROWEGO - 1 szt. |  |  |
|  | Stacja posiadająca dwufunkcyjność systemową, polegającą na sterowaniu system transmisji i routingu audio-wideo, wyświetlaniem dowolnego obrazu ze źródeł wideo. | TAK |  |
|  | Stacja wyposażona w zintegrowane oprogramowanie systemowe, które umożliwia instalowanie i dostęp do systemów PACS i/ lub HIS/RIS. | TAK |  |
|  | System operacyjny minimum Windows 10 lub równoważny. Płyta główna wyposażona w układy bazowe Intel i procesor minimum I7:2,8 GHz. Pamięć operacyjna minimum 4 GB. Profesjonalna karta graficzna zapewniająca wysoką dokładność odwzorowania obrazu. Dysk twardy minimum 2000 GB z możliwością powiększenia przestrzeni oraz pracy w trybie RAID 1. | TAK, opisać | >4 GB pamięci ram – 5 pkt. =4 GB pamięci ram – 0 pkt. |
|  | Kolorowy ekran przeglądowy o przekątnej minimum 40” w standardzie FullHD. Rozdzielczości monitora 1920x1080 – 2 Mpix, kąt widzenia poziom/pion – 178º / 178 º, jasność minimum 500 cd / m² max 700 cd / m², kontrast monitora 4000:1. Funkcja kalibracji zgodna z DICOM Part 14, oparta o sprzętową kalibrację do standardu DICOM w tablicy LUT. Matryca SPV-A podświetlanie W-LED zamontowany w ścianie w sposób hermetyczny z panelami zabudowy ściennej gwarantujący łatwość dezynfekcji. | TAK, opisać |  |
|  | Klawiatura składana z touch padem i czytnikiem płyt CD / DVD zamontowana do obudowy hermetycznej pod monitorem. Klawiatura wyposażona w bezdotykowy kontroler wykorzystujący monitorowanie w przestrzeni 3D swobodnego ruchu dłoni użytkownika, przenoszący do wirtualnej przestrzeni - sterowanie sterylne | TAK |  |
|  | SYSTEM NAGŁOŚNIENIA SALI OPERACYJNEJ - 1 szt. |  |  |
|  | System nagłośnienia składający się z głośnika o mocy15 W, wodoodpornego do montażu wpustowego w suficie podwieszanym sali operacyjnej, aktywnego wzmacniacza z pasmem przenoszenia 60 ÷ 15,000Hz i minimum 2 wejściami sygnału liniowego RCA. | TAK, opisać |  |
|  | Funkcja odtwarzania muzyki w formacie MP3 zapisanej na jednostce centralnej lub z nośników zewnętrznych. Możliwość odtwarzania muzyki z dysku lokalnego oraz dysków zewnętrznych – zarządzanie utworami bezpośrednio z panelu dotykowego. | TAK |  |
|  | Funkcja odtwarzania radia internetowego z listy stacji radiowych zapisanej na jednostce centralnej. | TAK |  |
|  | Funkcja odtwarzania listy utworów muzycznych z urządzeń przenośnych typu smartphone lub iPod. Bezprzewodowa komunikacja pomiędzy systemem a urządzeniami. Funkcja wspierająca urządzenia oparte na systemie firm Apple, Microsoft i Google. | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji głośności utworów, przycisk wyciszenia, opcja wyboru utworu z listy odtwarzania. | TAK |  |
|  | Funkcja wyciszenia wszystkich odtwarzanych kanałów audio realizowana jednym przyciskiem. | TAK |  |
|  | MONITOR OPERACYJNY - 1 szt. |  |  |
|  | Kolorowy ekran medyczny (1 szt. na salę operacyjną) o przekątnej minimum 24” w standardzie FullHD. Matryca TFT LCD z podświetlaniem w technologii LED. Ekran ma być zawieszony na ramieniu lampy operacyjnej. | TAK, opisać |  |
|  | Rozdzielczości monitora 1920x1080 – 2 Mpix. | TAK, opisać |  |
|  | Kąt widzenia poziom / pion – 178º / 178 º. | TAK, opisać |  |
|  | Jasność minimum 400 cd / m² max 700 cd / m². | TAK, opisać |  |
|  | Kontrast monitora 1000:1. | TAK, opisać |  |
|  | OPROGRAMOWANIE MEDYCZNE ZARZĄDZAJĄCE SYSTEMEM - 1 szt. |  |  |
|  | Dostęp do aplikacji autoryzowany hasłem użytkownika. Podział na uprawnienia dla użytkowników i administratorów zapewniający możliwość dostępu do danych. | TAK |  |
|  | System wielojęzyczny z wyborem języka przed zalogowaniem użytkownika. | TAK |  |
|  | Funkcja dodawania pacjentów do bazy danych systemu. | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru istniejącego już w bazie danych pacjenta umożliwiająca utworzenie jego kolejnej operacji. | TAK |  |
|  | Funkcja kartoteki pacjentów umożliwiająca przegląd istniejących w bazie pacjentów i ich operacji. | TAK |  |
|  | Możliwość wyszukiwania pacjentów w kartotece z użyciem nr PESEL lub nazwiska pacjenta jako kryterium wyszukiwania. | TAK |  |
|  | Funkcja wideo rejestracji obrazu z zainstalowanej w lampie kamery HDTV lub podłączonego do systemu źródła sygnału wideo. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania zdjęć podczas rejestrowania filmu. | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania zarejestrowanych w systemie wideo rejestracji obrazu z zainstalowanej w lampie kamery HDTV lub podłączonego do systemu źródła sygnału wideo na ekranie jednostki sterującej i pozostałych ekranach. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania zdjęć z nagranych filmów. | TAK |  |
|  | Możliwość edycji nagranego materiału wideo bez wpływu na materiał źródłowy (tzw. materiał podstawowy). | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania obrazu wideo na żywo z zainstalowanej w lampie kamery HDTV lub podłączonego do systemu źródła sygnału wideo na ekranie monitora przeglądowego i pozostałych ekranach. | TAK |  |
|  | Funkcja tworzenie raportów pooperacyjnych polegająca na dowolnym ułożeniu wytworzonego w czasie zabiegu materiału zdjęciowego w postaci okienkowej siatki 1, 2 lub 6 pól dla każdej strony sporządzanego raportu. Okno siatki dodatkowo posiada edytowalne pole opisowe. Każda strona raportu zaopatrzona w nagłówek z danymi teleadresowymi szpitala oraz danymi pacjenta i obsługującego system chirurga. Stopka strony raportu posiada edytowalne pole opisu zabiegu operacyjnego. | TAK |  |
|  | Funkcja eksportu polegająca na zapisywaniu sporządzonego w trakcie zabiegu materiału w postaci filmów, zdjęć w formacie DICOM oraz przygotowanego raportu na nośniki CD/DVD lub dysków przenośnych USB np. Pen Drive. Funkcja eksportu z wizualizacją liczbową na ekranie jednostki centralnej objętości zapisywanego materiału. | TAK |  |
|  | Możliwość przeglądania zawartości nośników CD/DVD lub dysków przenośnych USB np. Pen Drive. | TAK |  |
|  | WIDEOSERWER – 1 kpl. |  |  |
|  | Urządzenie z wejścia obrazowym HDSDI. Możliwość podłączenia dowolnego źródła video (kamery pola pracy, kamery endoskopowe, monitory funkcji życiowych). | TAK |  |
|  | Wejście LAN RJ45 1 szt., wejście sygnału wideo 1 szt., wejście sygnału audio 1 szt., wyjście sygnału audio 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | OKABLOWANIE ŁĄCZĄCE ELEMENTY SYSTEMU – 1 kpl. |  |  |
|  | Okablowanie wykorzystuje transmisje sygnału w standardzie SDI wspierające rozdzielczość 4K UHD w obrębie infrastruktury okablowania koncentrycznego, w technologii wykorzystującej srebro, które to pozwala na zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniami systemu, a przede wszystkim zapewnia transmisję bez opóźnień. Wszystkie jednostki systemu podłączone są w topologii gwiazdy do przełącznika matrycowego. W przypadku rozłączenia jednostki sterującej, która to zarządza elementami systemu pozostałe jednostki będą pracowały w niezakłóconej funkcjonalności. Łącza na potrzeby sieci Ethernet wykorzystując okablowanie strukturalne Cat.6. | TAK |  |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Oprogramowanie do komunikacji z systemem dla Sali audiowizualnej, umożliwiających komunikację z blokiem operacyjnym. | TAK |  |
|  | Bezdotykowe kontrolowanie i wybór funkcji jednostki centralnej wykorzystujące monitorowanie w przestrzeni 3D swobodnego ruchu dłoni użytkownika, przenoszący do wirtualnej przestrzeni - sterowanie sterylne | TAK |  |
|  | Zintegrowany panel do sterowania z lampą główną i satelitarną oraz kamerą HD z systemem zarządzania salą operacyjną jako jedna z podstawowych funkcjonalności. Panel o przejrzystym układzie przycisków. | TAK |  |
|  | System gotowy (kompatybilny) do współpracy z kupowanymi w tym projekcie lampami operacyjnymi. Kompatybilność potwierdzona przez producentów obu urządzeń (dołączyć oryginalne dokumentacje producenta lamp operacyjnych oraz producenta systemu zintegrowanego, potwierdzające w/w kompatybilność). |  |  |
|  | Wyrób seryjny, nie modyfikowany na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485 oraz EN ISO 9001. | TAK |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi: .............................................................

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych

……………………….

Podpis Wykonawcy

EZ/ZP/96/2017/EK

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

PAKIET NR 4

Przedmiot:	Kolumna chirurgiczna

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji: 2017

| LP. | OPIS TECHNICZNY | Wymagany parametr graniczny | Potwierdzenie spełnienia warunku / opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy Ilb. | TAK |  |
|  | Sufitowy system zasilający w gazy medyczne i energię elektryczną, w skład którego wchodzą następujące elementy: system mocowania do sufitu, płyta przyłączeniowa, zawory gazów, osłona sufitowa, ramię nośne, głowica (konsola) zasilająca wraz z osprzętem. | TAK |  |
|  | Płyta przyłączeniowa wyposażona w elektryczną i gazową listwę zasilającą. | TAK |  |
|  | Listwa gazowa wyposażona w odpowiednią ilość zaworów gazowych tzw. Serwisowych, gwarantujących odcięcie zasilania gazowego kolumny w celach serwisowych. | TAK |  |
|  | Kolumna z ramieniem nośnym z profilu aluminiowego, łamanym, o całkowitym zasięgu wyznaczonym w osi łożysk: min.1800mm. | TAK |  |
|  | Łożyska ramienia o dużej średnicy prześwitu, zapewniające stabilność kolumny i lekkość poruszania. , Otwór o średnicy minimum d=100mm na przewody i węże gazowe. | TAK podać |  |
|  | Rotacja ramion w płaszczyźnie poziomej w zakresie nie mniejszym niż 330o, z możliwością indywidualnego ustawiania blokad. | TAK |  |
|  | Wysięgnik kolumny wyposażony w pneumatyczne hamulce | TAK podać |  |
|  | Przyciski do zwalniania hamulców umieszczone w uchwytach zainstalowanych na froncie jednej z półek. | TAK |  |
|  | Kolumna wyposażona w pionową głowicę zasilającą z zamontowanymi równolegle pionowymi panelami dystrybucyjnymi. Łączna ilość paneli dystrybucyjnych, na których można rozmieścić gniazda dystrybucyjne nie mniejsza niż 5. | TAK podać |  |
|  | Wysokość głowicy zasilającej umożliwiająca rozmieszczenie półek na wysokości minimum 1000mm, szerokość głowicy max. 280mm. | TAK podać |  |
|  | Z przodu głowicy zasilającej zainstalowane prowadnice do mocowania półek i innego wyposażenia. | TAK |  |
|  | Gniazda elektryczne, bolce ekwipotencjalne oraz przygotowanie pod gniazda teletechniczne oraz gazy rozmieszczone na głowicy częściowo po prawej i lewej stronie. | TAK |  |
|  | Głowica zasilająca wyposażona w gniazda gazów medycznych kompatybilne z systemem AGA lub DIN (do uzgodnienia przy dostawie): sprężone powietrze (AIR) - 2 szt. próżnia (VAC) - 2 szt.. | TAK |  |
|  | Gniazda elektryczne 230V, z bolcem uziemienia i wskaźnikiem napięcia – 8 szt. | TAK |  |
|  | Gniazda wyrównania potencjałów - 8 szt. | TAK |  |
|  | Na panelach dystrybucyjnych przygotowane puszki instalacyjne pod dodatkowe gniazda niskoprądowe - minimum 2 szt. Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym, poprowadzony pilot (tj. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla). | TAK |  |
|  | Półka pod aparaturę medyczną o wymiarach 45x50cm +/- 10%, z możliwością regulacji wysokości położenia; z 2 stron szyny 10x25mm do zawieszenia sprzętu dodatkowego, końcówki szyn ukryte w miękkich ochraniaczach naroży, nośność półki min. 50kg – 2 szt. | TAK |  |
|  | Szyna medyczna 10x25mm długość ok.400mm umieszczona na prowadnicach lub spodzie głowicy |  |  |
|  | Pionowy drążek z wieszakiem na płyny infuzyjne - 1 szt. |  |  |
|  | Kosz nierdzewny na cewniki montowany na szynie medycznej – 1 szt. | TAK |  |
|  | Kosz nierdzewny na drobny sprzęt montowany na szynie medycznej – 1szt. | TAK |  |
|  | Udźwig netto kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia Użytkownika, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny) min. 100 kg. | TAK |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi: .............................................................

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych

……………………….

Podpis Wykonawcy