PROGRAM

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie z §17 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. Dz.U. Nr 202 poz. 2072 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno -  użytkowego).

Nazwa zamówienia:

„Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o Centrum Urazowe dla Dzieci”.

Adres obiektu:

Wojewódzki Szpital Zespolony

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

woj. Świętokrzyskie

Nazwa i adres Zamawiającego:

Wojewódzki Szpital  Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

Nazwy i kody zamówienia wg CPV:

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV

71.00.00.00-8 	Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45.00.00.00-7 	Roboty budowlane

45.21.51.00-8 	Roboty budowlane w zakresie placówek zdrowotnych

45.21.51.40-0 	Obiekty szpitalne

45.21.51.41-8 	Roboty budowlane w zakresie sal operacyjnych

45.40.00.00		Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45.30.00.00		Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45.31.00.00		Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45.32.00.00		Roboty izolacyjne

45.33.0.000		Hydraulika i roboty sanitarne

Spis zawartości Programu Funkcjonalno - Użytkowego

Cel opracowania	5

Podstawa opracowania	5

1      Część opisowa	6

1.1	Opis  ogólny przedmiotu zamówienia	6

1.2.	Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia.	6

1.2.1.	Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres zamówienia	6

1.2.2.	Zakres zamówienia.	7

1.2.3.	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	7

1.2.4.	Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe	8

1.3.	Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia	8

1.3.1.	Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej.	9

1.3.2.	Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy.	12

1.3.3.	Wymagania dotyczące wykończenia podłóg, sufitów i ścian w poszczególnych grupach pomieszczeń.	12

1.3.4.	Wymagania dotyczące istotnych materiałów wykończeniowych	12

1.4.	Wymagania dotyczące budynku centrum-urazowe	12

1.4.1.      Opis budynku i instalacji	12

1.4.2.	Wykaz podstawowych instalacji elektrycznych	14

1.4.3.	Instalacje wodno-kanalizacyjne	15

1.4.4.	Gazy medyczne	15

1.4.5.	Instalacje teletechniczne	16

1.4.6.	Ogrzewanie i ciepło technologiczne	16

1.4.7.	Wentylacja i klimatyzacja	17

1.5.	Zestawienie powierzchni	17

1.6.	Terminy i uwagi	19

1.6.2.	Termin opracowania projektu budowlanego.	20

1.6.3.	Termin opracowania projektów wykonawczych i innych elementów stanowiących całość zamówienia.	20

1.6.4.	Uwagi.	20

2    Załączniki	20

### Cel opracowani:

Celem opracowania jest :

- Zaprojektowanie poprawnej pod względem technologicznym funkcji pomieszczeń o niżej określonym programie działalności

- Określenie wytycznych do poszczególnych branż budowlanych w zakresie; wykończenia pomieszczeń , wentylacji , ogrzewania, oświetlenia, gospodarki odpadami, wodno-ściekowej, wymagań higieniczno-sanitarnych.

### Podstawa opracowania:

- Wszystkie obowiązujące przepisy prawne związane z budownictwem                                                 i projektowaniem oraz prawa i przepisy pokrewne, zawarte we wzorze umowy §2.

# 1.Część opisowa

## Opis  ogólny przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie  dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45   Budynku Szpitalnego Centrum Urazowego dla Dzieci . Budynek  Centrum Urazowego dla Dzieci wraz z zapleczem  połączony powinien być  łącznikiem  komunikacyjnym z Budynkiem Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii  na poziomie parteru budynku Izby Przyjęć Ogólnej Dziecięcej, natomiast budynek Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii połączony powinien być  również łącznikiem z Budynkiem Głównym/poprzez Budynek Kardiochirurgii i Kardiologii/.  Planowane jest również wykonanie podjazdu z zadaszeniem dla karetek zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla SOR-u. Połączenie  komunikacyjne drogowe  ze   Świętokrzyskiego Centrum Neurologii, w związku z rozbudową o Centrum Urazowe dla Dzieci wymaga przeprojektowania   i przebudowy wraz z zewnętrznym oświetleniem terenu. Wiadomo również , iż budynek CU dla Dzieci  będzie kolidował z istniejąca drogą dla karetek dlatego w projekcie należy przewidzieć jej przebudowę , jak również przeniesienie wszelkich instalacji znajdujących się od południowej strony (ul. Artwińskiego) budynku ŚCP (w tym zbiornika paliwa dla agregatu) tak aby nie dochodziło do kolizji sieci i urządzeń istniejących z projektowanymi.

Działanie Wykonawcy projektu oraz wyniki jego działań powinny być zgodne                     z obowiązującym porządkiem prawnym.

Pomieszczenia komunikacji i węzły sanitarne ogólnodostępne, powinny być dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Program Funkcjonalno - Użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny ofertowej - stanowi podstawę do sporządzenia ofertowej kalkulacji na kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę         a dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę zgłoszenia robót z odpowiednim wyprzedzeniem do organu administracji architektoniczno-budowlanej, jak również       na wykonanie wszelkich robót rozbiórkowych, budowlanych, instalacyjnych                              i wykończeniowych wraz z rozruchem technologicznym, przekazaniem obiektu               do użytkowania, szkoleniami i serwisowaniem w okresie gwarancji.

## Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia.

### Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres zamówienia:

Planowany budynek będzie jednokondygnacyjny , niepodpiwniczony   o powierzchni użytkowej ok. 560 m2. Wysokość kondygnacji w świetle stropu podwieszonego – min. 3,5 m. Powierzchnia przeznaczona do modernizacji to około 150  m2

### Zakres zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje:

1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii i pozwoleń (w tym decyzji o pozwoleniu na budowę).

2. Zaprojektowanie przeinstalowania  posiadanego wyposażenia będącego na stanie istniejącego Ś.C.P,  a w szczególności  związanego z przemieszczeniem i przebudową pomieszczeń mieszczących się  Izbie Ogólnej Dziecięcej.

3. W nowym budynku przewiduje się wykonanie następujących obszarów:

- obrazowania , w skład której wchodzi pomieszczenie badań tomografem , sterownia , pomieszczenie przygotowania pacjentówz przebieralnia, pomieszczenie opisów , pomieszczenie techniczne

- komunikacje pełniącą rolę poczekalni z węzłem sanitarnym,

-pomieszczenie dekontaminacji o pow. 17 m2

Ponadto rozbudowy wymagają obszary:

- obszar resuscytacyjno-zabiegowy- 40 m2/ 1 pomieszczenie/, lub 2 pomieszczenia po 20 m2

- obszar wstępnej intensywnej terapii- 40 m2 1 pomieszczenie lub 2 pomieszczenia po 20 m2

-gabinet zabiegowy (obszar terapii natychmiastowej- 20, 00 m2 plus gipsiarka                                  12 m2

-obszar obserwacji – 4 stanowiska po 12 m2 (pomieszczenie większe umożliwia dostawienie łózka dodatkowego np. aby nawodnić pacjenta),

-pracownia endoskopii z zapleczem – 80 m2

- 3 pomieszczenia socjalne – po 12 m2

-rejestracja, pomieszczenia do triażu, poczekalnia,

-obszar konsultacyjny obejmujący 3 gabinety: pediatryczny, ortopedyczny, chirurgiczny po 20  m2 każdy.

Modernizacja istniejącej Izby Przyjęć do standardu SOR obejmować będzie:

- adaptacje gipsiarki o pow. 10 m2 na magazyn sprzętu i leków,

-funkcjonująca w obecnym kształcie sala obserwacyjna o pow. 25 m2 pełnić będzie funkcje pomieszczenia do triażu ( segregacja pod względem pilności udzielania pomocy , ciężkości stanu pacjenta).

- adaptacje pomieszczenia po szatni dla celów rejestracji i triażu pacjentów SOR o pow. 18,80 m2

Planowane jest również wykonanie podjazdu z zadaszeniem dla karetek zgodnie z wymaganiami przewidzianymi dla SOR oraz połączenie budynku pediatrii z budynkiem kardiochirurgii przez co zapewniony zostanie dostęp do pomieszczeń i personelu Budynku Głównego.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:

Przy sporządzaniu harmonogramu robót projektant powinien je zaplanować w  taki sposób by w minimalnym stopniu powodowały uciążliwość  w bieżącej eksploatacji budynku Ś.C.P.

### Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe:

Centrum Urazowe dla Dzieci należy zlokalizować na poziomie parteru Budynku  Ś.C.P połączonego łącznikiem z pomieszczeniami Izby Przyjęć Ogólnej Dziecięcej .

Należy zaprojektować:

- podjazd dla karetek z zadaszeniem  zgodnie z wymogami przewidzianymi dla SOR.  ,gdzie będzie odbywał się podjazd  specjalistycznych środków transportów sanitarnych, przelotowy dla ruchu  transportu sanitarnego oraz wyraźnie oznakowany wzdłuż drogi dojścia i dojazdu.

- połączenie budynku pediatrii z budynkiem kardiochirurgii

Przy projektowaniu  należy przewidzieć zgodny z przepisami  dojazd specjalistycznych środków transportu sanitarnego pod  Budynek ŚCP  i C.U dla Dzieci.

Wejście dla pieszych  do Centrum Urazowego dla Dzieci będzie wykorzystywało istniejącą komunikację ŚCP.

Lokalizacja Centrum Urazowego  dla Dzieci powinna mieć  zapewnioną łatwą komunikację z oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii, zespołem operacyjnym, pracownią diagnostyki obrazowej oraz węzłem wewnątrzszpitalnej komunikacji pionowej.

Ś.C.P posiada własne bezkolizyjne trakty komunikacyjne, niezależne od ogólnodostępnych traktów szpitalnych.

## Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia

I .Zakres prac należy dostosować do wymagań Zamawiającego przedstawionych                  w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym, który opisuje wymagania                          i oczekiwania Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji i dostosowaniu całości do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej oraz odpowiednimi przepisami w tym wyszczególnionymi w dalszej części niniejszego opracowania.

Wykonawca w ramach realizacji projektu jest zobowiązany do kontynuowania przedstawionych poniżej przez Zamawiającego wymagań założeń w sposób zgodny          z w/w przepisami, przepisami ochrony radiologicznej i warunkami zainstalowania poszczególnych urządzeń medycznych wydanych przez dostawców oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Działania Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszą być zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym.

Przy realizacji prac projektowych należy uwzględnić istniejącą infrastrukturę techniczną.

Zwracamy uwagę na konieczność dostosowania pomieszczeń znajdujących                       się w budynku ŚCP, a w szczególności istniejących pomieszczeń Izby Przyjęć Ogólnej Dziecięcej podlegających przebudowie i dostosowaniu do potrzeb C.U. dla Dzieci.

### Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej.

#### Szczegółowy zakres opracowania dokumentacji projektowej:

- Projekt zagospodarowania terenu wraz niezbędną infrastrukturą podziemną        w zakresie sieci i przyłączy mediów itp.

- Opracowanie w niezbędnym zakresie dokumentacji geotechnicznej gruntu.

- Opracowanie projektu budowlanego, na który składają się:

d) projekt architektoniczny wraz z opracowaniem dokumentacji modernizacji   pomieszczeń Ś.CP pod potrzeby Centrum Urazowego dla Dzieci:

e) projekt konstrukcji,

f) projekt instalacji sanitarnych , c.o., wentylacji , klimatyzacji, gazów medycznych

g) projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych, projekt technologiczny

h) projekt przebudowy dróg i zagospodarowania terenu,

i) projekt sieci i przyłącza zewnętrzne – w zakresie wymaganym dla uzgodnienia projektu budowlanego,

j)informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

- komplet niezbędnych uzgodnień: ZUDP, rzeczoznawczy ds. higieniczno-sanitarnych, BHP, p-poż. i inne potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

ł)  Opracowanie projektu wykonawczego, na który składają się projekty:

I Założeń realizacyjnych – uwzględniający m. in. podział zadania na etapy realizacji, harmonogramy realizacji, zalecane metody wykonania poszczególnych rodzajów robót, warunki jakie powinni spełniać wykonawcy tych robót w zakresie wyposażenia sprzętowego, charakterystyka   i zagospodarowanie placu budowy.

Konstrukcji wraz z kompletnymi obliczeniami statycznymi.

- Architektoniczny: rzuty, przekroje, elewacje, detale niezbędne dla prawidłowej realizacji obiektu; obliczenia cieplno-wilgotnościowe przegród.

- Wystroju wnętrz – w zakresie ważniejszych pomieszczeń.

- Technologii z częścią opisową i graficzną dotyczącą pomieszczeń  nowo projektowanego  Centrum Urazowego dla Dzieci wraz z  opisem istniejących pomieszczeń technicznych (węzłów c.o., rozdzielni elektrycznych, wentylatorni) i pomieszczeń użytkowych, obejmująca rozmieszczenie i montaż mebli, urządzeń, wyposażenia ruchomego oraz będącego na stanie istniejącego SCP.

- Instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji (dla wybranych pomieszczeń), instalacji oddymiającej, gazów medycznych.

- Instalacji elektrycznych: zasilania podstawowego i rezerwowego, instalację wewnętrzną uwzględniającą instalację  WLZ, rozdzielnię główną RG oraz rozdzielnie oddziałowe, oświetlenia ogólnego i miejscowego,  instalację oświetlenia awaryjnego  i ewakuacyjnego, instalację gniazd wtykowych              i zestawów gniazd  komputerowych. Instalację odgromowa i połączeń wyrównawczych, ochronę przeciwporażeniową,  zasilanie urządzeń technologicznych, instalację AKPiA, instalację sterowania oświetleniem  zewnętrznym, oświetleniem wejść do budynku oraz tablic informacyjnych.

- Instalacji niskoprądowych obejmujący: sieć strukturalną, system telekomunikacyjny, DSO, nagłośnienie, system łączności dyspozytorskiej, system  SAP, instalację CCTV wewnętrzną i zewnętrzną, instalację RTV - SAT dla wybranych pomieszczeń, system SWiN, system KD, system  przyzywowy.

- Przyłączy: energetycznych, teletechnicznych.

- Linie kablowe oświetlenia terenu.

- Przyłączy i sieci: kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wody, sieci cieplnej.

- Likwidacji kolizji i przekładek.

- Dróg dojazdowych, parkingów, placów manewrowych, miejsc postojowych, chodników – wraz z niezbędną konstrukcją i infrastrukturą – oświetlenie terenu, odwodnieniem.

- Zieleni i zagospodarowania terenu.

- Część kosztowa:

- Harmonogram rzeczowo - finansowy,

- Wartość Kosztorysowa Inwestycji (WKI) zadania inwestycyjnego.

- Zbiorcze zestawienie kosztów dla całego zadania.

- Instrukcje:

- Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego,

- Instrukcja eksploatacji obiektu.

- Nadzór autorski wielobranżowy.

#### Wymogi dotyczące projektu:

- Zawartość projektu:

- opisy i obliczenia,

- opracowania rysunkowe,

- wykazy wyposażenia projektowego obiektu.

- Część opisowa i obliczeniowa

- Opisy i schematy powiązań funkcjonalnych poszczególnych części projektowanego oddziału z określeniem dróg ruchu, ciągów technologicznych, zasad izolacji.

- Opracowania rysunkowe

- Opracowania rysunkowe części technologicznej powinny być wykonane          na podstawie uproszczonych rozwiązań technicznych, w zależności                  od potrzeb, w skali 1:50 i obejmować działy, pracownie, zespoły pomieszczeń                         i pomieszczenia wymagające określenia technologicznego.

- Opracowania rysunkowe części technologicznej powinny obejmować:

- rozmieszczenie mebli, aparatury, maszyn, urządzeń itp.,

- dane o technologicznym wyposażeniu instalacyjnym z uwzględnieniem miejsc doprowadzenia poszczególnych instalacji, rozmieszczenia przyborów sanitarnych, osprzętu elektrycznego itp.,

- wymagania dotyczące wykończenia pomieszczeń,

- legendę symboli i oznaczeń.

- Wykaz wyposażenia.

- Wykazy należy sporządzić:

- w podziale na poszczególne pomieszczenia,

- jako zestawienie w układzie asortymentowym dla całego obiektu.

- W wykazach należy podać: nazwę przedmiotu wyposażenia, jego symbol (typ, rodzaj lub inne jednoznaczne określenie), ilość

- Wykazy powinny obejmować pełne wyposażenie w meble, maszyny                   i urządzenia wymagające montażu, aparaturę, urządzenia, zarówno istniejącego jak i projektowanego Centrum Urazowego dla Dzieci połączonego   z budynkiem ŚCP.

#### Forma opracowania dokumentacji projektowej:

- Prace projektowe należy wykonać zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektów budowlanych     i wykonawczych.

- Projekt budowlany musi zawierać wszystkie wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami uzgodnienia niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę -wymagana ilość egzemplarzy – 5. + 1egz. w wersji elektronicznej (dwg; PDF; doc; Xls; Kst; Ath;).

- Projekty wykonawcze muszą zawierać wszystkie szczegółowe obliczenia, zakresy prac oraz rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i materiałowe niezbędne            do realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego zgodnie z normami                  i aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi - wymagana ilość egzemplarzy – 5. + jeden egz. w wersji elektronicznej (dwg; PDF; doc; Xls; Kst; Ath;).

- Dokumentacja winna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r.

- Sporządzenie budowlanej technologii medycznej i uzyskanie akceptacji zamawiającego.

- Opracowanie wymaganego prawem projektu budowlanego i uzyskanie akceptacji zamawiającego.

- Uzyskaniu pozwolenia na budowę w imieniu zamawiającego.

- Opracowanie projektów wykonawczych, STWIOR, kosztorysów inwestorskich    i przedmiarów robót.

- Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji projektu.

- Dokumentacja projektowa winna być wykonana z uwzględnieniem najlepszej praktyki projektowej i wiedzy technicznej i być zgodna z przepisami prawa budowlanego, przepisami techniczno budowlanymi, przepisami p.poż, przepisami sanitarno-higienicznymi, BHP, oraz polskimi normami przenoszącymi normy europejskie lub norm innych państw członkowski EOG przenoszących te normy.

### Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy.

Teren budowy  Centrum Urazowego dla Dzieci zostanie ograniczony do bezpośredniego sąsiedztwa budynku  Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii  WSzZ w Kielcach                 oraz Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii.

Wykonawca zapewni we własnym zakresie właściwe zagospodarowanie terenu budowy i miejsca wskazanego przez inwestora na zaplecze terenu budowy zgodnie z przepisami BHP oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

### Wymagania dotyczące wykończenia podłóg, sufitów i ścian w poszczególnych grupach pomieszczeń.

Wymagania dotyczące wykończenia zawarte w PFU Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

### Wymagania dotyczące istotnych materiałów wykończeniowych

Wymagania dotyczące istotnych materiałów wykończeniowych jak w PFU  Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

## Wymagania dotyczące budynku centrum-urazowe

### 1.4.1.  Opis budynku i instalacji

Na podstawie ustawy z dnia 18 czerwca 2010r, § 2 na terenie Centrum Urazowego dla Dzieci powinien być zapewniony dostęp do sprzętu i aparatury medycznej, umożliwiających całodobowe i niezwłoczne wykonywanie badań diagnostycznych, bez konieczności przewożenia pacjenta urazowego specjalistycznymi środkami transportu sanitarnego.

Na terenie ŚCP zapewniony będzie  dostęp do:

- RTG,

- USG,

- USG Doppler,

- Echo-kardiografii,

Na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego zapewniony będzie dostęp do :

- angiografii i radiologii interwencyjnej,

- diagnostyki laboratoryjnej, w tym mikrobiologicznej.

Na terenie Centrum Urazowego dla Dzieci  zapewniony będzie dostęp do:

- tomografu komputerowego,

- pracowni endoskopowej z zapleczem

- pomieszczenia dekontaminacji

- obszaru resuscytacyjno – zabiegowego

- obszaru wstępnej intensywnej terapii,

- gabinetów zabiegowych/ obszar terapii natychmiastowej/

- obszaru obserwacji /4 stanowiska/

-rejestracji, pomieszczenia do triażu,

- poczekalni,

- obszaru konsultacyjnego obejmującego 3 gabinety : pediatryczny, ortopedyczny, chirurgiczny

Należy zaprojektować dobudowę budynku Centrum Urazowego dla Dzieci do istniejącego Ś	CP. Budynek Centrum Urazowego dla Dzieci będzie parterowy, niepodpiwniczony. na trwale połączonego z ŚCP łącznikiem, jak również połączony łącznikiem z Budynkiem Kardiochirurgii.

Aby zrealizować zamierzenie należy zlikwidować jedno z pomieszczeń w Izbie Przyjęć Ogólnej Dziecięcej, w istniejącym otworze okiennym wykonać łącznik z nowym budynkiem.

W nowym budynku  winny być następujące pomieszczenia :

Tomograf komputerowy,  sterownia, pomieszczenie techniczne, pomieszczenie pacjenta, pomieszczenie opisów, gabinet lekarski szt. 3, gabinet ordynatora, gabinet zabiegowy, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie dekontaminacji, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenia WC dla niepełnosprawnych i  WC dla personelu, pracownia endoskopii diagnostycznej i zabiegowej,  komunikacja.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie centrum urazowego, Centrum Urazowe dla Dzieci winno posiadać sprzęt i aparaturę medyczną niezbędną do wykonywania przyłóżkowej i całodobowej endoskopii diagnostycznej  i zabiegowej, w szczególności :

1/gastroskop,                                                                                                                                          2/kolonoskop,                                                                                                                                  3/bronchoskop.

Wykaz  robót  budowlanych do wykonania w nowym budynku:

-wykopy,                                                                                                                                                                                                  - fundamenty,

- uzbrojenie terenu,

- ściany,

- stropy,

- stropodach,

- roboty instalacyjne / wod-kan, c.o., instalacje elektryczne, teletechniczne, gazy medyczne, wentylacja, klimatyzacja/

- roboty wykończeniowe,

- elewacja.

Rozwiązania techniczne i materiałowe z zakresie konstrukcji , architektury , instalacji, technologii należy przyjąć tak jak w załączonym Programie Funkcjonalno-Użytkowym dla ŚCP /załącznik nr 1/.

### Wykaz podstawowych instalacji elektrycznych:

- instalacja oświetlenia podstawowego i miejscowego 230V nie rezerwowana,

- instalacja oświetlenia podstawowego i miejscowego 230V rezerwowana,

- instalacja sygnalizacji i sterowania wentylacją i klimatyzacją,

- instalacja gniazd wtykowych 230V i siłowych 400 V – rezerwowana,

- instalacja zasilania komputerów,

- instalacja uziemień specjalnych i wyrównawczych,

- instalacja dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych (przepisy ppoż.).

Zasilanie budynku jako całości odbywać się będzie na zasadzie zasilania dwustronnego, tj. na doprowadzeniu dwóch linii zasilających, z dwóch różnych, niezależnych GPZ (główny punkt zasilający). System ten powinien być asekurowany przez własny agregat prądotwórczy, stanowiący zabezpieczenie w przypadku awarii sieci państwowej.

Komputery powinny mieć własne lub grupowe zabezpieczenie bezprzerwowego zasilania przez UPS-y na okres od 0,5 do 1,5 h.

Podłoga w pomieszczeniach Centrum Urazowego dla Dzieci musi być antyelektrostatyczna  i przewodząca.

Urządzenia medyczne, gniazda zasilające etc, muszą podlegać ekwipotencjalizacji (wyrównanie potencjałów) ze względu na stosowanie gazów medycznych.

Zainstalowane oprawy winny być dobrane tak, aby zagwarantować łatwe utrzymanie czystości, wymagane normatywnie natężenie oświetlenia i jego równomierność, spełnienie wymagań technicznych i technologicznych, energooszczędność.

Przy doborze natężenia oświetlenia należy się kierować wymaganiami obowiązujących w tym zakresie norm.

### Instalacje wodno-kanalizacyjne

Kanalizacja sanitarna

Ścieki sanitarne z projektowanej rozbudowy mają być odprowadzane przewodami kanalizacyjnymi do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzić ponad nowy dach i  zakończyć rurami wywiewnymi. Ścieki sanitarne winny być odprowadzane z urządzeń podejściami               i pionami zakrytymi.

Zimna woda

Woda zimna dla potrzeb socjalno-bytowych, do urządzeń technologicznych oraz na potrzeby zabezpieczenia przeciwpożarowego ma być doprowadzona z istniejącej wewnętrznej instalacji wody zimnej. Dla instalacji należy zastosować wymagane urządzenia zabezpieczające przed wtórnym zanieczyszczeniem wody. Instalacja prowadzona pod tynkiem, obudowana.  Na dzień dzisiejszy Szpital zaopatrywany jest      z wodociągu miejskiego z dwóch niezależnych przyłączy.

Ciepła woda użytkowa z cyrkulacją

Ciepła woda zapewniona będzie z wewnętrznej sieci (kotłownia z układem przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji).

W instalacji cyrkulacyjnej mają być zastosowane termostatyczne zawory regulacyjne    do ciepłej wody użytkowej dla uzyskania wymaganej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych 55-60ºC oraz dla przeprowadzenia okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody 70-80ºC.

### Gazy medyczne

Tlen medyczny

Projektowana rozbudowa zasilana ma być w tlen medyczny z istniejącej stacji na terenie ŚCP.

Podtlenek azotu

Projektowana rozbudowa korzystać będzie z istniejącej stacji na terenie ŚCP.

Sprężone powietrze

Projektowana rozbudowa zasilana ma być w sprężone powietrze z istniejącej stacji        na terenie ŚCP.

Sprężarkownia ma dostarczać powietrze o ciśnieniu 0,5MPa , winna być wyposażona w zespoły sprężarkowe, zbiorniki buforowe, układy oczyszczające powietrze oraz pozostałe elementy określone w normie PN-EN 737-3.

Próżnia

Projektowana rozbudowa korzystać będzie z nowej centralnej instalacji próżni zlokalizowanej w budynku ŚCP.

### Instalacje teletechniczne

System Sygnalizacji Pożarowej

– według osobnego opracowania

Instalacja telefoniczna

Należy przewidzieć instalację telefoniczną włączoną do istniejącej centrali telefonicznej.

System kontroli dostępu

Do zamkniętej części SCP znajduje się istniejąca kontrola dostępu, wejście za pomocą  szyfru zlokalizowanych przy wejściach.

Instalacja sieci komputerowej

Punkty abonenckie winny być we wszystkich pomieszczeniach oprócz pom tomografu

Instalację okablowania wykonać zgodnie z poniższymi wymaganiami:

- wykonać zgodnie z normą PN-EN 50173,

- okablowanie kablem UTP kat. 6, zakończone gniazdami abonenckimi typu RJ-45

Monitoring CCTV

Należy  zaprojektować kamery CCTV w przestrzeniach ogólnych, poczekalniach, komunikacji.

UWAGA:

Należy zaprojektować wszystkie instalacje teletechniczne (niskoprądowe) w systemie funkcjonowania WSzZ wraz z przyłączeniem ich do istniejącego systemu.

    - Ogrzewanie i ciepło technologiczne

W chwili obecnej istniejąca kotłownia posiada rezerwy ciepła. Należy zaprojektować  lub przebudować istniejącą wymiennikownię dla potrzeb ogrzewania i ciepła technologicznego.

Ogrzewanie pomieszczeń ma zapewnić temp. normowe i zgodne z technologią. Należy przewidzieć ogrzewanie grzejnikami również klimatyzowanych pomieszczeń.

Grzejniki przyjąć w wersji higienicznej, a dla pomieszczeń sanitarnych suszarkowe            i wyposażone we wbudowane zawory termostatyczne oraz zestawy podłączeniowe. Grzejniki płytowe, łatwozmywalne.

    - Wentylacja i  kLIMATYZACJA

Wszystkie pomieszczenia będące w zakresie opracowania musza być wentylowane mechanicznie lub klimatyzowane. Klimatyzacja wymagana jest dla wszystkich pomieszczeń „ czystych” / np. pomieszczenie badań tomografem, pomieszczenie przygotowania pacjenta, obszar resuscytacyjno-zabiegowy, obszar wstępnej intensywnej terapii, obszar terapii natychmiastowej, obszar obserwacji , niektóre pomieszczenia endoskopii itp.                                                                                                                                   Wszystkie urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne powinny być posadowione                na dachu i winny być zabezpieczone przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych.

Należy przyjąć zgodne z uzgodnioną technologią medyczną ilości wymian                      powietrza     dla pomieszczeń, z odpowiednim stopniem filtracji, i zakładaną temp. nawiewu.

Wentylacje i klimatyzacje w pomieszczeniu winny być zaprojektowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, a także z innymi rozporządzeniami , ustawami i przepisami                                     obowiązującymi w tym zakresie.

## Zestawienie  powierzchni

| Nr | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia (m2) |
| --- | --- | --- |
| 01 | TOMOGRAF KOMPUTEROWY | 40 |
| 02 | STEROWNIA | 6 |
| 03 | PRZYGOTOWANIE PACJENTA Z PRZEBIERALNIĄ | 30 |
| 04 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE | 22 |
| 05 | POMIESZCZENIE OPISÓW | 20 |
| 06 | POKÓJ PIELEGNIAREK I ODDZIAŁOWEJ | 18 |
| 07 | GABINET LEKARSKI | 18 |
| 08 | OBSZAR RESUSCYTACYJNO-ZABIEGOWY | 40 |
| 09 | GABINET ZABIEGOWY/OBSZAR TERAPII NATYCHMIASTOWEJ/ | 20,00 |
| 10 | GIPSIARKA | 12,00 |
| 11 | OBSZAR WSTĘPNEJ INTENSYWNEJ TERAPOII | 40,00 |
| 12 | PRACOWNIA ENDOSKOPII Z ZAPLECZEM | 80 |
| 13 | POMIESZCZENIE SOCJALNE | 12 |
| 14 | POMIESZCZENIE SOCJALNE | 12 |
| 15 | POMIESZCZENIE SOCJALNE | 12 |
| 16 | POMIESZCZENIE WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH, PACJENTÓW. | 10 |
| 17 | POMIESZCZENIE WC DLA PERSONELU | 12 |
| 18 | POMIESZCZENIE DEKONTAMINACJI | 17 |
| 19 | POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE | 4 |
| 20 | REJESTRACJA , POMIESCZENIE DO TRIAŻU , POCZEKALNIA | 30 |
| 21 | OBSZAR KONSULTACYJNY W SKALD KTÓREGO WCHODZA 3 GABINETY: PEDIATRYCZNY,ORTOPEDYCZNY ,CHIRURGICZNY | 60 |
| 22 | OBSZAR OBSERWCJI | 48 |
| 23 | KOMUNIKACJA | 37 |
|  | RAZEM | 560m2 |

Modernizacja istniejącej Izby Przyjęć do standardu SOR-u obejmować będzie powierzchnię – 150,00 M2 w tym:

- adaptację gipsiarki o pow. 10, 00m2 na magazyn sprzętu i leków                                                              - funkcjonująca sala obserwacyjna o pow. 25, 00 m2 pełnić będzie funkcje pomieszczenia do triażu                                                                                                                                     - adaptacje pomieszczenia po szatni do celów rejestracji i triazu pacjentów                                           SOR o pow. 18.8 m2

Izba Przyjęć ŚCP zapewnia:

- obszar segregacji medycznej , rejestracji i przyjęć , obszar resuscytacyjno-zabiegowy w zakresie 1 sali resustytacyjno-zabiegowej o pow. 23,00 m2,                                                                                    -obszar terapii natychmiastowej w zakresie 1 gabinetu zabiegowego pediatrycznego o pow 14,00 m2,                                                                                                                                                                        -obszar konsultacyjny w zakresie 2 gabinetów o pow. 15,50 m2 i 15,20 m2.                          Niezbędne są także:                                                                                                                                                            - pokój socjalny o pow. 10,00 m2,                                                                                                                                    -przebieralnia o pow 14,50 m2,                                                                                                                                    -brudownik o pow. 4,00 m2

Łącznie powierzchnia do budowy i modernizacji:

150,00 m2 + 560,00 m2 = 710,00 m2

Uwaga:

Przedmiot opracowania wymaga bezpośrednio połączenia z funkcjonującym wielospecjalistycznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach, stanowiącym jedną z kluczowych placówek służby zdrowia zarówno w skali regionu jak i kraju.

W tym celu należy wykonać połączenie pediatrii z budynkiem Kardiochirurgii poprzez łącznik.

## Terminy i uwagi

### Termin opracowania projektu budowlanego.

Projekt budowlany należy opracować do 10.01.2018r. Za termin zakończenia projektu  budowlanego uznaje się datę złożenia projektu w Wydziale Architektury UM Kielce           w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.

### Termin opracowania projektów wykonawczych i innych elementów stanowiących całość zamówienia.

Projekty wykonawcze i inne opracowania stanowiące całość dokumentacji objętej zamówieniem należy wykonać do 22-01-2018 r.

### Uwagi.

Wszelkie koszty związane z uzgodnieniami dokumentacji projektowej, uzyskaniem aktualnych podkładów sytuacyjno – wysokościowych do celów projektowych, wypisów z ewidencji gruntów, kopii map ewidencyjnych, uzgodnień ZUDP  ponosi Wykonawca projektu.

Dokumentacja dotycząca Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do wglądu w Dziale Technicznym.

1.6.5 Wykaz  Aparatury i Urządzeń Medycznych palowanych do zakupu w ramach inwestycji:

W zakresie wyposażenia CU dla dzieci zakłada się zakup i wyposażenie, 2 stanowisk resuscytacji, wyposażenie obszaru wstępnej intensywnej terapii (2 stanowiska), wyposażenie obszaru obserwacji pacjenta oraz wyposażenie pracowni endoskopowej z zapleczem jak poniżej wskazano szczegółowo:

Tomograf komputerowy z wyposażeniem

Wyposażenie stanowiska resuscytacji w tym: pompa infuzyjna dwustrzykawkowa - 2 szt., aparat do szybkiego toczenia płynów 2 szt., elektryczne urządzenie do ssania 1 szt., aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta 2 szt., respirator transportowy – 1 szt., aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych – 1 szt., monitor EKG z SpO2 i BP – 2 szt., wózki na leki – 2 szt., gniazda tlenu i elektryczne dostępne w postaci kolumny sufitowej (2 kolumny)

Wyposażenie obszaru wstępnej intensywnej terapii, w tym: łóżko do intensywnej terapii z materacem przeciwodleżynowym 2 szt., respirator stacjonarny z możliwością regulacji stężenia tlenu w zakresie 21-100% - 1 szt., zestaw do intubacji i wentylacji z workiem samorozprężalnym – 2 szt., sprzęt do szybkich oraz regulowanych przetoczeń płynów, w tym co najmniej 6 pomp infuzyjnych – 1 kpl., kardiomonitor 2 szt., pulsoksymetr – 2 szt., kapnograf 2 szt., aparat do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną – 1 szt., sprzęt do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi – 1 szt., materac lub inne urządzenie od aktywnej regulacji temperatury pacjenta 1 szt., fonendoskop 1 szt., gniazda tlenu i elektryczne dostępne w postaci kolumny sufitowej (2 kolumny),

Kardiomonitor z możliwością pulsoksymetrii

Wózek do transportu pacjenta leżącego

wyposażenie pracowni endoskopowej z zapleczem, tj. zakup: videogastroskopu diagnostyczno-zabiegowego 1 szt., videogastroskopu diagnostycznego HDTV 1 szt. ,videogastroskopu pediatrycznego HDTV 1 szt., videokolonoskopu HDTV 1 szt., toru wizyjnego HDTV 1 szt., wózka medycznego do zestawu 1 szt., monitoru HDTV 1 szt., pompy wodnej 1 szt , systemu archiwizacji badań endoskopowych 1 szt., myjni do endoskopów 1 szt., szafy do przechowywania endoskopów 1 szt., stołu do badań 1 szt, wózka transportowego do endoskopów 1 szt., aparatu do znieczulania 1 szt.

# Załączniki

Załącznik nr 1	Program Funkcjonalno-Użytkowy dla SOR

Załącznik nr 2	Kopia mapy zasadniczej.

Załącznik nr 3	Podkład inwentaryzacyjny Budynku Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii