EZ/ZP/6/2018/EK

Załącznik nr 2a do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Aparat echokardiograficzny do diagnostyki ultradźwiękowej zmian kardiologicznych i naczyniowych.

PAKIET NR 1

Nazwa urządzenia, typ, model: …………………………………………………………………………………...……………

Producent: …………………………………………………………………………………...……………………………….

Rok produkcji: …………………………………………………………………………………...…………………………...

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Minimalne wartości wymagane | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat klasy PREMIUM przeznaczony do badań serca, fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2018 roku, stacjonarny zainstalowany na wózku z układem blokowania kół | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Zakres częstotliwości pracy głowic nie mniejszy niż 2,0 MHz ÷ 12 MHz | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Ilość rzeczywistych kanałów nadawczych TX – min 192 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie ciągłoogniskowe na całej głębokości obrazowania ( bez konieczności regulacji ognisk ) z trybem ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu w czasie rzeczywistym. | TAK\NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt |
|  | Maksymalna głębokość obrazowania - min. 38 cm | TAK Podać |  | ≤ 38 cm – 0 pkt > 38 cm – 20 pkt |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D - min. 2800 obrazów/s | TAK Podać |  | 2800 obraz/s – 0 pkt lub > 2800 obraz/s – 10 pkt |
|  | Powiększenie obrazu w stosunku do jego rzeczywistej wielkości – min. 6 razy | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Niezależne gniazda do podłączenia głowic obrazowych - min. 4 gniazda | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu ( frame rate ) w obrazowaniu 2D+CF min. 250 obr/sek | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Monitor OLED/LCD, przekątna ekranu – min. 21” rozdzielczość - min. 1920 x 1080 pikseli | TAK Podać |  | monitor LCD – 0 pkt. monitor OLED – 20 pkt |
|  | Regulacja podnoszenia i obniżania konsoli wraz z monitorem min. 20 cm | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Tryby obrazowania: |  |  |  |
|  | B-mode | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | M-mode | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym oraz na pętlach obrazowych 2D zapisanych w pamięci CINE oraz z archiwum aparatu | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Kolorowy M-mode | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (PW-D): automatyczna optymalizacja spektrum – przesunięcie linii bazowej i ustawienie skali jednym przyciskiem automatyczna korekcja kąta jednym przyciskiem regulacja linii bazowej i korekcji kąta na obrazach zapisanych w archiwum zakres regulacji korekcji kąta w zakresie minimum od ± 0° do ± 60° | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD): maksymalna mierzona prędkość min. 12 m/sek | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Doppler kolorowy | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Power doppler | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Doppler tkankowy kolorowy z częstotliwością odświeżania obrazu min. 700 obr/sek. | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch ruchomych obrazów w trybie 2D oraz w trybie kolorowego Dopplera | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Triplex: 2D + CD + PWD/CWD z głowicy sektorowej przezklatkowej | TAK Podać |  | Bez punktacji |
|  | Głowice |  |  |  |
| 26. | Głowica sektorowa 2D wykonana w technice wielorzędowej do diagnostyki kardiologicznej Częstotliwość pracy 1,5 MHz ÷ 4,5 MHz ± 1 MHz Ilość elementów min. 280 | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 27. | Głowica matrycowa 3/4D do badań przezklatkowych typu Phased Array Częstotliwość pracy 1,5 MHz ÷ 4,5 MHz ± 1 MHz Ilość elementów min. 2500 | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 28. | Głowica sektorowa, matrycowa 3/4D przezprzełykowego Częstotliwość pracy 3 MHz ÷ 7 MHz ± 1 MHz Ilość elementów min. 2500 Wychylenie wiązki w dwóch płaszczyznach min 90° | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 29. | Sonda liniowa naczyniowa Częstotliwość pracy 3 MHz ÷ 10 MHz ± 1 MHz Ilość elementów min. 160 | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 30. | Oprogramowanie i archiwizacja |  |  |  |
| 31 | Oprogramowanie 4D dla sond objętościowych | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 32. | Oprogramowanie do szybkiej oceny funkcji skurczowej lewej komory oparta na śledzeniu markerów akustycznych. Prezentacja wyników w postaci wartości bezwzględnych, krzywych odkształcenia i prezentacji „Oko Byka” | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 33. | Automatyczny pomiar frakcji wyrzutowej | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 34. | Pakiet analizy echokardiograficznych badań przestrzennych 3D/4D | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 35. | Zaawansowane obrazowanie typu Strain, Strain rate, synchronizacji wewnątrz- miedzy-komorowej | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 36. | Pakiet analizy jakościowej i ilościowej ruchomości, kurczliwości tkankowej w trybie 2D | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 37. | Oprogramowanie pomiarowe z pakietem obliczeniowym i raportami | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 38 | Raport z badania kardiologicznego z możliwością tworzenia własnych wzorów raportu | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 39 | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności min. 500 GB | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 40 | Możliwość załączenia obrazów do raportu | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 41 | Wymagania postprocesingu dla zapisanych obrazów: - regulacja wzmocnienia - zmiana zakresu dynamiki dla B-mode, dopplera kolorowego i spektralnego - zmiana map B-mode, M-mode ( koloryzacja ) - przetworzenie zapisanych pętli B-mode na zapis m-mode i anatomiczny M-mode - ustawienie kąta korekcji dla dopplera spektralnego i ciągłego - wykonanie pomiarów i obliczeń dla badań kardiologicznych ( w tym: PISA, Qp/Qs, EF ) | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 42 | Możliwość przyłączenia aparatu VIVD S70 oraz VIVID S6 posiadanego przez Klinikę do oferowanej Stacji Roboczej w celu wymiany danych oraz analizy i obróbki obrazów w takim samym zakresie jaki jest możliwy w aparatach | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 43 | Oprogramowanie do zautomatyzowanej analizy kompleksu Intima Media | TAK |  | Bez punktacji |
| 44 | Stacja Robocza stacjonarna |  |  |  |
| 45 | System operacyjny Windows 10 | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 46 | RAM min. 8 GB | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 47 | Karta graficzna min. 2 GB VRAM | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 48 | Monitor wysokiej rozdzielczości min 23” | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 49 | USB port min x6 | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 50 | Dysk twardy min. 256 GB SSD | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 51 | Dysk twardy archiwum min. 8 TB | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 52 | Klawiatura, mysz | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 53 | Oprogramowanie Stacji Roboczej |  |  |  |
| 54 | Oprogramowanie 4D | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 55 | Oprogramowanie do szybkiej oceny funkcji skurczowej lewej komory oparta na śledzeniu markerów akustycznych. Prezentacja wyników w postaci wartości bezwzględnych, krzywych odkształcenia i prezentacji „Oko Byka” | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 56 | Automatyczny pomiar frakcji wyrzutowej | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 57 | Pakiet analizy echokardiograficznych badań przestrzennych 3D/4D | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 58 | Pakiet pomiarowy do automatycznej oceny wymiarów pierścienia aortalnego z obrazów objętościowych uzyskanych na sondzie przezprzełykowej | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 59 | Pakiet analizy kurczliwości i frakcji wyrzutowej lewej komory na zapisach obrazów 4D serca | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 60 | Pakiet analizy kurczliwości i frakcji wyrzutowej prawej komory na zapisach obrazów 4D serca | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 61 | Zaawansowana analiza zastawki mitralnej | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 62 | Zaawansowane obrazowanie typu Strain, Strain rate, Synchronizacji wewnątrz- miedzy-komorowej | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 63 | Pakiet analizy jakościowej i ilościowej ruchomości, kurczliwości tkankowej w trybie 2D | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 64 | INNE |  |  |  |
| 65 | Videoprinter czarno-biały | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 66 | Zintegrowany moduł EKG, prezentacja na ekranie przebiegu EKG badanego pacjenta, kabel EKG na elektrody samoprzylepne | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 67 | Porty USB – min. 2 | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 68 | Szkolenia |  |  |  |
| 69 | Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania min. 2 | TAK Podać |  | Bez punktacji |
| 70 | Gwarancja |  |  |  |
| 71 | Okres gwarancji na całość systemu – min. 24 miesiące | TAK Podać |  | Wartość podstawowa – 0 pkt Za każdy dodatkowy miesiąc gwarancji powyżej minimalny Zamawiający przyzna 2 pkt. tj.: 1 miesiąc – 2 pkt., itd. .... 12 miesięcy – 24 pkt. Maksymalny oceniany okres dodatkowej gwarancji to 12 miesięcy. PODAĆ OKRES GWARANCJI |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

................................

Wykonawca