EZ/ZP/6/2018/EK

Załącznik nr 2 b do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Przenośny aparat echokardiograficzny dający możliwość oceny parametrów echokardiograficznych w warunkach rehabilitacji pacjenta wraz z aparatem kieszonkowym

PAKIET NR 2

| Lp. | Opis parametru | Warunek | Punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat echokardiograficzny Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 Producent Model/typ | TAK podać |  |  |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Aparat stacjonarny, mobilny z czterema skrętnymi kołami, z blokadą oraz hamulcem przynajmniej na dwóch kołach | TAK podać |  |  |
|  | Waga urządzenia max 105 kg | TAK podać | 105 kg - 0 pkt Poniżej 100 kg - 20 pkt |  |
|  | Zasilanie sieciowe 220-230 V, 50-60Hz | TAK |  |  |
|  | Cyfrowy system formowania i przetwarzania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu z głowicami USG przeznaczonymi do współpracy z tym aparatem: min. 2-12 MHz. | TAK podać |  |  |
|  | Regulacja wysokości panelu sterowania (pulpitu) w zakresie min. 0-20cm | TAK podać |  |  |
|  | Regulacja obrotu panelu sterowania (pulpitu) w lewo/ prawo minimum +/- 30 stopni | TAK podać |  |  |
|  | Monitor kolorowy LCD o przekątnej ekranu minimum 19” z możliwością regulacji położenia niezależnie od konsoli aparatu. | TAK podać |  |  |
|  | Dotykowy ekran LCD o przekątnej min. 12" do sterowania funkcjami aparatu, wbudowany w aparat | TAK podać |  |  |
|  | Min. 3 aktywne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych USG | TAK podać |  |  |
|  | Moduł EKG wbudowany w aparat. Kabel ekg trójodprowadzeniowy na elektrody samoprzylepne | TAK |  |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania pacjentów | TAK |  |  |
|  | OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU |  |  |  |
|  | B-mode | TAK |  |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji w trybie 2D dla głowicy sektorowej: min. 36cm | TAK podać |  |  |
|  | Powiększenie obrazu ( bez utraty jakości ) min. 4x w stosunku do rzeczywistej wielkości | TAK podać |  |  |
|  | M-mode | TAK |  |  |
|  | Kolor M-mode | TAK |  |  |
|  | Power Doppler | TAK |  |  |
|  | Regulacja bramki w zakresie min. 1-16 mm | TAK podać |  |  |
|  | Kolorowy Doppler Tkankowy | TAK |  |  |
|  | Doppler spektralny z falą ciągłą z max mierzoną prędkością przy zerowym kącie min. 12 m/s | TAK podać |  |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym i raportami. | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie wielopłaszczyznowe serca w czasie rzeczywistym z głowicy sektorowej przezprzełykowej, objętościowej, minimum 3 płaszczyzny jednocześnie. | TAK/NIE | Nie - 0 pkt Tak - 5 pkt |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, Dopplera kolorowego i PW – Doppler - triplex | TAK/NIE | Nie - 0 pkt Tak - 5 pkt |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, Dopplera kolorowego i CW – Doppler - triplex | TAK/NIE | Nie - 0 pkt Tak - 5 pkt |  |
|  | Funkcje postprocessing’u – dla trybu PW (pętle/ obrazy bieżące, archiwum wewnętrzne a. Wzmocnienie b. Linia bazowa c. Korekcja kąta d. Inwersja spektrum e. Format wyświetlania f. Szybkość obrazowania (skala czasu) g. Pełna oś czasu h. Usuwanie słabych sygnałów i. Mapy szarości j. Koloryzacja | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie poszerzone dla sondy sektorowej przezklatkowej - pole obrazowania od punktu styku ze skórą pacjenta dla sondy sektorowej przezklatkowej zaczyna się od odcinka a nie punktu jak przy standardowym trybie na sondzie sektorowej. | TAK/NIE | Nie - 0 pkt Tak - 5 pkt |  |
|  | Częstość odświeżania obrazu w trybie 2D (minimum 1000 obr./sek.) | TAK podać | 1000 obr./sek. - 0 pkt Wartość największa - 5 pkt Pozostałe - wg podanego wzoru |  |
|  | Ilość częstotliwości harmonicznych dla sondy sektorowej przezklatkowej (minimum 3) | TAK podać | 3 - 0 pkt Wartość największa - 5 pkt Pozostałe - wg podanego wzoru |  |
|  | Anatomiczny M-mode: na „żywo”, na pętlach obrazowych 2D zapisanych w pamięci CINE oraz z archiwum aparatu z możliwością wykonywania pomiarów i kalkulacji. | TAK/NIE | Nie - 0 pkt Tak - 5 pkt |  |
|  | M-mode „krzywoliniowy” | TAK/NIE | Nie - 0 pkt Tak - 5 pkt |  |
|  | Kolor Doppler z częstością odświeżania obrazu min. 230 obrazów na sek. | TAK podać | 230 obr./sek. - 0 pkt Wartość największa - 5 pkt Pozostałe - wg podanego wzoru |  |
|  | Doppler spektralny z falą pulsacyjną PW z max. mierzoną prędkością przy zerowym kącie min 6,5 m/s | TAK podać | 6,5 m/s - 0 pkt Wartość największa - 5 pkt Pozostałe - wg podanego wzoru |  |
|  | OPROGRAMOWANIE POMIAROWO OBLICZENIOWE |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do pomiarów, obliczeń i generowania raportów dla badań: - echokardiograficznych dorosłych - echokardiograficznych pediatrycznych - badań naczyniowych - badań TCD | TAK |  |  |
|  | Możliwość dokonania pomiarów na obrazach i pętlach obrazowych z archiwum systemu. | TAK |  |  |
|  | Pomiary odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości, objętości przepływu | TAK |  |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum | TAK |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania w aparacie własnych pomiarów | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do analizy odkształceń i tempa odkształceń mięśnia sercowego. | TAK podać |  |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do analizy kurczliwości i odkształcenia lewej komory serca z przedstawieniem wyników w formie wykresu „OKO BYKA” | TAK podać |  |  |
|  | Obrazowanie niedopplerowskie przepływów. | TAK/NIE | Nie - 0 pkt Tak - 15 pkt |  |
|  | Stress Echo | TAK |  |  |
|  | Podtrzymanie bateryjne wbudowane w aparat umożliwiające ponowne uruchomienie aparatu i gotowość do pracy w czasie nie dłuższym niż 20 sek. | TAK/NIE | Nie - 0 pkt Tak - 5 pkt |  |
|  | Zaawansowane obrazowanie typu Strain, Strain rate, synchronizacji wewnątrz- miedzy-komorowej | TAK |  |  |
|  | MODUŁ DO WSTĘPNEJ WIZUALIZACJI KARDIOLOGICZNO-NACZYNIOWEJ | TAK podać |  |  |
|  | Moduł przenośny wyposażony w ekran min 3,5”, sonda liniowo-sektorowa o częstotliwościach odpowiednio: 4-8 MHz i 1,7-3,5 MHz, waga modułu wraz z sondą poniżej 0,5 kg. | TAK |  |  |
|  | ARCHIWIZACJA |  |  |  |
|  | Możliwość archiwizowania obrazów w formacie „surowych danych” z możliwością późniejszej kontroli obrazu i analizy ilościowej podobnie jak w trakcie bezpośredniego badania pacjenta | TAK podać |  |  |
|  | Wbudowany wewnętrzny system archiwizacji obrazów i sekwencji oraz danych pacjentów na dysku twardym oraz możliwość zapisu obrazów w formatach kompatybilnych z systemem operacyjnym Windows, tj. w formatach co najmniej DICOM, AVI, JPG | TAK podać |  |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu o pojemności min. 500 GB | TAK podać |  |  |
|  | Nagrywarka DVD-R/RW | TAK |  |  |
|  | Nagrywanie i odtwarzanie obrazów dynamicznych (tzw. cine loop) dla prezentacji Dopplera | TAK |  |  |
|  | Archiwizacja badań w postaci plików obrazowych i sekwencji filmowych na wbudowanym napędzie DVD-R/RW w ogólnodostępnych formatach w tym: JPG, AVI oraz DICOM 3.0. Zapis na płytę swobodnie wybranych pacjentów z ich obrazami i pętlami obrazowymi | TAK |  |  |
|  | Wyjście USB do pamięci typu FLASH do nagrywania obrazów w formatach co najmniej JPG, AVI, DICOM | TAK podać |  |  |
|  | Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączania obrazów do raportu oraz z możliwością wprowadzania własnych opisów i komentarzy do raportu | TAK |  |  |
|  | Moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM, min. klasy DICOM PRINT, STORE, QUERY/RETRIEVE, WORKLIST, raporty strukturalne (SR) kardiologiczne, naczyniowe | TAK podać |  |  |
|  | GŁOWICE |  |  |  |
|  | Sektorowa przezklatkowa do badań dorosłych, wykonana w technice wielorzędowej lub innej zapewniającej taki efekt poprawy rozdzielczości jak głowice wielorzędowe - Kąt pola obrazowania min 90 stopni - Głębokość obrazowania min.30 cm - zakres częstotliwości obrazowania w 2D obejmujący przedział min. 1,5 - 4,6 MHz | TAK podać |  |  |
|  | STACJA ROBOCZA STACJONARNA | TAK Podać |  |  |
|  | System operacyjny Windows 10 | TAK Podać |  |  |
|  | RAM min. 8 GB | TAK Podać |  |  |
|  | Karta graficzna min. 2 GB VRAM | TAK Podać |  |  |
|  | Monitor wysokiej rozdzielczości min 23” | TAK Podać |  |  |
|  | USB port min x6 | TAK Podać |  |  |
|  | Dysk twardy min. 256 GB SSD | TAK Podać |  |  |
|  | Dysk twardy archiwum min. 8 TB | TAK Podać |  |  |
|  | Klawiatura, mysz | TAK Podać |  |  |
|  | OPROGRAMOWANIE STACJI ROBOCZEJ | TAK Podać |  |  |
|  | Oprogramowanie do analizy odkształceń i tempa odkształceń mięśnia sercowego. | TAK Podać |  |  |
|  | Oprogramowanie do analizy kurczliwości i odkształcenia lewej komory serca z przedstawieniem wyników w formie wykresu „OKO BYKA” | TAK Podać |  |  |
|  | Zaawansowane obrazowanie typu Strain, Strain rate, synchronizacji wewnątrz- miedzy-komorowej | TAK Podać |  |  |
|  | Kompatybilność oferowanej Stacji Roboczej z min. 2 systemami VIVD posiadanymi przez Zamawiającego w celu wymiany danych oraz analizy i obróbki obrazów w takim samym zakresie jaki jest możliwy na aparatach | TAK/NIE | Nie – 0 pkt Tak – 40 pkt |  |
|  | ERGOMETR |  |  |  |
|  | Zasilanie 220-240V, max 225 VA | TAK |  |  |
|  | Wymiary: długość do 220cm, szerokość do 85cm, wysokość do 180cm | TAK |  |  |
|  | Opuszczany element leżanki tworzący swobodny dostęp w celu przyłożenia głowicy echokardiograficznej | TAK |  |  |
|  | Waga pacjenta min do 135 kg |  |  |  |
|  | Zakres obciążenia: 6-999 W |  |  |  |
|  | Zakres dokładności podawanego obciążenia: max +/- 5% |  |  |  |
|  | Metoda obciążenia: elektromagnetyczna |  |  |  |
|  | Dokładność obciążenia: zgodnie z normą DIN VDE 0750-238 |  |  |  |
|  | Zakres prędkości obrotowej: 30-130 obrotów/min |  |  |  |
|  | Wyposażenia ergometru w zabezpieczenia stabilnej pozycji pacjenta – boczne, górne, dolne |  |  |  |
|  | Regulacja płynna, elektryczna: - wysokości siedziska pacjenta dla osób o wzroście od 120 do 210cm, - nachylenie leżanki: 0-45 stopni - pochylenia bocznego: 0-45 stopni |  |  |  |
|  | Protokoły: wbudowane oraz protokoły użytkowania |  |  |  |
|  | Pełna współpraca z systemem zapisu i analizy EKG |  |  |  |
|  | Zintegrowany wyświetlacz o wymiarach min 115 x 85 mm i rozdzielczości 320 x 240 pixeli |  |  |  |
|  | Prezentacja parametrów: obciążenia, obroty, HR |  |  |  |
|  | Sterowanie: ręczne lub poprzez pilota |  |  |  |
|  | Pełna współpraca i kompatybilność z systemem VIVID, posiadanym przez Zamawiającego |  |  |  |
|  | W cenę wliczone wszystkie niezbędne interfejsy i opcje programowe (również w systemie CASE) do podłączenia i uruchomienia Ergometru z systemem VIVID posiadanym przez Zamawiającego |  |  |  |
|  | Sterowanie zgodne z MAC2000 posiadanym przez Zamawiającego |  |  |  |
|  | Pozostałe |  |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim (dostawa z aparatem) | TAK |  |  |
|  | Szkolenie zakończone certyfikatem | TAK |  |  |
|  | Okres gwarancji na całość systemu – min. 24 miesiące | TAK, Podać | Wartość podstawowa – 0 pkt Za każdy dodatkowy miesiąc gwarancji powyżej minimalny Zamawiający przyzna 2 pkt. tj.: 1 miesiąc – 2 pkt., itd. .... 12 miesięcy – 24 pkt. Maksymalny oceniany okres dodatkowej gwarancji to 12 miesięcy. PODAĆ OKRES GWARANCJI |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

..................................

Wykonawca