EZ/ZP/6/2018/EK

Załącznik nr 2c do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Rozbudowa istniejącego aparatu echokardiograficznego o moduł umożliwiający zaawansowaną ocenę 3D z głowicą do badań echokardiograficznych przezprzełykowych

PAKIET NR 3

| Przedmiot: | Rozbudowa istniejącego aparatu echokardiograficznego o moduł umożliwiający zaawansowaną ocenę 3D z głowicą do badań echokardiograficznych przezprzełykowych |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji 2018 r. |  |

| Lp. | Opis | Wymagania graniczne* i/lub ocena punktowa | Parametry oferowane (Proszę opisać oraz podać zakresy, jeśli dotyczy. W przypadku, jeśli Zamawiający podaje wartości minimalne lub dopuszczalny zakres, proszę podać dokładną wartość oferowanych parametrów) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego aparatu Philips Epiq 7 o następujące elementy: | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do oceny globalnej funkcji lewej komory i odcinkowej ruchomości ścian, deformacji i synchronii przy użyciu technologii śledzenia markerów akustycznych w trybie 2D tzw. Speckle Tracking oraz pozwalające na kolorową wizualizację zmiany granic ścian w czasie | Tak |  |
|  | Fabrycznie nowa głowica do obrazowania serca w czasie rzeczywistym do badań przezprzełykowych szt.1 Zakres częstotliwości pracy min. od 2 do 8 MHz Ilość elementów min. 2500. Tryby obrazowania B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler, 3D i 3D Color w czasie rzeczywistym Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD | Tak |  |
|  | Fabrycznie nowa głowica do trójwymiarowego obrazowania serca w czasie rzeczywistym do badań przezklatkowych szt.1 Zakres częstotliwości pracy min. od 1 do 5 MHz Ilość elementów min. 3000 Tryby obrazowania B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler, 3D i 3D Color w czasie rzeczywistym Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD | Tak |  |
|  | Doposażenie istniejącego w Klinice oprogramowania na zewnętrzny komputer klasy PC z systemem Windows 7 lub 10 Philips Q-Station o - moduł oprogramowania do analizy obrazów 3D np. wizualizacja parametryczna obrazu 3D lewej komory serca wraz z analizą objętości i frakcji oraz analizą poszczególnych 17 segmentów lewej komory i wyświetlenie analizy w postaci wykresu kołowego - moduł oprogramowania do zautomatyzowanego wyznaczenia parametrów zastawki mitralnej tzw. modelu geometrycznego które wraz z zainstalowanymi już modułami do analizy obrazów echokardiograficznych tj: Modułu do wykonywania pomiarów i obliczeń oraz umożliwiające tworzenie własnych wzorów i formuł obliczeniowych. Oprogramowanie wyposażone jest również w pakiet kliniczny do pomiarów kardiologicznych w trybie min. 2D, M-mode , PW, CW, TDI Oprogramowanie do oceny globalnej funkcji lewej komory i odcinkowej ruchomości ścian, deformacji i synchronii przy użyciu technologii śledzenia markerów akustycznych w trybie 2D tzw. Speckle Tracking oraz pozwalające na kolorową wizualizację zmiany granic ścian w czasie. Funkcja automatycznego liczenie frakcji (EF) oraz objętości lewej komory. Aktywne złącze do importu danych/ transmisji w sieci komputerowej w standardzie DICOM 3.0 umożliwiające pobieranie obrazów oraz raportów strukturalnych min. kardiologicznych z urządzeń USG/ECHO Możliwość pobierania obrazów z PACS-a (funkcja Query/Retrieve) do stacji roboczej Możliwość jednoczesnego podłączenia do min. 2 echokardiografów Możliwość instalacji na dwóch komputerach | Tak |  |
|  | Gwarancja min 12 miesięcy (kryterium oceny ofert) | Tak, podać |  |
|  | Wykonawca posiadający autoryzację producenta na terenie Polski i zapewniający autoryzowany serwis producenta na terenie Polski. Potwierdzić odpowiednim dokumentem. | Tak |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych

..................................

Wykonawca