EZ/ZP/6/2018/EK

Załącznik nr 2 e do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Aparat poligraficzny

PAKIET NR 4

| Przedmiot: | Aparat poligraficzny |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji 2018 r. |  |

| Lp. | Opis | Wymagania graniczne* i/lub ocena punktowa | Parametry oferowane (Proszę opisać oraz podać zakresy, jeśli dotyczy. W przypadku, jeśli Zamawiający podaje wartości minimalne lub dopuszczalny zakres, proszę podać dokładną wartość oferowanych parametrów) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie do rejestracji danych poligraficznych III poziomu. Zgodne z zaleceniami AASM oraz PTChP dotyczącymi wykrywania zaburzeń oddychania podczas snu. | Tak |  |
|  | Możliwość rejestracji przepływu i chrapania za pomocą kaniuli nosowej. | Tak |  |
|  | Algorytm umożliwiający wykorzystanie kalkulacji ruchów klatki piersiowej i brzucha jako zapasowego kanału przepływu. | Tak |  |
|  | Wbudowany mikrofon do rejestracji zarówno dźwięku chrapania, jak i dźwięków otoczenia o częstotliwości 50 – 3.500 Hz. Możliwość analizy chrapania na podstawie zarejestrowanego dźwięku. | Tak |  |
|  | Możliwość zaprogramowania i analizy badania z poziomu przeglądarki internetowej w tzw. chmurze. Bez potrzeby instalowania oprogramowania na komputerze. | Tak |  |
|  | 2 kanały RIP (Respiratory Inductance Plethysmography) umożliwiające pomiar ruchów klatki piersiowej i brzucha w technologii indukcyjnej o parametrach: - 2 kanały wysiłku oddechowego - 1 kanał objętości oddechowej - 1 kanał zapasowego przepływu przez górne drogi oddechowe, algorytm umożliwiający ocenę zaburzeń oddychania nawet w przypadku utraty sygnału z kaniuli nosowej i/lub termistora | Tak |  |
|  | Wysiłek oddechowy klatki piersiowej i brzuszny metodą RIP Ciśnienie nosowe/ Ciśnienie maski Chrapanie Kanał rejestracji dźwięku 2 x kanały dwubiegunowe Pozycja Aktywność SpO2, tętno, pletyzmografia, jakość sygnału EtCO2 (opcjonalnie) | Tak |  |
|  | 1 kanał przepływu/ciśnienia (przepływ z kaniuli nosowej lub z maski podczas terapii CPAP) o parametrach: - mierzone ciśnienie <60 cmH2O, DC-90 Hz, szum <1 mmH2O | Tak |  |
|  | 1 kanał do rejestracji dźwięku (mikrofon) o parametrach: - przechowywanie 8kHz, przepustowość 3.6 kHz | Tak |  |
|  | Akcelerometr 3D (sygnał aktywności/pozycji). | Tak |  |
|  | Bezprzewodowy pulsoksymetr komunikujący się z urządzeniem PG za pomocą technologii bluetooth o parametrach: - rejestracja sygnałów SpO2, puls, pletyzmogram | Tak |  |
|  | Zasilanie urządzenia: - 1.5 V AA - baterie alkaliczne, litowe, wielokrotnego ładowania NiMH | TAK |  |
|  | Wymiary kompletnego urządzenia: - 79mm W x 63mm H x 21mm D | Tak |  |
|  | Waga maksymalnie 65 gram | Tak |  |
|  | Wyświetlacz OLED wymiary 19x35mm, rozdzielczość 128x64 punktów | Tak |  |
|  | Pamięć wewnętrzna 1 GB | Tak |  |
|  | Czas nagrywania -do 24 godzin pełnego badania łącznie z rejestracją dźwięku | Tak |  |
|  | Analiza i przetwarzanie sygnału Pleth – fali tętna oraz analiza przebudzeń na ich podstawie. | Tak |  |
|  | Możliwość automatycznej analizy i rozpoznania oddechu Cheyne-Stokesa. | TAK |  |
|  | Automatyczna analiza zarejestrowanych danych natychmiast po zgraniu badania, bez konieczność wykonywania dodatkowych czynności. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie spirometrycznych krzywych wydajności, tzw. flow volume loops | Tak |  |
|  | Analiza fali pleth | Tak |  |
|  | Możliwość konfigurowania raportów w MS Word bezpośrednio z poziomu oprogramowania PSG bez konieczności eksportu do programu zewnętrznego. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim. | TAK |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych

..................................

Wykonawca