EZ/ZP/6/2018/EK

Załącznik nr 2 e do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

System ciągłego nieinwazyjnego monitorowania ciśnienia tętniczego praz parametrów hemodynamicznych wraz z funkcją optymalizacji wszczepialnych urządzeń stymulujących

PAKIET NR 5

| Przedmiot: | System ciągłego nieinwazyjnego monitorowania ciśnienia tętniczego praz parametrów hemodynamicznych wraz z funkcją optymalizacji wszczepialnych urządzeń stymulujących |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji 2018 r. |  |

| Lp. | Opis | Wymagania graniczne* i/lub ocena punktowa | Parametry oferowane (Proszę opisać oraz podać zakresy, jeśli dotyczy. W przypadku, jeśli Zamawiający podaje wartości minimalne lub dopuszczalny zakres, proszę podać dokładną wartość oferowanych parametrów) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do pomiarów cBP | Tak |  |
|  | Ciągły nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi tętniczej metodą tzw. FinAPres z wykorzystaniem serwa ciśnienia oraz optycznego sygnału sprzężenia. | Tak |  |
|  | Technologia ciągłego odprężenia mankietu pomiarowego gwarantująca możliwość długotrwałego monitorowania pacjenta bez całkowitej lub częściowej okluzji naczynia – technika tzw. Volume clamp. | Tak |  |
|  | Prezentacja w każdym cyklu wartości ciśnienia tętniczego krwi na poziomie tętnicy ramiennej, na podstawie pomiaru obwodowego oraz algorytmu transformacji i rekonstrukcji kształtu fali ciśnienia, bez konieczności wartości kalibracji pomiarem oscylometrycznym. | Tak |  |
|  | Mechanizm automatycznej korekcji ciśnienia pracy w mankiecie pomiarowym do średniego ciśnienia tętniczego – technika tzw. Physiocal | Tak |  |
|  | Wbudowany moduł kalibracji hydrostatycznej różnicy położenia mankietu pomiarowego w stosunku do poziomu serca (aorty wstępującej) | Tak |  |
|  | Ciągła prezentacja parametrów ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego tętniczego oraz wartości pulsu i czas sprzężenia | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia 0-300 mmHg | Tak, podać |  |
|  | Dokładność pomiaru ciśnienia +/- 3 mmHg | Tak, podać |  |
|  | Zakres pomiaru rytmu serca min. 0-300 bpm | Tak, podać |  |
|  | Czujnik pomiarowy ciśnienia na palec wielokrotnego użycia | Tak |  |
|  | Mankiety pomiarowe na palec dostępne w min. 3 rozmiarach (Zamawiający wymaga 6 szt. mankietów pomiarowych, szczegółowe ilości do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji umowy) | TAK |  |
|  | Kalibracja pomiarem oscylometrycznym z mankietu na ramieniu oraz wykrywaniem rzeczywistego momentu okluzji oraz powrotu przepływu tętniczego - technika tzw. Return-to-flow. Opcja zapewnia zgodność z wymaganiami AAMI/ANSI/ISO 81060-2:2009 i EN1060-4:2004 | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o ciągły nieinwazyjny pomiar parametrów hemodynamicznych serca, w tym rzutu minutowego (CO), objętości wyrzutowej (SV), obwodowego oporu naczyniowego (TPR) i kurczliwości (dP/dt), na podstawie ciągłego nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia. | Tak |  |
|  | Monitorowanie na monitorze do 3 krzywych EKG oraz elektrycznego rytmu pracy serca (HR) | Tak |  |
|  | Kolorowy ciekłokrystaliczny wyświetlacz dotykowy o przekątnej min. 10 cali i rozdzielczości min. 800x600 | Tak |  |
|  | Konfigurowany ekran pomiarowy w zakresie wyświetlanych parametrów numerycznych oraz krzywych bieżących i trendów | Tak |  |
|  | Eksport danych poprzez port USB na przenośne pamięci | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie pomiarowe do oceny funkcji autonomicznego układu nerwowego, w tym HRV czasowe i spektralne oraz BRS (metodą xBRS) | TAK |  |
|  | Konfigurowany moduł portów analogowych (2 porty wejść i 8 wyjść) | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia drukarki usb | Tak |  |
|  | Minimum 2 wbudowane porty komunikacyjne: USB i rs232 | Tak |  |
|  | Podłączenia do sieci ethernet | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zdalne zarządzania aparatem z komputera przez sieć LAN | Tak |  |
|  | Moduł CRT | TAK |  |
|  | Wymiary monitora max. 34x30x28 cm | Tak |  |
|  | Klasa wykonania obudowy zgodna z IP31 | Tak |  |
|  | Waga modułu pacjenta max 880 g. | TAK |  |
|  | Waga monitora max. 5 kg | Tak |  |
|  | Zasilanie 240V, 2A | Tak |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych

..................................

Wykonawca