EZ/ZP?66/2018/KŁ

Załącznik nr 2a do SIWZ

Załącznik nr 1 do Umowy użyczenia

Opis przedmiotu użyczenia

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Aparat do fakoemulsyfikacji oraz witrektomii przedniej i tylnej wraz z podstawą jezdną  i laserem wyprodukowany w 2018r.

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |
| 5 | Wartość netto przedmiotu użyczenia wraz z wyposażeniem wynosi: |  |
| 6 | Wartość brutto przedmiotu użyczenia wraz z wyposażeniem wynosi: |  |

| LP | Opis parametrów granicznych | Warunki wymagane konieczne do spełnienia | Dokładny opis |
| --- | --- | --- | --- |
| Opcja witrektomii |
| 1 | Pneumatyczny napęd noża | TAK |  |
| 2 | Jednoczasowa kontrola częstotliwości cięcia i podciśnienia z przełącznika nożnego | TAK |  |
| 3 | Zakres prędkości pracy noża (cięć/min) -min.30-7.500 | TAK |  |
| 4 | Zakres wytwarzanego podciśnienia (mml Ig) - min.0-600 | TAK |  |
| 5 | Możliwość pracy z nożem: 20G.23G.25G | TAK |  |
| Pompa |
| 6 | Rodzaj pompy roboczej wbudowanej w aparat -Yenturi | TAK |  |
| 7 | Regulacja szybkości narastania podciśnienia pompy | TAK |  |
| Oświetlacz światłowodowy |
| 8 | Ksenonowe źródło światła | TAK |  |
| 9 | Minimum dwa porty | TAK |  |
| 10 | Niezależne włączanie i regulacja natężenia | TAK |  |
| 11 | Trzy niezależne filtry do światła ksenonowego: zielony, żółty, bursztynowy | TAK |  |
| Moduł do fakoemulsyfikacji |
| 12 | Częstotliwość pracy głowicy ( kHz ) – poniżej 29.0 | TAK |  |
| 13 | Maksymalna moc dla wszystkich trybów modulacji fali ultradźwiękowej -35 Wat | TAK |  |
| 14 | Głowica lako pracująca w trybie ultradźwięków wzdłużnych(o kierunku przód-tył) | TAK |  |
| 15 | Możliwość pracy w trybie pulsacyjnym powyżej 200 pulsów/sek | TAK |  |
| 16 | Możliwość pracy w trybie lako coaxialnym przy cięciach: 2.8mm. 2.2mm. 1.8mm oraz bimanualnym 1.5mm | TAK |  |
| 17 | Możliwość regulacji podciśnienia | TAK |  |
| 18 | Możliwość podwójnej liniowej kontroli parametrów pracy z równoczesną liniową kontrolą mocy ultradźwięków oraz liniową kontrolą podciśnienia za pomocą sterownika nożnego w dwóch różnych płaszczyznach (tryb dual lincar) | TAK |  |
| 19 | Możliwość przełączania irygacji z grawitacyjnej (cml 1:0) na wymuszoną ciśnieniem powietrza-infuzję ciśnieniowa mmHg | TAK |  |
| 20 | Ilość kryształów piezoelektrycznych – 6 kryształów | TAK |  |
| Fakofragmentacja |
| 21 | Możliwość podłączenia głowicy do fakofragmentacji | TAK |  |
| 22 | Możliwość pracy z lipami 20G i 23G | TAK |  |
| Laser |
| 23 | Wbudowany w aparat moduł lasera 532 nm z możliwością sterowania z panelu konsoli aparatu do witrektomii | TAK |  |
| 24 | Zakres mocy lasera min.50-2.000Mw | TAK |  |
| 25 | Możliwość podłączenia LIO | TAK |  |
| 26 | Zakres mocy LIOmin50-1.000Mw | TAK |  |
| Pozostałe funkcje |
| 27 | Moduł do podawania i odsysania oleju silikonowego | TAK |  |
| 28 | Możliwość jednoczesnego podawania oleju silikonowego i aktywnego podawania płynu | TAK |  |
| 29 | Diatermia bipolarna /. możliwością liniowej kontroli z przełącznika nożnego | TAK |  |
| 30 | Zakres dostępnej infuzji/irygacji wymuszonej ciśnieniem powietrza (nie grawitacyjnej) mmHg -0-150 | TAK |  |
| 31 | Możliwość szybkiego podniesienia ciśnienia infuzji w celu wykonania tamponady krwawienia w czasie witrektomii (aktywacja z przełącznika nożnego) | TAK |  |
| 32 | Refluks | TAK |  |
| 33 | Sterowanie parametrami poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 16 cali | TAK |  |
| 34 | Możliwość podłączenia zewnętrznego modułu pozwalającego na wyświetlanie aktualnych parametrów pracy aparatu na ekranie zewnętrznego monitora podłączonego do kamery w mikroskopie operacyjnym | TAK |  |
| 35 | Możliwość indywidualnego zaprogramowania parametrów dla min 20 operatorów | TAK |  |
| 36 | Przełącznik nożny z możliwością programowania funkcji poszczególnych przycisków | TAK |  |
| 37 | Sterowanie bezprzewodowe pilotem | TAK |  |
| 38 | Bezprzewodowy sterownik nożny z wbudowanym sterownikiem nożnym lasera | TAK |  |
| 39 | Sygnalizacja akustyczna parametrów pracy i stanów alarmowych, potwierdzenia głosowe | TAK |  |
| Konfiguracja Aparatu |
| 40 | Konsola aparatu zintegrowana z wysięgnikiem kroplówki | TAK |  |
| 41 | Sterownik nożny zintegrowany ze sterownikiem nożnym lasera | TAK |  |
| 42 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 43 | Pilot zdalnego stcro\vania(bezprzewodowy) | TAK |  |
| 44 | Pokrowiec na aparat | TAK |  |
| 45 | Czytelny dotykowy ekran sterujący i wyświetlając} parametr} pracy aparatu | TAK |  |
| 46 | Głowica do fakofragmentacji | TAK |  |
| 47 | Głowica do fakoemulsyfikacji | TAK |  |
| 48 | Metalowy kluczyk do odkręcania tipów | TAK |  |
| 49 | Filtr do lasera do mikroskopu | TAK |  |
| 50 | Gogle ochronne do pracy z laserem | TAK |  |
| 51 | Zestaw bimanualny do l/A | TAK |  |
| 52 | Przewód wielorazowy do diatermii | TAK |  |
| 53 | Pęseta wielofazowa do diatermii -3szt | TAK |  |
| 54 | Pęseta wielorazowa do endodiatermii- 2szt | TAK |  |
| 55 | Pęseta wielorazowa typu II.M - 2szt | TAK |  |
| 56 | Endonoźyczki wielorazowa -2szt | TAK |  |
| 57 | Rękojeść do igły fletowej wielorazowa -2szt | TAK |  |
| 58 | Kompresor | TAK |  |

……………………………..……..……………………………………

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy