EZ/ZP/81/2018/EK

Załącznik nr 2a do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Pakiet nr 1

Videoduodenoskop HDTV – 1 szt

Nazwa urządzenia, typ, model: …………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………………….…

Rok produkcji (nie starszy niż 2017r): ………………………………………………………..

| L.p. | Opis parametru | Zakres wymagań | Potwierdzenie wymagań (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Średnica kanału roboczego: 4,2 mm | Tak |  |
| 2 | Średnica zewnętrzna wziernika: 11,6 mm | Tak |  |
| 3 | Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej: 13,6 mm | Tak |  |
| 4 | System higieny pozwalający w pełni szczotkować cały element dystalny | Tak |  |
| 5 | Jednorazowa, całkowicie demontowalna końcówka dystalna endoskopu, końcówka wyposażona w zintegrowany elewator | Tak |  |
| 6 | Chip CCD w końcówce endoskopu z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości | Tak |  |
| 7 | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego | Tak |  |
| 8 | Kąt obserwacji wstecznej retro: 10 stopni | Tak |  |
| 9 | Kąt obserwacji: 100 st. | Tak |  |
| 10 | Wlot kanału biopsyjnego typu Luer | Tak |  |
| 11 | Zawór testera szczelności w konektorze | Tak |  |
| 12 | 4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu | Tak |  |
| 13 | System głębi ostrości: 4-60mm | Tak |  |
| 14 | Długość robocza: 1250mm | Tak |  |
| 15 | Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła NBI/i-scan | Tak |  |
| 16 | Wielorazowa, ściągana osłona końcówki dystalnej aparatu dająca możliwość precyzyjnego mycia i szczotkowania kanałów woda/powietrze oraz elementów mechanicznych końcówki | Tak |  |
| 17 | Światłowód łączący konektor z rękojeścią wyposażony w gumowy kompensator naprężeń | Tak |  |
| 18 | Rękojeść endoskopu z oznaczeniem modelu endoskopu w możliwością rozbudowy o system oznakowania kodem paskowym lub transponderem magnetycznym do systemu rejestracji procesów mycia | Tak |  |
| 19 | Możliwość obrazowania w wąskich pasmach światła | Tak |  |
| 20 | Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych | Tak |  |
| 21 | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów (min 5, załączyć listę) bez utraty gwarancji | Tak |  |
| 22 | Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym typ BF | Tak |  |
| 23 | Współpraca z oferowanym oraz posiadanym systemem archiwizacji Endovaris | Tak |  |
| 24 | Współpraca z oferowanym oraz posiadanym torem wizyjnym EPK-i5000 oraz EPK-i7000 | Tak |  |
| 25 | Wyposażenie: Olejek silikonowy do uszczelek zaworu – 1 szt Olejek lniany do optyki aparatu – 1 szt Zawór ssący wielorazowy – 1 kpl Zawór woda powietrze wielorazowy – 1 kpl Komplet uszczelek do zaworu ssącego – 1 kpl Komplet uszczelek do zaworu woda/powietrze – 1 kpl Komplet wielorazowych zaworów wlotowych kanału biopsyjnego – 10szt Szczotka czyszcząca kanał roboczy – 20 szt Adaptery do ręcznego mycia aparatu – 1 kpl Pojemnik do transportu endoskopów – 1 szt Zestaw min 20 końcówek dystalnych (wymiennych, jednorazowych) | Tak |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych

..................................

Wykonawca