EZ/ZP/126/2018/EK

Załącznik nr 2b do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Pakiet nr 2

Wózek medyczny reanimacyjny – 1 szt

Nazwa urządzenia, typ, model: …………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………………….…

Rok produkcji (2018r): ………………………………………………………..

| L.p. | Opis parametru | Zakres wymagań | Potwierdzenie wymagań (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja wózka wykonana z podwójnej profilowanej stali malowanej proszkowo pozwalająca na umieszczanie szuflad w systemie ISO (600x400) | Tak |  |
| 2 | Blat wózka wykonany z tworzywa Baydur, z podniesionymi brzegami, z wyprofilowaniem z dwóch stron do prowadzenia wózka | Tak |  |
| 3 | 5 szuflad z etykietami do oznakowania zawartości, w tym: - 2 szuflady o wymiarach 600x400x70 h mm, z tworzywa ABS wyposażone w organizery do segregacji leków, w formie podziałek, wymienna kuweta 600x400x10h mm do sterylizacji w autoklawie w tem. 95-121 °C - 3 szuflady o wymiarach 600x400x145 h mm, z tworzywa ABS | Tak |  |
| 4 | Możliwość wyboru koloru szuflad (4 kolory tworzywa ABS do wyboru) | Tak |  |
| 5 | 2 szuflady z obydwu stron wózka, pod blatem – jedna szuflada z przeznaczeniem na leki lub drobne przedmioty, może pełnić funkcję dodatkowego blatu np. do pisania, druga szuflada np. z przeznaczeniem na laptop - szuflady zamykane na zamek centralny | Tak |  |
| 6 | 2 szyny euro, z boku, wózka z wyposażeniem dodatkowym: - kosz na odpady otwierany kolanem pojemności 8 litrów – 1 szt. | Tak |  |
| 7 | Centralna blokada 5 szuflad, w postaci panelu z zamykaniem na kluczyk | Tak |  |
| 8 | Układ jezdny wyposażony w cztery koła średnicy 125 mm, 2 z hamulcami, oraz zabezpieczenia (odbój) przed uderzeniami wokół całego wózka | Tak |  |
| 9 | Boczna dostawka 3 uchylnymi półkami i uchwytem na cewniki | Tak |  |
| 10 | Nadstawka umieszczona na wysięgniku ze stali nierdzewnej z wyposażeniem: - 9 uchylnych pojemników (4 duże, 5 małych) - uchwyt na nerkę - uniwersalny uchwyt z pojemnikiem na zużyte igły/odpady | Tak |  |
| 11 | Wózek pokryty powłoką antybakteryjna BioCote | Tak |  |
| 12 | Wymiary bazy bez akcesoriów (szer. x głęb. x wys.): 720x570x1020 mm | Tak |  |
| 13 | Wymiary całkowite wózka (z akcesoriami): 1040x570x1580 mm (szer. x głęb. x wys.) | Tak |  |
| 14 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | TAK podać wartość w formularzu ofertowym | (dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.39 SIWZ.) |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego             z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych

..................................

Wykonawca