EZ/ZP/126/2018/EK

Załącznik nr 2i do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Pakiet nr 9

Zadanie nr 1

Łóżko intensywnego nadzoru– 1 szt

Nazwa urządzenia, typ, model: …………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………………….…

Rok produkcji (2018r): ………………………………………………………..

| Lp. | Opis parametru | Zakres wymagań | Potwierdzenie wymagań ( opisać ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230 V 50 Hz oraz wbudowany akumulator | TAK |  |
| 2. | Długość całkowita łóżka bez przedłużenia leża 218cm | TAK |  |
| 3. | Możliwość przedłużenia leża | TAK |  |
| 4. | Szerokość całkowita łóżka przy całkowicie podniesionych lub opuszczonych barierkach 99,5cm | TAK |  |
| 5. | Regulacja elektryczna wysokości z indykatorem/sygnalizacją diodową osiągnięcia wysokości minimalnej | TAK |  |
| 6. | Sygnalizacja pozycji pośrednich - sygnalizowana podświetleniem diodowym ostrzegawczym koloru pomarańczowego | TAK |  |
| 7. | Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 43,9 cm (dla pojedyńczych kółek 150 mm) | TAK |  |
| 8. | Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 80,8 cm (dla pojedyńczych kółek 150 mm) | TAK |  |
| 9. | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, oparta na ramionach wznoszących w systemie trapezowym | TAK |  |
| 10. | Leże podzielone na 4 segmenty, z czego 3 ruchome. Segmenty zdejmowane, wypełnione sztywnymi płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego | TAK |  |
| 11. | Konstrukcja zapewniająca prześwit pod łóżkiem 20,3 cm (dla pojedyńczych kółek 150 mm) | TAK |  |
| 12. | Regulowane klamry obejmujące materac, zapobiegające jego przemieszczeniu, po każdej ze stron | TAK |  |
| 13. | Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców, z tzw. inteligentnym autokonturem | TAK |  |
| 14. | Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża 0-65° | TAK |  |
| 15. | Elektryczna regulacja segmentu uda wraz z autokonturem | TAK |  |
| 16. | Zakres regulacji segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leża 0-28° | TAK |  |
| 17. | Zakres regulacji segmentu podudzia w stosunku do poziomu ramy leża Manualna regulacja segmentu podudzia -3 do -20° | TAK |  |
| 18. | Ruch wsteczny segmentu oparcia | TAK |  |
| 19. | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga. | TAK |  |
| 20. | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga. Pozycje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku. | TAK |  |
| 21. | Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga ( -17°) - (+17°) | TAK |  |
| 22. | Elektrycznie regulowana pozycja ułatwiająca repozycjonowanie pacjenta - łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów aż do uzyskania pozycji horyzontalnej a następnie przechyla leże do pozycji Trendelenburga do min. 7° - Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
| 23. | Elektrycznie regulowana pozycja krzesła kardiologicznego. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów, włączając pozycję anty-Trendelenburga, przekształcających pozycję łóżka do pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
| 24. | Elektrycznie regulowana pozycja horyzontalna – pozioma. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów poziomujących segmenty leża z dowolnego ustawienia łóżka obniżając leże do najniższej, bezpiecznej pozycji. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
| 25. | Pozycja wyjściowa uzyskiwana z jednego przycisku/piktogramu – regulowana elektrycznie. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów tj. poziomuje segment ud i podnosi jednocześnie segment oparcia, ułatwiając pacjentowi wyjście z łóżka. Łóżko nie zmienia wysokości | TAK |  |
| 26. | Sterowanie funkcjami elektrycznymi ze sterowników wbudowanych w barierki boczne. Wszystkie przyciski membranowe, wodoodporne | TAK |  |
| 27. | Podświetlenie nocne, informujące personel o najniższym ustawieniu wysokości łóżka, | TAK |  |
| 28. | 4 pojedyncze antystatyczne, kółka o średnicy 150 mm | TAK |  |
| 29. | Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie uruchamiana jedną dźwignią zlokalizowaną pod szczytem łóżka od strony nóg pacjenta | TAK |  |
| 30. | Koło sterujące pod segmentem oparcia | TAK |  |
| 31. | Manualna funkcja CPR, oznaczona wyraźnym kolorem, umożliwiająca natychmiastowe opuszczenie segmentu oparcia, dostępna z obu stron łóżka, niezależnie od pozycji barierek | TAK |  |
| 32. | Elektryczna funkcja CPR obsługiwana za pomocą jednego przycisku w kolorze żółtym zlokalizowanym po zewnętrznej stronie barierek bocznych. Łóżko wykonuje serię skoordynowanych ruchów w celu wypoziomowania leża i ustawienia się w najniższej pozycji. | TAK |  |
| 33. | Barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z segmentami leża, zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem | TAK |  |
| 34. | Barierki wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 30º i 45º oraz kąta nachylenia ramy łóżka dla terapii ułożeniowej. Wskaźniki widoczne niezależnie od pozycji barierek | TAK |  |
| 35. | Konstrukcja barierek bocznych z jednostopniowym mechanizmem opuszczania, umożliwiająca ich złożenie przy użyciu jednej ręki. Barierki służą jako podparcie podczas wychodzenia pacjenta z łóżka. Barierki boczne łatwe w dezynfekcji spełniające nową normę EN 60601-2-52 z wbudowanymi panelami sterowania oraz uchwytem gwarantującym pewną i stabilną podporę podczas wstawania lub transferu na krzesło | TAK |  |
| 36. | Zewnętrzne wykończenie barierek bocznych oraz zdejmowanych szczytów łóżka wykonane z tworzywa sztucznego, bez widocznych elementów metalowych | TAK |  |
| 37. | Łóżko wyposażone we wskaźniki pozycji bioder pacjenta do właściwego ułożenia pacjenta na powierzchni leża, stanowiące integralną część barierek | TAK |  |
| 39. | 3 stopniowy alarm wyjścia pacjenta z łóżka z możłiwością czasowego zawieszenia | TAK |  |
| 41. | Alarm opuszczenia segmentu oparcia poniżej 30° lub 45° z możliwością zawieszenia | TAK |  |
| 45. | Maksymalna waga pacjenta 250 kg | TAK |  |
| 47. | Nieruchomy szczyt górny | TAK |  |
| 48. | Dodatkowa półka na pościel | TAK |  |
| 49. | Łóżko wyposażone w wieszak infuzyjny 4 haki | TAK |  |
| 50. | Odbojniki w 4 narożnikach łóżka | TAK |  |
| 51. | 6 uchwytów na pasy do unieruchomienia pacjenta | TAK |  |
| 52. | 4 gniazda na statywy infuzyjne | TAK |  |
| 53 | Bezpieczne obciążenie robocze 250 kg | TAK |  |
| 54 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | TAK podać wartość w formularzu ofertowym | (dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.39 SIWZ.) |
| 55 | Materac powietrzny, przeciwodleżynowy, zmiennociśnieniowy, niskociśnieniowy. | TAK |  |
| 56 | Rozmiar materaca min. 89cm x min. 198cm | TAK |  |
| 57 | Wysokość materaca min. 17 cm | TAK |  |
| 58 | Materac 3 strefowy. 1 strefa: głowy – 3 komory pracujące w trybie stałego niskiego ciśnienia, 2 strefa: klatki piersiowej, krzyżowa, ud – 12 komór pracujących w trybie zmiennego niskiego ciśnienia lub stałego niskiego ciśnienia (z możliwością wyboru) 3 strefa: pięt – 11 komór pracujących w trybie stałego niskiego ciśnienia. | TAK |  |
| 59 | Materac składa się z 26 komór | TAK |  |
| 60 | Strefa pięt – pod komorami powietrznymi pianka, nachylona pod kątem 5˚, | TAK |  |
| 61 | Materac w pokrowcu wodoszczelnym ze zgrzewanymi krawędziami, antystatycznym, niealergizującym, bakteriostatycznymi, grzybostatycznym, wykonanym z tkaniny rozciągliwej w dwóch kierunkach. | TAK |  |
| 62 | Materac przystosowany do mycia i dezynfekcji. Zamek pokrowca 360° (łatwość zdjęcia i czyszczenia) zakryty, chroniony przed łatwym zanieczyszczeniem. | TAK |  |
| 63 | Moduł sterujący pompy wyposażony w przyciski membranowe ułatwiające jego dezynfekcję. | TAK |  |
| 64 | Funkcja natychmiastowego utwardzenia powierzchni materaca w celu ułatwienia codziennych procedur pielęgniarskich. | TAK |  |
| 65 | Materac wyposażony w zawór natychmiastowego opróżniania - CPR oznaczony wyraźnym napisem i wyróżniający się kolorem. | TAK |  |
| 66 | Możliwość manualnego dostosowania poziomu ciśnienia w komorach, dla indywidualnego komfortu pacjenta. | TAK |  |
| 67 | Materac zaprojektowany do pracy w dwóch trybach terapeutycznych (z możliwością wyboru): stałego i zmiennego ciśnienia. | TAK |  |
| 68 | Dźwiękowy i wizualny alarm zbyt niskiego ciśnienia i awarii oraz braku zasilania, z możliwością wyciszenia. | TAK |  |
| 69 | Materac wyposażony w system kontroli ciśnienia gwarantujący rozkład optymalnego niskiego ciśnienia w komorach. | TAK |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Pakiet nr 9

Zadanie nr 2

Łóżko intensywnego nadzoru z wagą  – 1 szt

Nazwa urządzenia, typ, model: …………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………………….…

Rok produkcji (2018r): ………………………………………………………..

| Lp. | Opis parametru | Zakres wymagań | Potwierdzenie wymagań ( opisać ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230 V 50 Hz oraz wbudowany akumulator | TAK |  |
| 2. | Długość całkowita łóżka bez przedłużenia leża 218cm | TAK |  |
| 3. | Możliwość przedłużenia leża | TAK |  |
| 4. | Szerokość całkowita łóżka przy całkowicie podniesionych lub opuszczonych barierkach 99,5cm | TAK |  |
| 5. | Regulacja elektryczna wysokości z indykatorem/sygnalizacją diodową osiągnięcia wysokości minimalnej | TAK |  |
| 6. | Sygnalizacja pozycji pośrednich - sygnalizowana podświetleniem diodowym ostrzegawczym koloru pomarańczowego | TAK |  |
| 7. | Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 43,9 cm (dla pojedyńczych kółek 150 mm) | TAK |  |
| 8. | Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 80,8 cm (dla pojedyńczych kółek 150 mm) | TAK |  |
| 9. | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, oparta na ramionach wznoszących w systemie trapezowym | TAK |  |
| 10. | Leże podzielone na 4 segmenty, z czego 3 ruchome. Segmenty zdejmowane, wypełnione sztywnymi płytami ze zmywalnego tworzywa sztucznego | TAK |  |
| 11. | Konstrukcja zapewniająca prześwit pod łóżkiem 20,3 cm (dla pojedyńczych kółek 150 mm) | TAK |  |
| 12. | Regulowane klamry obejmujące materac, zapobiegające jego przemieszczeniu, po każdej ze stron | TAK |  |
| 13. | Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców, z tzw. inteligentnym autokonturem | TAK |  |
| 14. | Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża 0-65° | TAK |  |
| 15. | Elektryczna regulacja segmentu uda wraz z autokonturem | TAK |  |
| 16. | Zakres regulacji segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leża 0-28° | TAK |  |
| 17. | Zakres regulacji segmentu podudzia w stosunku do poziomu ramy leża Manualna regulacja segmentu podudzia -3 do -20° | TAK |  |
| 18. | Ruch wsteczny segmentu oparcia | TAK |  |
| 19. | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga. | TAK |  |
| 20. | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga. Pozycje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku. | TAK |  |
| 21. | Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga ( -17°) - (+17°) | TAK |  |
| 22. | Elektrycznie regulowana pozycja ułatwiająca repozycjonowanie pacjenta - łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów aż do uzyskania pozycji horyzontalnej a następnie przechyla leże do pozycji Trendelenburga do min. 7° - Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
| 23. | Elektrycznie regulowana pozycja krzesła kardiologicznego. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów, włączając pozycję anty-Trendelenburga, przekształcających pozycję łóżka do pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
| 24. | Elektrycznie regulowana pozycja horyzontalna – pozioma. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów poziomujących segmenty leża z dowolnego ustawienia łóżka obniżając leże do najniższej, bezpiecznej pozycji. Pozycja uzyskiwana za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
| 25. | Pozycja wyjściowa uzyskiwana z jednego przycisku/piktogramu – regulowana elektrycznie. Łóżko rozpoczyna serię skoordynowanych ruchów tj. poziomuje segment ud i podnosi jednocześnie segment oparcia, ułatwiając pacjentowi wyjście z łóżka. Łóżko nie zmienia wysokości | TAK |  |
| 26. | Sterowanie funkcjami elektrycznymi ze sterowników wbudowanych w barierki boczne. Wszystkie przyciski membranowe, wodoodporne | TAK |  |
| 27. | Podświetlenie nocne, informujące personel o najniższym ustawieniu wysokości łóżka, | TAK |  |
| 28. | 4 pojedyncze antystatyczne, kółka o średnicy 150 mm | TAK |  |
| 29. | Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie uruchamiana jedną dźwignią zlokalizowaną pod szczytem łóżka od strony nóg pacjenta | TAK |  |
| 30. | Koło sterujące pod segmentem oparcia | TAK |  |
| 31. | Manualna funkcja CPR, oznaczona wyraźnym kolorem, umożliwiająca natychmiastowe opuszczenie segmentu oparcia, dostępna z obu stron łóżka, niezależnie od pozycji barierek | TAK |  |
| 32. | Elektryczna funkcja CPR obsługiwana za pomocą jednego przycisku w kolorze żółtym zlokalizowanym po zewnętrznej stronie barierek bocznych. Łóżko wykonuje serię skoordynowanych ruchów w celu wypoziomowania leża i ustawienia się w najniższej pozycji. | TAK |  |
| 33. | Barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z segmentami leża, zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem | TAK |  |
| 34. | Barierki wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 30º i 45º oraz kąta nachylenia ramy łóżka dla terapii ułożeniowej. Wskaźniki widoczne niezależnie od pozycji barierek | TAK |  |
| 35. | Konstrukcja barierek bocznych z jednostopniowym mechanizmem opuszczania, umożliwiająca ich złożenie przy użyciu jednej ręki. Barierki służą jako podparcie podczas wychodzenia pacjenta z łóżka. Barierki boczne łatwe w dezynfekcji spełniające nową normę EN 60601-2-52 z wbudowanymi panelami sterowania oraz uchwytem gwarantującym pewną i stabilną podporę podczas wstawania lub transferu na krzesło | TAK |  |
| 36. | Zewnętrzne wykończenie barierek bocznych oraz zdejmowanych szczytów łóżka wykonane z tworzywa sztucznego, bez widocznych elementów metalowych | TAK |  |
| 37. | Łóżko wyposażone we wskaźniki pozycji bioder pacjenta do właściwego ułożenia pacjenta na powierzchni leża, stanowiące integralną część barierek | TAK |  |
| 38. | Łóżko wyposażone w graficzny interfejs użytkownika -dotykowy, kolorowy ekran LCD zlokalizowany po jednej stronie łóżka na barierce bocznej służacy do obsługi alarmów, wagi i zmiany ustawień łóżka. | TAK |  |
| 39. | 3 stopniowy alarm wyjścia pacjenta z łóżka z możłiwością czasowego zawieszenia | TAK |  |
| 40. | Możliwość zapisania ostatniego pomiaru wagi w celu porówniania zmiany masy ciała pacjenta | TAK |  |
| 41. | Alarm opuszczenia segmentu oparcia poniżej 30° lub 45° z możliwością zawieszenia | TAK |  |
| 42. | Łóżko wyposażone w system pomiaru masy ciała pacjenta w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia certyfikowany przez jednostkę notyfikowaną potwierdzającą spełnianie wymagań Dyrektywy 2014/31/EWG obowiązującej we wszystkich krajach członkowskich | TAK |  |
| 43. | Możliwość wyświetlenia wagi z dokładnością 100g | TAK |  |
| 44. | Waga wyposażona w system autokompensacji masy przedmiotów dodawanych i odejmowanych na leże w trakcie pobytu pacjenta na łóżku tak, by wyświetlana waga pacjenta pozostała bez zmian. | TAK |  |
| 45. | Maksymalna waga pacjenta 250 kg | TAK |  |
| 46. | Automatycznie wygaszana po 30 sekundach wartość masy ciała pacjenta. | TAK |  |
| 47. | Nieruchomy szczyt górny | TAK |  |
| 48. | Dodatkowa półka na pościel | TAK |  |
| 49. | Łóżko wyposażone w wieszak infuzyjny 4 haki | TAK |  |
| 50. | Odbojniki w 4 narożnikach łóżka | TAK |  |
| 51. | 6 uchwytów na pasy do unieruchomienia pacjenta | TAK |  |
| 52. | 4 gniazda na statywy infuzyjne | TAK |  |
| 53 | Bezpieczne obciążenie robocze 250 kg | TAK |  |
| 54 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | TAK podać wartość w formularzu ofertowym | (dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.39 SIWZ.) |
| 55 | Materac powietrzny, przeciwodleżynowy, zmiennociśnieniowy, niskociśnieniowy. | TAK |  |
| 56 | Rozmiar materaca min. 89cm x min. 198cm | TAK |  |
| 57 | Wysokość materaca min. 17 cm | TAK |  |
| 58 | Materac 3 strefowy. 1 strefa: głowy – 3 komory pracujące w trybie stałego niskiego ciśnienia, 2 strefa: klatki piersiowej, krzyżowa, ud – 12 komór pracujących w trybie zmiennego niskiego ciśnienia lub stałego niskiego ciśnienia (z możliwością wyboru) 3 strefa: pięt – 11 komór pracujących w trybie stałego niskiego ciśnienia. | TAK |  |
| 59 | Materac składa się z 26 komór | TAK |  |
| 60 | Strefa pięt – pod komorami powietrznymi pianka, nachylona pod kątem 5˚, | TAK |  |
| 61 | Materac w pokrowcu wodoszczelnym ze zgrzewanymi krawędziami, antystatycznym, niealergizującym, bakteriostatycznymi, grzybostatycznym, wykonanym z tkaniny rozciągliwej w dwóch kierunkach. | TAK |  |
| 62 | Materac przystosowany do mycia i dezynfekcji. Zamek pokrowca 360° (łatwość zdjęcia i czyszczenia) zakryty, chroniony przed łatwym zanieczyszczeniem. | TAK |  |
| 63 | Moduł sterujący pompy wyposażony w przyciski membranowe ułatwiające jego dezynfekcję. | TAK |  |
| 64 | Funkcja natychmiastowego utwardzenia powierzchni materaca w celu ułatwienia codziennych procedur pielęgniarskich. | TAK |  |
| 65 | Materac wyposażony w zawór natychmiastowego opróżniania - CPR oznaczony wyraźnym napisem i wyróżniający się kolorem. | TAK |  |
| 66 | Możliwość manualnego dostosowania poziomu ciśnienia w komorach, dla indywidualnego komfortu pacjenta. | TAK |  |
| 67 | Materac zaprojektowany do pracy w dwóch trybach terapeutycznych (z możliwością wyboru): stałego i zmiennego ciśnienia. | TAK |  |
| 68 | Dźwiękowy i wizualny alarm zbyt niskiego ciśnienia i awarii oraz braku zasilania, z możliwością wyciszenia. | TAK |  |
| 69 | Materac wyposażony w system kontroli ciśnienia gwarantujący rozkład optymalnego niskiego ciśnienia w komorach. | TAK |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego             z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

..................................

Wykonawca