EZ/ZP/132/2018/KŁ

Załącznik nr 2 do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Utylizator/spalarka – 1 szt

Nazwa urządzenia, typ, model: …………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………………….…

Rok produkcji (nie starszy niż 2018r): ………………………………………………………..

| L.p. | Opis parametru | Zakres wymagań | Potwierdzenie wymagań (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Utylizator / spalarka / ma służyć do ekologicznej utylizacji tlenku etylenu pozostałym po procesie sterylizacji ( po procesie spalania pozostać winny tylko CO2 , oraz woda , nie powinno być innych szkodliwych produktów ). Jako urządzenie spełniające poniższe wymogi należy zastosować utylizator tlenku etylenu kompatybilny z istniejącym w Centralnej Sterylizatorni sterylizatorem gazowym STERI-VAC-USA. |
| 1 | Utylizacja tlenku etylenu | Spalanie tlenku etylenu do dwutlenku węgla i pary wodnej | TAK |
| 2 | Oznaczenie CE | Oznaczenie CE | TAK |
| 3 | Efetywność spalania | min. 99,9% | TAK, podać |
| 4 | Współpraca ze sterylizatorami | Możliwość podłączenia min. 2 sterylizatorów, tego samego typu | TAK |
|  |  | Pełna zgodność współpracy z elektroniczną automatyką sterylizatora, także w zakresie: wyświetlacza i automatycznego uruchamiania, (ten sam producent) | TAK |
|  |  | Możliwość uruchamiania urządzenia poprzez sterylizator - brak konieczności ręcznego uruchamiania urządzenia, tzw. abator "bezobsługowy" | TAK |
| 5 | Praca urządzenia | Automatyczna | TAK |
| 6 | Szybkość spalania | Maxymalny czas potrzebny do utylizacji 100 gram tlenku etylenu - 60 minut | TAK |
| 7 | Stan czuwania | Automatyczne przejście w stan czuwania po zakończeniu procesu spalania | TAK |
| 8 | Wymiary | 900mm x 800mm x 1050mm | TAK |
| 9 | Waga netto | Maximum 165 kg | TAK |
| 10 | Zasilanie | Prąd trójfazowy, 400V, 50-60Hz, 17A | TAK |
| 11 | Zgodność z wymogami bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych | Zgodność z EN 61326, EN 61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-11 | TAK, dołączyć do oferty |
| 12 | Dokumenty potwierdzające system produkcji urządzeń w oparciu o system jakościowy podobnie jak system produkcji sterylizatora | ISO 9001 i/lub ISO 13485 | TAK, dołączyć do oferty |
| 13 | Kompatybilność ze sterylizatorem | Potwierdzenie przez autoryzowanego przedstawiciela producenta sterylizatora pełnej zgodności współpracy sterylizatora z urządzeniem do utylizacji EO. | TAK, dołączyć do oferty |
| 14 | Okres gwarancji | Minimum 24 miesiące | TAK |
| 15 | Okres gwarancji na wszystkie podzespoły min. 12miesiące od dnia popisania odbioru końcowego | Minimum 24 miesiące | TAK, podać |
| 16 | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji (2 w roku) potwierdzające sprawność działania urządzenia | Minimum 24 miesiące | TAK, podać |
| 17 | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia | Nie większy niż 48 godz. | TAK, podać |
| 18 | Dostępność części zamiennych | Nie krócej niż 10 lat od dnia złożenia oferty | TAK, podać |
| 19 | Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie kraju | Tak, podać | TAK, podać |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych

..................................

Wykonawca