Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                                                          w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PROJEKT

„Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach”

Załącznik nr 2.1 do SIWZ

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot: MEBLE Z PŁYTY MEBLOWEJ

Nazwa producenta/Kraj:

Nazwa/Typ:

Rok produkcji:

| L.p. | Opis parametrów technicznych | Wymagania TAK/NIE | Opis parametrów technicznych Standard: EKONOMICZNY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KONSTRUKCJA |
| 1.1 | Korpusy szaf i szafek wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości min. 650kg/m3, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie w klasie higieniczności E1. Tylne ściany wykonane z płyty hdf. Wszystkie szafki muszą posiadać dwa własne boki – nie dopuszcza się łączenia szafek w ciągi ze wspólnym bokiem. Każdy mebel musi posiadać możliwość samodzielnego postawienia. | TAK, opisać |  |
| 1.2 | Meble posadowione na nóżkach o wysokości 100 mm. Nóżki z możliwością wypoziomowania. | TAK, opisać |  |
| 1.3 | Zabudowa meblowa wykończona cokołem. | TAK, opisać |  |
| 1.4 | Drzwi szafek i fronty szuflad z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm na bazie płyty wiórowej o gęstości 650kg/m3. W zależności od potrzeb drzwi przeszklone. | TAK, opisać |  |
| 1.5 | Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w kształcie litery „C” umożliwiające wygodny pochwyt | TAK, opisać |  |
| 1.6 | Meble wyposażone w zawiasy puszkowe z funkcją samodomyku. Zawiasy o kącie otwarcia nie mniejszym niż 90°. | TAK, opisać |  |
| 1.7 | Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb użytkownika. Szuflady na prowadnicach ślizgowych. | TAK, opisać |  |
| 1.8 | Półki w całości wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm na bazie płyty wiórowej o gęstości 650kg/m3. Półki przestawne mocowane na bolcach wciskanych w boczne ściany korpusu. | TAK, opisać |  |
|  | Blaty robocze w zabudowach socjalnych o grubości min. 28 mm , oklejane laminatem wysokociśnieniowym HPL o grubości 0,6 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej. Zlewy, umywalki oraz baterie po stronie Zamawiającego. | TAK, opisać |  |
|  | Blaty stołów, biurek oraz dostawek do biurek o grubości min. 36mm, z obrzeżem z tworzywa ABS o gr. min.2 mm Biurka zabudowane blendą frontową. |  |  |
| 2 |  |
| 2.1 | Gama kolorystyczna płyty pozwalająca na indywidualny dobór, zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza z min. 15 dekorów- uzgodniona z Zamawiającym po wyborze wykonawcy. | TAK, podać |  |
| 2.2 | Możliwość wyboru koloru oraz struktury płyty oraz blatów W przypadku zastosowania płyt o strukturze drewna, słoje powinny być ułożone pionowo. | TAK, opisać |  |
| 2.3 | Kolorystyka ustalana na etapie realizacji. | TAK, podać |  |
| 3 |  |
| 3.1 | Wszystkie widoczne krawędzie korpusów zabezpieczone okleiną ABS o grubości min. 0,8 mm, natomiast frontów o grubości min. 2mm. | TAK, opisać |  |
| 3.2 | Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione silikonem, na życzenie użytkownika wykończone odpowiednio dobraną listwą (dotyczy zabudów). | TAK, opisać |  |
| 3.3 | Podane w specyfikacji wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwić wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Oferent – Wykonawca, nie będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. | TAK, opisać |  |
| 4. | Meble jako gotowy wyrób muszą posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w placówkach medycznych. | TAK, załączyć |  |
| 5. | Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485:2016 | TAK, załączyć |  |
| 6. | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK | dodatkowy okres gwarancji sprzętu ponad minimalny wymagany stanowi kryterium oceny ofert i należy wskazać jego wartość w formularzu ofertowym |
| WYKAZ MEBLI WG. POMIESZCZEŃ |
| USG |
| 1 | Biurko lekarskie z kontenerem 1400x600x760 mm | 1 |  |
| Sterownia |
| 2 | biurko z kontenerem 1200x600x760 mm | 1 |  |
| 3 | Regał z półkami 800x450x2100 mm | 2 |  |
| Gabinet kolonoskopii |
| 4 | Biurko 1200x600x750 mm + kontener | 1 |  |
| Gabinet zabiegowy |
| 5 | Biurko z kontenerem 1400x600x760 mm | 1 |  |
| Pom. przygotowania pacjenta |
| 6 | Biurko z kontenerem 1400x600x760 mm | 1 |  |
| Sterownia |
| 7 | Biurko z kontenerem 1400x600x760 mm | 1 |  |
| Przebieralnia |
| 8 | wieszak z półką (4xhaczyk) | 1 |  |
| Pokój opisów |
| 9 | biurko z kontenerem 1200x600x760 mm | 4 |  |
| 10 | zabudowa meblowa (szafy 3x 900x400x 1800 mm, dwudrzwiowe ) | 1 |  |
| 11 | Zabudowa meblowa (zabiegowa) SKŁAD ZABUDOWY : szafka stojąca 800x600x900 mm, szafka zlewozmywakowa + zlew dwukomorowy, 2xszafka wisząca dwudrzwiowa 800x300x600 mm | 1 |  |
| 12 | stolik okolicznościowy 600/600 mm | 1 |  |
| Gabinet lekarski |
| 13 | Biurko z kontenerem 1400x600x760 mm | 2 |  |
| 14 | zabudowa meblowa (szafy ) 2 x 800x450x1200 mm | 1 |  |
| Gabinet lekarski |
| 15 | Biurko z kontenerem 1400x600x760 mm | 2 |  |
| 16 | zabudowa meblowa (szafy ) 2 x 800x450x1200 mm | 1 |  |
| Gabinet lekarski |
| 17 | Biurko z kontenerem 1400x600x760 mm | 2 |  |
| 18 | zabudowa meblowa (szafy ) 2 x 800x450x1200 mm | 1 |  |
| Ordynator |
| 19 | Biurko z kontenerem 1400x600x760 mm | 1 |  |
| 20 | zabudowa meblowa (szafy ) 2 x 800x450x1200 mm | 1 |  |
| 21 | stół 1200x700x760 mm | 1 |  |
| 22 | zabudowa meblowa pod umywalkę | 1 |  |
| Pokój oddziałowa |
| 23 | Biurko z kontenerem 1400x600x760 mm | 1 |  |
| 24 | zabudowa meblowa (szafy ) 2 x 800x450x1200 mm | 1 |  |
| 25 | stół 1200x700x760 mm | 1 |  |
| 26 | zabudowa meblowa pod umywalkę | 1 |  |
| Pokój pielęgniarek |
| 27 | biurko z kontenerem | 2 |  |
| 28 | zabudowa meblowa (szafy 4 x 900x450x2100 mm ) | 1 |  |
| 29 | zabudowa meblowa (szafy 1 x 900x450x2100 mm ) | 1 |  |
| 30 | Zabudowa meblowa zlew i szafki | 1 |  |
| Pomieszczenie socjalne |
| 31 | stół 1200x600x750 mm (szer.gł.wys.) | 1 |  |
| 32 | zabudowa meblowa SKŁAD: szafka zlewozmywakowa 800x600x900 mm, szafka dwudrzwiowa 1xszuflada pod blatem 800x600x900, 2xszafka wisząca dwudrzwiowa 800x300x720 mm | 1 |  |