Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                                                          w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PROJEKT

„Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach”

Załącznik nr 2.6 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot: 	Leżanka   –  1 szt.

Nazwa i typ:

Producent:

Rok produkcji:

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kozetka lekarska, dwusekcyjna. | TAK |  |
| 3 | Konstrukcja wykonana ze stalowych kształtowników, malowanych proszkowo (kolor standard biały), | TAK |  |
| 4 | Leże obite materiałem zmywalnym dostępnym w min 18 kolorach. | TAK, podać |  |
| 5 | Wyposażenie: uchwyt na prześcieradło | TAK, podać |  |
| 6 | Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od -60 ° do +45 ° | TAK, podać |  |
| 7 | Całkowita długość : 1950 mm | TAK, podać |  |
| 8 | Całkowita wysokość : 550 mm | TAK, podać |  |
| 9 | Dopuszczalne obciążenie : 200 kg | TAK, podać |  |
| 10 | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK | dodatkowy okres gwarancji sprzętu ponad minimalny wymagany stanowi kryterium oceny ofert i należy wskazać jego wartość w formularzu ofertowym |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

............................................

podpis oferenta