EZaop/53/2019

Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Załącznik nr 2 do umowy.............

Opis przedmiotu zamówienia

| Opis wymaganych parametrów | Wymagane parametry | Oferowane parametry/ potwierdzić |
| --- | --- | --- |
| 1. Kamera – szt. 15 |  |  |
| Typ kamery zew./wew. | Tak |  |
| Moduł analizy umożliwiający detekcję „intruza” w zaznaczonym obszarze | Tak |  |
| Rodzaj przetwornika CMOS | Tak |  |
| Rozdzielczość kamery min. 2 MPX | Tak |  |
| Obiektyw regulowany | Tak |  |
| Wielkość przetwornika 1/3” | Tak |  |
| Rozdzielczość 192x1080 | Tak |  |
| Wbudowany obiektyw | Tak |  |
| Ogniskowa obiektywu 2,8-12 mm | Tak |  |
| Kąt widzenia 113 0 | Tak |  |
| Wbudowany reflektor podczerwieni | Tak |  |
| Widoczność w nocy 30 m | Tak |  |
| Onvif | Tak |  |
| Obsługa kart pamięci | Tak |  |
| Liczba użytkowników maksymalnie 10 | Tak |  |
| Język interfejsu WEB – angielski lub polski | Tak |  |
| Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps) | Tak |  |
| Klasa szczelności IP66 | Tak |  |
| Wielostrumieniowość (ilość strumieni 2) | Tak |  |
| Temperatura pracy -30 0 C - +60 0 C | Tak |  |
| Urządzenia mobilne Android, iOS | Tak |  |
| Wspierane protokoły sieciowe Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, http, HTTPS, TCP, UDP, 3GPP/ISMA RTSP | Tak |  |
| Mechaniczny filtr podczerwieni | Tak |  |
| WDR | Tak |  |
| Typ obudowy Tubowa | Tak |  |
| Zasilanie 12V DC, PoE(802.3af) | Tak |  |
| Kompresja Video H.264, MJPEG | Tak |  |
| Przeglądarki internetowe Internet Explorer, Safari |  |  |
| Funkcja analizy obrazu Przekroczenie linii | Tak |  |
| Gwarancja min. 36 miesięcy | Wpisać ile |  |
| 2. Monitor – szt. 1 |  |  |
| Przeznaczenie monitoring | Tak |  |
| Praca ciągła 24/7 | Tak |  |
| Przekątna ekranu min. 18,5 ‘’ | Tak |  |
| Rozdzielczość min. 1366x768 | Tak |  |
| Technologia podświetlania LED | Tak |  |
| Format ekranu 16:9 | Tak |  |
| D-SUB 1 | Tak |  |
| BNC 1 | Tak |  |
| Montaż na ścianie | Tak |  |
| Gwarancja min. 36 miesięcy | Wpisać ile |  |
| 3. Rejestrator – szt. 1 |  |  |
| Ilość obsługiwanych dysków min. 2 | Tak |  |
| Obsługa dysków twardych min. 6TB | Tak |  |
| Wejście / wyjścia alarmowe 4/1 | Tak |  |
| Złącze HDMI, VGA (D-Sub), e-SATA, HDMI, USB 3.0 | Tak |  |
| Onvif | Tak |  |
| Interfejs sieciowy RJ45(10/100 Mbps) | Tak |  |
| Obsługiwana rozdzielczość do 8 MPx | Tak |  |
| Max. Bitrate 160 Mbps | Tak |  |
| Ilość obsługiwanych kamer min. 16 szt. | Tak |  |
| IVS (inteligentna analiza obrazu | Tak |  |
| Kompresja Video H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG | Tak |  |
| Funkcja analizy obrazu Przekroczenie linii | Tak |  |
| Gwarancja min. 36 miesięcy | Wpisać ile |  |

……………………………

Podpis  upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy