Ezaop/102/2019                                                                              ZAŁĄCZNIK NR 2

PROGRAM

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie z §17 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. Dz.U. Nr 202 poz. 2072 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno -  użytkowego).

Nazwa zamówienia:

„Budowa łącznika pomiędzy budynkiem Kliniki Neurologii a SOR , na działce o nr ewid. 390/13, obręb 0015, ul. Grunwaldzka 45 w Kielcach.”

Adres obiektu:

Wojewódzki Szpital Zespolony

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

woj. Świętokrzyskie

Nazwa i adres Zamawiającego:

Wojewódzki Szpital  Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

Nazwy i kody zamówienia wg CPV:

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV

71.00.00.00-8 	Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45.21.51.40-0 	Obiekty szpitalne

Spis zawartości Programu Funkcjonalno - Użytkowego

Podstawa opracowania:	4

1 Część opisowa	5

1.1 Opis  ogólny przedmiotu zamówienia:	5

1.2. Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia.	5

1.2.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres zamówienia Projektu łącznika wychodzącego z poziomu II piętra Kliniki Neurologii w kierunku SOR umożliwiającą komunikację osób pomiędzy tymi obiektami, z windą umożliwiającą transport chorych na łóżku szpitalnym	5

1.2.2. Zakres zamówienia.	6

1.2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:	7

1.3. Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia 	7

1.3.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej.	7

Szczegółowy zakres opracowania dokumentacji projektowej:	7

Wymogi dotyczące projektu:	8

1.3.2. Forma opracowania dokumentacji projektowej.	8

1.4. Terminy i uwagi	9

1.5.1.Termin opracowania projektów wykonawczych.	9

Celem opracowania jest :

- Zaprojektowanie poprawnej pod względem technologicznym funkcji łącznika wychodzącego z poziomu II piętra Kliniki Neurologii w kierunku SOR umożliwiającą komunikację osób pomiędzy tymi obiektami, z windą umożliwiającą transport chorych na łóżku szpitalnym.

- Określenie wytycznych do poszczególnych branż budowlanych w zakresie; wykończenia pomieszczeń , wentylacji , ogrzewania, oświetlenia, gospodarki odpadami, wodno-ściekowej, wymagań higieniczno-sanitarnych.

### Podstawa opracowania:

- Wszystkie obowiązujące przepisy prawne związane z budownictwem i

projektowaniem oraz prawa i przepisy pokrewne, zawarte we wzorze umowy.

Wykaz wykorzystanych przepisów i norm.

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. nr 179, poz.1380 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. nr 75, poz. 690/ i /zmiany Dz.U. z 2003 r. nr 33, poz.270; Dz.U. z 2004 r. nr 109 poz. 1156 oraz

Dz.U. z 2008 r. nr 201, poz.1238/.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. 09. 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz. U. nr 202, poz.

2072/ i /zmiany Dz.U. z 2005 r. nr 75, poz.664; Dz.U. z 2010 r. nr 72 poz. 464 oraz Dz.U. z 2011 r. nr 42, poz.217/.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07. 06. 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. nr 109, poz. 719/.

# Część opisowa

## Opis  ogólny przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie  dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45, poprawnej pod względem technologicznym funkcji łącznika wychodzącego z poziomu II piętra Kliniki Neurologii w kierunku SOR umożliwiającą komunikację osób pomiędzy tymi obiektami, z windą umożliwiającą transport chorych na łóżku szpitalnym. Łącznik tworzy komunikacją wewnętrzną służącą do zapewnienia transportu Pacjentów, materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania.

- Program Funkcjonalno Użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny ofertowej - stanowi podstawę do sporządzenia ofertowej kalkulacji na kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę a dla robót nie wymagających pozwolenia na budowę zgłoszenia robót z odpowiednim wyprzedzeniem do organu administracji architektoniczno-budowlanej, jak również na wykonanie wszelkich robót rozbiórkowych, budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych wraz z rozruchem technologicznym, przekazaniem obiektu do użytkowania, szkoleniami i serwisowaniem w okresie gwarancji.

## Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia.

### Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres zamówienia Projektu łącznika wychodzącego z poziomu II piętra Kliniki Neurologii w kierunku SOR umożliwiającą komunikację osób pomiędzy tymi obiektami, z windą umożliwiającą transport chorych na łóżku szpitalnym

1.2.1.1. Podstawowe dane projektowanego obiektu

Różnica wysokości pomiędzy II piętrem Kliniki Neurologii a poziomem „zero” SOR wynosi około 10-11 m

Szerokość w świetle korytarzy co najmniej 2,4 m

Wysokość netto w świetle 3,30 m

Dach	- płaski

1.2.1.2. Ogólny opis projektowanego budynku

Budynek powinien być przykryty stropodachem płaskim żelbetowym pokryty izolacją termiczną w postaci styropianu i papą termozgrzewalną. Wyposażony w niezbędne instalacje sanitarne i elektryczne oraz technologiczne wymagane do prawidłowego działania łącznika. Budynek musi być wyposażony w windę przystosowaną do przewozu chorych na łóżkach szpitalnych. Należy przewidzieć takie wykonanie łącznika aby umożliwiać transport chorych bez kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym. Zamawiający oczekuje, że wprowadzone rozwiązania nie będą powodować konieczności przekładania sieci i przyłączy w okolicy projektowanego łącznika. Przyjęte rozwiązanie nie może zaburzać istniejącej komunikacji pożarowej na terenie szpitala.

1.2.1.3. Opis elementów budynku:

- Fundamenty

Fundamenty w postaci ław i stóp żelbetowych.

- Ściany

Ściany żelbetowe oraz murowane z gazobetonu lub silikatów.

- Stropy

Stropy żelbetowe wylewane.

- Izolacje termiczne

Ściany zewnętrzne ocieplone wełną mineralną lub styropianem o grubości wynikającej z obliczeń

- Tynki, powłoki malarskie, okładziny

Tynki wewnętrzne cementowo wapienne z gładzią gipsową z zabezpieczeniem przed uderzeniami łóżek szpitalnych taśmami (odbojnicami). Wszystkie ściany pomalowane farbą lateksową.

- Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka drzwiowa i okienna – PCV lub aluminiowa tam gdzie jest wymagana przepisami

- Pokrycie dachowe, kominy

Stropodach żelbetowy monolityczny ocieplony pokryty papą termozgrzewalną

Kominy murowane z cegły ceramicznej lub z gotowych kształtek.

Budynek powinien być wyposażony w następujące instalacje:

- instalacja centralnego ogrzewania,

- instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wg wymagań technologicznych,

- instalacja elektryczna,

- instalacja p.poż., sygnalizacji pożaru i oddymiania – jeżeli będzie wymagana

- instalacja teletechniczna,

- instalacji CCTV,

- instalacja kontroli dostępu,

- instalacja odgromowa,

- kanalizacja deszczowa,

- urządzenia dźwigowe,

### Zakres zamówienia.

Zakres zamówienia obejmuje:

- Opracowanie koncepcji architektonicznej z modelem 3D;

- Pozyskanie mapy do celów projektowych;

- Wykonanie opracowania badania gruntów

- Po otrzymaniu od Zamawiającego „Decyzji o lokalizacji celu publicznego” - opracowanie pełnej kompletnej dokumentacji (projekty, kosztorysy, specyfikacje, itp.) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w terminach określonych w zaproszeniu.

### Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:

Przy sporządzaniu projektu projektant powinien zaplanować przyszłe prace, w taki sposób, by w minimalnym stopniu powodowały uciążliwość w bieżącej eksploatacji budynków WSZ.

## Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia

Zakres prac należy dostosować do wymagań Zamawiającego przedstawionych 
w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym, który opisuje wymagania 
i oczekiwania Zamawiającego stawiane przedmiotowej inwestycji i dostosowaniu całości do wymogów aktualnego  Rozporządzenia Ministra w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej oraz odpowiednimi przepisami w tym wyszczególnionymi w dalszej części niniejszego opracowania.

Projektant w ramach realizacji projektu jest zobowiązany do kontynuowania przedstawionych poniżej przez Zamawiającego wymagań założeń w sposób zgodny z w/w przepisami oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Działania Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszą być zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym.

Przy realizacji prac projektowych należy uwzględnić istniejącą infrastrukturę techniczną.

### Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej.

#### Szczegółowy zakres opracowania dokumentacji projektowej:

a/Opracowanie projektu budowlanego, na który składają się:

i. projekt architektoniczny,

ii. projekt konstrukcji,

iii. projekt instalacji sanitarnych

vi. projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

v .informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

vi. komplet niezbędnych uzgodnień:, rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych, BHP, p. poż i inne potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę,

vii. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

b/ Opracowanie projektu wykonawczego, na który składają się projekty:

- Konstrukcji wraz z kompletnymi obliczeniami statycznymi.

- Architektoniczny: rzuty, przekroje, elewacje, detale niezbędne dla prawidłowej realizacji obiektu; obliczenia cieplno-wilgotnościowe przegród.

- Instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, instalacji oddymiającej,

- Instalacji elektrycznych: zasilania podstawowego i rezerwowego, instalację wewnętrzną uwzględniającą instalację WLZ, rozdzielnię, oświetlenia ogólnego, instalację oświetlenia awaryjnego  i ewakuacyjnego, instalację gniazd wtykowych i zestawów gniazd komputerowych. Instalację odgromową i połączeń wyrównawczych, ochronę przeciwporażeniową, zasilanie windy

- Instalacji niskoprądowych obejmujący: sieć strukturalną, system  SAP (lub rozbudowa istniejącego), instalację CCTV,

- Część kosztowa:

- Harmonogram rzeczowo finansowy,

- Wartość Kosztorysowa Inwestycji (WKI) zadania inwestycyjnego.

- Instrukcje:

- Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego,

- Instrukcja eksploatacji obiektu.

- Nadzór autorski wielobranżowy.

#### Wymogi dotyczące projektu:

- Zawartość projektu:

- opisy i obliczenia,

- opracowania rysunkowe,

- wykazy wyposażenia projektowego obiektu.

- Część opisowa i obliczeniowa

- Opisy i schematy

- Opracowania rysunkowe

- Opracowania rysunkowe powinny być wykonane w skali 1:50 , 1:500 oraz innych zapewniających prawidłowe odczytanie dokumentacji

### Forma opracowania dokumentacji projektowej.

- Prace projektowe należy wykonać zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektów budowlanych i wykonawczych.

- Projekt budowlany musi zawierać wszystkie wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami uzgodnienia niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę -wymagana ilość egzemplarzy – 5. + 1egz. w wersji elektronicznej (dwg; PDF; Doc; Xls; Kst; Ath;).

- Projekty wykonawcze muszą zawierać wszystkie szczegółowe obliczenia, zakresy prac oraz rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i materiałowe niezbędne do realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego zgodnie z normami i aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi - wymagana ilość egzemplarzy – 3. + jeden egz. w wersji elektronicznej (dwg; PDF; Doc; Xls; Kst; Ath;).

- Dokumentacja winna być zgodna z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia

- Opracowanie wymaganego prawem projektu budowlanego i uzyskanie akceptacji zamawiającego.

- Uzyskanie pozwolenia na budowę w imieniu zamawiającego.

- Opracowanie projektów wykonawczych, STWIOR- ów, kosztorysów inwestorskich    i przedmiarów robót.

- Pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji projektu.

- Dokumentacja projektowa winna być wykonana z uwzględnieniem najlepszej praktyki projektowej i wiedzy technicznej i być zgodna z przepisami prawa budowlanego, przepisami techniczno budowlanymi, przepisami p.poż, przepisami sanitarno-higienicznymi, BHP, oraz polskimi normami przenoszącymi normy europejskie lub norm innych państw członkowski EOG przenoszących te normy.

## Terminy i uwagi

### 1.5.1.Termin opracowania projektów wykonawczych.

Opracowanie pełnej kompletnej dokumentacji (projekty, kosztorysy, specyfikacje, itp.), wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w terminie określonym w zaproszeniu.

Uwagi.

Projekty budowlane i wykonawcze muszą być kompletne, obejmować wszystkie branże i zawierać rozwiązania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć.

Projektant nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Programie Funkcjonalno Użytkowym, a o ich wykryciu powinien powiadomić natychmiast zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone w programie będą uważane zawartości docelowe od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Przedstawiona w PFU dokumentacja jest tylko materiałem wyjściowym dla Projektanta do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadania