EZ/ZP/178/2019/EK

Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert

(Załącznik nr 1 do umowy)

| ASORTYMENT | Nazwa katalogowa / Model / Producent |
| --- | --- |
| Ssak medyczny wersja jezdna |  |
| Zbiorniki 2,5 l z PC |  |
| Wkład 2,5l jednorazowy |  |
| Filtr antybakteryjny |  |
| Zawór przełączający drenu |  |

Parametry  techniczne

| L.P. | FUNKCJA/PARAMETR | WARUNEK GRANICZNY | WARUNEK OFEROWANY TAK/NIE/PODAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektryczny ssak medyczny, fabrycznie nowy, rok produkcji: 2019 | TAK |  |
| 2 | Wydajność: 40 l/min (tryb cichy) 50 l/min (tryb normalny) 60 l/min (tryb turbo) | TAK |  |
| 3 | Max. Podciśnienie ≥ 95 kPa | TAK |  |
| 4 | Bezobsługowa pompa tłokowa niskoobrotowa | TAK |  |
| 5 | Bardzo precyzyjny membranowy regulator podciśnienia | TAK |  |
| 6 | Ssak przystosowany do pracy ciągłej (24 godz. / dobę) | TAK |  |
| 7 | Bardzo niski poziom hałasu | TAK |  |
| 8 | Wózek kolumnowy na czterech kółkach wszystkie z blokadami | TAK |  |
| 9 | Włącznik / wyłącznik nożny zintegrowany z wózkiem jako standard | TAK |  |
| 10 | Nietłukące, wielorazowe, autoklawowalne (nawet w 134 st. C) zbiorniki z PSU lub z PC do wkładów jednorazowych | TAK |  |
| 11 | Możliwość zastosowania zbiorników o różnych pojemnościach | TAK |  |
| 12 | Możliwość zastosowania wkładów jednorazowych | TAK |  |
| 13 | Model jezdny | TAK |  |
| 14 | Duża odporność na zniszczenie – pompa tłokowa nie ulega uszkodzeniu nawet jeśli ciecz dostanie się do środka, wymagane jest jedynie oczyszczenie pompy. | TAK |  |
| 15 | Wymagany certyfikat CE i ISO 9001 | TAK, podać numer |  |
| B. SERWIS POGWARANCYJNY |
| 16 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych od daty podpisania protokołu odbioru technicznego [w latach] | min. 8 lat |  |
| 17 | Okres gwarancji | min.24 miesiące |  |
| C. SZKOLENIA |
| 18 | Personel medyczny w zakresie obsługi i eksploatacji sprzętu w ramach zakupu sprzętu: przy uruchomieniu zestawu | TAK |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

……………………………………

(podpis uprawnionego Wykonawcy)