EZ/ZP/3/2020/EK

Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert

(Załącznik nr 1 do umowy)

| ASORTYMENT | Nazwa katalogowa / Model / Producent |
| --- | --- |
| Tonometr bezdotykowy z pachymetrią |  |
| Stolik z elektrycznie podnoszonym blatem na dwa urządzenia |  |

Tonometr bezkontaktowy CT-1P

| Lp. | Parametry urządzenia | WARUNEK GRANICZNY | WARUNEK OFEROWANY TAK/NIE/PODAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tonometr bezkontaktowy z wbudowanym bezkontaktowym pachymetrem optycznym, fabrycznie nowy, rok produkcji: min. 2019 | TAK |  |
| 2 | Zakres pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego 1~60 mmHg. Dokładność pomiaru 1 mmHg | TAK |  |
| 3 | Wewnętrzne źródło fiksacji | TAK |  |
| 4 | Pachymetr bezkontaktowy | TAK |  |
| 5 | Pachymetria - zakres pomiarowy 400-750 μm. Dokładność pomiaru 1 μm | TAK |  |
| 6 | Automatyczna kalkulacja ciśnienia IOP względem grubości centralnej rogówki | TAK |  |
| 7 | Automatyczny i manualny pomiar | TAK |  |
| 8 | Urządzenie z automatycznie naprowadzaną głowicą na oko pacjenta. Funkcja automatycznego naprowadzania głowicy w trzech osiach (X,Y,Z). Automatyczna zmiana badanego oka. | TAK |  |
| 9 | Sterowanie urządzenia za pomocą kolorowego obrotowego i uchylnego ekranu dotykowego LCD. Wielkość ekranu min. 8,5”. | TAK |  |
| 10 | Odchylany i obrotowy o min 180 stopni pulpit sterowania urządzeniem, zapewniający możliwość obsługi urządzenia stojącego w narożniku pomieszczenia. | TAK |  |
| 11 | Elektroniczny mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym zetknięciem głowicy pomiarowej z okiem | TAK |  |
| 12 | System stabilizacji głowy pacjenta w postaci regulowanego elektrycznie podbródka | TAK |  |
| 13 | Wbudowana drukarka termiczna umożliwiająca wydruk dokonanych pomiarów z automatycznym odcinaniem papieru | TAK |  |
| 14 | Wbudowane porty komunikacji urządzenia: USB, RS-232C, LAN RJ-45 | TAK |  |
| 15 | Maksymalna waga tonometru: 20 kg | TAK |  |
| 16 | W komplecie stolik z elektrycznie podnoszonym blatem na dwa urządzenia | TAK |  |
| 17 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 18 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi i eksploatacji w ramach zakupu sprzętu: przy uruchomieniu zestawu | TAK |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.