EZ/ZP/22/2020/EK

Załącznik nr 2b do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

PAKIET NR 2

Wiertarka otochirurgiczna z osprzętem

Nazwa urządzenia, typ, model: …………………………………………………………

Producent: …………………………………………………………………………………

| L.p. | Parametr/Warunek/Wartość Graniczna | Warunek Graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2019 | Tak |  |
|  | Wielofunkcyjna, mikroprocesorowa konsola zasilająca wyposażona w dotykowy ekran LCD (przekątna min. 20 cm; rozdzielczość 480 x 640 pikseli) umożliwiający wybór funkcji i regulację nastaw, wyposażona w dwie pompy perystaltyczne. | Tak |  |
|  | Wymiary konsoli: 277 mm x 353 mm x 267 mm ( szerokość x wysokość x długość) Waga konsoli nie więcej niż 7,5 kg | Tak |  |
|  | Konsola wyposażona w uchwyt do mocowania na stojaku infuzyjnym | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia do konsoli zasilającej różnych napędów tj. shavera oraz wiertarek elektrycznych współpracujących równocześnie | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia co najmniej 4 napędów | TAK-10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Konsola współpracująca, podłączana do neuromonitora tj. możliwość stymulacji nerwów za pomocą standardowych wierteł otologicznych podczas operacji otologicznych | Tak |  |
|  | Automatyczne ustawienie parametrów konsoli w zależności od używanej rękojeści | Tak |  |
|  | Możliwość pracy konsoli w trybie z irygacją pola operacyjnego, z możliwością regulacji jej wydajności. | Tak |  |
|  | Wielofunkcyjny przełącznik nożny: | Tak |  |
|  | - zmiana prędkości zarówno proporcjonalnie jak i skokowo, | Tak |  |
|  | - zmiana obroty/oscylacje, | Tak |  |
|  | - ustawianie stopnia otwarcia ostrza shavera (obrót okna wewnętrznego ostrza o 60 i 180 stopni) | Tak |  |
|  | - wybór włączania nieaktywnej rękojeści przy podłączeniu więcej niż 1 rękojeści | Tak |  |
|  | Sterownik z uchwytem do podnoszenia stopą podczas operacji przez użytkownika (warunek sterylności), podświetlany | Tak |  |
|  | Konsola zasilająca z wbudowanym modułem do przemywania optyki endoskopów; możliwość równoczesnej pracy systemu wraz z shaverem | Tak |  |
|  | Wiertarka otologiczna do specjalistycznych zabiegów otologicznych | Tak |  |
|  | Wiertarka wyposażona w uchwyt wierteł tzw. prostnice | Tak |  |
|  | Wiertarka wyposażona w uchwyt wierteł tzw. kątnicę z podwójną blokadą wierteł | Tak |  |
|  | Praca wiertarki w trybie z irygacją pola operacyjnego, z możliwością regulacji jej wydajności z konsoli. Ciągła i przerywana irygacja – opcja do wyboru przez operatora | TAK-10 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Zakres prędkości obrotowej wiertarki do 60 000 rpm | Tak |  |
|  | Wymiary: Długosc 11,9 cm × srednica 1,53 cm | Tak |  |
|  | Waga max.105 g | Tak |  |
|  | Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | (dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.38 SIWZ.) |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

..................................

Wykonawca