EZ/ZP/25/2020/EK

Załącznik nr 2a do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

PAKIET NR 1

Laktator szpitalny – 10 szt.

Nazwa urządzenia, typ, model: …………………………………………………………

Producent: …………………………………………………………………………………

| L.p. | Parametr/Warunek/Wartość Graniczna | Warunek Graniczny | Parametr oferowany opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2019 | Tak |  |
|  | Elektryczny laktator szpitalny; praca laktatora sterowana przez kartę z czipem. | Tak |  |
|  | Laktator klasy szpitalnej – wyrób medyczny | Tak |  |
|  | Separacja mediów zabezpieczająca przed przedostaniem się mleka do środka modułu laktatora. | Tak |  |
|  | Wyświetlacz LCD z komunikatami trybu pracy w języku polskim oraz graficznymi symbolami siły podciśnienia. | Tak |  |
|  | Dwufazowy program odciągania pokarmu, zapisany na karcie z czipem. | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru dwóch programów działania jednym przyciskiem. | Tak |  |
|  | Program ,,Inicjacji laktacji” do stymulacji laktacji (przeznaczony dla matek wcześniaków, z opóźnioną laktacją, po szczególnie trudnych porodach). | Tak |  |
|  | Program ,,Utrzymanie” do utrzymania laktacji na odpowiednim poziomie. | Tak |  |
|  | Rytm pracy naśladujący rytm ssania niemowlęcia. 3 różne fazy pracy laktatora w trybie inicjacji i 2 różne fazy pracy laktatora w trybie utrzymania. | Tak |  |
|  | Płynna regulacja podciśnienia w zakresie od min. -50 do -250 mmHg. | Tak |  |
|  | Szybkość pracy w zakresie od 34 do 120 zassań na minutę. | Tak |  |
|  | Przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę. | Tak |  |
|  | Głośność laktatora max 45 dB. | Tak |  |
|  | Waga urządzenia max. 2,9 kg (bez wózka jezdnego) | Tak |  |
|  | Obudowa laktatora z górnym uchwytem do łatwego przenoszenia i pokrywą zabezpieczającą membrany (dla zapewnienia higieny i bezpieczeństwa odciągania). | Tak |  |
|  | Uchwyt na min. dwie butelki. | Tak |  |
|  | Zasilanie 100-240V, 50/60 Hz | Tak |  |
|  | Wózek jezdny z możliwością zamontowania dwóch uchwytów na butelki; | Tak |  |
|  | Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | (dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.38 SIWZ.) |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

..................................

Wykonawca