Zał.nr 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot: Meble płycinowe

Nazwa i typ:

Producent:

Rok produkcji:

|  | LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Korpusy mebli oraz fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm melaminowanej obustronnie , charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie w klasie higieniczności E1. | Tak |  |
|  |  | Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną PCV 1 mm lub jeśli wymaga tego konstrukcja 2 mm (fronty). | Tak ,podać |  |
|  |  | W przypadku zastosowania płyt melaminowanych o strukturze drewna, słoje powinny być ułożone po dłuższej krawędzi mebla. | Tak |  |
|  |  | Kolor płyty oraz blatów dostosowany do wymagań Zamawiającego. | Tak |  |
|  |  | Szuflady na prowadnicach rolkowych. | Tak |  |
|  |  | Półki zabezpieczone przed wypadaniem i przypadkowym wyciągnięciem, oklejone z 4 stron. | Tak |  |
|  |  | Zawiasy z cichym domykiem, zawiasy montowane na 4 wkrętach. | Tak |  |
|  |  | W przypadku gdy wymaga tego konstrukcja należy zastosować zamki patentowe w ciągach szuflad – zamki centralne. | Tak |  |
|  |  | Meble oparte na nóżkach o wysokości min. 150 mm z możliwością poziomowania w zakresie min 20 mm. | Tak ,podać |  |
|  |  | Ścianka tylna szaf, szafek i regałów wykonana z płyty HDF 3,2 mm. | Tak ,podać |  |
|  |  | Wszystkie szafki muszą posiadać dwa własne boki – nie dopuszcza się łączenia szafek w ciągi ze wspólnym bokiem. Każdy mebel musi posiadać możliwość samodzielnego postawienia. | Tak |  |
|  |  | Blaty w zabudowach meblowych - blaty postforming o grubości min 28 mm pokryte HPL. | Tak ,podać |  |
|  |  | Blaty biurek, lad, stołów i stolików wykonane z płyty wiórowej o grubości m.in. 25 mm melaminowanej obustronnie , charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie w klasie higieniczności E1. | Tak, podać |  |
|  |  | Biurka montowane za pomocą mimośrodów, nie dopuszcza się zewnętrznych widocznych połączeń. | Tak |  |
|  |  | Uchwyty C-kształtne o rozstawie min 128 mm, wykonane z metalu. | Tak ,podać |  |
|  |  | Front lady wykonany z płyty wiórowej lub płyty mdf pokrytej dwustronnie laminatem hpl. (kolor do uzgodnienia z użytkownikiem). | Tak, podać |  |
|  |  | Cokół lady cofnięty lub osłonięty tworzywem poliuretanowym. | Tak, podać |  |
|  | POZOSTAŁE WARUNKI |  |  |  |
|  |  | Meble jako gotowy wyrób muszą posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w laboratoriach, placówkach medycznych i dydaktycznych. | TAK Załączyć do oferty |  |
|  |  | Meble muszą posiadać atest zgodności z normą PN –EN 14073:2006; 14074:2006. | TAK Załączyć do oferty |  |
|  |  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | TAK |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

............................................

podpis oferenta