Zał. Nr 8

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot: Stojak infuzyjny

Nazwa i typ:

Producent:

Rok produkcji:

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stojak medyczny z regulacją wysokości w zakresie min. 1350-2200 mm przystosowany do instalacji 1 pompy infuzyjnej | TAK |  |
| 2 | Stojak wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. min. 0H18N9 | TAK, podać |  |
| 3 | Podstawa pięcioramienna na kółkach w obudowie ze stali kwasoodpornej o średnicy min. 50 mm, w tym dwa z blokadą; średnica podstawy: 600 - 620mm | TAK, podać |  |
| 4 | Kolumna z rury o średnicy 25/16 mm, | TAK, podać |  |
| 5 | Głowica na 4 haczyki | TAK, podać |  |
| 6 | Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE, Wpis lub zgłoszenie do URPL WMiPB | TAK,załączyć |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

............................................

podpis oferenta