Zał. Nr 15

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot:   Zestaw Ambu

Nazwa i typ:

Producent:

Rok produkcji:

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wyrób nowy, rok produkcji 2020 | TAK |  |
| 2 | Resuscytator wykonany z sylikonu z zaworem zwrotnym dla dorosłych | TAK |  |
| 3 | Przeznaczony do sterylizacji w autoklawie do 121 stopni C | TAK |  |
| 4 | Dwu stopniowy zawór bezpieczeństwa zapobiegający podaniu zbyt dużej dawki tlenu, po przekroczeniu 40 mm H2O dla dorosłych | TAK |  |
| 5 | Sylikonowy worek rozprężny dla dorosłych z zaworem i łącznikiem | TAK |  |
| 6 | Sylikonowa maska nr. 3 i 5 | TAK |  |
| 7 | Zbiornik na tlen z łącznikiem | TAK |  |
| 8 | Przewód połączeniowy do tlenu | TAK |  |
| 9 | Rurki gardłowe 90, 100, 110 mm dla dorosłych | TAK |  |
| 10 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 11 | Deklaracja zgodności, CE, rejestracja wyrobu | TAK |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

............................................

podpis oferenta