Załącznik nr 2.6 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

| Przedmiot: | Wózek zabiegowy z tackami |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stolik trzy blatowy ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, | TAK, opisać |  |
| 2 | Wyposażenie : 1xblat z podniesionym rantem stały 705x415x20mm, 2xkuweta z tworzywa sztucznego 395x325x65mm, 1xblat 655x415x20mm, 1xstelaż do worka na odpady z pokrywą ABS w kolorze szarym, 2xuchwyt do prowadzenia z pręta o średnicy 8 mm | TAK, opisać |  |
| 3 | Stolik wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą. | TAK, opisać |  |
| 4 | Wymiary całkowite: 950x430x880 mm (+/-20 mm) [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | TAK, opisać |  |
| 5 | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK, opisać |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

............................................

podpis oferenta