Załącznik nr 2.26 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Przedmiot: Mebel ze stali kwasoodpornej

Nazwa i typ:

Producent:

Rok produkcji:

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Główne podzespoły mebli wykonane z blach o grubości od 0,8 do 1,2 mm | TAK |  |
| 2 | Blaty stołów – blacha 0,8 lub 1,0 mm | TAK, podać |  |
| 3 | Szafy i szafki – blacha 0,8 lub 1,0 mm | TAK |  |
| 4 | Blaty stołów ze zlewami – blacha 1,2 mm | TAK |  |
| 5 | Półki - blacha 0,8 lub 1,0 mm | TAK |  |
| 6 | Korpusy szafek pod stołami - blacha 0,8 lub 1,0 mm | TAK, podać |  |
| 7 | Korpusy szaf i szafek wiszących - blacha 0,8 lub 1,0 mm | TAK, podać |  |
| 8 | Drzwi i szuflady – blacha 0,8 lub 1,0 mm | TAK, podać |  |
| 9 | Półki w stołach, szafach i regałach – blacha 0,8 lub 1,0 mm | TAK, podać |  |
| 10 | Korpusy okapów – blacha 0,8 lub 1,0 mm | TAK, podać |  |
| 11 | Powierzchnie robocze oraz miejsca w meblach widoczne na zewnątrz szlifowane z zachowaniem struktury liniowej. | TAK, podać |  |
| 12 | Blat roboczy stołów wygłuszone płytą wiórową laminowaną przyklejoną od spodu do blachy | TAK, podać |  |
| 13 | Nogi stołów wyposażone są w stopki z tworzywa z zakresem regulacji od standardowej wysokości od -10 do +20 mm, | TAK, podać |  |
| 14 | Szafy i szafki z drzwiami przesuwanymi ,zawieszone na wózkach rolkowych. | TAK, podać |  |
| 15 | Szafki z szufladami wyposażone w prowadnice kulkowe. Spawana konstrukcja szkieletowa lub korpusowa zapewnia sztywność i wytrzymałość na obciążenia pionowe. | TAK, podać |  |
| 16 | Powierzchnia robocza płyt ze zlewozmywakami wyprofilowana na 4 mm celem zabezpieczenia przed spływaniem wody poza obrys stołu. | TAK, opisać |  |
| 17 | Dno komór zlewozmywaków wyprofilowane w sposób zapewniający całkowity spływ wody | TAK |  |
| 18 | Gwarancja 24 mce | TAK, podać |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

............................................

podpis oferenta