EZ/ZP/59/2020/ESŁ

Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert

(Załącznik nr 1 do umowy)

| L.p. | ASORTYMENT | Nazwa katalogowa / Model / Producent |
| --- | --- | --- |
| 1. | Optyka cystoskopowa |  |
| 2. | Ureterocystoskop kompaktowy, miniaturowy |  |
| 3. | Ureterocystoskop kompaktowy, operacyjny |  |

PARAMETRY  TECHNICZNE

| L.p. | Parametr wymagany | Warunek graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowe, nie podemonstracyjne enoskopy urologii dziecięcej. | TAK |  |
| 2 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące liczone od dnia instalacji sprzętu w siedzibie Zamawiającego. | TAK |  |
| Optyka cystoskopowa |
| 3 | - Optyka HD - Średnica 1,9 mm - Kąt patrzenia 0 0 - Długość robocza 185 mm - Uniwersalny okular | TAK |  |
| 4 | Optyka musi posiadać wygrawerowany: - numer seryjny, - informację o sterylizacji (zapis iż nadaje się do sterylizacji w Autoklawie), - oznaczenie kolorystyczne dedykowanej średnicy wiązki światłowodu. | TAK |  |
| Ureterocystoskop kompaktowy, miniaturowy |
| 5 | - Kanał dedykowany do narzędzi oraz do irygacji 3,3 Charr/Fr., możliwość zastosowania narzędzi o wymiarze min. do 3 Fr /Charr - Możliwość zastosowania włókna laserowego o średnicy 230 um lub sondy lithoclast o średnicy 0,8 mm lub lithotrypsii elektrohydraulicznej 2,4 Fr. - Kanał roboczy usytułowany w linii prostej zakończony membraną uszczelniającą oraz nakręcanym korpusem zaworu automatycznego dodatkowo zakończony uszczelką - Średnica Ureterocystoskopu - 4,5/6,5 Fr./Charr. - Długość robocza Ureterocystosckopu 120 mm - Kąt patrzenia optyki 5 o - Przyłącze światłowodu od góry instrumentu - Wymienne kraniki wykonane z plastiku montowane na wcisk | TAK |  |
| 6 | Ureterocystoskop musi posiadać wygrawerowany: - numer seryjny, - informację o sterylizacji (zapis iż nadaje się do sterylizacji w Autoklawie), - oznaczenie kolorystyczne dedykowanej średnicy wiązki światłowodu. | TAK |  |
| Ureterocystoskop kompaktowy, operacyjny |
| 7 | - Kanał dedykowany do narzędzi oraz do irygacji - Możliwość zastosowania narzędzi o wymiarze min. do 5 Fr /Charr - Możliwość zastosowania włókna laserowego o średnicy 230 um lub sondy lithoclast o średnicy 0,8 mm lub lithotrypsii elektrohydraulicznej 2,4 Fr. - Kanał roboczy usytułowany w linii prostej zakończony membraną uszczelniającą oraz nakręcanym korpusem zaworu automatycznego dodatkowo zakończony uszczelką - Średnica Ureterocystoskopu - 8/9,8 Fr./Charr - Długość robocza Ureterocystosckopu 150 mm - Kąt patrzenia optyki 12 o - Przyłącze światłowodu od góry instrumentu - Wymienne kraniki wykonane z plastiku montowane na wcisk | TAK |  |
| 8 | Ureterocystoskop musi posiadać wygrawerowany: - numer seryjny, - informację o sterylizacji (zapis iż nadaje się do sterylizacji w Autoklawie), - oznaczenie kolorystyczne dedykowanej średnicy wiązki światłowodu. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

...……………………………

(podpis uprawnionego Wykonawcy)