Załącznik nr 2 do zaproszenia

ROZDZIAŁ I

Opis przedmiotu zamówienia – specyfikacji parametrów techniczno – eksploatacyjnych zestawów komputerowych

Producent komputerów: 	...................................................................

Model/Symbol/Rok produkcji Komputera: 	...................................................................

| Lp. | Minimalne wymagane parametry konfiguracji sprzętu | Wymagania | Oferowane warunki (należy podać w przypadku zaoferowania innych wyższych parametrów lub potwierdzić spełnienie wymaganych parametrów ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wydajność obliczeniowa - procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 9500 punktów Passmark CPU Mark. Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent musi udostępnić Zamawiającemu licencjonowane oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. | TAK |  |
| 2 | Parametry pamięci masowej: min. 256 GB SSD, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników | TAK |  |
| 3 | Pamięć operacyjna: 8 GB DDR4 2666 MHz możliwość rozbudowy do min 32 GB | TAK |  |
| 4 | Wydajność grafiki: Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę na 2 monitorach ze wsparciem dla DirectX 12, Open CL 2.0, OpenGL 4.4 – z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci | TAK |  |
| 5 | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. | TAK |  |
| 6 | Obudowa: - typu SFF z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu, wyposażona w min. 3 kieszenie: 1 szt. 5,25” zewnętrzna typu SLIM, 1 szt. 3,5”/2,5” wewnętrzna - zasilacz o mocy minimum 200W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i spełniający wymagania certyfikatu co najmniej 80 PLUS Bronze., - w celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany akustyczny lub/i optyczny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; | TAK |  |
| 7 | Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat producenta oferowanego systemu operacyjnego, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z oferowanym systemem operacyjnym. | TAK |  |
| 8 | BIOS : - możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: modelu komputera, numerze seryjnym, wersji BIOS, dacie produkcji BIOS, ilości, częstotliwości taktowania i sposobu obłożenia kanałów pamięciami RAM, modelu płyty głównej, nazwie komputera, typie procesora wraz z informacją o częstotliwości taktowania, producencie, modelu oraz pojemności zainstalowanego dysku twardego, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej - funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) - w przypadku występowania funkcji automatycznej aktualizacji BIOS, musi istnieć możliwość jej wyłączenia - możliwości aktualizacji BIOS-u w tym co najmniej: całkowite wyłączenie możliwości aktualizacji, możliwość aktualizacji za pomocą narzędzi producenta komputera - możliwość włączania/wyłączania sprzętowego wsparcia wirtualizacji w procesorze - liczby aktywnych rdzeni procesora - możliwość włączania/wyłączania technologii SpeedStep oraz Turbo - możliwość monitorowania temperatury rdzenia procesora, obudowy procesora oraz temperatury wewnątrz obudowy komputera oraz prędkości obrotowej wentylatora. - funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - możliwość ustawienia trybu pracy komputera po przywróceniu zasilania po awarii zasilania w co najmniej trzech trybach wyłączony, wyłączony, przywrócenie stanu z przed awarii - możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego (dla wszystkich rodzajów dysków twardych w tym dysków M.2). - możliwość ustawienia poziomu zabezpieczenia BIOS-u za pomocą hasła co najmniej w sposób umożliwiający skasowanie hasła za pomocą zworki na płycie głównej - możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, modułu TPM z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych - możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne - możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przedzie obudowy, tylko tylnych portów, tylko zewnętrznych, wszystkich nieużywanych | TAK |  |
| 9 | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 22dB | TAK |  |
| 10 | Ergonomia: - obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera. - obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej, kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) oraz zamka na klucz nie wystającego poza linię obudowy suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie może wynosić więcej niż 700 mm. | TAK |  |
| 11 | System operacyjny - Microsoft Windows 10 Professional PL 64-bit (lub równoważny – warunki wymagane równoważności został opisany w załączniku nr 3 Rozdział I do zaproszenia, zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu | TAK |  |
| 12 | Wbudowane porty minimalnie: 1 x DVI lub HDMI (zgodnie z zaoferowanym monitorem) - 1 x Display Port - 1 x RJ-45 - 1 x Audio: line-in - 1 x Audio: line-out - 1 x Audio: mikrofon z przodu obudowy - 1 x Audio: słuchawki z przodu obudowy - 8 szt. USB w tym: minimum 4 porty z przodu obudowy (w tym min. 2 x USB 3.0), minimum 4 porty z tyłu obudowy (w tym min. 2 x USB 3.0). Porty te powinny być wlutowane w płytę główną – nie dopuszcza się portów wyprowadzonych z płyty głównej na zewnątrz komputera za pomocą przewodów, taśm itp. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. | TAK |  |
| 13 | Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika) | TAK |  |
| 14 | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego (TPM co najmniej w wersji 2.0) | TAK |  |
| 15 | Płyta główna trwale oznaczona logo producenta komputera z wbudowanymi min.: - 2 złącza PCI-Express (w tym co najmniej jedno PCI-Express x16) - 1 złącze umożliwiające zamontowanie oferowanego dysku SSD - 2 złącza DIMM pamięci RAM DDR4, - 3 złącza SATA 3.0, | TAK |  |
| 16 | Klawiatura USB w układzie QWERTY US | TAK |  |
| 17 | Mysz optyczna USB z rolką (scroll) | TAK |  |
| 18 | Napęd DVD +/-RW | TAK |  |
| 19 | Zestawy komputerowe muszą posiadać: - Certyfikat EPEAT na poziomie min. Bronze - wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net - certyfikat lub deklarację zgodności CE potwierdzająca, iż produkt jest dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Unii Europejskiej (dokumenty dla stacji roboczej, myszy komputerowej, klawiatury), - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu przez oferowany zestaw komputerowy postanowień dyrektywy ROHS 2002/95/WE ze zm. , - certyfikat potwierdzający spełnienie normy TCO na poziomie min 5.0 - certyfikat potwierdzający spełnienie normy EnergyStar 7.0 - certyfikat producenta oferowanego systemu operacyjnego potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu komputera z systemem operacyjnym który zostanie zainstalowany, - zostać wyprodukowane przez podmiot który ustanowił i utrzymuje system zarządzania jakością w zakresie, produkcji, dystrybucji i serwisowania zgodnie z ISO 9001 lub równoważną | TAK |  |
| 20 | Wymagane parametry techniczne monitora: - typ ekranu - panoramiczny; ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą IPS o przekątnej co najmniej 21,5” - monitor przeznaczony do pracy ciągłej 24/7 - jasność: min. 250 cd/m2 - kontrast: min. 1000:1 - kąty widzenia (pion/poziom): min. 175°/175 - możliwość zmiany wysokości: min. 10 cm - czas reakcji matrycy: maks. 5ms - kolory: 16,7 mln - rozdzielczość minimalna: 1920x1080 pikseli - powłoka powierzchni ekranu - przeciwodblaskowa, utwardzona - zakres pochylenia monitora: od -5° do +35° - złącze : 15-stykowe złącze D-Sub, DVI (z HDCP) lub HDMI, Display Port - monitor musi posiadać usuwalną podstawę montażową, wbudowane 2 głośniki; kompatybilność z VESA, hub USB min. 2x USB 2.0, Kensington Lock - dołączone oprogramowanie producenta monitora pozwalające na zdalne sprawdzenie parametrów pracy oraz konfigurację ustawień monitora Monitory muszą być wykonane zgodnie normami i posiadać Certyfikaty: certyfikat lub deklarację zgodności CE,TCO 7.0, ISO9241-307, EPEAT Bronze, Energy Star 7.0, TÜV Low Blue Light, TÜV Flicker Free – lub inne dokumenty wdane przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości, potwierdzające, że dostarczone monitory odpowiadają wskazanym normom | TAK |  |
| 21 | Wymagania dodatkowe: - Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego (TPM co najmniej w wersji 2.0) | TAK |  |
| 22 | Gwarancja jakości producenta na kompletny zestaw komputerowy wraz z monitorem: - min. na okres co najmniej 36 miesięcy - świadczonej w siedzibie Zamawiającego, chyba że niezbędne będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta ,lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym - wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca, - Czas reakcji serwisu – następny dzień roboczy. Czas reakcji rozumiany jako fizyczne pojawienie się serwisanta w siedzibie zamawiającego i podjęcie próby naprawy – wymaganie dostarczenie ulotki produktowej producenta opisującej zakres oferowanej usługi - Naprawy gwarancyjne urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta - Wszystkie elementy składowe komputera musza być produkowane lub certyfikowane przez producenta i muszą być są objęte gwarancją producenta o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA (3 lat on site, czas reakcji następnego dnia roboczego) - W przypadku awarii komputera dysk pamięci masowej (SSD) zostaje u Zamawiającego. - Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. - Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. | TAK |  |
| 23 | Dodatkowe oprogramowanie zarządzające: - Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera (w ofercie należy podać nazwę oprogramowania) pozwalające na zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej: - Informowanie administratora o otwarciu obudowy - Zdalne wyłączanie, restart oraz hibernacje komputera w sieci, - Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface, - Tworzenie raportów stanu jednostki, - Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięć RAM, HDD, wersje BIOS, - Aktualizację BIOS do najnowszej wersji zarówno dla pojedynczej maszyny jak i grupy, - Tworzenie kopii zapasowych BIOS wraz z ustawieniami - Tworzenie indywidualnych numerów dla poszczególnych użytkowników, - Włączenie lub wyłączanie BOOTowania portów USB - W pełni automatyczną instalację sterowników urządzeń opartą o automatyczną detekcję posiadanego Sprzętu | TAK |  |
| 24 | Dodatkowe oprogramowanie narzędziowe: Certyfikowane oprogramowanie umożliwiające w bezpieczny (bezpowrotny) sposób usunięcie danych z dysku twardego z poziomu BIOS-u bez względu na stan czy obecność systemu operacyjnego. W ofercie należy podać nazwę i producenta oprogramowania. | TAK |  |
| 25 | Dołączone oprogramowanie producenta monitora pozwalające na zdalne sprawdzenie parametrów pracy oraz konfigurację ustawień monitora | TAK |  |
| 26 | Normy i standardy: Monitory muszą być wykonane zgodnie normami i posiadać Certyfikaty: TCO 7.0, ISO9241-307, EPEAT Bronze, Energy Star 7.0, TÜV Low Blue Light, TÜV Flicker Free – lub inne dokumenty wdane przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości, potwierdzające, że dostarczone monitory odpowiadają wskazanym normom. | TAK |  |

ROZDZIAŁ II

Opis przedmiotu zamówienia – specyfikacji warunków technicznych wymaganych odnośnie oprogramowania

typu MS Office 2019 Home & Business 32/64 bit PL lub równoważne

Producent oprogramowania: 	...................................................................

Nazwa pakietu: 	...................................................................

Typ licencji:     ……………………………………………..

| Lp. | Minimalne wymagane parametry technicznych oprogramowania | Wymagania | Oferowane warunki (należy podać w przypadku zaoferowania innego oprogramowania lub potwierdzić spełnienie wymaganych parametrów ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Licencja na oprogramowanie typu Microsoft Office 2019 Home & Business PL 32/64 lub równoważne spełniające wymagania z załącznika nr 3 Rozdział II. Licencja powinna uprawniać do używania ww. oprogramowania przez Zamawiającego w ramach jego działalności gospodarczej (licencja komercyjna). Licencja ma być udzielona na czas nieokreślony, bez ograniczeń terytorialnych na polach eksploatacji obejmujących, co najmniej: - instalację i użytkowanie ww. oprogramowania w pełnej funkcjonalności na dostarczonym Sprzęcie w konfiguracji przedstawionej w ofercie jak i też powstałej w wyniku rozbudowy, w tym poprzez pracowników Zamawiającego, - sporządzenie jednej kopii zapasowej nośnika, na którym Zamawiający przechowuje zbiory instalacyjne ww. oprogramowania, - nieodpłatnego pobierania, instalowania i użytkowania poprawek i aktualizacji wydanych dla ww. oprogramowania przez producenta oprogramowania, Licencja powinna umożliwiać: - instalację ww. oprogramowania na dowolnym komputerze, - przenoszenie ww. oprogramowania pomiędzy komputerami (po co najmniej 90 dniach pracy). W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania jego równoważności. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązanie równoważne, zobligowany jest zawrzeć w ofercie opis oprogramowania równoważnego, zawierający opis parametrów i funkcjonalności dla oprogramowania równoważnego, określonych powyżej. Z opisu powinno jednoznaczne wynikać, że produkt oferowany jako równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Zastosowanie rozwiązania równoważnego nie będzie wymagało żadnych nakładów po stronie Zamawiającego, celem dostosowania do niego aktualnie posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury. Wszelkie niezbędne prace adaptacyjne (jeśli wystąpi potrzeba ich wykonania), zostaną zrealizowane przez Wykonawcę. Wykonawca dostarczy dokumentację przeprowadzonych prac adaptacyjnych. W przypadku, gdy zaoferowane przez Wykonawcę oprogramowanie równoważne nie będzie poprawnie współpracować ze sprzętem i oprogramowaniem eksploatowanym u Zamawiającego lub spowoduje zakłócenia w funkcjonowaniu infrastruktury u Zamawiającego, Wykonawca podejmie na własny koszt wszelkie niezbędne działania celem przywrócenia sprawnego działania infrastruktury, w tym dokona ewentualnych niezbędnych modyfikacji po odinstalowaniu oprogramowania | TAK |  |

| ....................................... dnia ...................................... |  | .............................................................................. |
| --- | --- | --- |
| Miejscowość i data |  | podpis i pieczęć osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy |