EZ/ZP/91/2020/KK                                                              Załącznik nr 3 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest oddanie przez Wydzierżawiającego w dzierżawę:

a) urządzenia wykonującego odbitki czarno-białe w formacie A3 - (typ urządzenia - A),

b) urządzenia wykonującego odbitki w kolorze w formacie A3 - (typ urządzenia - B),

c) urządzenia wykonującego odbitki czarno-białe w formacie A3 - (typ urządzenia - C),

2. Dzierżawca dopuszcza urządzenia nowe lub używane z zastrzeżeniem, że stan

techniczny urządzeń używanych nie może być gorszy jak w przypadku urządzeń nowych z

przebiegiem licznika maksymalnie 100 000 kopii.

3. Urządzenia używane muszą być po przeglądzie, konserwacji i wymianie wszystkich

zużytych elementów na nowe.

4. Wymagane minimalne parametry techniczne jakie musza posiadać/spełniać kserokopiarki

przeznaczone do dzierżawy:

| Lp. | Parametry wymagane minimum | Proponowany parametr |
| --- | --- | --- |
| Urządzenie TYP A |
| 1 | rozdzielczość kopiowania 600x600dpi |  |
| 2 | ilość kopii 1 – 9 999 |  |
| 3 | szybkość kopiowania A4 minimum 22 str./min. |  |
| 4 | szybkość kopiowania A3 minimum 14 str./min. |  |
| 5 | format oryginału B5 - A3 |  |
| 6 | automatyczny dwustronny podajnik dokumentów |  |
| 7 | podajnik boczny |  |
| 8 | zoom przedział wymagany to minimum 50-200 %, (może byś „szerszy” np. 25-400 %), |  |
| 9 | kopiowanie dwustronne |  |
| 10 | kaseta na papier na co najmniej 500 arkuszy formatu A3, |  |
| 11 | pojemność podajnika automatycznego 50 arkuszy |  |
| 12 | Zszywanie |  |
| 13 | menu ekranowe w języku polskim |  |
| 14 | możliwość ograniczenia dostępu kodem cyfrowym |  |
| Urządzenie TYP B |
| 1 | rozdzielczość kopiowania - skanowania 600x600dpi, |  |
| 2 | rozdzielczość drukowania 1800x600 |  |
| 3 | ilość kopii 1-9 999 |  |
| 4 | szybkość kopiowania- drukowania A4 kolor/czarnobiały - 22 str./min. |  |
| 5 | szybkość kopiowania- drukowania A3 kolor/czarnobiały - 14 str./min. |  |
| 6 | format oryginału B5-A3 |  |
| 7 | automatyczny dwustronny podajnik dokumentów do 100 oryginałów A3 |  |
| 8 | podajnik boczny do 150 arkuszy A3 |  |
| 9 | zoom przedział wymagany to min. 50-200 %, (może byś „szerszy” np. 25-400 %) |  |
| 13 | kopiowanie dwustronne |  |
| 14 | kaseta na papier na co najmniej 500 arkuszy formatu A3 |  |
| 15 | Zszywanie |  |
| 16 | prędkość skanowania w kolorze do 80 oryginałów, |  |
| 17 | prędkość skanowania w czerni do 80 oryginałów |  |
| 18 | menu ekranowe w języku polskim |  |
| 19 | możliwość ograniczenia dostępu kodem cyfrowym |  |
| Urządzenie TYP C |
| 1 | rozdzielczość kopiowania 600x600dpi, |  |
| 2 | ilość kopii 1 - 9 999 |  |
| 3 | szybkość kopiowania A4 - 45 str./min. |  |
| 4 | szybkość kopiowania A3 - 22 str./min. |  |
| 5 | format oryginału B5 - A3 |  |
| 6 | automatyczny dwustronny jednoprzebiegowy podajnik dokumentów do 100 oryginałów A3 |  |
| 7 | zoom przedział wymagany to min. 50-200 %, (może byś „szerszy” np. 25-400 %) |  |
| 8 | kopiowanie dwustronne |  |
| 9 | Szybkość kopiowania A4 w trybie automatycznym dwustronnym – 45 str./min. |  |
| 10 | kaseta na papier na co najmniej 500 arkuszy formatu A3 |  |
| 11 | kaseta na papier na co najmniej 500 arkuszy formatu A4 |  |
| 12 | szafka z możliwością zamontowania kaset dodatkowych |  |
| 13 | menu ekranowe w języku polskim |  |
| 14 | możliwość ograniczenia dostępu kodem cyfrowym |  |

5. Ilości przewidzianych do wydzierżawienia urządzeń, oraz ilość przewidzianych do

wykonania kopii w ciągu jednego miesiąca.

| Lp. | Typ Urządzenia | Ilość urządzeń przewidywanych do wydzierżawienia | Ilość kopii do wykonania miesięcznie na jednym urządzeniu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie TYP A | do 2 szt. | 22 000 |
| 3 | Urządzenie TYP B | do 1 szt. | 29 000 |
| 4 | Urządzenie TYP C | do 2 szt. | 60 000 |

Potwierdzam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i potwierdzam spełnienie wymaganych warunków.

…………………………….

Podpis osoby prawomocnej