Załącznik nr 2 do zaproszenia

ROZDZIAŁ I

Opis przedmiotu zamówienia – specyfikacji parametrów techniczno – eksploatacyjnych komputerów typu All-In-One

Producent komputerów: 	...................................................................

Model/Symbol/Rok produkcji Komputera: 	...................................................................

| Lp. | Minimalne wymagane parametry konfiguracji komputera stacjonarnego typu All-in-One | Wymagania | Oferowane warunki (należy podać w przypadku zaoferowania innych wyższych parametrów lub potwierdzić spełnienie wymaganych parametrów ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wydajność obliczeniowa - procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest (wynik dostępny: http://www.passmark.com/products/pt.htm) co najmniej wynik 6600 punktów Passmark CPU Mark. Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent musi udostępnić Zamawiającemu licencjonowane oprogramowanie testujące, komputer do testu oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. | TAK |  |
| 2 | Płyta główna - chipset dostosowany do oferowanego procesora lub równoważny - minimum 2 sloty pamięci lub więcej, - minimum 2 złącza SATA III 6.0 Gb/s | TAK |  |
| 3 | Nagrywarka DVD +/-RW | TAK |  |
| 4 | Pamięć operacyjna RAM - minimum 8 GB DDR4 - minimum 1 wolny slot pamięci na płycie głównej, - minimalny rozmiar możliwego rozszerzenia obsługiwanej pamięci, zapewniony i potwierdzony przez producenta komputera: 32 GB | TAK |  |
| 5 | Porty w przedniej części komputera - minumum 2 x USB 3.0, - porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy lub złącze typu combo. | TAK |  |
| 6 | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna ze standardem High Definition | TAK |  |
| 7 | Klawiatura - w układzie polskim programisty (104 klawisze). | TAK |  |
| 8 | Mysz optyczna z klawiszami oraz rolką (scroll). | TAK |  |
| 9 | Porty w tylnej części komputera - minimum 1 x Display Port lub HDMI - minimum 5 x USB w tym co najmniej 2x USB 3.0 - minimum 1 port sieciowy RJ-45, - minimum 2 x PS/2 - porty audio line-in i line-out lub złącze typu combo Wymagana ilość portów USB, PS/2 oraz VIDEO nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. | TAK |  |
| 10 | Dysk twardy Minimum 256 GB SSD, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze przez producenta, po awarii, do stanu fabrycznego bez dodatkowych nośników. Możliwość zamontowania w obudowie co najmniej jednego dodatkowego dysku 2,5 cala. | TAK |  |
| 11 | Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki. Pełna obsługa funkcji i standardów DX12, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2. Możliwość zainstalowania dodatkowej, dedykowanej karty graficznej z pamięcią własną. | TAK |  |
| 12 | Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ-45, zintegrowana z płytą główną wspierająca obsługę technologii WoL; Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu M.2 PCIe karta sieci WLAN obsługująca standard Dual Band 2x2 802.11ac oraz Bluetooth 5.0. | TAK |  |
| 13 | BIOS UEFI w wersji 2.6 lub wyższej. Możliwość odczytania z BIOS informacji o: - modelu komputera, - numerze seryjnym, - MAC Adres karty sieciowej, - wersja Biosu wraz z datą jego produkcji, - zainstalowanym procesorze, jego taktowaniu - ilości pamięci RAM wraz z taktowaniem i obłożeniem slotów Możliwość z poziomu BIOS: - wyłączenia selektywnego portów USB, minimum wyłączanie portów z przodu oraz wyłączanie portów z tyłu - zmiany pracy wentylatorów między trybem optymalizacji głośności lub temperatury, - ustawienia hasła: administratora, Power-On, HDD/SSD, - możliwość zbierania i przeglądania logów zdarzeń z informacją odnośnie godziny, daty i kodu błędu zdarzenia - w przypadku występowania funkcji automatycznej aktualizacji BIOS, musi istnieć możliwość jej wyłączenia | TAK |  |
| 14 | Obudowa - Typu AiO (All-in-One) z możliwością łatwej wymiany/rozbudowy pamięci RAM (bez konieczności interwencji serwisu). Wbudowane wyposażenie: - głośniki stereo, - mikrofon, - kamera full HD, Suma wymiarów obudowy, nie może przekroczyć: 1300 mm z fabryczną stopą oraz 1050 mm bez stopy. Głośność jednostki centralnej nie może przekraczać 18 dB, mierzona zgodnie z normą ISO 7779 lub równoważną oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 lub równoważną w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego. Wymagany raport badawczy, wystawiony przez niezależną, akredytowaną, co najmniej dla norm ISO 7779 i ISO 9296 jednostkę badawczą. | TAK |  |
| 15 | Specyfikacja wbudowanego ekranu: - Typ ekranu: Panoramiczny, matryca o rozmiarze 23,8 cala; - Jasność: 250 cd/m2; - Kąty widzenia min. 170°/170° CR10:1; - Czas reakcji matrycy: maks. 15 ms; - Rozdzielczość maksymalna: 1920 x 1080; - Możliwość regulacji wysokości ekranu; - Możliwość obracania ekranu na boki - Możliwość regulacji pochylenia monitora; - Konstrukcja komputera powinna umożliwić demontaż stopy i powieszenie komputera za pomocą standardowego złącza VESA; | TAK |  |
| 16 | Zasilacz o mocy nie mniejszej niż 130 W, o sprawności co najmniej 90% przy obciążeniu 50%. Roczny pobór mocy jednostki centralnej, nie większy, niż w specyfikacji energetycznej dla Energy Star w wersji 7.1. Zasilacz powinien spełniać wymogi 80Plus GOLD. | TAK |  |
| 17 | Bezpieczeństwo i funkcje zarządzania 1. Możliwość zastosowania mechanicznego zabezpieczenia przed kradzieżą komputera. 2. Możliwość zastosowania mechanicznego zabezpieczenia dostępu do wnętrza obudowy. 3. Czujnik otwarcia obudowy. 4. Moduł TPM 2.0. 5. Certyfikowane oprogramowanie umożliwiające – bez względu na stan czy obecność systemu operacyjnego oraz bez podłączania żadnych urządzeń czy nośników zewnętrznych - w bezpieczny (bezpowrotny) sposób usunięcie danych z dysku twardego - w ofercie należy podać nazwę oprogramowania i jego producenta. 6. System diagnostyczny działający bez udziału systemu operacyjnego, czy też jakichkolwiek dołączonych urządzeń na zewnątrz czy też wewnątrz komputera, umożliwiający otrzymanie informacji o: - modelu, oznaczeniu i numerze seryjnym komputera, pojemności zainstalowanej pamięci RAM Oprogramowanie diagnostyczne musi umożliwiać: - wykonanie testu pamięci RAM, - wykonanie podstawowego testu prawidłowej pracy CPU - wykonanie testu dysku twardego. System diagnostyczny musi działać nawet w przypadku uszkodzenia dysku twardego z systemem operacyjnym komputera | TAK |  |
| 18 | Sterowniki Zapewnienie na dedykowanej stronie internetowej producenta dostępu do najnowszych sterowników i uaktualnień, realizowane poprzez podanie numeru seryjnego/modelu urządzenia, podać link strony www. Oprogramowanie producenta komputera posiadające funkcje zarządzania sterownikami (wykrywanie i instalowanie aktualizacji). | TAK |  |
| 19 | 1. Producent komputera musi posiadać ISO 9001 co najmniej w zakresie projektowania, produkcji i serwisu komputerów. 2. Producent komputera musi posiadać ISO 14001, co najmniej w zakresie projektowania i produkcji. 3. Oferowane komputery muszą posiadać europejską deklarację zgodności CE. 4. Wymagany certyfikat poprawnej współpracy z zaoferowanym systemem operacyjnym - do oferty należy dołączyć wydruk ze strony producenta oprogramowania systemowego. 5. Producent komputera/fabryka producenta musi posiadać normę ISO 50001. 6. Producent komputera musi posiadać normę ISO 27001. Oferowane komputery muszą posiadać certyfikat EPEAT dla standardu IEEE 1680.1 - 2018 – obecność modelu na stronie https://www.epeat.net/?category=pcsdisplays | TAK |  |
| 20 | Zainstalowany system operacyjny co najmniej Windows 10 Pro 64-bitowy w polskiej wersji językowej lub system równoważny wraz z nośnikiem instalacyjnym. Klucz licencyjny systemu musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać jego instalację bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania systemu operacyjnego pochodzącego z rynku wtórnego, reaktywowanego systemu. Warunki równoważności zostały opisane w załączniku nr 3 do zaproszenia | TAK |  |
| 21 | Gwarancja min. 36 m-cy w trybie NBD onsite realizowana przez autoryzowane centrum serwisowe producenta | TAK |  |

| ...................................... |  | .............................................................................. |
| --- | --- | --- |
| Miejscowość i data |  | podpis i pieczęć osoby (osób) uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy |