EZ/ZP/118/2020/KK														Załącznik nr 2 do zaproszenia

Opis przedmiotu zamówienia – specyfikacji parametrów techniczno – eksploatacyjnych urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń metodą „suchą – bezdotykową” –

Producent Urządzenia: 	...................................................................

Model/Symbol/Rok produkcji Urządzenia: 	...................................................................

| Lp. | Minimalne wymagane parametry konfiguracji urządzenia do dezynfekcji | Wymagania | Oferowane warunki (należy podać w przypadku zaoferowania innych parametrów lub potwierdzić spełnienie wymaganych parametrów ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metoda dezynfekcji poprzez podawanie środka dezynfekcyjnego w postaci gęstej suchej mgły, kropelki wielkości około 1 mikrona. | TAK |  |
| 2 | Dezynfekcja tzw. na sucho bez potrzeby wycierania powierzchni i bez konieczności wynoszenia urządzeń medycznych takich jak: defibrylator, respirator itp. | TAK |  |
| 3 | Płyn używany do dezynfekcji na bazie nadtlenku wodoru. | TAK |  |
| 4 | Płyn używany do dezynfekcji jest wyrobem medycznym klasy IIA | TAK |  |
| 5 | Wielkość pojemników na płyn dezynfekcyjny 1 L. | TAK |  |
| 6 | Możliwość stosowania kontrolnych pasków testowych w celu weryfikacji trudnodostępnych miejsc. | TAK |  |
| 7 | Brak konieczności przygotowania pomieszczeń do przeprowadzenia dezynfekcji. | TAK |  |
| 8 | Brak potrzeby nagrzewania urządzenia przed wykonaniem procesu dezynfekcji. | TAK |  |
| 9 | Opcje wykonywanych dezynfekcji: - dezynfekcja pełna wykonywana w przypadku kontaktu z patogenem (zużycie środka dezynfekującego maksymalnie do 4 ml na 1m3 ± 5%), - dezynfekcja profilaktyczna (zużycie środka dezynfekującego maksymalnie do 1 ml na 1m3± 5%). | TAK |  |
| 10 | Możliwość programowania dwóch trybów uruchamiania urządzenia: - natychmiastowy start - opóźniony start (umożliwiający opuszczenie pomieszczenia osobie obsługującej urządzenie). | TAK |  |
| 11 | Wbudowana pamięć wewnętrzna pozwalająca na archiwizację przeprowadzonych dezynfekcji łącznie z możliwości wprowadzenia identyfikacji pomieszczeń lub ambulansów do pamięci urządzenia. | TAK |  |
| 12 | Oprogramowanie do raportowania dezynfekcji. | TAK |  |
| 13 | Połączenie USB (kompatybilne z 2.0 i 3.0). | TAK |  |
| 14 | Urządzenie do dezynfekcji wyprodukowane przez podmiot który ustanowił i utrzymuje system zarządzania jakością w zakresie produkcji zgodnie z ISO 9001 lub równoważną. | TAK |  |
| 15 | Brak konieczności wykonywania przeglądów okresowych, wymiana filtra powietrza minimum co 5 lat. | TAK |  |
| 16 | Uchwyt teleskopowy ułatwiający transport urządzenia. | TAK |  |
| 17 | Konstrukcja ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 18 | Gwarancja minimum 12 miesięcy | PODAĆ |  |

| ....................................... dnia ................................. |  | .............................................................................. |
| --- | --- | --- |
| Miejscowość i data |  | podpis osoby prawomocnej |