EZ/ZP/63/2020/LW                                                            Załącznik nr 3 do Zaproszenia

Pakiet nr 1

Wymagane parametry techniczne maceratora do pieluch

Urządzenie przeznaczone do utylizacji pieluch biodegradowalnych

Bezdotykowe otwieranie pokrywy za pomocą fotokomórki nożnej, poprzez wsunięcie stopy. Nie dopuszcza się otwierania ręcznego oraz przycisków nożnych

Bezdotykowe zamykanie pokrywy poprzez czujnik zbliżeniowy umieszczony w górnej części urządzenia. Nie dopuszcza się zamykania ręcznego oraz łokciowego.

Uruchamianie bezdotykowe za pomocą czujnika podczerwieni

Antybakteryjny proces czyszczenia i deodoryzacji (Wbudowana pompa perystaltyczna)

System automatycznej dezynfekcji

Moc silnika min. 2kW

Moc pompy 370W

Waga 80 kg

zasilanie 380V 16A

Czas trwania cyklu 120 sekund

Wsad do 4 wkładów higienicznych na cykl

Odpływ 50 Φ

poziom hałasu 59,5 dba

Wymiary 500 szerx 1042 wys x 600 głęb mm

podłączenie wody 3/4’’

Zbiornik na wodę 24 litrów

Zużycie wody z możliwością regulacji 26L (regulowana)

Pokrywa wykonana z tworzywa z technologią antybakteryjną

Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

Bęben wraz z nożami tnącymi w całości wykonany ze stali nierdzewnej

Urządzenie wolnostojące niewymagające przykręcania lub przyklejania do podłoża. Możliwość swobodnego przestawienia urządzenia.

..............................................

/podpis Wykonawcy/

EZ/ZP/63/2020/LW                                                            Załącznik nr 3 do Zaproszenia

Pakiet nr 2

Wymagane parametry techniczne bezcieniowych lamp diagnostyczno-zabiegowych

Lampa zabiegowo-diagnostyczna mocowana na statywie, mobilna

Natężenie oświetlenia 110 000 lx w odleglości 1 m

Średnica pola operacyjnego 195 mm

Współczynnik Ra 97

Temperatura barwowa 3800 K /4800K regulowana

Zasilanie: 230 V, 50 Hz

Żywotność diod LED>50 000 h

Ilość diod 25

Zakres regulacji pionowej 140 cm

..............................................

/podpis Wykonawcy/