Kielce, dn. 08.09.2020r.

Znak sprawy: EZ/ZP/63/2020/LW

Do zainteresowanych postępowaniem

Dotyczy: postępowania na „Zakup, dostawę oraz zainstalowanie maceratora do pieluch

oraz lamp diagnostyczno- zabiegowych  dla potrzeb Kliniki Chorób Zakaźnych Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

Pytanie 1 – dotyczy pakietu nr 1 – Macerator do pieluch

Czy Zamawiający dopuści macerator obsługiwany zgodnie z zasadą ,,czystych rąk” - otwierany i zamykany za pomocą uchwytu łokciowego z autostartem po zamknięciu pokrywy? Takie rozwiązanie nie ogranicza w żaden sposób ruchów osoby obsługującej urządzenie, ponieważ otwarcie jak i zamknięcie komory odbywa się poprzez dotknięcie specjalnego uchwytu łokciem. Specjalny uchwyt tzw. łokciowy pełni jednocześnie funkcję zatrzasku i gwarantuje idealną szczelność komory. Dodatkowo górna pokrywa wykonana jest z tworzywa z wbudowaną barierą antybakteryjną. Czujniki

podczerwieni ulegają częstym awariom, co zwiększa koszty eksploatacji urządzenia.

Odpowiedź:

Nie, tak jak w zaproszeniu do składania ofert.

Pytanie 2 – dotyczy pakietu nr 1 – Macerator do pieluch

Czy Zamawiający dopuści bardziej ekonomiczne urządzenie o mocy silnika 1,3kW oraz mocy pompy 125W? Macerator posiadający taki silnik gwarantuje mniejsze zużycie prądu, a jego moc jest wystarczająca do pełnej maceracji pieluch.

Odpowiedź:

Nie, tak jak w zaproszeniu do składania ofert.

Pytanie 3 – dotyczy pakietu nr 1 – Macerator do pieluch

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bardziej kompaktowe o wymiarach: 430mm szer. x 620mm gł. x 940mm wys. i wadze 83kg nieznacznie różniącej się od wymaganej?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w zaproszeniu do składania ofert.

Pytanie 4 – dotyczy pakietu nr 1 – Macerator do pieluch

Czy Zamawiający dopuści szybsze urządzenie posiadające czas trwania cyklu  96 sekund? Usprawnia to proces i umożliwia macerację większej ilości pieluch w określonym czasie.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza takie urządzenie.

Pytanie 5 – dotyczy pakietu nr 1 – Macerator do pieluch

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające zbiornik na wodę o pojemności 16l? Pojemność zbiornika jest dostosowana do zużycia wody przez urządzenia oraz oferowanej technologii maceracji.

Odpowiedź:

Nie, tak jak w zaproszeniu do składania ofert.

Pytanie 6 – dotyczy pakietu nr 1 – Macerator do pieluch

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające stałe zużycie wody wynoszące 26l? W przypadku możliwości regulacji zużycia wody istnieje ryzyko nie dostosowania odpowiedniej ilości wody do ilości macerowanych pieluch, co może doprowadzić do zapchania kanalizacji.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza takie urządzenie.

Pytanie 7 – dotyczy pakietu nr 1 – Macerator do pieluch

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z poziomem hałasu 60dB, nieznacznie różniącym się od wymaganego?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający dopuszcza takie urządzenie.

Pytanie 8 – dotyczy pakietu nr 1 – Macerator do pieluch

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało górną pokrywę ze specjalnym uchwytem uszczelniającym komorę, a także umożliwiającym automatyczne otwieranie bez użycia dłoni? Oferowane urządzenia umożliwia bezawaryjne, ręczne zamykanie pokrywy, bez użycia elektronicznych siłowników i czujników podczerwieni?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w zaproszeniu do składania ofert.

Pytanie 9 – dotyczy pakietu nr 1 – Macerator do pieluch

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało zbiornik wodny fabrycznie zabudowany w urządzeniu, odporny na uszkodzenia mechaniczne? Zbiornik wodny z tworzywa sztucznego jako zewnętrzny element doczepiony do obudowy może łatwo ulec uszkodzeniu i rozszczelnieniu.

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wymaga, aby zbiornik wodny był fabrycznie wbudowany w urządzeniu.

Pytanie 10 – dotyczy pakietu nr 1 – Macerator do pieluch

Czy Zmawiający wymaga, aby urządzenie posiadało system otwarty na dozowanie środka czyszczącego i dezodoryzującego nie tracąc przy tym gwarancji producenta? Rozwiązanie takie znacząco obniża wysokie koszty związane z eksploatacją preparatów rekomendowanych przez producenta.

Odpowiedź:

Tak jak w zaproszeniu do składania ofert-antybakteryjny proces czyszczenia i deodoryzacji.

Pytanie 11 – dotyczy pakietu nr 1 – Macerator do pieluch

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 7 dnia, natomiast w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 14? Po przekroczeniu wylanie terminu 30 dni Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia urządzenia zastępczego.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapis  § 7 pkt.2 wzoru umowy. Otrzymuje on brzmienie:

2. „W razie stwierdzenia wad, braków lub niezgodności towaru z umową, Zamawiający prześle faksem

lub mailem pisemną reklamację Wykonawcy,  a Wykonawca zobowiązuje się do:

- usunięcia wad, braków lub niezgodności towaru z umową niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania pisemnej reklamacji,  lub

- przesłania decyzji o odmowie reklamacji z uwzględnieniem powyższego terminu.

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

Bartosz Stemplewski

w Kielcach