Załącznik nr 2c do Zaproszenia

Załącznik nr … do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(Zestawienie parametrów i warunków technicznych)

ZADANIE NR 3

Termometr bezdotykowy – 10 szt.

| Wykonawca/Producent |  |
| --- | --- |
| Nazwa – model/typ |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji min. 2020r. |  |
| Lp. | Termometr bezdotykowy | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
|  | Termometr, cyfrowe urządzenie do pomiaru temperatury ciała człowieka, niezależnie od temperatury pokojowej z wykorzystaniem systemu na podczerwień | TAK |  |
|  | Urządzenie umożliwiające również pomiar wody czy butelek z pokarmem. - For baby bath water : 38 to 40 ℃ (+/- 0,1℃ ) - For indoors when bathing a baby : 24 to 27 ℃ (+/- 0,1℃ ) - For baby bottles : 36 to 40 ℃ (+/- 0,1℃ ) - For a baby when in indoors : 24 to 26 ℃ (+/- 0,1℃ ) | TAK |  |
|  | Przeznaczony zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych | TAK |  |
|  | Sygnał dźwiękowy w przypadku podwyższonej temperatury. Możliwość wyłączenia i włączenia sygnału dźwiękowego. | TAK |  |
|  | Pamięć ostatnich minimum 10 pomiarów | TAK |  |
|  | Podświetlany monitor LCD | TAK |  |
|  | Pomiary w stopniach Celsjusza | TAK |  |
|  | Zakres mierzenia temperatury z czoła – 34,0ᵒC – 42,5ᵒC (+/-0,1ᵒC) Zakres mierzenia temperatury otoczenia – 0,0ᵒC - 100ᵒC (+/-0,1ᵒC) | TAK |  |
|  | Skala pomiaru - 0,1ᵒC. | TAK |  |
|  | Czas pomiaru w ciągu max. 2 sekund | TAK |  |
|  | Zasilanie: DC3 V | TAK |  |
|  | Odległość dla pomiarów: max. 2 cm - 3 cm | TAK |  |
|  | Automatyczne wyłączanie: max. 20 sekund od ostatniego pomiaru | TAK |  |
|  | Ergonomiczna budowa w kształcie tuby oraz waga max 50g poprawiająca ergonomię i bezpieczeństwo pracy oraz utrzymanie czystości urządzenia poprzez zmniejszenie ilości załamań i uwypukleń. | TAK |  |
| POZOSTAŁE WARUNKI |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć przy dostawie) | TAK |  |
|  | Karta gwarancyjna (załączyć przy dostawie) | TAK |  |
|  | Gwarancja: min 24 miesiące licząc od terminu określonego w §7 pkt 1 wzoru umowy | TAK |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w kraju prowadzi………………………..……………………….(uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

..................................

Wykonawca