EZ/ZP/221/2020/KK

Załącznik nr 2 do zaproszenia

Załącznik nr 2 do umowy nr …………

Opis przedmiotu zamówienia

Usługa wypożyczenia, uruchomienia i wsparcia dla tymczasowego środowiska informatycznego przez okres 9 miesięcy z możliwością wcześniejszego wypowiedzenia umowy po upływie 6-mcy.

1. Minimalne wymagania środowiska informatycznego będącego przedmiotem

wypożyczenia:

1) Serwer bazy danych: 2cpu 8core min. 3.2GHz, 128G ram, interfejsy sieciowe

minimum 2x1Gb i 2xFC16Gb

2) Serwer do tworzenia kopii zapasowych: 4cpu, 96G ram, 2.5T przestrzeni wewnętrznej z

możliwością rozbudowy, 2xFC16Gb oraz 2xFC8Gb

3) Dwa przełączniki SAN z niezbędnymi wkładkami, licencjami i kablami światłowodowymi

4) Dwie macierze dyskowe o dużej wydajności wspieranej dyskami ssd, jedna na dane

produkcyjne, druga na testowe i backupowe sumarycznie o pojemności min. 25T netto z

możliwościami kopii migawkowych, klonowania i kompresji w locie, w celu zwiększenia

parametru HA dla systemu.

5) Niezbędne oprogramowanie systemowe