EZ/ZP/218/2020/KK                                                                                                                                                Załącznik nr 3 do zaproszenia

Opis przedmiotu zamówienia – specyfikacji parametrów techniczno – eksploatacyjnych urządzenia wielofunkcyjnego

Model/Symbol/Rok produkcji urządzenia (podać): 	...................................................................

| Lp. | Parametry wymagane minimum | Wymóg | Oferowane warunki (należy podać w przypadku zaoferowania innych wyższych parametrów lub potwierdzić spełnienie wymaganych parametrów ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry kopiowania |
| 1 | Rozdzielczość kopiowania 600x600dpi | TAK |  |
| 2 | Kopiowanie w kolorze | TAK |  |
| 3 | Ilość kopii 1 – 9 999 | TAK |  |
| 4 | Szybkość kopiowania monochromatycznego A4 minimum 30 str./min. | TAK |  |
| 5 | Szybkość kopiowania w kolorze A4 minimum 15 str./min. | TAK |  |
| 6 | Szybkość kopiowania monochromatycznego A3 minimum 30 str./min. | TAK |  |
| 7 | Szybkość kopiowania w kolorze A3 minimum 15 str./min. | TAK |  |
| 8 | Zoom minimum w przedziale 25 - 400 % | TAK |  |
| 9 | Kopiowanie dwustronne | TAK |  |
| Parametry skanowania |
| 10 | Skanowanie w kolorze | TAK |  |
| 11 | Skanowanie dwustronne | TAK |  |
| 12 | Optyczna rozdzielczość skanowania 600x600dpi | TAK |  |
| 13 | Skanowanie do plików: - JPEG - TIFF - PDF - XPS - PPTX | TAK TAK TAK TAK TAK |  |
| 14 | Tryby skanowania do: - SMB - e-mail - FTP | TAK TAK TAK |  |
| Parametry druku |
| 15 | Rozdzielczość druku mono 1200x1200dpi | TAK |  |
| 16 | Rozdzielczość druku kolorowego 1200x1200dpi | TAK |  |
| 17 | Szybkość druku mono A4 minimum 30 str./min | TAK |  |
| 18 | Szybkość druku mono A3 minimum 15 str./min | TAK |  |
| 19 | Szybkość druku w kolorze A4 minimum 30 str./min | TAK |  |
| 20 | Szybkość druku w kolorze A3 minimum 15 str./min | TAK |  |
| 21 | Szybkość druku dwustronnego A4 minimum 30 str./min | TAK |  |
| 22 | Automatyczny druk dwustronny | TAK |  |
| Parametry urządzenia |
| 23 | Technologia druku – laserowa kolorowa | TAK |  |
| 24 | Gramatura nośników do 250 g/m2 | TAK |  |
| 25 | Formaty oryginału: - A3 - A4 - A5 - A6 - SRA3 | TAK TAK TAK TAK TAK |  |
| 26 | Pojemność podajnika głównego minimum 500 arkuszy A5-A3 | TAK |  |
| 27 | Ilość podajników w standardzie minimum 3 | TAK |  |
| 28 | Automatyczny dwustronny podajnik dokumentów | TAK |  |
| 29 | Zszywanie | TAK |  |
| 30 | Kolorowy ekran dotykowy | TAK |  |
| 31 | Menu ekranowe w języku polskim | TAK |  |
| 32 | Moduł RFID do obsługi kart zbliżeniowych 125 kHz: - wraz z dostawą urządzenia wymagane 20 zakodowanych kart zbliżeniowych 125 kHz | TAK |  |
| 33 | Możliwość zakodowania dodatkowych 80 kart zbliżeniowych | TAK |  |
| 34 | Pojemność pamięci minimum 4000 MB | TAK |  |
| 35 | Pojemność dysku twardego minimum 250GB | TAK |  |
| 36 | Komunikacja minimum: - ETHERNET – druk w sieci - NFC | TAK TAK |  |
| 37 | Interfejsy minimum: - USB (2.0) - ETHERNET (10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T) | TAK TAK |  |
| 38 | Oryginalna podstawa urządzenia | TAK |  |
| 39 | Wymagania systemowe – obsługa minimum: - Windows VISTA 932/64) - Windows 7 (32/64) - Windows 8 ( 32/64) - Windows Server 2008 (32/64) - Windows Server 2008 R2 (64) - Windows Server 2012 (64) - Windows Server 2012 R2 | TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |

Potwierdzam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i potwierdzam spełnienie wymaganych warunków.

………………………………….

Podpis osoby prawomocnej