OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 5

STóŁ ZABIEGOWY DO BADAN ENDOSKOPOWYCH – 2 szt.

| Wykonawca/Producent |  |
| --- | --- |
| Nazwa-model/typ |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji min. 2020r. |  |
| Lp. | Parametry wymagane | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| 1 | Stabilna i wytrzymała konstrukcja stołu oparta na dwóch szeroko rozstawionych kolumnach cylindrycznych, ułatwiających dezynfekcję oraz dostęp do pacjenta | TAK |  |
|  | Leże min. 2-segmentowe wypełnione płytami HPL o gr. min. 8 mm o konstrukcji zapewniającej stały dopływ powietrza do dolnej części materaca, z dodatkiem antybakteryjnym zawierającym jony srebra, przezierne dla promieni RTG, zaokrąglone (bez ostrych krawędzi i rogów), łatwe do dezynfekcji, utrzymania w czystości, czystości | TAK |  |
|  | Leże posiadające ograniczniki zapobiegające zsuwaniu się materaca wzdłuż oraz na boki (ograniczniki umieszczone w segmencie pleców oraz narożnikach segmentu nóg) | TAK |  |
|  | Stół wyposażony w min. 2 tuleje do mocowania wyposażenia dodatkowego od strony głowy | TAK |  |
|  | Stół wyposażony od strony głowy pacjenta w uchwyty do prowadzenia z możliwością składania pod ramę leża, w celu bezpiecznego i łatwego dostępu do pacjenta | TAK |  |
|  | Stół wyposażony od strony nóg pacjenta w uchwyt do prowadzenia (w kształcie pałąka) wykonany ze stali chromowanej | TAK |  |
|  | Wymiary stołu: Długość: 2120 mm (+/- 20 mm) Szerokość: 800 mm (+/- 20 mm) Wymiar leża: 1980 x 670 mm (+/- 20 mm) | TAK, PODAĆ |  |
|  | Barierki boczne wykonane ze stali lakierowanej proszkowo, górna krawędź barierki wykończona estetycznym tworzywem, barierki składające się z min. 2 poprzeczek poziomych oraz min. 6 pionowych | TAK |  |
|  | Barierki składane wzdłuż ramy leża, wspomagane sprężynami gazowymi, w celu zabezpieczenia przed gwałtownym opadaniem | TAK |  |
|  | Barierki składane za pomocą dźwigni zwalniającej oznaczonej czytelnie (np. kolorem czerwonym), znajdującej się od strony nóg pacjenta (tak, aby pacjent samowolnie nie mógł zwolnić blokady) | TAK |  |
|  | Barierki boczne o wysokości min. 390 mm i długości min. 1400 mm | TAK |  |
|  | Barierki boczne nie poszerzające gabarytów stołu, po złożeniu muszą znajdować się poniżej poziomu materaca | TAK |  |
|  | Narożniki stołu wyposażone w duże krążki odbojowe o średnicy min. 150 mm. Boki stołu wyposażone w listwy odbojowe na całej długości stołu zabezpieczające ściany i stół przed uszkodzeniami | TAK |  |
|  | Hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie od 550 mm do 940 mm (+/- 30 mm), dokonywana dźwigniami nożnymi umiejscowionymi po obu stronach stołu | TAK, PODAĆ |  |
|  | Regulacja oparcia pleców uzyskiwana płynnie za pomocą sprężyny gazowej dźwignią umieszczoną od strony głowy pacjenta na całej szerokości leża (dostępną z obu stronach leża). Zakres regulacji od 0 do 73o (+/- 2o) | TAK |  |
|  | Regulacja przechyłów wzdłużnych Trendelenburga i anty-Trendelenburga uzyskiwana płynnie za pomocą dźwigni nożnych umieszczonych z dwóch stron stołu (osobna dźwignia Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga). Zakres regulacji Trendelenburga min. 14o oraz anty-Trendelenburga min. 13o | TAK |  |
|  | Podstawa stołu w całości osłonięta estetyczną obudową wykonaną z wysokiej jakości tworzywa z wyprofilowanym miejscem na butlę tlenową, podręczne rzeczy pacjenta itp. | TAK |  |
|  | Precyzyjny układ jezdny stołu, wymagający użycia siły poniżej 10 kg podczas przetaczania stołu z pełnym dopuszczalnym obciążeniem. Podstawa jezdna wyposażona w 4 koła o średnicy min. 200 mm, blokowane centralnie. | TAK |  |
|  | Duże dźwignie hamulca centralnego dostępne z czterech stron stołu, wyraźnie oznaczone kolorami informującymi o stanie użycia blokady (np. kolor czerwony koła zablokowane, kolor zielony odblokowane) | TAK |  |
|  | Stół wyposażony w materac o grubości min. 80 mm. Pokrowiec materaca wykonany z materiału „skaj”, łatwo zmywalny, zabezpieczony przed wnikaniem płynów. Możliwość wyboru koloru materaca (min. 10 kolorów do wyboru) Materac mocowany za pomocą pasków (zatrzasków/klamer mocujących) do wyprofilowanych w leżu uchwytów zabezpieczających przed przemieszczaniem | TAK |  |
|  | Stół wyposażony w uchwyt na rolkę ręcznika jednorazowego | TAK |  |
|  | Waga stołu max. 105 kg | TAK |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze stołu min. 320 kg | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi | TAK |  |
|  | Karta gwarancyjna | TAK |  |

| Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | (dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.36 SWZ) |
| --- | --- | --- |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi………………………..………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z ww. parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

………………………………………………………

Wykonawca