OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

( Wymagane parametry techniczno – funkcjonalne )

PAKIET NR 7

STÓŁ ZABIEGOWY DO BADAN ENDOSKOPOWYCH – 2 szt.

| Wykonawca/Producent |  |
| --- | --- |
| Nazwa-model/typ |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji min. 2020r. |
| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| 1. | Stół zabiegowy z elektryczną regulacją wysokości oraz segmentu plecowego | TAK |  |
| 2. | Konstrukcja oparta na 2 elektrycznych kolumnach zapewniającymi właściwą stabilność | TAK |  |
| 3. | Konstrukcja stalowa pokryta lakierem proszkowym lub inną powłoką zapewniającą odpowiednią ochronę oraz odporność na środki dezynfekcyjne i uszkodzenia mechaniczne | TAK opisać |  |
| 4. | Podstawa mobilna wyposażona w 4 podwójne koła o średnicy min. 125mm z indywidualną blokadą | TAK podać |  |
| 5. | Podstawa stołu wyposażona w osłonę tworzywową ułatwiającą utrzymanie właściwego poziomu higieny | Tak |  |
| 6. | Stół wyposażony w 2-sekcyjne leże o wymiarach min. 75x 200 cm | Tak podać |  |
| 7. | Wymiary całkowite stołu max. 85x200 cm | Tak opisać |  |
| 8. | Regulacja stołu przy użyciu pilota przewodowego | Tak |  |
| 9. | Regulacja elektryczna wysokości w zakresie min. 48-85 cm | Tak podać |  |
| 10. | Segment pleców regulowany przy użyciu 2 sprężyn gazowych zakresie min. 0-80o | Tak podać |  |
| 11. | Materac w odejmowalnym antybakteryjnym i niepalnym pokrowcu zmywalnym o wysokości 10 cm (+/-2cm) | Tak podać |  |
| 12. | Kolor materaca do wyboru przez Zamawiającego po wyborze ofert, min. 8 dostępnych kolorów do wyboru | TAK podać |  |
| 13. | Elektrycznie regulowana pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga min. +/- 15° | TAK podać |  |
| 14. | Bezpieczne obciążenie stołu min. 250 kg. | TAK podać |  |
| 15. | Wyposażenie stołu: Wysięgnik kroplówki Uchwyt na jednorazowy papier Poręcze boczne | TAK |  |
| 16. | Waga stołu max. 80 kg | TAK podać |  |

| Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | (dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.36 SWZ) |
| --- | --- | --- |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi………………………..………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z ww. parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

………………………………………………………

Wykonawca