Załącznik nr 2 do Zaproszenia

(Załącznik nr 1 do umowy)

EZ/ZP/118/2021/RI

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE SAMOCHODU BAZOWEGO I PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO AMBULANSU TYPU A2 LUB  B” – 1 szt.

ZGODNIE Z PN – EN 1789 + A2:2015

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Marka/ typ oferowanego pojazdu |  |
| 2 | Nazwa firmy zabudowującej przedział medyczny |  |
| 3 | Kraj pochodzenia POLSKA |  |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2017 |  |
| 5. | Przebieg maksymalny 150 000 km |  |
| 6. | Numer VIN (nadwozia) |  |
| 7. | Numer rejestracyjny |  |

Część A

| Lp. | Wymagane warunki (parametry) dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej | TAK/NIE | PODAĆ/OPISAĆ PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | NADWOZIE |  | ----------------------------------------------- |
| 1. | Pojazd kompletny (bazowy) typu furgon, z nadwoziem samonośnym, zabezpieczonym antykorozyjnie, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany oraz sufit zapobiegającą skraplaniu się pary wodnej. Ściany i sufit wyłożone łatwo zmywalnymi szczelnymi elementami z tworzywa sztucznego w kolorze białym | TAK |  |
|  | DMC do 3,5t | TAK |  |
|  | Częściowo przeszklony (wszystkie szyby termoizolacyjne) z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu przez szybę drzwi tylnych i bocznych. Dopuszcza się jako wyposażenie dodatkowe elektryczne ogrzewanie szyby przedniej. Półki nad przednią szybą. | TAK |  |
|  | Kabina kierowcy minimum dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy,fotel kierowcy, z pełną regulacją: regulacja wzdłużna, regulacja oparcia, regulacja wysokości oraz regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach . Lampki do czytania dla kierowcy i pasażera, | TAK |  |
|  | Furgon - lakier w kolorze białym lub żółtym | TAK |  |
| 2. | Nadwozie przystosowane do przewozu min. 2 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoba w pozycji leżącej na noszach. | TAK |  |
| 3. | Wysokość przedziału medycznego min. 130 cm | TAK |  |
| 4. | Długość przedziału medycznego min. 225 cm |  |  |
| 5. | Szerokość przedziału medycznego min. 132cm | TAK |  |
| 6. | Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki , wyposażone w ograniczniki położenia drzwi, | TAK |  |
| 7. | Drzwi boczne prawe przeszklone, przesuwane, z otwieraną szybą. | TAK. |  |
| 8. | Uchwyt sufitowy dla pasażera w kabinie kierowcy. | TAK |  |
| 9. | Zewnętrzne okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą. | TAK |  |
| 10. | Przegroda oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego | TAK |  |
| 11. | Centralny zamek wszystkich drzwi | TAK |  |
| 12. | Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, dwie poduszki boczne. | TAK |  |
|  |  | TAK |  |
| 13. | Stopień wejściowy do przedziału medycznego wewnętrzny tzn. nie wystający poza obrys nadwozia i nie zmniejszający prześwitu pojazdu, pokryty wykładziną antypoślizgową. | TAK |  |
| 14. | Elektrycznie otwierane szyby boczne w kabinie kierowcy. | TAK |  |
| 15. | Wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane. | TAK |  |
| 16. | Zestaw narzędzi z podnośnikiem jako wyposażenie dodatkowe, zestaw naprawczy do uszkodzonych opon. | TAK |  |
| 17. | Wylot spalin umiejscowiony tak, aby zapobiec możliwości dostawania sie ich do przedziału medycznego zwłaszcza przez najczęściej otwierane drzwi boczne prawe. | TAK |  |
| 18. | Zbiornik paliwa o pojemności min. 60 l. | TAK |  |
| 19. | Radioodtwarzacz CD z głośnikami w kabinie kierowcy | TAK |  |
| 20. | Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący następującymi funkcjami: sterowanie układem klimatyzacji, sterowanie sygnalizacją uprzywilejowaną oraz dodatkową sygnalizacją dźwiękową niskotonową, sygnalizacja niedomknięcia którychkolwiek drzwi ambulansu. | TAK |  |
| II. | SILNIK | ----------------------------------------------- |
| 1. | Silnik o pojemności min. 1569cm3 | TAK |  |
| 2. | Silnik o mocy min. 120 KM. | TAK |  |
| 3. | Moment obrotowy min. 320 nm | TAK |  |
| 4. | Norma emisji spalin EURO 5 lub EURO 6 | TAK |  |
| III. | ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |  | ----------------------------------------------- |
| 1. | Skrzynia biegów manualna | TAK |  |
| 2. | Min. 6-biegów do przodu i bieg wsteczny. | TAK |  |
| 3. | Napęd na koła przednie, tylne lub 4 x 4. | TAK |  |
| IV. | UKŁAD HAMULCOWY i SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA |  | ----------------------------------------------- |
| 1. | Układ hamulcowy ze wspomaganiem, wskaźnik | TAK |  |
| 2. | Z systemem zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania - ABS lub równoważny. | TAK |  |
| 3. | Z systemem wspomagania nagłego (awaryjnego) hamowania. | TAK |  |
| 4. | Hamulce na obu osiach (przód i tył) | TAK |  |
| 5. | System stabilizacji toru jazdy typu ESP adaptacyjny tzn. uwzględniający obciążenie pojazdu. | TAK |  |
| V. | ZAWIESZENIE |  | ----------------------------------------------- |
| 1. | Fabryczne zawieszenie posiadające wzmocnione drążki stabilizacyjne obu osi. Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. | TAK |  |
| 2. | Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta. | TAK |  |
| VI. | UKŁAD KIEROWNICZY |  | ----------------------------------------------- |
| 1. | Ze wspomaganiem | TAK |  |
| 2. | Regulacja kolumny w dwóch płaszyznach niezależnie przód- tył, góra- dół | TAK |  |
| VII. | OGRZEWANIE I WENTYLACJA |  | ----------------------------------------------- |
| 1. | Mechaniczna wentylacja nawiewno – wywiewna. | TAK |  |
| 2. | Otwierany szyber – dach, pełniący funkcję doświetlania i wentylacji przedziału medycznego o minimalnych wymiarach 300 mm x 500 mm. (dopuszcza się szyberdach o wymiarach max. 900x600 mm) wyposażony w roletę oraz moskitierę. | TAK |  |
| 3. | Klimatyzacja dwuparownikowa, oddzielna dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego. W przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują żądaną temperaturę w przedziale medycznym umożliwiając klimatyzowanie przedziału medycznego. | TAK |  |
| VIII. | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  | ----------------------------------------------- |
| 1. | Instalacja elektryczna 12V w przedziale medycznym: - min. 2 gniazda 12 V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych, | TAK |  |
| IX. | SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |  | ----------------------------------------------- |
| 1. | Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu z modułami LED koloru niebieskiego i dodatkowymi W pasie przednim zamontowany głośnik o mocy 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany - możliwość podawania komunikatów głosowych | TAK |  |
| 2. | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane z manipulatora umieszczonego w widocznym, łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. | TAK |  |
| 3. | Dodatkowe sygnały pneumatyczne | TAK |  |
| 4. | Oznakowanie pojazdu zgodnie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego a/ 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r. wykonane z folii: - typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli, - typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony wokół dachu, - typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”), b/ nadruk lustrzany „AMBULANS”, barwy czerwonej lub granatowej z przodu pojazdu, o wysokości znaków co najmniej 22 cm; dopuszczalne jest umieszczenie nadruku lustrzanego „AMBULANS” barwy czerwonej lub granatowej, o wysokości znaków co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu; | TAK |  |
| X. | PRZEDZIAŁ MEDYCZNY I JEGO WYPOSAŻENIE |  | ----------------------------------------------- |
| 1. | WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO (pomieszczenia dla pacjenta) - pomieszczenie powinno pomieścić urządzenia medyczne wyszczególnione poniżej: 1/ Zabudowa specjalna na ścianie działowej a/ jeden fotel dla personelu medycznego tyłem do kierunku jazdy zamontowany u wezgłowia noszy, posiadający trzypunktowy pas bezpieczeństwa, zagłówek, b/ jeden fotel dla personelu medycznego, wykonywanie czynności medycznych przy pacjencie na postoju), wyposażony w dwa podłokietniki, zintegrowane 3 – punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowany kąt oparcia pod plecami, zagłówek, składane do pionu siedzisko, c/ uchwyty ułatwiające wsiadanie; przy drzwiach bocznych i drzwiach tylnych, d/ przy drzwiach przesuwnych panel sterujący umożliwiający: - sterowanie oświetleniem wewnętrznym (również nocnym) przedziału oraz oświetleniem zewnętrznym (światła robocze), - sterowanie układem ogrzewania, - sterowanie układem klimatyzacji i wentylacji |  | ----------------------------------------------- |
|  |  | TAK |  |
| 2. | Uchwyt do kroplówki na min. 2 szt. mocowane w suficie. | TAK |  |
| 3. | Zabezpieczenie wszystkich urządzeń oraz elementów wyposażenia przedziału medycznego przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. | TAK |  |
| 4. | Centralna instalacja tlenowa: a) z zamontowanym na ścianie lewej panelem z min. 1 punktami poboru typu AGA (oddzielne gniazda pojedyncze) , b) mocowanie 2 szt. butli tlenowych 10 litrowych d) instalacja tlenowa przystosowana do pracy przy ciśnieniu roboczym 150 atm., c) konstrukcja zapewniająca możliwość swobodnego dostępu z wnętrza ambulansu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony. | TAK |  |
| 5. | Laweta (podstawa pod nosze główne) z napędem mechanicznym lub elektrycznym, | TAK |  |
| 6. | Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne. Podłoga o powierzchni przeciw-poślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian. | TAK |  |
| XI. | DODATKOWE WYPOSAŻENIE POJAZDU |  | ----------------------------------------------- |
| 1. | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym. | TAK |  |
| 2. | Urządzenie do wybijania szyb i do cięcia pasów w przedziale medycznym | TAK |  |
| 3. | Trójkąt ostrzegawczy – 2 sztuki, komplet kluczy, podnośnik samochodowy | TAK |  |
| 4. | Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy, | TAK |  |
| 6. | Zbiornik paliwa w ambulansie przy odbiorze ma być napełniony powyżej stanu ,,rezerwy” | TAK |  |
| XII. | WYPOSAŻENIE MEDYCZNE |  | ----------------------------------------------- |

| NOSZE GŁÓWNE – PRODUCENT MODEL | TAK podać |  |
| --- | --- | --- |
|  | przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji z materacem z materiału nie przyjmującego krwi, brudu itp. Przystosowanym do mycia i dezynfekcji umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej, pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha oraz pozycji siedzącej z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do kąta min. 80 stopni z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy wysuwane uchwyty przednie i tylne do przenoszenia noszy i składane poręcze boczne | TAK |  |
| 2. | obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 120 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg); | TAK |  |
| 3. | waga oferowanych noszy max. 30 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 | TAK |  |
| TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH |  | ----------------------------------------------- |
| 1. | Podać markę, model | TAK podać |  |
| 2. | z systemem składanego podwozia umożliwiającym łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu | TAK |  |
| 3. | z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami; | TAK |  |
| 4. | regulacja wysokości | TAK |  |
| 5. | Możliwość regulacji długości goleni przednich, w celu uzyskania optymalnej wysokości najazdowej na lawetę. | TAK |  |
| 6. | System automatycznej blokady zestawu na lawecie podczas wyprowadzania transportera w momencie nie rozłożenia się goleni przednich | TAK |  |
| 7. | wszystkie 4 kółka jezdne o średnicy min. 125 mm, minimum dwa skrętne w zakresie 360 o, hamulce na dwóch kółkach.(hamulec ma uniemożliwić obrót kółek oraz funkcję skrętu) | TAK |  |
| 8. | obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 120 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg); | TAK podać |  |
| 9. | waga transportera max. 28 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę transportera w kg); | TAK podać |  |
| 10. | transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi; | TAK |  |
| 11. | system mocowania transportera na podstawie musi być zgodny z wymogami PN EN 1789 +A2:2015 | TAK |  |
| KRZESEŁKO KARDIOLOGICZNE Podać markę model | TAK, podać |  |
| 1. | Konstrukcja krzesełka pozwalająca na łatwe składanie i rozkładanie wyposażone w blokadę zabezpieczającą przed złożeniem w trakcie transportu | TAK |  |
| 2. | Pokrycie z miękkiego mocnego materiału, łatwozmywalnego, odpornego na bakterie i grzyby oraz środki dezynfekcyjne, umożliwiającego jego dezynfekcję | TAK |  |
| 3. | Wyposażone w minimum 2 pasy zabezpieczające umożliwiające szybkie ich rozpięcie | TAK |  |
| 4. | Wyposażone w 4 kółka transportowe z czego minimum 2 obrotowe | TAK |  |
| 5. | Minimalne obciążenie 120 kg | TAK |  |

| XIII. | WYMAGANIA OGÓLNE |  | ----------------------------------------------- |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca wraz z przedmiotem umowy zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu do odbioru dokumenty zawierające informację niezbędne do jego prawidłowej eksploatacji, sporządzone w języku polskim, w tym w szczególności: dokumenty niezbędne do przerejestrowania przedmiotu zamówienia (w tym dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym, karta pojazdu, polisa OC, faktury pośrednie niezbędne do rejestracji – jeśli dotyczy.), instrukcje obsługi pojazdu i sprzętu medycznego (zabudowy) dokument określający zasady świadczenia usług przez serwis w okresie pogwarancyjnym, deklaracja zgodności wystawiona przez wykonawcę zabudowy paszport techniczny i instrukcja obsługi wyposażenia medycznego tj. transportera wielopoziomowego, noszy, krzesełka. | TAK |  |

Parametry zaznaczone „TAK” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia. Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

Część B Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Oferowany ambulans typu „A lub A2 lub B” ma być (wyprodukowane MINIMUM w 2017 r.), gotowy do użytkowania bez ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych oraz zgodne z obowiązującą normą PN EN 1789. Oferowany pojazd musi posiadać wyposażenie, wolne od wad, spełniające wymagania ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( tj. Dz.U. 2021 poz. 1137), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia ( tj. Dz.U. z 2013 poz. 951), obowiązujących norm PN 1789. Minimalne wymagania dotyczące samochodu bazowego oraz przedziału medycznego (zabudowy) zawiera w\w tabela stanowiąca opis wymaganych parametrów technicznych i użytkowych przedmiotów zamówienia. Homologacja oferowanego ambulansu typu „A lub A2 lub B”: musi umożliwiać rejestrację w Polsce. Dostarczony pojazd oraz zaoferowana zabudowa medyczna winny być bezwypadkowe, bez defektów, błędów konstrukcyjnych, wykonawczych i innych wad technicznych, które mogłyby się ujawnić podczas jego użytkowania. Wykonawca oświadcza, iż wydanie pojazdu nastąpi w ………………………………. (podać miejsce), w dniu ……………………….(podać)

Niniejszym oświadczam, że zaproponowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie warunki techniczne  zawarte w powyższej tabeli.

............................... dnia ……………….. 2021 r.                                    				………......................................................................

miejscowość                                                                                       				 podpis i pieczęć osoby upoważnionej do

reprezentowania   Wykonawcy