# ZAŁACZNIK NR 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Sprzęt laparoskopowy – tor wizyjny w systemie HDTV z oprzyrządowaniem – 1 kpl.

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| TOR WIZYJNY W SYSTEMIE HDTV |  |  |
| Procesor wideo |  |  |
| 1 | Systemy telewizyjne, w których musi pracować procesor | HDTV 1080i lub wyższy, PAL |  |
| 2 | Ilość linii obrazu skanowanych efektywnie | 1080 linii |  |
| 3 | Możliwość ustawienia parametrów pracy w różnych specjalnościach lub użytkowników | tak |  |
| 4 | Wyjścia analogowe | RGB, BNC, Composite |  |
| 5 | Wyjścia cyfrowe wysokiej rozdzielczości | HDSDI lub DVI-D |  |
| 6 | Możliwość rozszerzenia o wyjścia cyfrowe | SDI, DV |  |
| 7 | Współpraca z wideoendoskopami z kamerą wbudowaną w końcówkę wideoendoskopu oraz standardowymi głowicami endoskopowymi 1 i 3 chipowymi | tak |  |
| 8 | Możliwość uruchamiania archiwizacji obrazu w postaci zdjęć i filmów za pomocą przycisków na głowicy kamery lub wideoendokopu | tak |  |
| 9 | Klawiatura z możliwością edycji danych na monitorze oraz kontroli funkcji oraz menu kamery | tak |  |
| 10 | Automatyczne sterowanie intensywnością oświetlenia | tak |  |
| 11 | Zoom optyczny lub cyfrowy | tak |  |
| 12 | Możliwość przypisania różnych funkcji do każdego przycisku sterującego na głowicy kamery lub wideoendoskopu | tak |  |
| 13 | Wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem sterowania urządzeniami endoskopowymi bloku operacyjnego | tak |  |
| Ksenonowe źródło światła |  |  |
| 14 | Moc źródła światła | 300 W |  |
| 15 | Możliwość regulacji jasności poprzez procesor wideo | tak |  |
| 16 | Wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem sterowania urządzeniami endoskopowymi bloku operacyjnego | tak |  |
| Monitor medyczny LCD |  |  |
| 17 | Rozdzielczość ekranu | 1280 x 1024 lub wyższa |  |
| 18 | Przekątna | 19” lub większa |  |
| 19 | Sygnały we/wy | 2XSVHS, Composite, PAL, RGB |  |
| 20 | Pracujący w standardzie HDTV dostosowany do oferowanej kamery | tak |  |
| Wózek |  |  |
| 21 | Podstawa jezdna z blokada kół | tak |  |
| 22 | Listwa zasilająca z transformatorem separującym | tak |  |
| 23 | Możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu | tak |  |
| 24 | Uchwyt na butlę CO2 | tak |  |
| DIATERMIA |  |  |
| 25 | Moc cięcia monopolarnego | 300W |  |
| 26 | Moc koagulacji monopolarnej | 120W |  |
| 27 | Moc koagulacji bipolarnej | 120W |  |
| 28 | Koagulacja typu spray | tak |  |
| 29 | Dedykowany program do resekcji w środowisku wodnym | tak |  |
| 30 | Dedykowany program do resekcji bipolarnej w soli fizjologicznej | tak |  |
| 31 | Wyposażona w wielorazowa elektrodę bierną wraz z kablem leczącym | tak |  |
| 32 | Wyposażona w pedał aktywujący | tak |  |
| 33 | Sterownik diatermii wyposażony w moduł komunikacji umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem i siecią urządzeń endoskopowych bloku operacyjnego |  |  |
| INSUFLATOR |  |  |
| 34 | Ciśnienie przepływu dwutlenku węgla | 0-20 mmHg |  |
| 35 | Przepływ dwutlenku węgla | 0-30 l/min |  |
| 36 | Oddymianie pola operacyjnego za pomocą drugiego drenu (oddymiającego) z filtrem bakteryjnym w czasie cięcia nożem harmonicznym | tak |  |
| 37 | Alarm dźwiękowy i świetlny przekroczenia zadanego ciśnienia | tak |  |
| 38 | Praca z butla oraz centralnym systemem ściennym zasilania w CO2 | tak |  |
| 39 | Wyposażony w zestaw autoklawalnych niskociśnieniowych drenów do insuflacji | tak |  |
| 40 | Automatyczna desuflacja pacjenta po przekroczeniu zadanych parametrów | tak |  |
| 41 | Wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikacje urządzenia z centralnym systemem/siecią urządzeń endoskopowych bloku operacyjnego | tak |  |
| 42 | Przewód ciśnieniowy dł. ≥ 100 cm | tak |  |
| 43 | Zestaw drenów do oddymiania z filtrem | tak |  |
| POMPA SSĄCO-PŁUCZĄCA |  |  |
| Pompa ssąco-płucząca |  |  |
| 44 | Parametry płukania | Maksymalny przepływ min. 1,6 l/min Ciśnienie ≥ 400 mmHg |  |
| 45 | Parametry ssania | Maksymalny przepływ min. 1,35 l/min Podciśnienie ≥ 660 mbar |  |
| 46 | Dodatkowe wyposażenie | Uchwyt sterujący z dwoma niezależnymi przyciskami sterującymi do ssania i płukania Sonda ssąco płucząca o średnicy 5 mm i długości roboczej 330 – 360 mm |  |
| Dreny |  |  |
| 47 | Dreny wielorazowego użytku | tak |  |
| VIDEOLAPAROSKOPY HDTV LUB UNIWERSALNA ENDOSKOPOWA GŁOWICA KAMERY HDTV Z OPTYKAMI LAPAROSKOPOWYMI |  |  |
| Videolaparoskopy HDTV |  |  |
| 48 | Videolaparoskopy pracujące w systemie HDTV | tak |  |
| 49 | Videolaparoskop o kącie patrzenia 0° - szt. 1 | tak |  |
| 50 | Video laparoskop o kącie patrzenia 30° - szt. 1 | tak |  |
| 51 | Średnica zewnętrzna 10 mm | tak |  |
| 52 | Długość robocza 325 mm | tak |  |
| 53 | Światłowód zintegrowany z videolaparoskopem | tak |  |
| 54 | sterylizacja | autoklaw |  |
| 55 | Kontener do sterylizacji | tak |  |
| lub |  |  |
| Uniwersalna endoskopowa głowica kamery HDTV z optykami laparoskopowymi |  |  |
| 56 | Głowica kamery z 3 przetwornikami CCD o proporcjach boków 16:9 – szt. 1 | tak |  |
| 57 | Rozdzielczość przetwornika CCD 1920 x 1080 pikseli | tak |  |
| 58 | Skanowanie progresywne 50 Hz | tak |  |
| 59 | Konstrukcja głowicy kamery umożliwiająca połączenie ze standardowymi optykami endoskopowymi | tak |  |
| 60 | Głowica kamery wyposażona w min. 2 programowalne przyciski | tak |  |
| 61 | Zintegrowany w głowicy kamery zoom optyczny Parfocal | tak |  |
| 62 | Optyka laparoskopowa o kącie patrzenia 0°, śr. 10 mm, dł. Rob. 310 mm, autoklawalna – szt. 1 | tak |  |
| 63 | Optyka laparoskopowa o kącie patrzenia 30°, śr. 10 mm, dł. Rob. 310 mm, autoklawalna – szt. 1 | tak |  |
| 64 | Światłowód – szt. 2 | tak |  |
| 65 | Kontener do sterylizacji optyk – szt. 2 | tak |  |
| TROKAR I PODSTAWOWE NARZĘDZIA LAPAROSKOPOWE (PO 3 SZT.) STERYLIZOWALNE W AUTOKLAWIE |  |  |
| Igła Veress’a |  |  |
| 66 | Długość | 120 - 130 mm |  |
| Tuba trokara z zaworem |  |  |
| 67 | Średnica zewnętrzna | 5 – 6 mm |  |
| 68 | Długość robocza | 80 – 10,5 mm |  |
| 69 | Powierzchnia zewnętrzna gwintowana | tak |  |
| Trokar |  |  |
| 70 | Średnica zewnętrzna | 5 – 5,5 mm |  |
| 71 | Długość robocza | kompatybilna z tubą trokara |  |
| 72 | Zakończony ostrzem trójściennym | tak |  |
| Tuba trokara z zaworem |  |  |
| 73 | Średnica zewnętrzna | 10 – 11 mmm |  |
| 74 | Długość robocza | 80 – 10,5 mm |  |
| 75 | Powierzchnia zewnętrzna gwintowana | tak |  |
| Trokar |  |  |
| 76 | Średnica zewnętrzna | 10 – 11 mm |  |
| 77 | Długość robocza | kompatybilna z tubą trokara |  |
| 78 | Zakończony ostrzem trójściennym | tak |  |
| Tuba redukcyjna |  |  |
| 79 | Redukcja średnicy | 13/11 – 5 mm |  |
| Kleszczyki chwytające |  |  |
| 80 | obrotowe | tak |  |
| 81 | rozbieralne | trzy części: wkład, osłona, uchwyt |  |
| 82 | Średnica | 5 mm |  |
| 83 | Długość robocza | 330 – 360 mm |  |
| 84 | Opis końcówki roboczej | atraumatyczne, transze ząbkowane na krawędziach |  |
| 85 | Uchwyt | z zapinki |  |
| 86 | Przeznaczone do | zabiegów laparoskopowych, wielofunkcyjne, atraumatyczne |  |
| Kleszczyki chwytające |  |  |
| 87 | Obrotowe | tak |  |
| 88 | Rozbieralne | trzy części: wkład, osłona, uchwyt |  |
| 89 | Średnica | 5 mm |  |
| 90 | Długość robocza | 330 – 360 mm |  |
| 91 | Opis końcówki roboczej | typu ząb szczura lub odpowiednik |  |
| 92 | Uchwyt | z zapinką |  |
| 93 | Przeznaczone do | ekstrakcji woreczka żółciowego |  |
| Kleszczyki preparacyjne |  |  |
| 94 | Obrotowe | tak |  |
| 95 | Rozbieralne | trzy części; wkład, osłona, uchwyt |  |
| 96 | Średnica | 5 mm |  |
| 97 | Długość robocza | 330 – 360 mm |  |
| 98 | Opis końcówki roboczej | typu Maryland lub odpowiednik, długość transz ok. 20 mm |  |
| 99 | Uchwyt | bez zapinki |  |
| 100 | Przeznaczone do | preparowania i chwytania |  |
| Nożyczki |  |  |
| 101 | Obrotowe | tak |  |
| 102 | Rozbieralne | trzy części: wkład, osłona, uchwyt |  |
| 103 | Średnica | 5 mm |  |
| 104 | Długość robocza | 330 – 360 mm |  |
| 105 | Opis końcówki roboczej | typu Metzenbaum, długość transz 12 – 19 mm |  |
| 106 | Uchwyt | bez zapinki |  |
| 107 | Przeznaczone do | cięcia |  |
| Elektroda monopolarna |  |  |
| 108 | Średnica | 5 mm |  |
| 109 | Długość robocza | 330 – 360 mm |  |
| 110 | Opis końcówki roboczej | hak |  |
| Elektroda monopolarna |  |  |
| 111 | Średnica | 5 mm |  |
| 112 | Długość robocza | 330 – 360 mm |  |
| 113 | Opis końcówki roboczej | łopatka |  |
| Kabel monopolarny |  |  |
| 114 | Długość | ≥ 3 m |  |
| 115 | Współpracujący z oferowana diatermią | tak |  |
| Klipsownica |  |  |
| 116 | Średnica | 10 – 11 mm |  |
| 117 | Długość robocza | 330 mm |  |
| 118 | Końcówka obrotowa | tak |  |
| Klipsy |  |  |
| 119 | Tytanowe | tak |  |
| 120 | Ilość | ≥ 160 sztuk klipsów, w magazynkach po 10 – 18 sztuk |  |
| NARZĘDZIA BIPOLARNE |  |  |
| Kleszcze preparacyjne |  |  |
| 121 | Obrotowe | tak |  |
| 122 | Rozbieralne | trzy części: wkład, osłona, uchwyt |  |
| 123 | Średnica | 5 mm |  |
| 124 | Długość robocza | 330 – 360 mm |  |
| 125 | Opis końcówki roboczej | typu Kelly lub odpowiednik, transze zakrzywione |  |
| 126 | Uchwyt | bez zapinki |  |
| 127 | Przeznaczone do | zabiegów laparoskopowych, wielofunkcyjnych |  |
| Kleszcze chwytające |  |  |
| 128 | Obrotowe | tak |  |
| 129 | Rozbieralne | trzy części: wkład, osłona, uchwyt |  |
| 130 | Średnica | 5 mm |  |
| 131 | Długość robocza | 330 – 360 mm |  |
| 132 | Opis końcówki roboczej | typu okienkowego |  |
| 133 | Uchwyt | bez zapinki |  |
| 134 | Przeznaczone do | zabiegów laparoskopowych, do mocnego chwycenia i atraumatycznej preparacji |  |
| Kabel bipolarny |  |  |
| 135 | Długość | ≥ 3 m |  |
| 136 | Współpracujący z oferowaną diatermią | tak |  |
| Kontener do sterylizacji instrumentów |  |  |
| 137 | Kontener do sterylizacji instrumentów – 3 szt. | tak |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .................................................................................