Załącznik n r 2do SWZ_OPZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

- Informacja wstępna

Opracowanie Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej wraz z infrastrukturą zewnętrzną, opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego tzw. PFU, wraz z doradztwem na etapie postępowania na wybór Wykonawcy Inwestycji pn. „Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
w Kielcach”

- Adres inwestycji:

Wojewódzki Szpital Zespolony

ul. Grunwaldzka 45

25-736 Kielce,

woj. Świętokrzyskie

II.   Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

KOD WIODĄCY:

71000000-8 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

KODY UZUPEŁNIAJĄCE:

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

71251000-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków

44211100-3 Budynki modułowe i przenośne

2. 	Ogólny opis przedmiotu zamówienia

2.1.	Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej wraz
z infrastrukturą zewnętrzną, opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego tzw. PFU oraz doradztwo techniczne dla przedmiotowej Inwestycji.

2.2.	Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 Etapy:

1) Etap I: opracowanie Dokumentacji;

2) Etap II: doradztwo techniczne na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy Inwestycji.

2.3.	Wykonawca zapewni konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie realizacji zamówienia w sprawie istotnych elementów mających wpływ na koszty, konstrukcję, technologie i funkcję Obiektu.

3. 	Szczegółowe obowiązki Wykonawcy w ramach Etapu I

3.1.	Sporządzenie kompletnej dokumentacji technicznej wymaganej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia na Inwestycję, w tym:

- Koncepcji  funkcjonalno - użytkowej wraz z infrastrukturą zewnętrzną;

- wykonanie badań gruntowo-wodnych terenu przyszłej inwestycji dla potrzeb posadowienia Obiektu oraz opinii geotechnicznych i dokumentacji badań podłoża gruntowego, a w razie konieczności opracowanie dokumentacji geologicznoinżynierskiej;

- wykonanie charakterystyki energetycznej przegród budynku biorącą pod uwagę termoizolacyjność (należy podać współczynniki K dla przegród). Projekt musi uwzględniać wymagania w zakresie oszczędności energii 
i izolacyjności cieplnej obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.,

- złożenie Oświadczenia na temat wskaźnika EP dla budynku – sprawdzenie czy przyjęte założenia pozwolą uzyskać wymaganą przepisami wartość,

- zestawienie powierzchni i kubatury zgodnie z zasadami zawartymi
w Polskiej Normie dotyczącej określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w załączniku nr 2 do rozporządzenia, uwzględniając przepisy § 14 pkt 4 lit. a oraz § 20 ust. 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- sporządzenie analizy kosztowo-czasowej dla technologii wykonania Obiektu opracowanej na podstawie zatwierdzonego wariantu Koncepcji funkcjonalno-użytkowej wraz z infrastrukturą zewnętrzną, wraz z analizą kosztów utrzymania i eksploatacji obiektu wykonanego w danym wariancie.

- wyszczególnienia oraz przygotowania specyfikacji sprzętu medycznego, wyposażenia meblowego i inne uzgodnione z Zamawiającym na etapie przygotowania dokumentacji.

- PFU spełniającego wymagania określone w art. 103 ust. 3 PZP oraz przepisach Rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; przy czym wymaga się, aby PFU obejmowało rzetelne oszacowanie kosztów realizacji Zamówienia na Inwestycję, przy uwzględnieniu wytycznych wskazanych w OPZ oraz Załącznikach;

- Zamawiający wymaga, że Wykonawca przed przystąpieniem do opracowania Dokumentacji w Etapie I, dokonał weryfikacji opisu przedmiotu zamówienia sporządzonego przez Zamawiającego i wstępnego opisu potrzeb Zamawiającego pod kątem ich zoptymalizowania oraz zaproponuje zmiany uwzględniające najnowsze osiągnięcia techniczne i kierunki rozwoju dla obiektów Szpitalnych. Zaproponuje rozwiązania w technologi tradycyjnej jak również w technologi budownictwa modułowego.

- Celem dokumentacji jest szczegółowe ustalenie wymagań Zamawiającego, odnośnie pełnego zakresu prac projektowych, a także zakresu niezbędnej dokumentacji formalnoprawnej i robót budowlanych.

- Opracowana dokumentacja musi być wzajemnie skoordynowana technicznie
i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, tj. do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy Inwestycji (zaprojektuj 
i wybuduj - prac projektowych oraz robót budowlanych wraz z wyposażeniem na trwale związanej z budynkiem oraz wyposażenia ruchomego).

- Opracowany dokument PFU i Koncepcja funkcjonalno-użytkowa wraz z infrastrukturą zewnętrzną będą stanowiły opis przedmiotu zamówienia na zaprojektowanie
i wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą niezbędnego wyposażenia na trwale związanego z obiektem oraz wyposażenia ruchomego. Wykonawca jest zatem zobowiązany bezwzględnie przestrzegać przepisów PZP, wytycznych dot. kwalifikowalności oraz poglądów orzecznictwa i organów kontrolnych dotyczących opisywania przedmiotu zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.

- Wykonawca uwzględni w szczególności art. 99 PZP, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.

- Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a w skazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany w sposób, o którym mowa powyżej, należy wskazać w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

- Wykonawca powinien na bieżąco uwzględniać w realizowanej dokumentacji zmiany
w przepisach obowiązującego prawa określającego oraz normach związanych
z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. Wszystkie Opracowania objęte zamówieniem powinny by zgodne z przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień ich przekazania.

- Dokumentacja winna być wykonana w oparciu o uzgodnienia, opinie i zawierać  akceptację: rzeczoznawcy ds. BHP, rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych.

- Dokumentacja posiadać będzie również oświadczenie Wykonawcy o jej poprawności, kompletności i spełnieniu pozostałych powyższych wymagań oraz oświadczenie
o zgodności wersji papierowej z elektroniczną.

- Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne decyzje i uzgodnienia oraz złoży do odpowiednich urzędów wnioski w imieniu Zamawiającego. W szczególności zapewni:

- Uzyskanie warunków zasilania dla wszystkich wymaganych mediów;

- Opracowanie wytycznych do projektu drogowego;

- Uzyskanie niezbędnych uzgodnień z właścicielami ewentualnie kolidujących sieci podziemnych i  innej infrastruktury;

- Uzyskanie innych decyzji i pozwoleń wymaganych do realizacji Inwestycji jeśli takowe będą wymagane;

- W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących konieczność uzyskania dodatkowych dokumentów dla inwestycji tj. uzgodnień, decyzji, pozwoleń, opinii, ekspertyz koszt ich uzyskania obciąża Wykonawcę. Kwestia prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i przygotowania odpowiednich dokumentów w tym zakresie jako części informacyjnej PFU nie leży w zakresie obowiązków Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania w rozwiązaniach projektowych wyrobów (materiały i urządzenia) budowlanych dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie oraz z uwagi na specyfikę inwestycji dopuszczonych do stosowania w obiektach szpitalnych.

- W Etapie I, a jeśli to konieczne – również w Etapie II (w razie niezakończenia konsultacji w trakcie trwania Etapu II) Wykonawca będzie brał czynny udział
w prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy Inwestycji w formule “ zaprojektuj i wybuduj”.

4.	Szczegółowe obowiązki Wykonawcy w ramach Etapu II

4.1.	W ramach Etapu II świadczenie kompleksowej usługi doradztwa technicznego przy postępowaniu o udzielenie Zamówienia na Inwestycję w trybie „zaprojektuj i wybuduj”
w trybie przetargu nieograniczonego. Przetarg podzielony na II etapy: Etap I roboty budowlane wraz z wyposażeniem na trwale związane z obiektem, Etap II wyposażenie sprzętu medycznego i innego wyposażenia ruchomego.

4.2.	W ramach Etapu II Wykonawca będzie świadczył usługi doradztwa technicznego na etapie postępowania o udzielenie Zamówienia na Inwestycję w trybie „zaprojektuj
i wybuduj” w trybie przetargów nieograniczonych; w zakres zadań Wykonawcy wchodzi
w szczególności:

- dokonanie aktualizacji opisu przedmiotu Zamówienia na Inwestycję oraz oszacowania kosztów przed wszczęciem postępowania na zasadach określonych w dokumencie głównym Umowy;

- czynny udział w wyborze Wykonawcy w trakcie trwania postępowania przetargowego Zamówienia na Inwestycję;

- analizowanie na bieżąco w porozumieniu z Zamawiającym odpowiedzi na pytania wykonawców i przygotowywanie projektów wyjaśnień dotyczących Zamówienia na Inwestycję;

- dokonywanie modyfikacji (poprawek i/lub uzupełnień) w opracowanej dokumentacji;

- przygotowanie propozycji współczynnika waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji z uwzględnieniem wskaźnika opartego na koszyku składającym się z głównych elementów cenotwórczych wpływających na ostateczny bilans kosztowy kontraktu;

- wsparcie Zamawiającego w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą i postępowaniach wszczętych na skutek wniesienia skargi na wyrok KIO przed sądem, w tym przygotowanie argumentacji niezbędnej do sporządzenia pism procesowych składanych przez Zamawiającego w KIO lub przed sądem w zakresie części technicznej;

- udział w naradach i spotkaniach koordynacyjnych na zaproszenie Zamawiającego

- Wszelkie Opracowania realizowane w ramach Etapu II muszą spełniać wymagania dotyczące Dokumentacji zawarte w Umowie i OPZ.

5.	Wymagania w zakresie poszczególnych Opracowań

5.1.	Program funkcjonalno-użytkowy (PFU)

5.1.1.	PFU powinien zawierać:

- część opisową;

- część informacyjną;

- część graficzną/ rysunkową.

5.1.2.	Część opisowa PFU powinna obejmować:

- opis ogólny przedmiotu zamówienia w tym:

- charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu;

- aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu Zamówienia na Inwestycję;

- ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe;

- szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych, w szczególności:

- powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz 
z określeniem ich funkcji;

- wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe

- Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia – w tym zakresie należy określić, podając (z uwzględnieniem specjalistycznej specyfiki obiektu) wymagania dotyczące:

- przygotowania terenu budowy;

- architektury;

- konstrukcji;

- wykończenia;

- zagospodarowania terenu

- Opis wymagań, o których mowa w pkt 2) obejmuje:

- cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych;

- warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

5.1.3.	Część informacyjna PFU powinna obejmować:

- dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami wynikającymi z odrębnych przepisów;

- oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (oświadczenie przekazuje Zamawiający);

- przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego;

- mapę do celów projektowych (Zamawiający posiada mapę do celów projektowych
z dnia 17.03.2022);

- wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia Obiektu.

- inwentaryzacja zieleni;

- inwentaryzacja lądowiska,

- inwentaryzacje obiektów które ewentualnie w wyniku zamierzenia budowlanego powinny podlegać rozbiórce, a także uwarunkowania tych rozbiórek;

- porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących mediów oraz do dróg (należy uzyskać warunki zasilania dla wszystkich wymaganych mediów, opracować wytyczne do projektu drogowego);

- dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem;

- inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

5.1.4.	Część graficzna/rysunkowa powinna zawierać koncepcję budynku wraz
z zagospodarowaniem terenu objętego inwestycją, rzuty, przekroje, widoki elewacji, wykaz wyposażenia w formie tabelarycznej z określeniem najważniejszych parametrów.

5.1.5.	Forma przekazania PFU: Całość dokumentacji należy wykonać i przekazać Zamawiającemu:

- w wersji papierowej – 3 kompletów

- w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD lub nośniku USB 2 egzemplarz

- w formacie nieedytowalnym pdf tzn. cały zakres dokumentacji (wersja elektroniczna dokumentacji w formacje PDF - skany musi być zgodna
z egzemplarzem papierowym tzn. zawierać wszystkie podpisy i pieczątki oraz ewentualne zmiany i uzupełnienia wprowadzone odręcznie, dokumenty uzgadniające i zatwierdzające, itd.);

- w formacie edytowalnym tzn. komplet dokumentacji w zapisie oryginalnym, umożliwiającym przetwarzanie, część opisowa w formacie docx, xlsx oraz część rysunkowa w formacie dwg.

- Pliki i foldery należy opisać w sposób określający ich zawartość.

5.2.	Koncepcja funkcjonalno - przestrzenną wraz z zagospodarowaniem terenu.

5.2.1. Zadaniem przedmiotowej Koncepcji funkcjonalno-użytkowej jest stworzenie wizji architektoniczno-przestrzennej Inwestycji wraz z zagospodarowaniem terenu.

5.2.2.	W ramach prac nad opracowaniem Koncepcji Wykonawca opracuje Koncepcję architektoniczno – użytkową - przestrzenną budowy Obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu, lądowiskiem dla helikopterów oraz z wstępnymi szacunkowymi kosztami w celu wyboru wariantu koncepcji wykonanej w technologii tradycyjnej oraz wykonania koncepcji
w technologi budownictwa modułowego i zaakceptowania odpowiedniego wariantu przez Zamawiającego. W przypadku konieczności uwzględnienia uwag Zamawiającego co do zastosowanych rozwiązań projektowych, Wykonawca przedłoży ponownie do akceptacji wybraną Koncepcję funkcjonalno - przestrzenną. Zamawiający wymaga od Wykonawcy konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie opracowywania koncepcji w sprawie istotnych elementów mających wpływ na koszty, konstrukcję, technologię, rozwiązania techniczne oraz funkcję obiektu.

5.2.3.	Wybrana i zaakceptowana przez Zamawiającego Koncepcja funkcjonalno-użytkowa będzie stanowiła podstawę do opracowania przez Wykonawcę PFU. Przy ocenie Koncepcji funkcjonalno – użytkowo- przestrzennej Zamawiający będzie brał pod uwagę spełnienie wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia takich jak: innowacyjność, atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych, funkcjonalno - użytkowo - przestrzennych, zachowanie optymalnych proporcji pomiędzy poniesionymi nakładami
a uzyskanym efektem w zakresie funkcji, formy oraz parametrów technicznych i użytkowych. 5.2.4.	Koncepcja funkcjonalno - przestrzenna powinna przewidywać rozwiązania przyszłościowe oraz realne do wykonania zarówno pod kątem efektywności ekonomicznej procesu budowlanego, niskich kosztów eksploatacyjnych w okresie użytkowania Obiektu, jak również pozytywnego oddziaływania na człowieka i środowisko naturalne. Rozwiązania funkcjonalne i przestrzenne Obiektu powinny zapewniać optymalne rozwiązania funkcji Obiektu oraz komfort użytkowania. Obiekt powinien mieć charakter inteligentny i wyposażony w nowoczesne układy sterowania.

5.2.5.	Architektura Obiektu winna odzwierciedlać rangę i charakter przedsięwzięcia
i w sposób zrównoważony nawiązywać do uwarunkowań przestrzennych. Proponowane rozwiązania winny wykorzystywać najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie energooszczędności oraz uwzględniać uwarunkowania ekonomiczne określone przez Zamawiającego. Celem Koncepcji funkcjonalno-użytkowej jest przedstawienie możliwości realizacji Inwestycji zgodnie z obowiązującym prawem, normami oraz uwzględnienie wymagań w zakresie specyficznej funkcji zwłaszcza pomieszczeń szpitalnych jakim są bloki operacyjne, przy uzyskaniu efektu najlepszego pod względem przestrzennym, funkcjonalnym, estetycznym i eksploatacyjnym.

5.2.6.	Należy dążyć do uzyskania Koncepcji funkcjonalno – architektoniczno - użytkowo- przestrzennej i zagospodarowania terenu uwzględniającej funkcjonalność Obiektu przy jednoczesnym założeniu wysokiej jakości środowiska wewnętrznego oraz racjonalnie ekonomicznego kosztu realizacji i eksploatacji. Koncepcja musi przewidywać rozwiązania powodujące niskie zapotrzebowanie na energię.

5.2.7.	Zaproponowana Koncepcja funkcjonalno - przestrzenna musi spełniać w sposób optymalny oczekiwania Zamawiającego co do rozwiązań przestrzennych, architektonicznych, funkcjonalnych oraz założeń ekonomicznych.

5.2.8.	Koncepcja funkcjonalno - przestrzenna wraz z zagospodarowaniem terenu powinna zawierać część graficzną i opisową.

Część graficzna powinna zawierać:

- koncepcje zagospodarowania terenu Inwestycji (uwzględniająca m. in. usytuowanie Obiektu na działce, ogólny wygląd budynku, elewacje, jego powiązanie z istniejącym budynkiem, otoczeniem, układ i organizację wewnętrznej komunikacji i powiązanie
z publicznym układem komunikacyjnym, podstawowe parametry Obiektu
i zagospodarowania terenu, dojścia i dojazdy do budynku/ów, lądowisko dla helikopterów, parkingi, zieleń zorganizowaną, tereny rekreacyjne itp.),  wspólnie
z rzutami każdej kondygnacji nowego budynku z zaznaczonym układem wejść, łączników z istniejącym budynkiem, podcieni, podjazdów itp. w skali 1:500 (dopuszczalna jest zmiana skali po uzgodnieniu z przedstawicielami Zamawiającego), naniesioną na mapę do celów projektowych (powierzchnie i nazwy poszczególnych pomieszczeń należy wpisać na rzucie lub w tabeli obok, w odniesieniu do poszczególnych typów funkcji pomieszczeń należy stosować jednolity kod kolorystyczny)

- rzuty wszystkich kondygnacji budynku ukazujące układ pomieszczeń w skali 1:200 (powierzchnie i nazwy poszczególnych pomieszczeń należy wpisać na rzutach lub
w tabeli obok, w odniesieniu do poszczególnych typów funkcji pomieszczeń należy stosować jednolity kod kolorystyczny, dopuszczalna jest zmiana skali po uzgodnieniu
z przedstawicielami Zamawiającego) z uwzględnieniem wymogów funkcjonalnych
i koncepcji rozwiązań branżowych, zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, rzuty architektoniczne kondygnacji powinny ukazywać układ pomieszczeń, ich wzajemne powiązania poszczególnych funkcji.

- wszystkie elewacje z ukazaniem ich sposobu podziału, organizacji, kolorystyki
i przyjętych rozwiązań materiałowych w skali 1: 200 (dopuszczalna jest zmiana skali po uzgodnieniu z przedstawicielami Zamawiającego) z zaznaczonymi współrzędnymi wszystkich kondygnacji oraz zastosowania legendy co do przyjętego materiału
i kolorystyki zastosowanej elewacji;

- przekroje budynku w wzdłuż oraz wszerz w skali 1:200 (dopuszczalna jest zmiana skali po uzgodnieniu z przedstawicielami Zamawiającego) z zaznaczonymi współrzędnymi wszystkich kondygnacji;

- ważniejsze detale architektoniczne (np. detale elewacji) i konstrukcyjne – widok
i przekrój w skali umożliwiającej odczytanie/zrozumienie przyjętych rozwiązań materiałowo-technicznych nowej zabudowy;

- perspektywy i wizualizacje (formie realistycznego rysunku/zdjęcia) w dowolnej technice niezbędne do przedstawienia koncepcji budynku, z zaznaczeniem miejsca wykonania ujęcia na koncepcji zagospodarowania terenu, co najmniej trzy wizualizacje zewnętrzne w tym jedna z „lotu ptaka” w widoku np. : ˗ od strony ul. Artwińskiego;
z „lotu ptaka” w widoku z kierunku wschodnio - północnego oraz perspektywa, wizualizacja z wnętrza budynku - ujęcie holu głównego, Dopuszczalna jest zmiana widoku wizualizacji, perspektywy po uzgodnieniu z przedstawicielami Zamawiającego.

- ewentualne dodatkowe rysunki, szkice, wizualizacje, schematy itp. ukazujące proponowane rozwiązanie;

- pod względem graficznym opracowanie musi cechować czytelność informacji rysunkowej i tekstowej.

Część opisowa koncepcji powinna zawierać w szczególności:

- opis przyjętej koncepcji zagospodarowania terenu, powiązań funkcjonalno-użytkowych;

- opis przyjętych rozwiązań architektonicznych;

- opis podstawowych rozwiązań architektonicznych, konstrukcji, materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych proponowanych do budowy budynku oraz zagospodarowania terenu (wszystkie elementy, zastosowane materiały muszą być uzgodnione i zatwierdzone przez Zmawiającego);

- zestawienie charakterystycznych parametrów budynku (powierzchnię zabudowy, powierzchnię użytkową, kubaturę, powierzchnię poszczególnych części obiektu w nawiązaniu stref funkcyjnych);

- zestawienie tabelaryczne powierzchni obszaru opracowania, z podziałem na poszczególne rodzaje powierzchni (bilans powierzchni terenu): zabudowy, utwardzonej, nieutwardzonej, biologicznie czynnej, z podsumowaniem
i podaniem procentowego udziału poszczególnych rodzajów powierzchni 
w powierzchni obszaru opracowania;

- zestawienie tabelaryczne powierzchni użytkowej wszystkich pomieszczeń budynku,
z powierzchnią komunikacji, pomieszczeń gospodarczych i garażu włącznie,
z podziałem na poszczególne kondygnacje i z podsumowaniem;

- informację o łącznym, planowanym koszcie Inwestycji realizowanej na podstawie Koncepcji funkcjonalno przestrzennej, w tym koszty ewentualnych rozbiórek, przeniesienia lądowiska przeniesienia elementów infrastruktury szpitala;

- Zestawienie tabelaryczne zastosowanego sprzętu medycznego wyposażenia meblowego, innych niezbędnych elementów bloku operacyjnego, pomieszczeń technicznych ( wszystkie element muszą być uzgodnione i  zatwierdzone przez Zamawiającego)

5.2.9.	Forma przekazania Koncepcji funkcjonalno – przestrzennej- całość dokumentacji należy wykonać i przekazać Zamawiającemu:

- W wersji papierowej – 3 komplety (komplet zawiera część graficzną i opisową dla poszczególnych wariantów Koncepcji architektoniczno-przestrzenna wraz
z infrastrukturą)

- W wersji elektronicznej na płycie CD/DVD lub nośniku USB 1 egzemplarz zawierający:

- pliki w wersji nieedytowalnej, w formacie pdf tzn. cały zakres dokumentacji (wersja elektroniczna dokumentacji w formacje PDF -skany musi być zgodna
z egzemplarzem papierowym tzn. zawierać wszystkie podpisy i pieczątki oraz ewentualne zmiany i uzupełnienia wprowadzone odręcznie, dokumenty uzgadniające i zatwierdzające, itd.);

- pliki w wersji edytowalnej, komplet dokumentacji w zapisie oryginalnym, umożliwiającym przetwarzanie, część opisowa w formacie docx, xlsx oraz część rysunkowa w formacie dwg. lub innej formie po uzgodnieniu
z przedstawicielami Zamawiającego. Pliki i foldery należy opisać w sposób określający ich zawartość oraz czytelny dla Zamawiającego.

5.2.10.	Ogólne wytyczne dotyczące wykonania Koncepcji funkcjonalno – przestrzennej.

1)	Celem opracowania Koncepcji funkcjonalno – użytkowo- przestrzennej jest dobór podstawowych parametrów obiektu (kształtu, wymiarów obiektu lub obiektów) oraz wielkości, położenia i wzajemnych powiązań jego części (pomieszczenia sal operacyjnych oraz pomieszczeń im współtowarzyszące, części komunikacyjnych, pomieszczenia dla poszczególnych komórek szpitala wskazane przez Zamawiającego itd.) które będą podlegały uszczegółowieniu w ramach opracowania PFU.

2)	Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna powinna zostać opracowana na podstawie zweryfikowanych przez Wykonawcę wstępnych wytycznych Zamawiającego (Załącznik nr 1,4,5) oraz powinna spełniać uwarunkowania zawarte
w Załączniku nr 2 (mapa do celów projektowych).

5.2.11.	Forma przekazania Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej. Wykonawca winien dostarczać Zamawiającemu dane w następujących formatach:

- Opracowania opisowe i zestawienia – w formatach plików źródłowych: docx, xlsx,

- Rzuty poszczególnych kondygnacji – w formacie dwg

- W wersji elektronicznej na płycie CD/DVD lub nośniku USB

- Pliki i foldery należy opisać w sposób określający ich zawartość oraz w sposób jasny i czytelny dla Zamawiającego.

6.	Planowane koszty prac projektowych i robót budowlanych.

6.1.	Na podstawie PFU oraz koncepcji Wykonawca zobowiązany jest do obliczenia wartości Zamówienia na Inwestycję. Wykonawca przygotuje zbiorcze zestawie kosztów planowanej Inwestycji zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, umożliwiające przeprowadzenie Zamówienia na Inwestycję zgodnie z PZP. Szacunek kosztów będzie stanowił podstawę wyceny Zamówienia na Inwestycję.

6.1.1.	Szacunek kosztów powinien obejmować:

- Szacunkowe koszty planowanych prac projektowych dla budowy budynku 
i zagospodarowania terenu wraz z nadzorem autorskim;

- Szacunkowe koszty robót przygotowania terenu;

- Szacunkowe koszty niezbędnych wyburzeń istniejących obiektów;

- Szacunkowe koszty robót budowy Obiektu;

- Szacunkowe koszty robót wykończeniowych

- Szacunkowe koszty wyposażenia Obiektu, w tym sprzęt/urządzenia medyczne, wyposażenia meblowego pomieszczeń, dostawa i montaż sprzętu medycznego;

- Szacunkowe koszty wykonania zagospodarowania terenu i budową obiektów pomocniczych, lądowiska oraz przebudową i dostosowaniem niezbędnej infrastruktury;

- Pozostałe szacunkowe, niewymienione a niezbędne koszty wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

6.1.2.	Zamawiający wymaga, aby opracowania w zakresie punktów wyżej wymienionych rodzajów kosztów, stanowiły odrębne rozdziały. Każdy z rozdziałów kosztów powinien zawierać tabelę elementów scalonych zawierającą zestawienie wszystkich podrozdziałów i ich wartości z zachowaniem technologii wykonywanych robót.

6.1.3.	Zbiorcze zestawienie kosztów powinno zostać przekazane Zamawiającemu:

- W wersji papierowej – 3 kompletów

- W wersji elektronicznej na płycie CD/DVD lub nośniku USB – 1 egzemplarz

- Pliki w wersji nieedytowlanej, w formacie PDF

- Pliki w wersji edytowalnej tzn. w zapisie oryginalnym, umożliwiającym ich przetwarzanie.

6.1.4.	Pliki i foldery należy opisać w sposób określający ich zawartość.

- 6.1.5.	Maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie PFU i Koncepcji funkcjonalno - przestrzennej nie może przekroczyć kwoty 131 490 000,00 zł brutto. Koszt zadania należy podzielić na roboty budowlano montażowe 76 472 000,00 zł brutto. Wyposażenie, nadzór, koszty zarządzenia projektem szacunkowy koszt 55 018 000,00 zł brutto. Zaproponowane rozwiązania powinny bezwzględnie mieścić się w zakładanym budżecie i w pełnym zakresie oraz w najkorzystniejszy sposób realizować Inwestycję.

- 6.1.6.	Zmiana kwoty maksymalnej nie stanowi istotnej zmiany Umowy.

- 6.1.6. Wykonawca dołączy do PFU stosowne oświadczenie zawierające informację, że szacowany koszt wykonania zadania pn. “Utworzenie Zintegrowanego Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” według opracowanej dokumentacji technicznej nie powinien przekroczyć wyżej wymienionej kwoty.

7.	Obszar objęty opracowaniem – stan istniejący

7.1	Teren projektowanego zamierzenia inwestycyjnego dot. budowy budynku pn. Utworzenie zintegrowanego Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach” wraz zagospodarowaniem terenu stanowi obszar wskazany w Załączniku nr 2 ( mapa do celów projektowych) jest zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej 45 w Kielcach na działce ewidencyjnej nr 390/13. Działka jest w użyczeniu na podstawie umowy. Inwentaryzacja obiektów w obszarze Inwestycji została wskazana w Załączniku nr 3. Z uwagi na możliwości chłonności terenu wskazane jest racjonalne gospodarowanie terenem w sposób umożliwiający realizację innych inwestycji.

7.2.	Na terenie planowanej inwestycji zlokalizowanej przy ulicy Grunwaldzkiej 45 
w Kielcach istnieją budynki/budowle kubaturowe jak i infrastrukturalne, wskazane 
w Załączniku nr 3 .

- Budynek główny skrzydło C Szpitala WSZZ który będzie połączony łącznikami 
z nowym budynkiem. Budynek główny wybudowany w latach 70-tych rozlokowany jest na 3 kondygnacjach nadziemnych w układzie korytarzowym, 
z dwoma wewnętrznymi klatkami schodowymi. W budynku funkcjonuje jedna kondygnacja podziemna, w której umieszczono pomieszczenia techniczne obsługujące budynek wraz z przyłączami mediów.

- Budynek wyposażony jest w instalacje:

- wod-kan. (c.w.u., z.w., kanalizacji),

- centralnego ogrzewania, źródłem ciepła dla budynku jest węzeł cieplny zasilany z sieci cieplnej ŚCO,

- gazów medycznych,

- hydrantową,

- elektryczną,

- odgromową

- wentylacji grawitacyjnej,

- wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej,

- teletechniczne,

- Pozostałe budynki oraz obiekty małej architektury wykazane w Załączniku nr 3.

- Zamawiający nie przewiduje wyburzeń dużych obiektów  w obrębie inwestycji.

- Inne informacje:

- Ogrodzenie działki. Teren działki ogrodzony jest ze wszystkich stron. Istniejące ogrodzenie działki wykonane jest z siatki stalowej mocowanej do słupków stalowych osadzonych w podmurówce betonowej. Wjazd na teren Szpitala przez szlabany. Ogrodzenie nie jest przedmiotem inwestycji.

- Sieci sanitarne. Teren objęty inwestycją wyposażony jest w istniejącą infrastrukturę podziemną. Na terenie działki Inwestora znajdują się istniejące zewnętrzne instalacje: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, przyłącze do sieci ciepłowniczej, gazu, zewnętrzna instalacja wody bytowo gospodarczej, instalacja wody do celów przeciwpożarowych, na której zabudowane są hydranty p. pożarowe.

- Sieci elektryczne i teletechniczne. Na terenie objętym opracowaniem występują sieci kablowe wysokiego napięcia, niskiego napięcia. Dodatkowo w terenie występują sieci oświetlenia terenu oraz przewody telekomunikacyjne. Istniejące instalacje będą wymagały wymiany, nowe instalacje zostaną dostosowane do potrzeb planowanej Inwestycji.

7.4	Istniejąca obsługa działki, drogi, nawierzchnie Dostęp do drogi publicznej obecnie zapewniony jest z ul. Grunwaldzkiej  (główny wjazd na teren działki) miejsce nowych lokalizacji wjazdu będzie wynikało z opracowanej koncepcji. Istniejące nawierzchnie dróg wewnętrznych oraz parkingów wykonane są jako asfaltowe, betonowe oraz z kostki brukowej. Istniejące ciągi piesze wykonane są z płyt chodnikowych i kostki brukowej oraz kostki betonowej. Wszystkie nawierzchnie dróg, parkingów i chodników podlegają rozbiórce.

- 7.5.	Istniejąca szata roślinna. Znaczącą część działki zajmuje teren zielony składająca się z trawników, niskiej i wysokiej zieleni. Jak również w obrębie opracowania znajduje się lądowisko dla helikopterów, w opracowaniu winno się znaleźć rozwiązanie przebudowy lub budowy lądowiska na dachu. Na terenie Inwestycji mogą być zlokalizowane zadrzewienia wymagające zgody na wycinkę.

- 7.6. Zamawiający posiada dla powyższych budynków oraz zagospodarowania terenu nieaktualną i niekompletną dokumentację archiwalną (wersje papierową
i elektroniczną) w zakresie branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji dla celów projektowych w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji objętej przedmiotem zamówienia.

7.7.	Wstępne wymagania dla przedmiotowej inwestycji stanowią Załączniki nr 1,4,5

8.	Inne wymagania dotyczące Inwestycji:

8.1.	Należy dążyć do uzyskania Obiektu i zagospodarowania terenu uwzględniającej funkcjonalność Obiektu przy założeniu wysokiej jakości środowiska wewnętrznego oraz racjonalnie ekonomicznego kosztu realizacji i eksploatacji.

8.2.	Przewidywane rozwiązania muszą przewidywać rozwiązania powodujące niskie zapotrzebowanie na energię, w szczególności:

- wysoki standard ochrony cieplnej budynków i niskie straty ciepła przez przenikanie przez przegrody zewnętrzne, ochronę przed przegrzewaniem,

- wykonanie rachunku życia produktu zgodnego z Rozporządzeniem z 10 grudnia 2021 w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawienia informacji o tych kosztach

- zastosowanie energooszczędnych urządzeń (co najmniej wysokosprawne chilery, oprawy oświetleniowe LED, rekuperatory ciepła powietrza wywiewanego itp.)

- zastosowanie odpowiedniego sterowania poprawiającego energooszczędność budynku np. wykorzystanie wentylacji do nocnego schładzania budynku, sterowanie oświetleniem itp.,

- zastosowanie energooszczędnych urządzeń,

- rozwiązania przyczyniające się do oszczędnego gospodarowania wodą pitną oraz retencji wód opadowych na terenie inwestycji (instalacje odzyskiwania wody deszczowej oraz wody „szarej”),

- rozwiązania współpracujące z podstawowym, tradycyjnym źródłem poboru wody jakim jest miejska sieć wodociągowa,

- rozwiązania współpracujące z podstawowym, tradycyjnym źródłem poboru energii instalacją fotowoltaiczną,

9.	Dokumenty Zamawiającego.

9.1.	Zamawiający przekaże Wykonawcy następujące dokumenty:

- Mapę do celów projektowych;

- Wstępne założenia funkcjonalne budynku,

- Inwentaryzację budynków istniejących będących w sąsiedniej lokalizacji nowej inwestycji,

9.2.	Wykonawca ma obowiązek ocenić przydatność innych dokumentów pozostających
w dyspozycji Zamawiającego dla części informacyjnej PFU oraz uzyskać w imieniu Zamawiającego pozostałe dokumenty niezbędne dla prawidłowego sporządzenia PFU.

9.3.	Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmiany materiałów przekazanych Wykonawcy. W przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego zmian do dokumentów istotnych dla wykonywania czynności Wykonawcy, w szczególności zmian założeń, w trakcie obowiązywania Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić te zmiany
i odpowiednio dostosować wszystkie dokumenty i czynności do zmienionej treści dokumentów.

10.	Wykaz załączników.

- Załącznik nr 1 – Wstępne wytyczne Zamawiającego,

- Załącznik nr 2 - Mapa do celów projektowych,

- Załącznik nr 3 - Inwentaryzacja obiektów WSZZ w Kielcach,

- Załącznik nr 4 – Potrzeby w zakresie Serwerowni,

- Załącznik nr 5 – Potrzeby w zakresie planowania Centralnej Sterylizatorni,