EZ/155/2022/MK

Załącznik nr 2.4 do SWZ

(Załącznik nr ….. do umowy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(Wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)

Pakiet 4- System mocowania czaszki typu Mayfield- 1 komplet

| Lp. | Parametry | Wartość wymagana | PARAMETRY OFEROWANE: Potwierdzenie Wykonawcy TAK lub opis parametrów oferowanych/ podać zakresy/ opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Model, typ | Podać |  |
| 2 | Rok produkcji: 2022 | Podać |  |
| 3 | Kompletny metalowy system do stabilizacji czaszki w czasie operacji neurochirurgicznych typu Mayfield, który zawiera: | Tak |  |
| 3.1 | Urządzenie podpierające i mocujące, umożliwiające podłączenie systemu do różnych stołów operacyjnych i przyłączenie klamer czaszkowych oraz systemów podparcia czaszki do stołu operacyjnego. Wykonane z wysokiej jakości stopów o powierzchni nie pokrytej teflonem lub innymi tego typu powłokami | Tak |  |
| 3.2 | Łącznik obrotowy do uchwytu bazowego: łącznik przyłączany do uchwytu bazowego zapewniający optymalną swobodę w pozycjonowaniu przez obrót w zakresie 360° | Tak |  |
|  | Łączy podpory do czaszki i klamry czaszkowe z uchwytami bazowymi | Tak |  |
| 3.3 | Klamra czaszkowa zapewniająca trzypunktową sztywną fiksację czaszki | Tak |  |
| 3.4 | Stalowe kolce do mocowania czaszki, wielokrotnego użytku, 3 sztuki | Tak |  |
| 3.5 | Podpora pod głowę w kształcie podkowy zapewnia podparcie czaszki w pozycji leżącej twarzą w dół lub leżącej na wznak dla dorosłych i starszych dzieci | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji w płaszczyźnie pionowej i bocznej zapewnia elastyczność w pozycjonowaniu pacjenta | Tak |  |
|  | Regulowana podstawa pod nakładki żelowe umożliwia nastawienie podparcia do różnych rozmiarów głowy | Tak |  |
|  | Nakładki żelowe, odporne na wilgoć zapewniają wygodę i zmniejszają możliwość wystąpienia martwicy spowodowanej uciskiem | Tak |  |
|  | Przyczep do pręta Pulley’a do wyciągu kostnego | Tak |  |
| 3.6 | Rama poprzeczna (wykorzystywana przy pozycji siedzącej pacjenta) | Tak |  |
|  | Przeznaczona do operacji w pozycji siedzącej, łatwość przyłączenia do szyn bocznych stołu operacyjnego i przyłączenia wszelkich klamer czaszkowych do operacji jamy tylnej czaszki i laminektomii odcinka szyjnego kręgosłupa z dostępu tylnego | Tak |  |
|  | Umożliwia swobodny wgląd w tylną część odcinka szyjnego kręgosłupa i potyliczną część czaszki | Tak |  |
|  | Kompatybilna z większością współczesnych stołów operacyjnych | Tak, podać |  |
| 3.7 | Uniwersalne uchwyty boczne | Tak |  |
|  | Do podłączenia ramy poprzecznej i innych produktów do stołu operacyjnego | Tak |  |
|  | Kompatybilne z większością współczesnych stołów operacyjnych, 2 sztuki | Tak, podać |  |
| 4 | Kompletny przezierny dla prom. rtg. system do stabilizacji czaszki w czasie operacji neurochirurgicznych typu Mayfield, wykonany z włókna węglowego, z własnymi kontenerami transportowymi (walizki) na kółkach, który zawiera: | Tak |  |
| 4.1 | Uchwyt bazowy wraz ze standardowym łącznikiem pośrednim, przezierne dla promieni rentgenowskich Zwiększona sztywność, łatwy i szybki montaż do uchwytów bocznych stołu operacyjnego Uchwyty do szyn bocznych i mechanizmy zaciskowe wykonane ze stopu aluminium Szerokie pole dla śródoperacyjnej diagnostyki obrazowej Śruby montażowe znakowane kolorami dla łatwej identyfikacji podczas montażu Konstrukcja z zastosowaniem elementów z włókna węglowego zapewnia wytrzymałość, trwałość i minimalizuje występowanie artefaktów | Tak |  |
| 4.2 | Klamra czaszkowa przezierna dla promieni rentgenowskich Sztywne 3-punktowe mocowanie szkieletowe do wszystkich zabiegów czaszkowych - konstrukcja z zastosowaniem elementów z włókna węglowego zapewnia wytrzymałość, trwałość i minimalizuje występowanie artefaktów. Możliwość wymiany ramion wahliwych dla dorosłych i dla dzieci oraz zacisku bez części metalowych (opcjonalne) | Tak |  |
| 4.3 | Łącznik obrotowy typu Tri-Star przezierny dla promieni rentgenowskich z dodatkowymi 2 gniazdami dla neuronawigacji | Tak |  |
| 4.4 | Przezierne kolce czaszkowe dla dorosłych, tytanowe, wielokrotnego użytku, Czarny pierścień uszczelniający O-ring zapewniający bezpieczne mocowanie i oznaczająca produkt wielokrotnego użytku, 3 sztuki | Tak |  |
| 4.5 | Podpora przezierna pod głowę w kształcie podkowy Mayfield, dla dorosłych: Podpora pod głowę w kształcie podkowy zapewnia podparcie czaszki w pozycji leżącej twarzą w dół lub leżącej na wznak dla dorosłych i starszych dzieci. Możliwość regulacji w płaszczyźnie pionowej i bocznej zapewnia elastyczność w pozycjonowaniu pacjenta Regulowana podstawa pod nakładki żelowe umożliwia nastawienie podparcia do różnych rozmiarów głowy Nakładki żelowe, odporne na wilgoć zapewniają wygodę i zmniejszają możliwość wystąpienia martwicy spowodowanej uciskiem Przyczep do pręta Pulley’a do wyciągu kostnego | Tak |  |
| 5 | Okres pełnej gwarancji- min. 24 miesiące | Tak | (dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w pkt.36 SWZ) |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi……………………………………...……....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

*Dodatkowy okres gwarancji wpisać do formularza ofertowego