# ZAŁACZNIK NR 3 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Aparat do hemodializy – 2 szt.

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowy, rok produkcji 2008 lub nowszy. | TAK |  |
| 2 | Możliwość przeprowadzenia dializy na jedno i dwa wkłucia. | TAK |  |
| 3 | Regulacja przepływu krwi od 0 do 600 ml/min. | TAK |  |
| 4 | Regulacja stężenia sodu | TAK |  |
| 5 | Możliwość profilowania sodu, ultrafiltracji | TAK |  |
| 6 | Automatyczne wykrywanie przecieku krwi. | TAK |  |
| 7 | Możliwość podania heparyny w bolusie. | TAK |  |
| 8 | „Sucha ultrafiltracja” | TAK |  |
| 9 | Możliwość wykonania dializy octanowej i wodorowęglanowej. | TAK |  |
| 10 | Oprogramowanie i komunikacja w języku polskim. | TAK |  |
| 11 | Pomiar klirensu (Kt/V) | TAK |  |
| 12 | Możliwość poboru próbek płynu podczas zabiegu. | TAK |  |
| 13 | Regulacja przepływu płynu dializacyjnego w zakresie od 0 do 800 ml/min. | TAK |  |
| 14 | Dezynfekcja chemiczna i termiczna aparatu. | TAK |  |
| 15 | Graficzny podgląd parametrów zabiegu dializy. | TAK |  |
| 16 | Wytwarzanie ultraczystego dializatu (filtracja dializatu) | TAK |  |
| 17 | Możliwość pracy w sieci komputerowej oraz z komputerem centralnym | TAK |  |
| 18 | Możliwość rozbudowy aparatu o dodatkowe opcje | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .................................................................................