EZ/ZP/196/2022/KK

Załącznik nr 2 do zaproszenia

Załącznik nr 2 do umowy nr ……………

Opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy

System telewizji dozorowej HD – montaż Kielce ul. Grunwaldzka 45 – Świętokrzyskie Centrum Kardiologii

| Lp. | Minimalne wymagane parametry do spełnienia | Oferowane warunki (należy podać w przypadku zaoferowania innych wyższych parametrów lub potwierdzić spełnienie wymaganych parametrów) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rejestrator Cyfrowy HD-8 kanałowy: rozdzielczość do 5,8 Mpx, możliwość podłączenia do 12 kamer IP, możliwość podłączenia do 8 kamer analogowych, kompresja nagrywania H 265+, 2 złącza SATA, pojemność dysku 10 TB, inteligentna analiza obrazu: wykrywanie przekroczenia linii, wykrycie wejścia w obszar, wykrycie wyjścia z obszaru Ilość szt. – 1 |  |
| 2 | Dysk Twardy 4 TB dedykowany do rejestratorów cyfrowych Interfejs III SATA, obroty 5400 obr./ min., Ilość szt. – 1 |  |
| 3 | Kamera Turbo HD Zewnętrzna 5Mpx: zasięg IR do 60m, obiektyw 3,6 mm, czułość 0.03 lux, sterowanie menu OSD, mechaniczny filtr podczerwieni ICR, obudowa IP 67 Ilość szt. – 4 |  |
| 4 | Kamera Tubowa HD Wewnętrzna 5 Mpx: zasięg IR do 40m, obiektyw 3,6 mm, czułość 0.01 lux, sterowanie menu OSD, mechaniczny filtr podczerwieni ICR, obudowa IP 67 Ilość szt. – 3 |  |
| 5 | Zestaw Transmisji HD Ilość szt. – 14 |  |
| 6 | Zasilacz 12V /2A Ilość szt. – 7 |  |
| 7 | Monitor 24 cale dedykowany do telewizji dozorowej, pracy ciągłej Ilość szt. – 1 |  |
| 8 | Szafa RACK 19” z osprzętem, 6U 450MM Wisząca Ilość szt. – 1 |  |
| 9 | Materiały instalacyjne: przewody wizyjne i zasilające ok. 900 m, listwy plastikowe, rury plastikowe, złączki, uchwyty, kołki |  |
| 10 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące |  |
| 11 | Montaż | TAK – WYMAGANY |

Potwierdzam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i potwierdzam spełnienie wymaganych parametrów.

………………………………….

Podpis osoby prawomocnej