EZ/151/2023/RŁ

Załącznik nr 2 do SWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)

Aparat USG - 1 szt.

Producent  ........................................................................................................

Nazwa-model/typ  ............................................................................................

Kraj pochodzenia .............................................................................................

Rok produkcji  2023 r. .............................................................................

| Lp. | Opis parametru wymaganego/ granicznego | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | JEDNOSTKA GŁOWNA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji oraz videoprinterem B&W sterowanymi z klawiatury. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Aparat fabrycznie nowy, niepowystawowy, nierekondycjonowany, nieregenerowny, niepodemonstracyjny | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Tryb uśpienia systemu (z wbudowaną baterią podtrzymującą zasilanie) z możliwością szybkiego wznowienia pracy urządzenia. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Cztery koła skrętne z możliwością blokowania min. 2 kół | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Fabrycznie wbudowany monitor LED, kolorowy, bez przeplotu. Przekątna ≥ 23 cala Rozdzielczość monitora≥1920x1080x24 bity | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Aparat wyposażony w panel dotykowy z możliwością regulacji kąta pochylenia. Min. 13 cali rozdzielczość≥1920x1080 | Tak |  | = 13 cali - 0 pkt. >13 cali - 10 pkt. |
|  | Możliwość aranżacji panelu dotykowego (personalizacji przez użytkownika) – użytkownik ma możliwość zmienić min.: położenie przycisków funkcyjnych w dozwolonym obszarze ekranu dotykowego, dodać/usunąć poszczególne przyciski funkcyjne. Możliwość zapisu stworzonej aranżacji, exportu oraz importu ustawień przycisków min. osobno dla trybów: 2D, 2D Freeze, Color, Color Freeze, PD, PD Freeze, PW, PW Freeze, | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wykorzystania panelu dotykowego aparatu do obróbki uzyskanych danych 3D za pomocą gestów wykonanych palcami – tak jak w przypadku dotykowego telefonu komórkowego lub tabletu. M.in. rotacja uzyskanej bryły (względem wszystkich osi), powiększenie/pomniejszenie, przesunięcie bryły, ustawienie położenia wirtualnego źródła światła itd. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wirtualna klawiatura numeryczna dostępna na ekranie dotykowym. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Fizyczna klawiatura numeryczna wysuwana spod pipulpitu sterowania. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja wysokości panelu sterowania. Regulacja Góra /dół Zakres min 18 cm | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Panel sterowania z możliwością obrotu lewo/prawo. Lewo/prawo ≥ +/- 30° | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Dedykowany, wbudowany podgrzewacz żelu (montowany z prawej lub lewej strony aparatu) z możliwością regulacji temperatury. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Cyfrowa regulacja TGC dostępna na panelu dotykowym, z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 8 000 000 kanałów procesowych | Tak |  | = 8 000 - 0 pkt > 8 000 -10 pkt |
|  | Zakres pracy dostępnych głowic obrazowych min. 1-20 MHz | Tak |  | = 20 MHz - 0 pkt >20 MHz - 10 pkt |
|  | Ilość aktywnych, równoważnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych ≥3 aktywne | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania (równoległe nagrywanie) i po zamrożeniu (pętli CINE). | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Dysk twardy SSD min. 512 GB | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Aktywne gniazdo USB 3.0 do archiwizacji obrazów statycznych oraz ruchomych na przenośnej pamięci USB (Flash, Pendrive). | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zarządzania uprawnieniami użytkowników nim. export obrazów, usuwanie badań | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Fabrycznie zainstalowany system ochrony antywirusowej. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w formatach min. BMP, JPG, TIFF, DICOM, AVI | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Waga aparatu Min. 75 kg, Max. 100 kg | Tak |  | Bez punktacji |
|  | TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |  |
|  | Tryb B |  |  |  |
|  | Głębokość penetracji ≥2-50 cm | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlany zakres pola obrazowego ≥0-50 cm | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna prędkość obrazowania (frame rate) ≥4000 fps | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rotacji obrazu o 360° w skoku co 90° | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie harmoniczne kodowane z odwróconym impulsem | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu B przy pomocy jednego przycisku. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie wieloczęstotliwościowe wykorzystujące technologię obrazowania na min. dwóch częstotliwościach fundamentalnych jednocześnie. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Tryb M |  |  |  |
|  | Tryb M z Dopplerem Kolorowym | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Anatomiczny tryb M. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Tryb Doppler Kolorowy |  |  |  |
|  | Zakres PRF dla Dopplera kolorowego Min. od 0,2KHz do 25 KHz | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji dla trybu Dopplera kolorowego min. automatyczne ustawienie pozycji względem naczynia i pochylenie bramki ROI realizowane po przyciśnięciu dedykowanego przycisku. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Tryb Power Doppler |  |  |  |
|  | Tryb Power Doppler z detekcją kierunku | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zakres PRF dla trybu Power Doppler Min. od 1KHz do 5KHz | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Spektralny Doppler Pulsacyjny |  |  |  |
|  | Zakres PRF dla Dopplera pulsacyjnego Min. od 1.5KHz do 35KHz | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym ≥0,5-25 mm | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji parametrów przepływu dla trybu spektralnego Dopplera pulsacyjnego min. dopasowanie skali i poziomu linii bazowej, po przyciśnięciu dedykowanego przycisku. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Jednoprzyciskowa funkcja automatycznie umieszczająca bramkę SV w trybie PWD wewnątrz naczynia wraz z automatycznym ustawieniem kąta korekcji. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | INNE FUNKCJE |  |  |  |
|  | Oprogramowanie służące do szczegółowego obrazowania drobnych obiektów (w niewielkim stopniu różniących się echogenicznością od otaczających tkanek), umożliwiające dokładną wizualizację struktur anatomicznych, znacznie poprawiające rozdzielczość uzyskanych obrazów. Technologia inna niż filtry do redukcji szumów specklowych (np. SRI, ClearVision, XRes lub równoważne zgodnie z nomenklaturą producenta) oraz niewykorzystująca technologii obrazowania składanego: przestrzennego (obrazowanie krzyżowe) i częstotliwościowego. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie służące do poprawy wizualizacji struktur likwidujące szumy i cienie akustyczne powstałe na skutek przejścia wiązki ultradźwiękowej przez obszary ograniczające przenikanie fali. Oprogramowanie wykorzystujące 2 naprzemiennie nadawane i odbierane częstotliwości z dolnego oraz górnego pasma pracy głowicy.” | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie krzyżowe na głowicach liniowych i convex Min. 4 kroki | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja powiększenia obrazu diagnostycznego - zoom | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zaawansowany filtr do redukcji szumów specklowych polepszający obrazowanie w trybie 2D z jednoczesnym uwydatnieniem granic tkanek o różnej echogeniczności (np. SRI, Xres lub równoważne zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie pomiarowe do badań min: brzusznych mięśniowo-szkieletowych pediatrycznych małych narządów transkranialnych urologicznych tętnice szyjne żyły kończyn górnych tętnice kończyn górnych żyły kończyn dolnych tętnice kończyn dolnych położniczych echo płodu (w tym Z-score) ginekologicznych kardiologicznych | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Pomiary podstawowe na obrazie: pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości Funkcja automatycznego rozpoczynania kolejnego pomiaru po wykonaniu uprzedniego | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne pomiary biometryczne min. HC, BPD, AC, FL, HL, CRL | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość stworzenia własnych pomiarów i formuł obliczeniowych. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja obrazująca powiększenie znacznika pomiarowego (lupa), pozwalająca wykonywać pomiary z bardzo dużą precyzją bez konieczności powiększania obszaru zainteresowania. Okno powiększenia wyświetlone poza obrazem diagnostycznym. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość tworzenia protokołów badań – sekwencje następujących po sobie zdarzeń min. pomiary, zmiana trybów obrazowania. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Doppler fali ciągłej, o rejestrowanych, mierzonych prędkościach 12 m/s (przy zerowym kącie bramki) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Głowice |  |  |  |
|  | Głowica convex wykonana w technologii pojedynczego kryształu lub matrycowej do badań brzusznych, urologicznych oraz ginekologiczno-położniczych - zakres częstotliwości pracy min. 1-7 MHz - ilość elementów: min. 192 - kąt skanowania: min. 65° - możliwość pracy z przystawką biopsyjną | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Głowica liniowa wykonana w technologii pojedynczego kryształu lub matrycowej do badań mięśniowo szkieletowych, małych narządów, naczyniowych oraz brzusznych - zakres częstotliwości pracy min. 2-14 MHz - ilość elementów: min. 250 - szerokość skanu: min 50 mm - możliwość pracy z przystawką biopsyjną | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Głowica Phased Array wykonana w technologii pojedynczego kryształu lub matrycowej do badań kardiologicznych, TCD oraz brzusznych - zakres częstotliwości pracy min. 1-5 MHz - ilość elementów: min. 80 - kąt skanowania: min. 90° | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Videoprinter czarno-biały | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwości rozbudowy aparatu dostępne na dzień składania ofert: |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań mięśniowo szkieletowych, małych narządów, naczyniowych Zakres częstotliwości pracy min. 4-18 MHz -Ilość elementów: min. 288 -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę convex wykonana w technologii pojedynczego kryształu lub matrycowej do badań położniczych, ginekologicznych brzusznych -Zakres częstotliwości pracy min. 3-10 MHz -Kąt skanowania: min. 58° -Ilość elementów: min. 192 dla technologii pojedynczego kryształu lub min. 2000 dla technologii matrycowej -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę wolumetryczną endokawitarną do badań ginekologicznych, położniczych i urologicznych Zakres częstotliwości pracy 3-10 MHz -Ilość elementów: min. 190 - Kąt skanowania: min. 150° x 120° -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę microconvex do badań jamy brzusznej, pediatrycznych, naczyniowych - zakres częstotliwości pracy min. 4-10 MHz (+/- 1 MHz) - ilość elementów: min. 128 - kąt skanowania: min. 90° | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych oraz brzusznych - zakres częstotliwości pracy min. 2-9 MHz - ilość elementów: min. 190 - szerokość skanu: min 44 mm | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o zaawansowany tryb służący do detekcji i obrazowania micronaczyń (średnica < 0,6mm). Z możliwością wycięcia tła obrazu tak aby na ekranie w obszarze zainteresowania ROI widoczne były tylko naczynia. Oprogramowanie ma umożliwiać wyliczenie współczynnika VI (vacular index) z zaznaczonego przez użytkownika obszaru | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne dostępne na głowicach liniowych oraz convex | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o quazi-przestrzenna mapa przepływu dopplerowskiego w oparciu o obrazowanie dwuwymiarowe | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję do automatycznej analizy funkcji kurczliwości lewej komory, bazująca na technologii 2D-Strain z ilościową analizą 17 lub 19 segmentowego wykresu typu „Bycze Oko) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcje do automatycznych pomiarów wskazanych przez użytkownika, pomiary mięśnia sercowego w trybach: 2D, M, PW, CW – Automatyczne rozpoznanie fazy skurczu i rozkurczu bez sygnału EKG. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do trójwymiarowego obrazowania serca płodu w technologii STIC z kolorowym Dopplerem. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość obrazowania o tryb 3D/4D na głowicach wolumetrycznych ≥40 fps | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie tomograficzne na obrazie żywym i zamrożonym w trybie 3D/4D z możliwością wyświetlenia minimum 12 równoległych warstw. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie poprawiające jakość uzyskanych obrazów wolumetrycznych poprzez znaczące poprawienie rozdzielczości przestrzennej rekonstruowanej struktury np. HDVI lub VSRI działające zarówno w trybie 3D jak i 4D. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o wbudowany w aparat moduł obliczający ryzyko nowotworów przydatków macicy wyliczany z 9 wprowadzonych parametrów (zaimplementowany model ryzyka IOTA ADNEX 2013). Wbudowane narzędzie musi posiadać ocenę prawdopodobieństwa czy badana zmiana ma charakter łagodny czy też złośliwy (wraz z podaniem prawdopodobieństwa występowania jednego z 4 rodzajów zmian złośliwych), wynik musi być wyświetlony na ekranie wraz możliwością przesłania do raportu. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł zaawansowanego obrazowania 3D/4D umożliwiający wykonanie bardzo realistycznych wizualizacji płodu wyposażony w funkcję wirtualnego źródła światła (3 źródła światła – poprawiające wrażenie głębokości obiektu zrekonstruowanego obiektu trójwymiarowego) z możliwością regulacji kąta oświetlenia rekonstruowanej bryły. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do badań z ultrasonograficznymi środkami kontrastującymi w trybie trójwymiarowym do procedury histerosalpingosonografii - HyCoSy | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o aplikację służącą do estymacji wagi płodu z uwzględnieniem objętości uda lub ramienia (wyliczoną z uzyskanych danych wolumetrycznych) oraz BPD i AC. Możliwość porównania w raporcie tak wyliczonej wagi płodu z estymowaną wagą uzyskaną ze standardowych pomiarów biometrii płodu (np. Campbell, Hadlock, Hadlock1, Hadlock2, Hadlock3, Hadlock4, Hansmann, Merz, Osaka, Shepard, Shinozuka1, Shinozuka2 lub równoważne zgodnie z nomenklaturą producenta) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o aplikację służącą do analizy centralnego układu nerwowego płodu z uzyskanych danych wolumetrycznych w sposób automatyczny wyświetlającą 9 płaszczyzn diagnostycznych (3 axialne, 4 coronalne oraz 2 sagitalne) wraz z automatycznym zmierzeniem HC, BPD, OFD, Vp, CEREB, CM. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o aplikację umożliwiającą detekcję i pomiary pęcherzyków w jajnikach. Aplikacje wykorzystuje dane objętościowe. Możliwość pracy w trybie automatycznym lub ręcznym. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcje umożliwiająca nagrywanie, w trakcie wykonywania badania ultrasonograficznego, filmów bezpośrednio na pamięci typu pen-drive, zewnętrzne dyski twarde, płyty DVD. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie elastograficzne typu Strain lub równoważne zgodnie z nomenklaturą producenta dostępne na głowicach liniowych oraz endokawitarnych | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł dedykowany do badania piersi w trybie B-Mode, umożliwiający analizę morfologiczną z automatycznym oraz półautomatycznym obrysem ewentualnych zmian nowotworowych oraz możliwością klasyfikacji nowotworowej według BI-RADS. Aplikacja zawiera dedykowany raport z badania piersi. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł dedykowany do badania tarczyc w trybie B-Mode, umożliwiająca analizę morfologiczną z automatycznym oraz półautomatycznym obrysem ewentualnych zmian nowotworowych oraz możliwością klasyfikacji nowotworowej według leksykonu TIRADS. Aplikacja zawiera dedykowany raport z badania tarczycy. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł: Elastografia akustyczna typu Shearwave lub równoważne zgodnie z nomenklaturą producenta umożliwiająca wizualizację sztywności tkanek z kodowaną mapą kolorystyczną w obszarze ROI działająca w czasie rzeczywistym w trakcie badania. Możliwość wyboru pomiędzy prędkością obrazowania a jakością uzyskanej mapy rozkładu sztywności. Możliwość pomiaru wielu zaznaczonych obszarów wewnątrz ROI z podaniem wartości max. oraz wartości średniej dla poszczególnych zaznaczonych obszarów pomiarowych. Możliwość wyliczenia stosunku sztywności dwóch różnych zaznaczonych obszarów pomiarowych. Możliwość wyświetlenia mapy jakości w obszarze ROI informującej użytkownika o poprawności wykonanego badania. | TAK / NIE |  | TAK – 10 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy o aplikację służąca do pomiaru kompleksu IMT wraz z podaniem współczynnika jakości wykonanego obrysu z opcją obliczania ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w ciągu 10 lat na podstawie Skali Framingham’a | TAK / NIE |  | TAK – 10 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Gwarancja i serwis |  |  |  |
|  | Gwarancja na cały oferowany zestaw min. 24 miesiące | TAK | TAK 24 miesiące gwarancji Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.35 SWZ |
|  | Wsparcie serwisowe (możliwość diagnostyki) oferowanego aparatu poprzez łącze zdalne. | TAK / NIE |  | TAK 20 pkt. NIE 0 pkt. |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej |  |  | Bez punktacji |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi………………………..………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.