Załącznik Nr 1 do SIWZ

SYSTEM REZONANSU MAGNETYCZNEGO - Opis przedmiotu zamówienia

Parametry i wymagania graniczne

Wykonawca: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Producent: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nazwa aparatu / Rok produkcji: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kraj pochodzenia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| L.p. | Parametry / Wymagania | Wymaganie graniczne | Odpowiedź Wykonawcy TAK / NIE | Wartość oferowana w wymaganych jednostkach fizycznych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | System rezonansu magnetycznego min. 1,5 T nowy, nieużywany - rok produkcji 2009 | TAK |  |  |
|  | System wyposażony w instalację chłodzącą magnes | TAk |  |  |
|  | Kabina RF kompletna (min. 1 okno podglądowe i 1 drzwi) - dostawa i montaż z pełnym wykończeniem ścian, sufitu i podłogi | TAK |  |  |
|  | Kabina RF wyposażona w system klimatyzacji | TAK |  |  |
|  | Kabina RF kompletna (min. 1 okno podglądowe i 1 drzwi) - dostawa i montaż z pełnym wykończeniem ścian, sufitu i podłogi | TAK |  |  |
|  | Kabina RF wyposażona w regał / szafę na wszystkie cewki RF do badań | TAK |  |  |
|  | System wyposażony w dwie konsole diagnostyczne lekarskie A i B | TAK |  |  |
|  | Wykonanie projektu adaptacyjno-budowlanego (we wszystkich wymaganych branżach) pracowni rezonansu magnetycznego w wyznaczonych pomieszczeniach na parterze szpitala, w uzgodnieniu z Zamawiającym | TAK |  |  |
|  | Adaptacja pomieszczeń na parterze szpitala do instalacji zaoferowanego systemu rezonansu magnetycznego wraz z wyposażeniem, zgodnie z wykonanym projektem | TAK |  |  |
|  | Dostawa i instalacja systemu rezonansu magnetycznego umożliwiająca jego uruchomienie i przekazanie Zamawiającemu | TAK |  |  |
|  | Uzupełnienie helu w magnesie - min. 95% maksymalnego poziomu przed przekazaniem uruchomionego systemu do eksploatacji | TAK |  |  |
|  | Szkolenie personelu Zamawiającego w ośrodku referencyjnym Wykonawcy (przed zainstalowaniem systemu): dla techników - min. dla 2 osób w turach min. 2 x po 5 dni dla lekarzy - min. dla 4 osób w turach min. 3 x po 5 dni | TAK |  |  |
|  | Szkolenie personelu Zamawiającego na zainstalowanym systemie MR na terenie Zamawiającego: min. 3 dni po zainstalowaniu systemu, a przed rozpoczęciem jego eksploatacji min. 10 dni łącznie w okresie pierwszych 2 miesięcy eksploatacji, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym dodatkowo min. 10 dni łącznie w okresie pierwszego roku eksploatacji, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym | TAK |  |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004r. - Deklaracja zgodności lub Certyfikat CE w zależności od klasy wyrobu, - Wpis lub Zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (dotyczy wyrobów dla których wpis /zgłoszenie jest wymagane prawem) | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi wszystkich elementów systemu w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej w co najmniej trzech egzemplarzach - przy dostawie | TAK |  |  |
| II. | MAGNES |
|  | System chłodzenia magnesu - zamknięty; chłodzenie helem | TAK |  |  |
|  | Natężenie pola min. 1,5 T | TAK |  |  |
|  | Rozkład linii 0,5 mT (x, y, z) od izocentrum - maks. 3,0 m x 3,0 m x 5,0 m | TAK |  |  |
|  | Aktywny shim instalacyjny | TAK |  |  |
|  | Korekta homogeniczności pola po wprowadzeniu do magnesu pacjenta i cewek odbiorczych (np. High Order Shim, Advanced Shim lub inny odpowiednio do nomenklatury producenta) - podać nazwę opcji realizującej tę funkcjonalność | TAK |  |  |
|  | Homogeniczność pola (wartość typowa w ppm mierzona metodą VRMS) [ppm] zgodnie z informacjami podanymi w specyfikacjach technicznych producenta, w kuli o następujących średnicach: średnica 10 cm - maks. 0,05 ppm średnica 20 cm - maks. 0,20 ppm średnica 30 cm - maks. 0,30 ppm średnica 45 cm - maks. 1,30 ppm | TAK |  |  |
|  | Średnica otworu dla pacjenta (magnes z systemem „shim”, cewkami gradientowymi i cewką całego ciała) min. 60 cm | TAK |  |  |
|  | Aktywne ekranowanie przed wpływem zewnętrznych zmiennych interferencji pola magnetycznego (np. wywołanych poruszającymi się obiektami ferromagnetycznymi lub zakłóceniami z transformatorów - destabilizującymi stałe pole magnetyczne) funkcjonujące w trakcie wykonywania akwizycji danych (External Interference Shielding lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK |  |  |
| III. | POZYCJONOWANIE / NADZÓR PACJENTA |
|  | Automatyczny przesuw stołu pacjenta (sterowany programowo z protokołu badania podczas akwizycji danych) umożliwiający badanie dużych obszarów ciała przy użyciu cewek dłuższych niż maks. FOV min. 48 cm w osi lub kilku cewek jednocześnie - na długości pola badania min. 180 cm | TAK |  |  |
|  | Dwa identyczne funkcjonalnie panele sterujące umieszczone na obudowie magnesu po obu stronach stołu pacjenta | TAK |  |  |
|  | Marker laserowy do pozycjonowania pacjenta | TAK |  |  |
|  | Nawiew powietrza i oświetlenie w tunelu pacjenta | TAK |  |  |
|  | System monitorowania pacjenta (EKG oraz częstotliwość oddechu i puls) -dla wypracowywania sygnałów synchronizujących | TAK |  |  |
|  | Interkom dwukierunkowy do komunikacji z pacjentem | TAK |  |  |
|  | Słuchawki tłumiące hałas dla pacjenta umożliwiające komunikację z pacjentem oraz odsłuch przez pacjenta np. muzyki | TAK |  |  |
| IV. | CEWKI GRADIENTOWE |
|  | Cewki gradientowe chłodzone wodą | TAK |  |  |
|  | Maks. amplituda gradientów w każdej z osi (x, y, z) z osobna w tym samym czasie - min. 33 mT/m | TAK |  |  |
|  | Maks. FOV dla amplitudy gradientów zdefiniowanej powyżej (pkt IV.31.) - min. 48 cm | TAK |  |  |
|  | Maks. Slew Rate dla amplitudy gradientów zdefiniowanej powyżej (pkt IV.31.) - min. 120 mT/m/ms | TAK |  |  |
| V. | SYSTEM RF |
|  | Moc wzmacniacza RF - min. 20 kW | TAK |  |  |
|  | Liczba równoległych cyfrowych kanałów odbiorczych (z pełną ścieżką cyfrową) - min. 16 kanałów | TAK |  |  |
|  | Dynamika odbiornika RF (z automatyczną kontrolą) - min. 125 dB | TAK |  |  |
|  | Pasmo przenoszenia (receiver bandwidth) - min. 500 kHz | TAK |  |  |
|  | System kontroli częstotliwości, amplitudy i fazy | TAK |  |  |
| VI. | PARAMETRY OBRAZOWANIA |
|  | Maks. FOV (we wszystkich osiach: x, y, z) - min. 48 cm | TAK |  |  |
|  | Min. FOV - maks. 1 cm | TAK |  |  |
|  | Min. grubość warstwy w obrazowaniu 2D - maks. 0,5 mm | TAK |  |  |
|  | Min. grubość warstwy w obrazowaniu 3D - maks. 0,1 mm | TAK |  |  |
|  | Maks. matryca akwizycyjna bez interpolacji - min. 1024 x 1024 | TAK |  |  |
| VII. | KONSOLA GŁÓWNA (OPERATORSKA) |
|  | Komputer: procesor, pamięć, płyta główna, dysk(i) twardy(e) umożliwiające wydajne przetwarzanie badań obrazowych | TAK |  |  |
|  | Praca równoległa - równoczesne skany i rekonstrukcje | TAK |  |  |
|  | Ilość obrazów archiwizowanych w pamięci HD w matrycy 256 x 256 bez kompresji - min. 200 000 obr. | TAK |  |  |
|  | Monitor obsługowy dla technika (min. 1 szt.) typu LCD / TFT: wielkość ekranu min. 18 cali rozdzielczość min. 1MP jasność min. 230 cd/m2 kontrast min. 500:1 kąty widzenia min. 170o/170o - podać parametry monitora(ów) | TAK |  |  |
|  | Nagrywarka CD lub DVD umożliwiająca zapis obrazów z badania w formacie DICOM wraz z plikiem DICOMDIR oraz prostą przeglądarką DICOM - podać rodzaj nośnika | TAK |  |  |
|  | Maks. matryca rekonstrukcyjna - min. 1024x1024 | TAK |  |  |
|  | Szybkość rekonstrukcji obrazów w matrycy 256 x 256 przy FOV min. 48 cm - min. 2 000 obr./s | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do filtracji obrazów | TAK |  |  |
|  | Rekonstrukcje MPR i MIP | TAK |  |  |
|  | Rekonstrukcje 3D i SSD | TAK |  |  |
|  | Wykresy time-intensity dla badań z kontrastem | TAK |  |  |
|  | Interfejs sieciowy zgodny z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Print - Send - Recive - Query - Retrive - Storage Commitment - Modality Worklist - MPPS | TAK |  |  |
| VIII. | KONSOLA LEKARSKA – 2 szt. (A - kardiologiczna i B - neurologiczna) |
|  | Komputer: procesor, pamięć, płyta główna, dysk(i) twardy(e) umożliwiające wydajne przetwarzanie badań obrazowych | TAK |  |  |
|  | Pamięć HD - min. 70 GB | TAK |  |  |
|  | Pamięć RAM - min. 4 GB | TAK |  |  |
|  | Ilość obrazów archiwizowanych w pamięci HD w matrycy 256 x 256 bez kompresji - min. 200 000 obr. | TAK |  |  |
|  | Możliwość konfiguracji automatycznego kasowania badań przy zapełnionym dysku HD | TAK |  |  |
|  | Monitor kolorowy medyczny diagnostyczny typu LCD / TFT (jeden lub dwie szt.): wielkość ekranu min. 19 cali rozdzielczość min. 1MP odwzorowanie tzw. krzywej DICOM - podać parametry monitorów | TAK |  |  |
|  | Nagrywarka CD lub DVD umożliwiająca zapis obrazów z badania w formacie DICOM wraz z plikiem DICOMDIR oraz prostą przeglądarką DICOM - podać rodzaj nośnika | TAK |  |  |
|  | Wyświetlanie badań obrazowych o następującej min. modalności: CT, MR, PT, NM, CR, DR, MM, US | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do filtracji obrazów | TAK |  |  |
|  | Rekonstrukcje MPR i MIP | TAK |  |  |
|  | Rekonstrukcje 3D i SSD | TAK |  |  |
|  | Rekonstrukcje 3D VRT | TAK |  |  |
|  | Wykresy time-intensity dla badań z kontrastem | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z badań całego ciała, całego kręgosłupa lub angiografii peryferyjnej w jeden obraz całego badanego obszaru | TAK |  |  |
|  | Analiza wyników spektroskopii MR | TAK |  |  |
|  | Analiza badań perfuzji, a w szczególności kalkulacja i prezentacja w kolorze następujących wskaźników: relMTT (relative Mean Transit Time) relCBV (relative Cerebral Blood Volume) relCBF (relative Cerebral Blood Flow) | TAK |  |  |
|  | Analiza badań dyfuzyjnych, w tym hole body diffusion | TAK |  |  |
|  | Analiza badań funkcjonalnych fMRI | TAK |  |  |
|  | Interfejs sieciowy zgodny z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Print - Send - Recive - Query - Retrive | TAK |  |  |
|  | Konsole działające przy całkowitym wyłączeniu konsoli operatorskiej systemu | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie kardiologiczne na konsoli lekarskiej A |  |  |  |
|  | Pakiet oprogramowania do analizy i pomiarów serca (morfologia, funkcja, perfuzja, późne kontrastowanie) - w pełnej opcji oferowanej przez producenta (ReportCard, Argus lub odpowiednio do nomenklatury producenta) - podać nazwę zaoferowanych opcji | TAK |  |  |
|  | Movie Mode/Cine Mode do dynamicznej prezentacji ruchów sylwetki serca i obrazów z innych badań dynamicznych | TAK |  |  |
|  | Ilościowe pomiary przepływów w sercu i innych naczyniach oraz płynu rdzeniowo-mózgowego | TAK |  |  |
|  | Pomiary objętości lewej komory serca, masy mięśnia sercowego i objętości wyrzutowej | TAK |  |  |
|  | Ocena względna perfuzji mięśnia sercowego z segmentacją (Argus Dynamic Signal lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie dodatkowe na konsoli lekarskiej B |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do analizy 2D i 3D tensora dyfuzji oraz wizualizacji traktografii tensora dyfuzji | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do fuzji obrazów z rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, medycyny nuklearnej, PET i obrazów morfologicznych MR z obrazami dyfuzyjnymi MR - podać nazwę zaoferowanej opcji. | TAK |  |  |
| IX. | CEWKI DO BADAŃ |
|  | Cewka zintegrowana nadawczo-odbiorcza całego ciała (whole body) | TAK |  |  |
|  | Cewka wielokanałowa typu array dedykowana do badania głowy (maks. FOV 28 cm) posiadająca min. 12 elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, iPAT, ASSET - zgodnie z nomenklaturą producenta) całej głowy - podać nazwę/typ zaoferowanej cewki | TAK |  |  |
|  | Cewka wielokanałowa typu array lub kombinacja cewki do głowy z cewką do szyi do badania neuro-vascular głowy i szyi (maks. FOV 40 cm w osi z) posiadająca min. 14 elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, iPAT, ASSET - zgodnie z nomenklaturą producenta) całej głowy i szyi - podać nazwę/typ zaoferowanej cewki lub kombinacji zaoferowanych cewek | TAK |  |  |
|  | Cewka wielokanałowa typu array do badania całego kręgosłupa na długości 80-90 cm (odcinki cervical, thoracic i lumbar) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta, posiadająca min. 10 elementach pomiarowych umieszczonych bezpośrednio pod kręgosłupem pacjenta, a nie obok) - podać nazwę/typ zaoferowanej cewki oraz ilość elementów pomiarowych | TAK |  |  |
|  | Cewka wielokanałowa typu array lub kombinacja cewek typu array do badania całego centralnego układu nerwowego na długości 115-125 cm (głowa i cały kręgosłup) z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania, bez przepinania cewek lub repozycjonowania pacjenta, posiadająca min. 20 elementów pomiarowych w całym obszarze badania (głowa i cały kręgosłup) - podać nazwę/typ zaoferowanej cewki lub kombinacji cewek oraz ilość elementów pomiarowych | TAK |  |  |
|  | Cewka wielokanałowa typu array lub kombinacja cewek typu array do badania brzucha posiadająca min. 12 elementów pomiarowych obrazujących jednocześnie (dla FOV min. 48 cm), pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, iPAT, ASSET - zgodnie z nomenklaturą producenta) całego brzucha - podać nazwę/typ zaoferowanej cewki lub kombinacji cewek oraz ilość elementów pomiarowych i nazwy stosowanych technik równoległych | TAK |  |  |
|  | Cewka wielokanałowa typu array do badań serca, pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, iPAT, ASSET - zgodnie z nomenklaturą producenta) całego serca (zaoferowana cewka musi być inna niż cewka zaoferowana do badania brzucha) - podać nazwę/typ zaoferowanej cewki i ilość elementów pomiarowych | TAK |  |  |
|  | Cewka wielokanałowa typu array mammograficzna dedykowana do obrazowania i spektroskopii piersi posiadająca min. 4 elementy pomiarowe - podać nazwę/typ zaoferowanej cewki oraz ilość elementów pomiarowych | TAK |  |  |
|  | Cewka lub cewki elastyczne o różnych wymiarach, pozwalająca(e) na badania małych stawów (kolanowego, skokowego, łokciowego, barkowego i nadgarstka) - podać nazwę/typ zaoferowanej(ych) cewki(ek) | TAK |  |  |
|  | Cewka wielokanałowa sztywna dedykowana do badania stawu barkowego o min. 3 elementach pomiarowych - podać nazwę/typ zaoferowanej cewki oraz ilość elementów pomiarowych | TAK |  |  |
|  | Cewka wielokanałowa sztywna dedykowana do badania stawu kolanowego z wysoką rozdzielczością o min. 8 kanałach pomiarowych obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe (typu SENSE, iPAT, ASSET - zgodnie z nomenklaturą producenta) całego kolana - podać nazwę/typ zaoferowanej cewki oraz ilość kanałów pomiarowych | TAK |  |  |
|  | Cewki elastyczne i/lub sztywne min. 3 sztuki o różnych wymiarach, umożliwiające badania małych stawów (kolanowego, skokowego, łokciowego, barkowego i nadgarstka). Cewki inne niż zaoferowane powyżej, do stawów: barkowego i kolanowego. - podać nazwy/typy zaoferowanych cewkek | TAK |  |  |
| X. | APLIKACJE KLINICZNE |
|  | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów (SENSE) | TAK |  |  |
|  | Maks. współczynnik przyśpieszenia dla obrazowania równoległego w jednym lub w dwóch kierunkach jednocześnie min. 4 | TAK |  |  |
|  | Technika redukcji artefaktów ruchowych bazująca na sekwencjach T2 i FLAIR (BLADE, Propeller lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK |  |  |
|  | TECHNIKI SPEKTRALNEJ SATURACJI |  |  |  |
|  | Częstotliwościowo selektywna saturacja tłuszczu | TAK |  |  |
|  | Częstotliwościowo selektywna saturacja wody | TAK |  |  |
|  | BADANIA W OBSZARZE BRZUCHA |  |  |  |
|  | Cholangiografia | TAK |  |  |
|  | Dynamiczne badania wątroby | TAK |  |  |
|  | Dedykowane protokoły pomiarowe/sekwencje umożliwiające wykonywanie badań dyfuzyjnych w obszarze body (REVEAL lub odpowiednio do nomenklatury producenta) - podać nazwę zaoferowanej opcji / funkcjonalności | TAK |  |  |
|  | Nawigator dla badań w obszarze abdominalnym - detekcja i korekcja artefaktów ruchowych w dwóch kierunkach jednocześnie , np. w płaszczyźnie obrazu (2D PACE lub odpowiednio do nomenklatury producenta) - podać nazwę zaoferowanej opcji / funkcjonalności | TAK |  |  |
|  | BADANIA ORTOPEDYCZNE |  |  |  |
|  | Dedykowane protokoły i sekwencje pomiarowe | TAK |  |  |
|  | BADANIA NEUROLOGICZNE |  |  |  |
|  | Badania neurologiczne rutynowe | TAK |  |  |
|  | Traktografia | TAK |  |  |
|  | Dyfuzja |  |  |  |
|  | Obrazowanie dyfuzji w oparciu o single-shot EPI | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie dyfuzji z wysoką rozdzielczością (non-single-shot, np. sekwencjami typu PSIF-Diffusion, FASE Diffusion lub odpowiednio do nomenklatury producenta) - podać nazwę zaoferowanej opcji / sekwencji | TAK |  |  |
|  | Maks. wartość współczynnika b - min. 7 000 s/mm2 | TAK |  |  |
|  | Generowanie map TRACE i map ADC | TAK |  |  |
|  | Tensor dyfuzji (DTI ) w oparciu o Single Shot EPI - podać nazwę zaoferowanej opcji oraz | TAK |  |  |
|  | Perfuzja |  |  |  |
|  | Obrazowanie perfuzji w oparciu o single-shot EPI | TAK |  |  |
|  | Generowanie map TTP (Time-to-Peak) przy badaniach perfuzji MR | TAK |  |  |
|  | ANGIOGRAFIA MR (MRA) |  |  |  |
|  | Time-of-Flight MRA (TOF) | TAK |  |  |
|  | Phase Contrast MRA (PC) | TAK |  |  |
|  | Contrast-enhanced MRA (ceMRA) | TAK |  |  |
|  | Dynamiczne 3D MRA | TAK |  |  |
|  | Dynamiczne badania angiograficzne 4D (3D dynamiczne w czasie) obszarów takich jak tętnice szyjne, naczynia płucne, naczynia peryferyjne i. in. z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową pozwalające na wizualizację dynamiki napływu i odpływu środka kontrastowego z obszaru zainteresowania (TRICKS, TWIST, TREAT, FBI lub odpowiednio do nomenklatury producenta) - podać nazwę zaoferowanej opcji / funkcjonalności | TAK |  |  |
|  | Bolus Timing (Bolus Trak, Care Bolus lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK |  |  |
|  | Angiografia peryferyjna z automatycznym przesuwem stołu pacjenta | TAK |  |  |
|  | BADANIA KARDIOLOGICZNE |  |  |  |
|  | Podstawowe protokoły kardiologiczne i sekwencje pomiarowe | TAK |  |  |
|  | Cardiac Morphology | TAK |  |  |
|  | Functional Imaging/Cine | TAK |  |  |
|  | Dark Blood | TAK |  |  |
|  | First-Pass Perfusion | TAK |  |  |
|  | Delayed Enhancement 2D i 3D | TAK |  |  |
|  | Tagging technique | TAK |  |  |
|  | Wizualizacja przepływów (flow) | TAK |  |  |
|  | Wizualizacja naczyń wieńcowych | TAK |  |  |
|  | SPEKTROSKOPIA PROTONOWA |  |  |  |
|  | Single-Voxel Spectroscopy (SVS) | TAK |  |  |
|  | Chemical Shift Imaging (CSI) | TAK |  |  |
|  | 2D CSI | TAK |  |  |
|  | 3D CSI | TAK |  |  |
| XI. | SEKWENCJE POMIAROWE |
|  | Spin Echo (SE) | TAK |  |  |
|  | Turbo Spin Echo, Fast Spin Echo (TSE, FSE) | TAK |  |  |
|  | Maks. współczynnik przyspieszenia dla sekwencji Turbo Spin Echo / Fast Spin Echo (TSE / FSE) - min. 512 | TAK |  |  |
|  | Multi-Shot (TSE, FSE) | TAK |  |  |
|  | Single-Shot (TSE, FSE) - podać nazwę zaoferowanych sekwencji | TAK |  |  |
|  | Maks. współczynnik Echo Planar Imaging (EPI) - min. 256 | TAK |  |  |
|  | Inversion Recovery (IR) | TAK |  |  |
|  | Turbo IR | TAK |  |  |
|  | Sekwencje izotropowe 3D pozwalające na uzyskanie w postprocessingu 3D rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości (SPACE, CUBE lub odpowiednik zgodnie z nomenklaturą producenta) - podać nazwę zaoferowanych sekwencji | TAK |  |  |
|  | Sekwencje Steady State - 3D Constructive Interferencje in Steady State (FIESTA-C, 3D COSMIC, CISS lub odpowiednio do nomenklatury producenta) - podać nazwę zaoferowanych sekwencji | TAK |  |  |
|  | Gradient Echo (GRE) |  |  |  |
|  | Min. czas TR dla sekwencji 3D Gradient Echo (3D GRE) w matrycy 128 x 128 - maks. 1,4 ms | TAK |  |  |
|  | Min. czas TR dla sekwencji 3D Gradient Echo (3D GRE) w matrycy 256 x 256 - maks. 1,7 ms | TAK |  |  |
|  | Min. czas TE dla sekwencji 3D Gradient Echo (3D GRE) w matrycy 128 x 128 - maks. 0,5 ms | TAK |  |  |
|  | Min. czas TE dla sekwencji 3D Gradient Echo (3D GRE) w matrycy 256 x 256 - maks. 0,7 ms | TAK |  |  |
|  | 2D i 3D SPGR, FLASH, T1-FFE lub odpowiednik - podać nazwę zaoferowanych sekwencji | TAK |  |  |
|  | 2D i 3D GRASS, FISP, FFE lub odpowiednik - podać nazwę zaoferowanych sekwencji | TAK |  |  |
|  | 2D i 3D Fast GRE z impulsami preparacyjnymi (TurboFLASH, MPGRASS, TFE lub odpowiednik) - podać nazwę zaoferowanych sekwencji | TAK |  |  |
|  | Szybkie 3D GRE z „quick fat saturation” (tj. tylko jeden impuls saturacji tłuszczu na cykl kodowania 3D) dla wysokorozdzielczego obrazowania 3D w obszarze brzucha przy zatrzymanym oddechu (VIBE, LAVA, THRIVE lub odpowiednik) - podać nazwę zaoferowanych sekwencji | TAK |  |  |
|  | 2D i 3D GRE z „full transverse rephrasing” (TrueFISP, Balanced FFE, FIESTA lub odpowiednik) - podać nazwę zaoferowanych sekwencji | TAK |  |  |
|  | 2D i 3D GRE z „full transverse rephasing” w kombinacji ze spektralną saturacją tłuszczu (TrueFISP with Fat Saturation, 3D FatSat FIESTA lub odpowiednik) - podać nazwę zaoferowanych sekwencji | TAK |  |  |
| XII. | WYPOSAŻENIE |
|  | Pulsoksymetr pracujący w środowisku MR wyposażony w czujniki dla dorosłych i dzieci - podać nazwę / typ i producenta | TAK |  |  |
|  | Strzykawka automatyczna do MR - podać nazwę / typ i producenta | TAK |  |  |
|  | System TV do obserwacji pacjenta w trakcie badania z monitorem umieszczonym w pomieszczeniu sterowni | TAK |  |  |
|  | Wózek antymagnetyczny do transportu chorych w pozycji siedzącej - 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Wózek antymagnetyczny do transportu chorych w pozycji leżącej - 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Zestaw fantomów do kalibracji i testowania aparatu | TAK |  |  |
|  | Zestaw podkładek do pozycjonowania przy różnych badaniach | TAK |  |  |
|  | Detektor przenośny implantów metalowych | TAK |  |  |
|  | Gaśnica przystosowana do użycia w wysokim polu magnetycznym | TAK |  |  |
| XIII. | GWARANCJA I SERWIS |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące - podać - obejmująca wszystkie zaoferowane urządzenia systemu rezonansu magnetycznego i wyposażenia | TAK |  |  |
|  | Gwarancja dostaw części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |  |
|  | Bezpłatne przeglądy techniczne w okresie zaoferowanej gwarancji (w ilości zgodnej z zaleceniami producenta wg dokumentacji techniczno-ruchowej) | TAK |  |  |

Uwaga 1
Nie spełnienie wymaganych powyżej parametrów granicznych skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Uwaga 2
W kolumnie 5 „Wartość oferowana” Wykonawca musi wskazać dokumenty: 
- np. załączony katalog, folder lub materiały źródłowe oferowanego sprzętu, 
- stronę, na której znajdują się informacje potwierdzające udzielone odpowiedzi. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o udzielenie dalszych wyjaśnień niezbędnych dla weryfikacji udzielonych odpowiedzi.

Uwaga 3
Oświadczenie Wykonawcy
Oświadczam, ze wszystkie zaoferowane urządzenia są nowymi, nie były używane i nie były przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą służyły zgodnie z przeznaczeniem, bez dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

.................................................., dn. .........…..…….......

..........................................................

PODPIS OSOBY PRAWOMOCNEJ