Kielce, dnia 18.08.2023

Program

FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia:

„Wykonanie nowego przyłącza wodociągowego do budynku Wojewódzkiej Przychodni Przyszpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

Adres obiektu:

Wojewódzki Szpital Zespolony

25-736 Kielce, ul. Artwińskiego 3

woj. Świętokrzyskie

Nazwa i adres Zamawiającego:

Wojewódzki Szpital  Zespolony w Kielcach

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

Imię i nazwisko osób opracowujących koncepcję funkcjonalno użytkową:

Piotr Sabat

Iwona Zalińska

Program Funkcjonalno - Użytkowy

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Kody zamówienia wg. CPV

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

- Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem Programu Funkcjonalno użytkowego jest zaprojektowanie, a następnie wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Wojewódzkiej Przychodni Przyszpitalnej przy ul. Grunwaldzkiej 45.

- Zakres robót polega na zaprojektowaniu a następnie wykonaniu przyłącza wodociągowego na podstawie warunków technicznych wydanych przez Wodociągi Kieleckie Sp. z o. o., ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce.

- Roboty, których dotyczy program funkcjonalno użytkowy, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór nowego przyłącza. Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy związany jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

- uzyskanie od producentów, bądź opracowanie wszelkich dokumentów koniecznych do uzyskania aprobat, atestów dla elementów instalacji, dopuszczających do stosowania jako materiałów budowlanych w Polsce,

- współpraca z nadzorem budowlanym,

- wytyczenie trasy przyłącza w terenie wraz z pomiarami powykonawczymi,

- dostarczenie i montaż rurociągów,

- dostarczenie i montaż armatury,

- wykonanie niezbędnych robót zabezpieczenia antykorozyjnego elementów instalacji,

- wykonanie prób i pomiarów,

- rozruch i odbiór instalacji włącznie ze sporządzeniem wymaganych protokołów,

- zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym,

- instrukcje obsługi i konserwacji,

Z wybudowanego przyłącza wewnętrznej sieci wodociągowej zasilany będzie budynek Wojewódzkiej Przychodni Przyszpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Ze względu na konieczność podłączenia do nowego przyłącza należy zaprojektować i wykonać przyłącze do Budynku Wojewódzkiej Przychodni Przyszpitalnej zlokalizowanej przy
ul. Grunwaldzkiej 45, 25-736 Kielce, o średnicy DN 110. Ze zwiększonej średnicy wykonywanej sieci należy wykonać również hydrant zewnętrznego podziemny.

Przyłącze należy wykonać z rur PE SDR 11,6 o średnicy DN 110 na odcinku o łącznej długości około 20mb ( dokładna długość zostanie określona w opracowaniu projektowym przez wykonawcę inwestycji).

Na wodociągu należy przewidzieć montaż miękkouszczelnionej zasuwy DN100 i DN8O wraz
z obudowami i skrzynkami ulicznymi oraz wodomierz z zaworami, który należy zlokalizować
w budynku w piwnicy na klatce schodowej zaraz po wejściu do budynku.

Realizacja w/w robót winna być przeprowadzona z uwzględnieniem okresów przygotowawczych związanych z zakupami materiałów, transportem na miejsce budowy, przygotowaniami do prac montażowych, aby nie spowodować żadnych opóźnień w realizacji inwestycji Wykonawca winien zaprojektować wodociąg zgodnie z wydanymi warunkami: TT/2023/0672, TT-W/KK z dnia 11 kwietnia 2023 przez Wodociągi Kieleckie Sp. z o. o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce.

Doprowadzenie wody do budynku przychodni należy przewidzieć z instalacji wodociągowej wewnętrznej wody Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, z wyłączeniem za wodomierzami głównymi, bez możliwości zawarcia należnej umowy o zaopatrzenie w wodę.

Technologia wykonywania prac:

Należy przyjąć średnie zagłębienie rurociągu 1,7m poniżej istniejącego terenu. Na rurociągu należy ułożyć taśmę lokalizującą i ostrzegawczą do układania wzdłuż niemetalowych rurociągów z napisem „Uwaga-rurociąg do wody” nr 0830 z wkładką metalową. Na powierzchni terenu skrzynkę uliczną należy obrukować kostką brukową w kwadracie o wymiarze 1,0mx1,0m. Po wykonaniu przyłącza sporządzić jego inwentaryzację i zgłosić do zasobów. Połączenia kołnierzowe izolować antykorozyjnie taśmą DENSO lub folia izolacyjną. Do połączeń stosować śruby ocynkowane lub epoksydowane. Łączniki ułożone w ziemi należy zabezpieczyć przed korozją przez zaizolowanie dwa razy taśmą „DENSO”. W ewentualnych przejściach przez ścianę budynku należy założyć tuleje ochronne i uszczelnić szczeliwem elastycznym.

Wybudowany wodociąg wodociąg należy poddać próbie szczelności zgodnie z normą PN-B-10725 1997r. Wykres i protokół przeprowadzonej próby ciśnieniowej wchodzi w skład dokumentacji odbiorczej. Projektowany wodociąg przed włączeniem do istniejącej sieci należy przepłukać
i zdezynfekować, po czym ponownie przepłukać i wykonać badanie wody. Po uzyskaniu pozytywnych wyników badań wody będzie można wykonać włączenie do wodociągu.

Przygotowany do próby szczelności wodociąg z rur PE, należy napełnić wodą i odpowietrzyć. Podnieść ciśnienie do wartości 1,5 x najwyższe ciśnienie robocze, które oscyluje w sieci w granicach 0,4-0,6 MPa. Ciśnienie to w okresie 30 minut należy dwukrotnie podnieść do pierwotnej wartości co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02 MPa.
W przypadku wystąpienia w trakcie próby przecieków, należy je usunąć i ponownie wykonać całą próbę od początku.

Dezynfekcję należy przeprowadzić stosując wodny roztwór chloru stosując dawkę ca 30 mg Cl na   1 dm3, tj. ok. 80-100g wapna chlorowanego Ca(OCl)2 na 1m3 wody. Tak wypełniony rurociąg należy zostawić na okres 48 godzin, po czym przepłukać go czystą wodą.

Trasę rurociągu należy przed przystąpieniem do prac ziemnych wytyczyć przez uprawnionego geodetę, a po jej ukończeniu zinwentaryzować. W celu ułożenia rurociągów należy wykonywać wykopy liniowe. Wykonanie wykopu przewiduje się wykonać sposobem mechaniczno-ręcznym. Ziemię wydobytą z wykopu należy składać wzdłuż wykopu po stronie przeciwnej od strony, po której montuje się przewód i dowozi materiał. Odległość odkładu ziemi od krawędzi wykopu powinna wynosić co najmniej 70 cm. Dno wykopu powinno być równe, pozbawione elementów 
o ostrych krawędziach i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. W trakcie robót ziemnych wszystkie napotkane kolizje z uzbrojeniem podziemnym należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Na trasie budowy przyłącza należy przewidzieć konieczność przykrycia wykopu w celu wykonania przejść dla pieszych lub pojazdów. Na czas budowy wykop powinien być zabezpieczony barierką 
o wysokości 1 m, oznakowany tablicami ostrzegawczymi oraz w nocy oświetlony światłami ostrzegawczymi. W związku w przewidywanym wykopem głębszym niż 1,5 m należy stosować odpowiednie umocowania wykopu za pomocą odeskowania. Do umocnienia ścian wykopu należy użyć desek o grubości 5 cm i szerokości średnio 20-25 cm. W trakcie wykonywania w/w robót stosować normę PN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Przy robotach ziemnych, instalacyjnych i montażowych należy zachować i przestrzegać przepisy BHP. W przypadku gruntów o małej zwięzłości gleby stosować szalunki. Wykonanie wykopów przewiduje się jako odkład w tym: 70% jako mechaniczne 30% jako ręczne Wykonując wykop przy pomocy sprzętu zmechanizowanego nie wolno dopuścić do przekroczenia projektowanej głębokości Roboty ziemne prowadzić w okresie bezdeszczowym. Jako zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi należy wzdłuż wykopów wykonać rowki odwadniające.

Zasypkę rurociągu w wykopie wykonać z  dwóch warstw: - warstwy ochronnej rury wodociągowej 
o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu, - warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej zasypki kanału przeprowadzić się w trzech etapach: etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach, etap II - po próbie szczelności złącz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń, etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami 
z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką deskowań. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu, należy wykonywać warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego odeskowania. Grubość ubijanej warstwy nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury.

4. Ogólne wymagania

Zobowiązania i kwalifikacje Wykonawcy:

- Wykonawca przystępujący do przetargu, powinien zapoznać się z dokumentami i zaakceptować wszystkie dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji przetargowej. Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iż Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i należycie funkcjonującej instalacji. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzględnieniem świadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach, lub wynikającego z samej koncepcji.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za urządzenia i wykonywane prace, aż do chwili ich odbioru. Powinien on je utrzymywać w ciągu całego okresu trwania budowy w należytym stanie i podjąć wszelkie środki zapobiegawcze, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyka istniejące na budowie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego i zapisami ustawy „Prawo budowlane”.

- Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, których się podejmuje.

- Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Zmiana materiałów instalacji wymaga od Wykonawcy ponownego przeliczenia hydraulicznego. Odstępstwa dotyczące prowadzenia instalacji w terenie wymagają konsultacji z projektantem. Roboty montażowe należy realizować w oparciu o „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.”, Polskie Normy, oraz inne przepisy dotyczące przedmiotowych instalacji. - Wszelkie urządzenia i części instalacji należy wyposażyć w oprzyrządowanie wymagane do ich nienagannej pracy i poprawnego serwisu w dalszym użytkowaniu.

5. Określenia podstawowe.

5.1. Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami.

- Pojęcia ogólne:

- Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia, wydany przez producenta lub wytwórcę urządzenia (wyrobu) na jego wyłączną odpowiedzialność, stwierdzający zgodność wytworzonego urządzenia lub wyrobu z wymaganiami i kryteriami oceny określonymi w odpowiednich aktach prawnych, normach nie mających statusu wycofanych, przepisach lub specyfikacją techniczną dla danego urządzenia lub wyrobu.

- Instalacja wodociągowa zewnętrzna – instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służące do rozprowadzenia wody zimnej po terenie obiektu (pomiędzy budynkami), spełniającą wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi oraz w przepisach dotyczący zewnętrznych sieci wodociągowych przeciwpożarowych.

- Woda do spożycia przez ludzi – woda spełniająca wymagania jakościowe określone
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 19.11.2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718).

- Ciśnienie robocze instalacji – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane
w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie.

- Ciśnienie dopuszczalne instalacji – najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym punkcie instalacji.

- Ciśnienie próbne – ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności.

- Ciśnienie nominalne PN – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 20°C.

- Temperatura robocza – obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C, instalacji wody ciepłej 60°C, a centralnego ogrzewania 90°C.

- Średnica nominalna (DN lub dn) – średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur - średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach.

- Nominalna grubość ścianki rury (en) – grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną, liczbą,
w przybliżeniu równą rzeczywistej grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach. Temperatura awaryjna - dla instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego - najwyższa dopuszczalna temperatura czynnika przekraczająca temperaturę roboczą, jaka może wystąpić w czasie pracy instalacji, w której nastąpiło uszkodzenie systemu sterującego i zabezpieczającego instalację, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie.

5.2. Komora wodomierzowa - obiekt inżynierski występujący na sieci na długości przewodu
i przeznaczony do montażu zestawu wodomierzowego.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem. Inżynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru. materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. polecenie Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania inwestycyjnego lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów technicznych istniejącej infrastruktury).

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich Wykonania. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno - użytkowych.

6. Przyłącze wodociągowe

6.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów Zastosowane materiały i urządzenia muszą spełniać wymagania przepisów prawnych i posiadać aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach koniecznych potwierdzone przez autora projektu. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. Zastosowane
w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie zamówienia.

7.  Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń innych producentów, pod warunkiem, że zaproponowane materiały i urządzenia będą posiadały parametry techniczne 
i właściwości eksploatacyjne nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne, aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, oraz dołączyć obliczenia hydrauliczne instalacji dla materiałów zamiennych. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane
i niezaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem. Nie wolno stosować materiałów budowlanych, które mogą wywierać szkodliwy wpływ na części instalacji.

7.1. Materiały i roboty montażowe

5.2.1. Przewody - rury polietylenowe PE, SDR 11 - opaska do nawierceń z odejściem kołnierzowym do rur żeliwnych - stalowe tuleje osłonowe - manszety gumowe - taśma lokalizacyjna niebieska
z wkładką metalową Dostarczone na budowę rury powinny być czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych ubytków spowodowanych uszkodzeniami.

5.2.2. Armatura i urządzenia - Zawór antyskażeniowy typ EA - Zawór kulowy - Wodomierz skrzydełkowy - Zasuwa domowa

5.2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do montażu przyłącza Materiały i wyroby przeznaczone do robót montażowych instalacji wodociągowych mogą być przyjęte na budowę jeśli spełniają następujące warunki: - są właściwie oznakowane i opakowane - posiadają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia - producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania,
a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych fabrykatów – również karty katalogowe wyrobów
i firmowe wytyczne stosowania wyrobów - na budowie jest przygotowane odpowiednie miejsce (pomieszczenie) do przechowywania tych wyrobów. Stosowanie materiałów i wyrobów nieznanego typu lub nieznanego pochodzenia jest całkowicie zabronione. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.4. Warunki przechowywania materiałów do montażu przyłącza Rury tworzywowe i wykonane
z tego materiału elementy armatury powinny być zabezpieczone przed nadmierną ekspozycją na działanie promieni słonecznych. Zawory kulowe i antyskażeniowe należy przechowywać
w pomieszczeniach: suchych, wolnych od zanieczyszczeń pyłowych oraz gazów i par cieczy agresywnych chemicznie. Materiały i wyroby powinny być przechowywane w fabrycznych opakowaniach i zabezpieczeniach. Warunki klimatyczne w pomieszczeniu magazynowym (temperatura i wilgotność) – wg instrukcji producenta wyrobów i materiałów.

5.2.5. Wymagania dotyczące transportu materiałów Materiały i wyroby instalacyjne powinny być transportowane w opakowaniach fabrycznych, środkami transportu dostosowanymi do rodzaju materiału i wielkości opakowań. W czasie transportu należy zachować ostrożność, aby nie spowodować uszkodzenia materiałów.

5.3. Roboty przygotowawcze - Uzyskanie zgody zarządcy na wejście w teren. - Wytyczenie trasy projektowanych przewodów (przez uprawnionego geodetę). - Wyznaczenie miejsc składowania materiałów

5.4. Roboty ziemne Wykopy wąskoprzestrzenne szalowane poziomo układanymi wypraskami stalowymi. Prace będą wykonywane w 40% ręcznie i 60% mechanicznie. Przewiduje się, że urobek składowany będzie obok wykopu. 20% gruntu do wymiany na piasek średnio i gruboziarnisty. Roboty ziemne i instalacyjne należy wykonywać zgodnie z normą PN-99/B-10736 „Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”. Wykopy należy zabezpieczyć barierkami w kolorze biało – czerwonym ze światłami żółtymi, zapalonymi od zmierzchu do świtu. Na czas przerw w wykonywaniu robót wykop należy pozostawiać przykryty.

5.5. Roboty montażowe

5.5.1. Montaż rurociągów Rury należy ułożyć na podsypce piaskowej o grubości 20 cm. Pierwszą warstwę zasypki wykonać również piaskiem, pozostałe warstwy – gruntem rodzimym, warstwami
o grubości do 30 cm.

5.5.2. Połączenia rur i kształtek: Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek należy dokonać oględzin tych materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm podanych w ST. Rodzaj zastosowanych połączeń rur i kształtek powinien być zgodny z instrukcjami producentów tych materiałów.

5.5.3. Montaż armatury Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Armatura odcinająca grzybkowa powinna być zainstalowana
w takim położeniu aby w czasie rozbioru wody napływała ona "pod grzybek". Armatura na przewodach biegnących w budynkach, powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć.

5.5.4. Kontrola jakości robót montażowych Kontrola jakości robót montażowych obejmuje oględziny wykonanych robót, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

- układ wysokościowy wybudowanej sieci - kompletność i zgodność dokumentacji powykonawczej
z projektem oraz stanem faktycznym

- stan techniczny i staranność ułożenia przewodów

- staranność wykonanych połączeń - poprawność zamontowania armatury i osprzętu

- kompletność dokumentów dotyczących zastosowanych materiałów i wyrobów

- wyniki prób i testów odbiorowych instalacji

- jakości materiału użytego do zasypki wykopów

- staranności wykonania zagęszczenia, potwierdzonej badaniami – wskaźnik zagęszczenia CBR ≥ 1,00 Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół badania szczelności.

5.6. Wymagania w zakresie przedmiaru i obmiaru robót instalacyjnych Obmiaru wykonanych robót dokonuje się z natury (wg faktycznie wykonanego zakresu), przyjmując jednostki kosztorysowe elementów rozliczeniowych. Ewentualne błędy występujące w przedmiarach nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku wykonania całości robót. Przy pomiarach rurociągów należy:

- długość przewodu mierzyć wzdłuż jego osi,

- do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury

- długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy.

Wszystkie urządzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Obmiar powinien być wykonany w sposób zrozumiały i jednoznaczny
i w obecności Inspektora Nadzoru. Obmiaru dokonuje się w przypadku miesięcznego fakturowania, zakończenia danego rodzaju robót, w przypadku występowania dłuższej przerwy w pracach czy zmiany Wykonawcy.

5.7. Badania odbiorcze

5.7.1. Zakres badań odbiorczych Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony
w umowie pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności, jakości wody (bakteriologia), zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody w instalacji.

5.7.2. Badanie odbiorcze szczelności instalacji wodociągowej Próbę hydrauliczną dla instalacji wodociągowej należy wykonywać na ciśnienie próbne 1,0 MPa zgodnie z normą PN – B – 10725; próbę hydrauliczną należy wykonać odcinkami o długości do 300 m po przysypaniu przewodu warstwą piasku grubości min. 50 cm pozostawiając odkryte połączenia, kształtki i armaturę.

5.7.3. Badania odbiorcze zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości w sieci wodociągowej Badania odbiorcze zabezpieczenia przed pogorszeniem jakości wody wodociągowej w sieci ulicznej oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji należy przeprowadzić sprawdzając zgodność doboru zastosowanych materiałów.

5.7.4. Badania armatury przy odbiorze instalacji wodociągowej Badania armatury przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: - doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację
i porównanie z projektem, - szczelności zamknięcia i połączeń armatury, - poprawności i szczelność montażu głowicy armatury. Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin, w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań.

5.8. Odbiór techniczny - końcowy instalacji wodociągowej Instalacja wodociągowa może być przedstawiona do odbioru technicznego - końcowego po spełnieniu następujących warunków:

- zakończono wszystkie roboty montażowe,

- przyłącze wypłukano i napełniono wodą,

- dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy),

- dziennik budowy,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą

- obmiary powykonawcze, - wyniki badań bakteriologicznych wody

- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych

- protokoły odbiorów technicznych

- częściowych

- protokoły wykonanych badań odbiorczych

- dokumenty potwierdzające odbiór odtworzonej nawierzchni przez Zarządcę terenu

- dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, np. paszporty urządzeń ciśnieniowych,

- instrukcje obsługi i dokumentacje techniczno ruchowe wbudowanych wyrobów,

- instrukcję obsługi instalacji.

W ramach odbioru końcowego należy:

- sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,

- sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych,

- sprawdzić protokoły odbiorów technicznych

- częściowych,

- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych,

- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.

Odbiór techniczny - końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji wodociągowej wodociągowego do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania jej do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokół odbioru technicznego – końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych.
W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji.

6. Likwidacja obecnie funkcjonujących instalacji Obecnie funkcjonujące przyłącze wodociągowe należy zlikwidować.

7. Roboty poinstalacyjne Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie ze specyfikacją, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i Prawem Budowlanym oraz dokumentacją projektową. Zakres robót poinstalacyjnych zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót o ile Inwestor nie określił inaczej w dokumentacji przetargowej.

7.1. Roboty odtworzeniowe nawierzchni zewnętrznych

7.2.1. Nawierzchnia ziemna i trawniki Teren zniszczony w wyniku robót należy wyrównać, rozplantować ziemię urodzajną i zasiać trawę. Trawnik należy pielęgnować do momentu wzejścia trawy.

7.2.2. Nawierzchnia drogowa Odtworzenie konstrukcji jezdni i chodnika polegać będzie na wykonaniu poszczególnych warstw konstrukcyjnych przy zachowaniu istniejących spadków podłużnych i poprzecznych. Zasypanie i zagęszczenie wykopów po robotach wodociągowych należy wykonać gruntem rodzimym. W przypadku, gdy gruntu rodzimego nie można zagęścić do Is > 1,0 grunt należy wymienić. Zasypany wykop musi charakteryzować się wskaźnikiem zagęszczenia Is > 1,0 i modułem odkształcenia E2 > 120 MPa.

8. Zasady postępowania z materiałami i robotami wadliwymi Wszystkie materiały i wyroby nie spełniające wymagań podanych w specyfikacji technicznej zostaną odrzucone. Jeśli materiały
i wyroby nie spełniające wymagań zostały 10 wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może uznać wadę nie mającą zasadniczego wpływu na funkcjonowanie instalacji i ustalić zakres oraz wielkość potrąceń za obniżoną jakość wyrobu lub robót.

9. Podstawa i zasady rozliczania robót instalacyjnych Rozliczenie robót montażowych instalacji będzie następowało zgodnie z umową zawartą pomiędzy Inwestorem (Zamawiającym)
a Wykonawcą. Jeżeli umowa nie będzie stanowiła inaczej, rozliczenie nastąpi po wykonaniu pełnego zakresu zleconych robót i ich końcowym odbiorze z wynikiem pozytywnym. Ewentualne błędy występujące w przedmiarach nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku wykonania całości robót. Korekta błędnych liczb nastąpi na podstawie dodatkowego uzgodnienia między Wykonawcą
a Zamawiającym.

10. Sprzęt Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty
do wykonywania robot ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez INI zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

11. Akty prawne (dokumenty odniesienia)

11.1. Normy

- PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dla sieci wodociągowych i ich części składowych - PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole podział i opisy gruntów

- PN-87 /B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna – Obiekty i elementy wyposażenia

- PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych - PN-B-10725 : 1997

Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania - ZAT/97-01-001 Rury i kształtki
z polietylenu / PE / i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody

- PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania.

- PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

- PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających.

Część 2: Elastomery termoplastyczne. 11

- PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

- PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

- PN-ISO 4064-2+Ad1: 1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

- PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe. Oznaczenia na rysunkach

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu

- PN-B-01706: 1992/ Azl: 1999 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania
w projektowaniu. Zmiana Az1

- PN-87 /B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem

- PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach

- PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania

- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania

- PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych

- PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny.

- PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk

- PN-H-74200: 1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

- PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne

- PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników

- PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania

- ISO 10508: 1995 Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold water systems - prPN-EN 806-1 Wymagania dotyczące instalacji wodociągowych (wewnętrznych). Część 1: Wymagania ogólne - prPN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody użytkowej w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zabezpieczających przed przepływem zwrotnym - prEN 12502-3 Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w systemach przewodzących wodę. Część 3: Przegląd czynników wpływających na ogniowo cynkowane materiały żelazne - ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kształtki i elementy łączące w rurociągach z polipropylenu (PP) i jego kopolimerów. Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r.

- PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metoda obliczania.

- PN-EN 10220 :2005 Rury stalowe bez szwu i ze szwem.

- PN-EN 1333 Definicja i dobór PN - PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków – Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych 12 11.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r., poz. 2016 z późn. zmianami) - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U. z dnia 28 września 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z późn zm.).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U.2001 nr 72 poz. 747 z późn. zm.)

11.3. Rozporządzenia - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004 r., poz. 2072 z późniejszymi zmianami) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953 z późniejszymi Zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690
z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109
z 2004 r., poz. 1156)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010 nr 109 poz. 719)

11.4. Inne publikacje - „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych”, część II – Instalacje Sanitarne i Przemysłowe wydane przez Ministra Budownictwa
i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Warszawa 1988 r. - Warunki techniczno – organizacyjne podane w Katalogach Norm Pracy dla danego rodzaju robót. - Instrukcje montażowe producentów.