EZ/168/2023/AŁD

Załącznik nr 2.4 do SWZ

Załącznik nr ………… do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne

ZADANIE 4

APARAT DO BADANIA KRZEPNIĘCIA KRWI - AGREGOMETR – 1 szt.

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Nazwa-model/typ: |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Lp. | Opis parametru wymaganego/ granicznego | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana (podać / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator pracujący w oparciu o krew pełną cytrynianową. | TAK |  |
| 2. | Maksymalna objętość krwi nie przekraczająca 2 ml. | TAK |  |
| 3. | Automatyczna detekcja rodzaju kartridża, rodzaju oznaczonego leku, numeru serii testu dzięki wbudowanemu w analizator detektorowi. | TAK |  |
| 4. | Uzyskanie wyniku dla Aspiryny oraz leków blokujących receptory płytkowe w czasie nie dłuższym niż 5 minut od momentu rozpoczęcia badania. | TAK |  |
| 5. | Aspiracja krwi bezpośrednio z probówki systemu zamkniętego bez konieczności jej otwierania i nakrapiania materiału – brak ryzyka biohazardu. | TAK |  |
| 6. | Automatyczna elektroniczna kalibracja. | TAK |  |
| 7. | Praca z probówkami systemu zamkniętego. | TAK |  |
| 8. | Metoda oznaczenia skorelowana z LTA (light transmission aggregometry) | TAK |  |
| 9. | Kasty pomiarowe jednorazowego użytku dedykowane konkretnemu lekowi. | TAK |  |
| 10. | Wysoka czułość i specyfika testu receptora P2Y12 dzięki zastosowaniu ADP i PGE1 blokującego receptor P2Y1. | TAK |  |
| 11. | Materiał kontrolny na 2 poziomach. | TAK |  |
| 12. | Możliwość podłączenia analizatora do systemu informatycznego z możliwością nadzoru POTC. | TAK |  |

Gwarancja na aparat min. 24 miesiące.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi………………………..………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.